可编程控制器在通风机变频控制中的应用

李剑峰/兖州矿业（集团）公司设计研究院

兖州矿业（集团）公司杨村煤矿在山东科技大学的协助下，成功地将可编程序控制器（PLC）应用于南北风井主风机的自动化变频系统，在矿井风量需求减少的情况下年节约电费110万元，而且实现了包括前导器、风门在内的全自动操作，运行稳定可靠、调速平滑方便。

该系统是以可编程序控制器为控制核心、智能变频器为执行核心的机电一体化成果。为了确保通风机的运行安全，主回路设计为两部分：低频部分由1台VF61-2004智能变频器和2台ABB型低频接触器组成，是通风机的主运行回路；共频部分由2台降压启动器组成，作为低频系统的后备回路，用于低频系统发生故障时降压启动并且全速运行风机。控制系统由5个部分组成：SU-6B工业可编程序控制器完成系统的自动控制和智能保护；风量传感器实现系统的风量闭环控制；风门绞车编码器实现风门绞车的精确行程控制；电流变送器实现风机的过流保护；前导器电动执行机构由PLC控制自动开启和关闭风机的前导器。风机的风门控制和风量闭环应当视为程序设计的关键点。①在风机运行中，如果风门的开、关过位，则有可能造成风门绞车断电或风门损坏；如果开、关不到位，则会引起漏风而影响通风机的效率。因而，除了在系统的硬件设计中给予充分的重视外（采用TRD1000型轴编码器），对软件的设计也作了周密的考虑。②风量闭环的质量直接影响到矿井的通风质量及通风安全，在软件的设计中采用PD调节方式，以保证闭环的质量。运行实践表明：此项成果与国内使用单片机、工控机进行改造的类似项目相比，无论是在可靠性还是参数变更的灵活性等方面都具有很大的优越性，可以广泛地应用于各种矿井主扇风机的自动化改造。