风叶自动调整装置的微控制器系统

李剑锋/兖州矿务局设计研究院

兖州矿业（集团）公司济宁二号煤矿需要反风或调整通风量大小时，必须调整主扇风机风叶的角度才能实现。人工调整风叶存在费时、费力、定位不准确等缺点。为满足煤矿安全规程规定的要求，他们开发出了自动反风系统，风叶自动调整装置是其中关键设备之一，如何实现该装置自动控制是设备的重要内容。

风叶自动调整装置是一套以液压泵站为核心的机械运行机构，通过液压马达驱动调整杆前进、后退、正转、反转来调整风叶位置。该装置的微控制器根据键盘输入的数据，通过控制液压系统中不同电磁阀的通、断调整风叶到达预定位置。其工作原理是：用小键盘输入风叶要调整的预定位置角度值，控制器通过角度编码器读取风叶当前位置角度值，两数值比较后确定调整杆的运行方向，控制器输出控制信号驱动相应的电磁阀执行风叶调整动作。调整过程中控制器不断读取风叶当前位置角度值并与输入值比较，两数值相等即表明风叶到达预定位置，调整杆退回。根据风叶自动调整装置的功能要求，微处理器要处理的数据较多，控制功能需要在系统调试过程中根据具体要求作出相应的变化。因此，他们在控制器选型中没有选择现有的成熟产品，而是根据系统的功能要求用单片机自行开发适用的控制器以满足系统的要求。此外，系统供电选用隔离变压器用以屏蔽电源系统的高频电源干扰；单片机系统的前向通道和后向通道均采用光电隔离技术用于隔离信号通道对单片机系统的干扰；在供电回路的交流端选用TVS电路用于抑制供电回路的瞬间高电压。该装置具有使风叶调整迅速、停位准确、节省人力等优点，实践证明完全能达到煤矿安全规程的要求。

# Text boxes

_________________

收稿日期: 2004-11-19  山东省邹城市  273500