气相色谱联机（GC/MS）测定水体中的吗啉

于连贵第一作者：于连贵，男，1963年生，硕士，高级工程师，主要从事环境监测与管理工作。  王会玲2  丁大玮1  李  晶1  李  丹1

（1.长春市环境监测中心站，吉林  长春 130022；2.九台市环境保护监测站，吉林  九台 130500）

摘要  建立了水体中吗啉的GC/MS定性、定量的分析研究方法。用NaOH水溶液调整水样pH为10，再用二氯甲烷萃取水中的吗啉，具备线性良好、灵敏度高和准确性高特点。此法论证了该有机物的行踪，具有较强的科学性和适用性，且方法简便，为水体的环境监测提供了科学的依据。

关键词  吗啉  测定  气相色谱联机

Determination of morpholine in water by GC/MS  Yu Liangui1，Wang Huiling2，Ding Dawei1，Li Jing1，Li Dan1.（1.Changchun Environmental Monitoring Center Station，Changchun Jilin 130022；2.Jiutai Environmental Monitoring Station，Jiutai Jilin 130500）

Abstract：The qualitative and quantitative analysis methods of morpholinei in water by GC/MS was found.The pH of water was adjusted to 10 by NaOH aqueous solution, than morpholine was extracted by dichloromethane in water.It had good linearity and high sensitivity, high accuracy.Whereabouts of morpholine was demonstrated by the mothed, which has strong scientific，application and simple operation.It provided a scientific basis for environmental monitoring of water.

Keywords：Morpholine  Determination  GC/MS

吗啉是精细化学的重要中间体，有重要位置，大量应用于制造橡胶促进剂、硫化剂、清洁剂、除垢剂、表面活性剂、纺织印染助剂、光学漂白剂、化学镀液、抗氧化剂、水解剂、引发剂、显影剂、水果保鲜剂、除臭剂、光亮抛光剂以及有机溶剂等，是用途极广的化学品。近几年又在医药、农药、兽药、石油和焦化芳烃的抽提等领域不断开发出新用途[1]。所以对环境的污染应引起重视[2，3]。关于吗啉的分析，有测定锅炉水中微量吗啉[4]，使用毛细管柱和碱洗担体，SE-30和PEG-20M混合固定液不锈钢柱气相色谱法[5，6]以及以Zorbax-ODS为固定相，以甲醇/水为流动相HPLC法，对吗啉样品进行了定量分析。对水体中的吗啉测定还未见报道。

众所周知，水中的有机物分析的关键在于将待测有机物从水分离出来，并将其富集、提取、浓缩后才能进行定性、定量分析。本研究以某化工厂排放废水中的吗啉进行研究。用CH2Cl2在碱性条件下进行萃取，进行GC/MS分析，无可辩驳地论证了该有机物的行踪。

1  实验部分

1.1  仪器与试剂

仪器：Auto System XL—Turbo Mass 质谱联用仪（美国PE公司）。

浓缩器：二氯甲烷：优级纯(重新蒸馏，浓缩后无杂质峰)；无水硫酸钠：AR级；氢氧化钠：AR级；吗啉、甲吗啉、乙吗啉：AR级。

1.2  分析条件

色谱条件：PE-35MS型石英毛细管柱（30 m×0.25 mm）；柱温：初始柱温为100 ℃(保持5 min) 20 ℃/min 升到200 ℃(保持5 min)20 ℃/min升到300 ℃(保持30 min)；进样温度250 ℃；汽化室温度200 ℃；载气：He气，1 mL/min；传输线温度：260 ℃。

质谱条件：EI离子源，电子轰击能量70 eV，倍增器电压600 V，质量范围33~400 amu，溶剂延迟3 min，进样量1 μL，分流比为20∶1。

1.3  样品处理方法

取某化工厂废水样品500 mL加到1 000 mL分液漏斗中，然后加入CH2Cl2(重新蒸馏，浓缩后无杂质峰)25 mL，用NaOH水溶液调整pH为10，然后进行萃取，振荡5 min，静止后分层,下层的CH2Cl2萃取液放入250 mL三角烧瓶中，再用同样的方法萃取两次，合并萃取液，用无水Na2SO4干燥1 h，然后用浓缩器进行浓缩至1 mL，供GC/MS分析用。

1.4  定性、定量方法

处理后的样品经GC/MS广谱全扫描，对照Nist标准谱库，自动检索，用离子检测法获得定性，用标准物质进行单离子色谱峰面积采用外标法得到定量结果。

2  结果与讨论

2.1  萃取溶剂和样品处理方法的确定

试验了苯、二氯甲烷、乙醚、环己烷等有机溶剂萃取，其中二氯甲烷的萃取效果较好。其中苯、乙醚、环己烷等有机溶剂由密度比水轻，因而有机溶剂都在水上，故倾倒时不如有机溶剂在水下时方便。其中二氯甲烷在萃取时，萃取率很高。样品用二氯甲烷萃取时，萃取率与样品pH有很大关系，从试验结果上看，当pH从6~11增大时，萃取率也逐渐增高，当pH大于10时，萃取率增高不明显，因此方法选择pH为10萃取样品。

2.2  标准工作曲线绘制

将吗啉、N-甲基吗啉、N-乙基吗啉分别以二氯甲烷配制成浓度为1.0 mg/L的贮备液，再经稀释并配制为0、0.01、0.02、0.05、0.10、0.20、0.50、1.00 mg/L的标准系列水溶液，按照样品处理方法操作，在选定分析条件下进行气质分析，以单离子色谱峰面积对相应的浓度作线性回归分析，回归方程及相关关系如下：

吗啉：A=56 723C－23 340                   γ=0.999 5

N-甲基吗啉：A=13 550C－3 140              γ=0.999 3

N-乙基吗啉：A=323 311C－28 382            γ=0.999 8

2.3  方法的精密度

配制吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉浓度分别为0.1 mg/L的水样，按样品测定方法平行测定6次，记录色谱峰面积，计算吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉测定的相对标准偏差分别为6.5%、4.5%、5.4%。

2.4 回收率试验

在已测定含量的水样中，加入一定量的吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉，按样品处理方法测定，计算回收率，结果见表1。

表1 回收率试验结果（n=5）

| 名称 | 本底值/μg | 加入量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 吗啉 | 9.9 | 8 | 103.3 |
| N-甲基吗啉 | 12.8 | 8 | 107.7 |
| N-乙基吗啉 | 10.8 | 8 | 101.9 |

2.5  检出限试验

以最低浓度的方法，在信噪比小于3的条件下估算方法检出限，吗啉为0.004 mg/L、N-甲基吗啉0.008 mg/L、N-乙基吗啉0.003 mg/L。

2.6  实际样品的GC/MS分析结果

用上述实验方法分析处理后的吗啉某企业排放废水样品和该企业总排放口下游1~10 km内选定4个监测点(2、4、6、10 km)，对河水中的样品进行质谱定性和定量分析，结果见表2和表3。可见河水中的吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉的浓度有沿程下降的趋势，这符合一般污染物在河水中的分布规律。

表2  吗啉标准样品定性测量结果

| 序号 | 分子量 | 分子式 | 保留时间/min | 化合物名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 87 | C4H9ON | 4.825 | 吗啉 |
| 2 | 101 | C5H11ON | 5.084 | N-甲基吗啉 |
| 3 | 115 | C6H13ON | 5.636 | N-乙基吗啉 |

表3  吗啉样品定量测量结果（mg·L-1）

| 名称 | 工厂 废水 | 1号地点 | 2号地点 | 3号地点 | 4号地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吗啉 | 7.254 | 0.192 1 | 0.122 9 | 0.054 | 0.009 |
| N-甲基吗啉 | 4.245 | 0.113 2 | 0.104 1 | 0.023 | <0.008 |
| N-乙基吗啉 | 9.052 | 0.415 1 | 0.212 4 | 0.069 | 0.0104 |

3  讨  论

从样品分析结果可知，该工厂废水含有吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉化合物，其排放口含量分别为7.254、4.245、9.052 mg/L。

从河水中也分别检测出吗啉、N-甲基吗啉和N-乙基吗啉。该厂生产历经数年，对河水以够成不同程度的污染，是不容忽视的，应引起人们重视。结果表明，有机污染物污染地面水，用该法处理样品及GC/MS的分析方法检测，较为有效、简便、快速和准确，为废水和地面水的环境监测提供了科学的依据。

参考文献

[1]  化学工业部科学技术情报研究所.世界精细化工手册(续编)[M].北京：化学工业部科学技术情报研究所，1986：1070-1071.

[2]  魏复盛，徐晓白，闫吉昌，等.水和废水监测分析方法指南（下）[M].北京：中国环境科学出版社，1997.

[3]  曲格平.环境科学基础知识[M].北京：中国环境科学出版社，1987.

[4]  袁立勇，徐胜利，郭宏剑，等.利用COD分析仪测定锅炉给水中吗啉含量[J].大氮肥，2002，25（4）：281-283.

[5]  刘秀清，刘振杰.气相色谱法测定吗啉、N-甲酰吗啉及其杂质含量[J].当代化工，2003，32（3）：181-183.

[6]  黄宪升.气相色谱法测定吗啉的含量[J].广西化工，2000（3）：46-48.

责任编辑：贺锋萍  （收到修改稿日期：2007-04-17）

�版权所有 《环境污染与防治》杂志社