广 东 地 质

2006年12月                       GUANGDONG GEOLOGY                      第21卷第4期

广州地区残积土层侧限压缩模量与

标准贯入数线性相关关系探讨

苏扣林  汤志军

（广州市地质调查院，广州 510440；广东省地质勘查局七二三地质大队, 梅州 514031）

摘 要  利用广州地区已施工的工程勘察资料，选用风化红色残积土层中标准贯入击数与侧限

压缩Es建立线性关系模型，并对线性关系模型进行检验。

关键词  广州地区  风化红色残积土层   侧限压缩Es   标准贯入击数   线性相关

广州地区风化红色残积土层为紫红色粉质粘土层，其基岩为白垩系下统白鹤洞组（K1b）和上统三水组（K2s）、大塱山组（K2d）紫红色泥质粉砂岩、粉质泥岩、铁泥砂岩等风化而成，形成残积土层特点泥铁含量高、颜色紫红色而俗称广州地区“红层”。本次“探讨侧限压缩模量Es与标准贯入数线性相关关系”取样范围限定在实测贯入击数小于30击的风化残积土层中。

- 压缩模量与标准贯入击数线性相关关系

从研究区域中选取有代表性的410个钻孔中，抽取40个样品（数据）进行线性相关关系探讨（表1）。将抽样数据以标准贯入击数（N）为横座标，压缩模量（Es）为纵座标作散点图，从图1中得出，压缩模量（Es）与标准贯入击数（N）呈正相相关关系，即标准贯入击数增大压缩模量亦随之增加，大致呈线性直线关系，测试点沿一趋势线Es= a+bN分布，以该趋势线向两侧作等距离的两条平行线，测试点基本分布在两平行线匡定的范围内。初步判定，标准贯入击数与压缩模量之间存在简单的线性关系。因此，选用线性函数Es= a+bN（a、b为常数）作为一元线性回归的数学模型。

本文2006年10月收到。

表1   广州地区“红层”标准贯入试验和土工试验抽样数据一览表

| 编号 | 标贯击数(N) | 压缩模量 Es/MPa | 编号 | 标贯击数(N) | 压缩模量 Es/MPa | 编号 | 标贯击数(N) | 压缩模量 Es/MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.9 | 6.69 | 15 | 17.6 | 9.98 | 29 | 13.5 | 5.20 |
| 2 | 11.1 | 3.35 | 16 | 4.6 | 4.95 | 30 | 25.8 | 9.03 |
| 3 | 18.3 | 3.51 | 17 | 16.0 | 9.58 | 31 | 18.3 | 6.93 |
| 4 | 13.5 | 5.53 | 18 | 14.1 | 4.77 | 32 | 26.6 | 13.05 |
| 5 | 11.2 | 5.86 | 19 | 18.6 | 10.53 | 33 | 7.1 | 6.03 |
| 6 | 21.8 | 9.53 | 20 | 22.4 | 8.33 | 34 | 15.1 | 7.20 |
| 7 | 9.7 | 6.66 | 21 | 9.8 | 7.33 | 35 | 11.0 | 4.68 |
| 8 | 21.8 | 6.10 | 22 | 7.3 | 9.46 | 36 | 11.4 | 7.34 |
| 9 | 22.1 | 8.49 | 23 | 18.0 | 7.61 | 37 | 7.4 | 5.55 |
| 10 | 26.6 | 5.73 | 24 | 9.0 | 4.35 | 38 | 20.6 | 10.01 |
| 11 | 19.9 | 3.43 | 25 | 21.1 | 8.99 | 39 | 8.2 | 3.38 |
| 12 | 21.7 | 7.34 | 26 | 19.3 | 10.29 | 40 | 17.0 | 7.64 |
| 13 | 14.8 | 7.79 | 27 | 25.2 | 9.29 |  |  |  |
| 14 | 12.3 | 4.73 | 28 | 14.1 | 11.69 |  |  |  |

图1  标贯击数与压缩模量散点图

- 标准贯入击数和压缩模量间线性回归方程计算

利用抽样数据，采用线性回归分析方法中最小二乘法计算线性回归方程Es= a+bN，采用公式如下：

根据抽样数据组合，即毎个样本标贯击数和压缩模量数据作为一组数据（Ni，Esi，i=1，2，3，…，40），列表计算结果见表2。

表2  回归方程基本统计计算表

| 编号 | Ni | Esi | Ni2 | Esi2 | Ni· Esi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.9 | 6.69 | 436.81 | 44.76 | 139.82 |
| 2 | 11.1 | 3.35 | 123.21 | 11.22 | 37.19 |
| 3 | 18.3 | 3.51 | 334.89 | 12.32 | 64.23 |
| 4 | 13.5 | 5.53 | 182.25 | 30.58 | 74.66 |
| 5 | 11.2 | 5.86 | 125.44 | 34.34 | 65.63 |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| · | · | · | · | · | · |
| 40 | 17.0 | 7.64 | 289 | 58.37 | 129.88 |
| ∑ | 644.8 | 287.93 | 11774.78 | 2299.52 | 4902.25 |

列回归方程计算总表3，求得两相关常数a，b，进而求取回归直线方程。

表3  回归方程计算总表

| N项 | Es项 | N·Es项 |
| --- | --- | --- |
| LNN=1380.6 | LEsEs=226.93 | n=40 LNEs=260.82 |
| Es= a+bN=0.1889N+0.1889 |

从表3计算得回归方程为：Es= a+bN=0.1889N+0.1889，即为风化红色残积粉质粘土层标准贯入击数与压缩模量之间相关关系经验公式。

3  经验公式的显著性检验

为了进一步验证经验公式的显著性，采用方差分析（F-检验法）和相关系数检验法两种方法进行检验。

3.1  方差分析（F-检验法）

假设两变量没有线性关系，即假设H0:“b=0”，在给定显著水平为α，则有

。

首先计算统计量F

（S回为回归平方和，S剩为剩余平方和）

,

若给定显著水平α为0.01，查F-分布表得临界值F0.01（1,38）=7.36，因而F=10.54> F0.01（1,38）=7.36，从而反证Es和N线性关系显著，即所推导的经验公式是合理的。

3.2  相关系数检验法

两变量的相关系数为：

若给定显著水平α为0.01，自由度n-2=38，查相关系数表得临界值r0.01(38)=0.231，则有|r|=0.466>0.231，因此判定Es和N线性关系是显著的。

4  结论与探讨

1.广州地区风化红色残积粉质粘土层标准贯入击数与压缩模量存在线性相关关系，其经验公式为：Es =0.1889N+0.1889。

2.由于取样与标贯不是严格上的同一位置，其经验公式的精度有待进一步修正。

3.本文中的经验公式只是针对广州地区红色风化残积层，在其他地区适用性有待进一步验证。