大气中PCBs分析方法及迁移转化研究进展

殷永泉  单文坡  纪  霞  苏元成  由丽娜

（山东大学环境科学与工程学院, 山东 济南 250100）

摘要 多氯联苯（PCBs）是一种具有低溶解性、高稳定性和生物富集性等特性的持久性有机污染物（POPs），对国内外大气中PCBs的分析方法进行了综述，并重点介绍了大气中PCBs迁移转化方面的最新研究成果。

关键词 多氯联苯  大气   迁移  转化  综述

Review of analysis technology, transfer and transform of atmospheric polychlorinated biphenyls(PCBs)

Yin Yongquan，Shan Wenpo，Ji Xia，Su Yuancheng，You Lina. School of Environmental Science and Engineering, Shandong University, Shandong Jinan 250100

Abstract: Polychlorinated biphenyls（PCBs）, which have the properties of low dissolution，high stabilization and bioaccumulation , are a group of persistent organic pollutants（POPs）.The analysis technology of atmospheric PCBs and some new research achievements on the transfer and transform of atmospheric PCBs were reviewed.

Keywords: Polychlorinated biphenyls（PCBs）  Atmosphere  Transfer  Transform  Review

环境中的持久性半挥发有机物（SVOCs）越来越受到人们的关注。尤其是那些在大气中可以远距离迁移，且具有生物富集性和高毒性的物质[1]。其中，多氯联苯(PCBs)是很具有代表性的一类。根据氯原子取代数和取代位置的不同，理论上可以得到209种PCBs同类物，在实际环境中存在的有100多种，各种同类物在理化性质、环境行为、诱变性和毒性等方面存在着很大的差异。一般来说，没有邻位取代，或单邻位取代的PCBs毒性比较大，双邻位取代的毒性相对较小，但在生物体内的积累量较大[2]。

PCBs具有良好的化学惰性、抗热性、不可燃性、低蒸汽压和高介电常数等特性，曾被广泛应用于电力工业、塑料加工业、化工和印刷等领域[3]。PCBs的商业性生产始于1930年，20世纪70年代中期开始各国陆续停产，不同的生产家的PCBs商品名不同[4]。据WHO报道，截至1980年世界各国生产PCBs总计约100万t。据调查，中国PCBs的存有量在2万t左右[5]。我国生产的PCBs中90%被用作电力电容器的浸渍剂，主要为三氯联苯。

目前，在南北极和其他远离PCBs使用地的区域都发现了PCBs的“足迹”，这其中大气迁移起了非常重要的作用。因此，对PCBs在大气环境中的存在状态、迁移及转化规律和机理进行研究具有十分重要的意义。但是，由于环境样品中PCBs同类物的含量很低，而且干扰物质较多，其分析测定十分困难。

1  大气中PCBs样品的分析方法

目前，国际上许多机构已建立了PCBs分析的标准方法，虽然不同的样品基质前处理过程有一些差异，但主要的分析程序都包括采样、提取、净化、仪器检测、数据处理、质量控制和保证几个部分[6]。

### 样品的采集方式

目前，绝大多数大气PCBs采样装置都是利用固态吸附剂将吸入气体中的气态PCBs吸附，普遍采用的吸附剂包括聚氨基甲酸乙酯泡沫（polyurethane foam，PUF）、硅胶（silica gel）、硅酸镁载体（Florisil）、活性炭（active charcoal）、安伯来特XAD-2（Amberlite XAD-2）和Tenax等。吸入气体中的颗粒物质一般由石英或玻璃纤维滤膜采集，以便分析吸附在颗粒物表面的PCBs等污染物[7]。

在各种气态PCBs采样装置中，PUF的是一种应用比较广泛，也是受包括美国环保署在内的一些环保机构推荐的吸附剂。Backe等[8]采用串联的两个聚氨基甲酸乙酯吸附柱对瑞典11个大气监测点的PCBs样品进行了采集，Garcia等[9]采用PUF对马德里市大气中的PCBs样品进行了采集，Yeo等[10]采用GPS-1 PUF采样器对韩国南部农村大气中的PCBs样品进行了采集，李春雷等采用PUF采样器分别对深圳市[11]和鼎湖山自然保护区[12]大气中的PCBs样品进行了采集，都取得了较好的效果。

### 样品的预处理

为了减少样品中PCBs的测定误差，往往需要在样品的预处理上花费大量的精力，预处理阶段一般包括样品的提取和净化。

传统的提取方法，如索氏提取、超声提取、液－液萃取等在PCBs样品分析中得到了广泛的应用。另外，一些新的提取技术也不断被引入到PCBs的分析中，主要包括：固相萃取（SPE）、固相微萃取（SPME）、超临界流体提取（SFE）、加速溶剂萃取（ASE）、微波消化法（MWD）等[6]。Criado等[13]还评价了优化后的MAE（microwave-assisted extraction）技术用于提取灰尘中PCBs的可能性，结果表明，该方法在溶剂消耗和提取时间上有一定的优势，但提取共面PCBs同类物时受灰尘组分影响较大。

索氏提取利用虹吸原理，保持提取溶剂与提取样品充分反应，且其设备花费低、提取样品范围广、易于操作，是目前大气样品中PCBs提取最常用的方法。郎印海等[14]对比了索氏提取、超声波提取、固相流体热萃取和加速溶剂提取四种方法提取环境样品中PCBs的优缺点。四种方法都具有测定简便、方法灵敏的特点。但固相流体热萃取和加速溶剂提取需要昂贵的仪器才能完成；索氏提取耗时且需要大量溶剂，不宜于批量处理样品；超声波提取尽管受人为误差的影响，但在较短时间内能得到较高的回收率。

环境样品的提取液中往往含有多种有机污染物，由于PCBs的含量多在ppb级，其他有机物的存在可能会干扰PCBs的检出。因此，需要对提取液进行净化。利用浓硫酸酸洗是各种净化方法中最简单有效的方法。另外，还可以用色谱填料进一步去除干扰物质，常用的填料包括硅胶[11,12,15]、佛罗里土[16]、氧化铝[17]和凝胶[16]等。

### 样品的分离与分析

在环境样品PCBs的分析中，由于净化的不彻底性和PCBs同类物的复杂性，有必要对净化的样品做进一步的分离。有关前沿研究要求PCBs的分析必须由测定总量的水平提高到各同类物包括高毒性共平面型PCBs的分析水平上来[18]。

在环境样品中PCBs的分离方面，最常用的是硅胶柱。在PCBs按氯原子分级方面应用最多的是活性炭。但是，由于活性炭存在不可逆吸附及对PCB77等重要组分分离的不完全性，很多人倾向于利用HPLC进行PCBs的组分分析[19,20]。

环境样品中PCBs的分析涉及的方法和技术很多，但气相色谱法（GC）由于其高分离效率和灵敏度等特点，是目前最常用的分离测定方法。电子捕获监测器（ECD）和质谱（MS）等高灵敏度和选择性检测系统的发展是GC在分析领域得到广泛应用的重要保障。Jalali-Heravi等[21]研究了118种PCBs同类物对ECD的RRF（relative response factor），证明PCBs分子对电子的引力是影响ECD检测性能的主要因素，另外，PCBs的分子表面积和氯原子的取代位置也是总要影响因素。

PCBs的分析中常用的气相色谱技术主要是GC－ECD和GC－MS[22]。多维色谱（MDGC）的出现使209种PCBs同类物的完全分离成为可能，但是由于不能完全分离中心切割的色谱峰和完全用内标法定量，以及昂贵的费用限制了其推广。而双维GC（GC×GC）因其高效和廉价等特性已经有人将其应用于PCBs同类物的分析工作中了，是一种很有发展前途的PCBs分析技术[4,23,24]。

Li等[25]采用毛细管柱GC－ECD对受变压器油污染的环境样品进行了现场分析，结果表明，该方法测定低浓度（ppm级）的PCBs具有很好的灵敏度和分离性，而且对于各种不同的环境样品表现出了很好的适应性。

Mandalakis等[26]采用GC－ITMS（离子阱质谱）技术对3个大气背景样品中的气态和颗粒态PCBs进行了定量分析，证明该方法具有很高的灵敏度，甚至可以测定浓度只有100fg/m3的颗粒态PCBs。

Aries等[27]采用GC－LRMS（低分辩质谱）对英国钢铁厂周围环境样品中的12种类二恶英（WHO-12 PCBs）进行了定量分析。

Covaci等[28]介绍了微孔毛细管柱（0.10 mm内径）GC－MS对PCBs进行定性定量分析具有快速、准确、分离性好的特点。

尽管GC固定相的种类繁多，但是目前尚没有一种可以把全部209种PCBs同类物分开，一般是根据需要分离的PCBs的种类来选择固定相[4]。

尽管人们在PCBs的分离测定方面进行了大量的研究，然而在分析实际环境样品中痕量的PCBs同类物方面仍然十分困难。GC－MS联用技术既发挥了色谱法的高分离能力，又发挥了质谱法的高鉴别能力[29]，就目前的情况看，利用GC保留数据和MS信息仍然是对PCBs同类物进行分析的最有效方法[18]。

2  大气中PCBs的迁移转化研究

据估计，世界上一半以上PCBs已被埋入地下，其余部分则通过各种途径进入大气、水体和土壤等环境介质中。环境中的PCBs由于受气象条件、生物作用和水文地质等因素的影响，在各种环境介质内部以及不同环境介质之间发生一系列的迁移转化。

大气迁移是PCBs在各种环境介质中转移的主要途径。PCBs在使用和处理过程中，通过挥发进入大气．然后经干、湿沉降转入水体和土壤。PCBs在各环境介质内部和之间迁移的同时，由于光化学作用和微生物作用而被不断转化。虽然近年来PCBs的使用量大大减少，但沉积物中的PCBs仍将是今后若干年内食物链污染的主要来源[3]。

2.1  PCBs在大气中的迁移

目前，从赤道到中纬度、亚北极和北极地区，从北极的海豹到南极的海鸟蛋中均检测出了PCBs，甚至在几千米高的西藏南边巴凡峰上的雪水、江水、森林、土壤、自然植被、家禽内脏及其它动物毛发中也检测出PCBs，这其中大气迁移起了非常重要的作用。大气沉降是Chesapeake海湾[30]等许多大的水体中PCBs的主要来源。通过对大气中PCBs的研究可以了解各种PCBs在大气中的存在状态，掌握其迁移转化规律和时间、空间变化规律，为污染控制提供依据。

通过对英国环境中的PCBs负荷研究，Harrad等[31]指出土壤中PCBs的挥发是大气中PCBs的主要来源，在城市中，大量贮存在建筑材料或埋在土中的PCBs也会慢慢迁移到环境中。

Backe等[7]对瑞士南部11个大气监测点的PCBs进行了为期1年的采样分析，发现低层大气中的PCBs在一年中呈明显的变化规律。7月～10月浓度持续下降，11月～次年3月围绕年平均浓度上线波动，4月～6月浓度持续上升。低温使PCBs的挥发量较小，造成大气中PCBs浓度较低，春季气温升高以后，PCBs挥发量增加，大气中的PCBs浓度升高，直到初夏以后，地表可挥发的PCBs基本耗尽，挥发量和沉降量接近平衡，所以初秋的高温不能造成大气中PCBs浓度继续升高。

Harrad等[32]研究了英国第二大城市伯明翰低层大气中的PCBs浓度、源汇、时间和季节特征等。分析显示，大多数PCB同类物的浓度受气温、风向和风速等气象的影响。但是，对风速<4.4m s-1的样品的分析显示，只有气温和空气相对湿度可以影响PCBs同类物的浓度。这说明在气象条件相对稳定的情况下，风向对大气中的PCBs浓度没有影响，伯明翰低层大气中的PCBs浓度受中远距离迁移的影响大于本地源。

Garcia等[9]采用多元分析技术研究了1998年11月～1999年10月马德里市大气中PCBs，发现含有相同Cl原子数的PCBs浓度变化规律具有很好的相关性。大气中PCBs在一年内表现出了较好的季节变化规律，各种PCBs同类物在大气中的浓度主要与其挥发性和气象条件有关。

通常，PCBs以气态形式或吸附在粒子表面的形式存在于大气中，并在气温和蒸汽压作用下达到分配平衡。吸附在粒子表面的PCBs通过干、湿沉降从大气中迁移到其它环境介质中，气态PCBs主要通过溶解在雨滴中随降雨落到地面和水体，被紫外光降解，被水体和土壤表面吸附和吸收等方式从大气中除去。

Poster等[33]研究了PCBs在降雨中的浓度和分布，结果表明：雨水中只有9％的PCBs处于真正溶解状态，而80％是束缚在亚微粒上的吸附态，由此可以看出，亚微颗粒对雨水冲刷清洗PCBs的重要作用。

大气中PCBs的迁移转化行为同其产生源有很大的关系，PCBs在气体中和粒子表面的分配比例也是影响其迁移转化的重要因素。Falconer等[34]通过两套实验技术研究了芝加哥城市大气中PCBs的存在形式，从而证明PCBs在城市气溶胶上的吸附顺序与氯的取代位置有关：多邻＜单邻＜非邻，与它们的液相蒸气压相应降低有关。另外，PCBs在气态和颗粒物表面之间的分配系数还与苯环间的二面角有关，共平面型的PCBs更易于颗粒吸附，从而也更易于通过湿沉降从大气中去除。

Yeo等[10]测定了韩国京畿道附近农村大气中的PCBs两种存在形式的分配比例，以气态形式存在的约占90％，吸附在粒子表面的主要是分子量大、蒸汽压低的PCBs同类物。

李春雷等[11]于2001年春季对深圳市气相和颗粒相大气样品进行了采集，并分析其中的PCBs的含量和分布。结果表明，深圳市大气中PCBs的质量浓度处于中等污染水平。气相PCBs的含量是颗粒相的2.20～2.59倍。颗粒相中以四氯取代的PCBs为主，而气相中则以三氯取代的为主。与国外同类研究相比，深圳市大气中颗粒相PCBs的浓度贡献远高于其他地区的对应值。

孟庆昱等[35]对浙江温台典型PCBs污染地区采集的大气样品进行了分析。该地区气相样品中可检出的PCBs总浓度在191～641 ng/m3，颗粒物中可检出的PCBs总浓度为0.20～0.37 μg/g。气态和颗粒物中的PCBs组成相似，主要为低氯代同类物，未检出高氯代PCBs同类物。

李春雷等[12]对鼎湖山自然保护区大气中的PCBs进行了研究，表明该地区春季和冬季空气中颗粒态PCBs的浓度分布相关性很好，ΣPCBs的浓度也比较接近；夏季空气中颗粒态PCBs的浓度分布与春季和冬季的相关性较差，且ΣPCBs的浓度明显低于春、冬季节。夏季大气中ΣPCBs浓度为216.94 pg/m3，其中气态是颗粒态的5.47倍，以三氯和四氯取代的 PCBs 为主；冬季空气中ΣPCBs浓度为176.43 pg/m3，其中气态是颗粒态的2.31倍。

2.2  PCBs在大气中的转化

PCBs在大气中的损失过程主要有两种，一是通过干、湿沉降过程（如：气相吸附、重力沉降、涡流扩散等）或雨水淋洗到达地球表面。另一个途径是PCBs直接光解或与OH、NO3等自由基和O3的反应作用。前一过程只实现了大气中PCBs的迁移，将污染物从大气向水体或土壤中转移，主要是物理过程，基本不发生化学转化。因此，环境中的PCBs种类和数量没有变化；而后一过程则可以通过化学转化将PCBs分解除去，减少其在环境中的含量。

通过对PCBs在环境中几种已知的损耗过程的比较研究表明，大气中PCBs与OH自由基的作用最为显著，估计全世界每年约有0.6％的PCBs由于OH自由基而被转化。

Anderson等[36]研究了14种PCBs同类物与OH自由基在323～363 K温度范围内的反应速率。结果表明，PCBs由于OH基引发的反应在大气中的半衰期为2～34 d，一般每增加一个氯原子，其反应活性就会降低一半。而Totten等[37]通过对芝加哥、巴尔的摩和泽西市等三个美国城市大气中OH自由基引发的PCBs转化进行观测，发现每增加一个氯原子，PCBs反应活性降低约10%～20％。

大气环境中PCBs半衰期的准确估算同以下几个方面密切相关[38]：（1）大气颗粒物表面吸附的PCBs发生的物理化学反应，尤其是其反应动力学的研究；（2）对流层上部大气中（低气温、低气压），PCBs在气相／颗粒相间的分配，颗粒物大小、成分，以及浓度；（3）大气中OH自由基、颗粒物和PCBs同类物的时间和空间（垂直和水平）分布变化。

Atlas和Giam估计Aroclor1242在大气中的停留时间约为190 d，Runce等则通过计算得到二氯联苯和四氯联苯在夏季午间的半衰期为10～25 h[39]。Brunciak等[40]通过对美国新泽西郊区大气中PCBs的观测，证实了OH自由基优先转化3－5氯联苯，其半衰期为0.7～1.8 a。

Wania等[38]认为，由于OH自由基的存在使PCBs在大气中的寿命氯化度低的约为1个月，氯化度高的可达1年。而由于在各环境要素之间的迁移作用，PCBs在大气中的存在时间约为3个月，过去的30年中，每年约有几百到几千吨PCBs被OH自由基转化而消失，主要为氯化度较低的同类物。

自然条件下，PCBs在大气中的转化和损耗受气象条件、大气成分等环境因素和其自身理化性质的影响。由于影响PCBs转化的物理化学条件复杂，且PCBs的化学性质稳定，各种转化反应速度缓慢，自然环境下PCBs的存在时间要比实验室条件下的长很多。因此，PCBs的污染难以从根本上消除，它的污染会给整个生态环境带来长期影响。

3  结 语

在PCBs的各种迁移途径中，大气迁移是最主要的一种，其影响范围最广，对人的影响最直接。目前，国内关于水体沉积物或底泥和土壤中PCBs的研究报道较多，而关于大气中PCBs迁移转化的报道较少，仅见于参考文献[11, 12, 35]。这些文献主要介绍了我国不同地区大气中PCBs的存在形式、迁移规律等方面的研究成果，而对PCBs在大气中的转化规律和机理研究的较少。早在20世纪60年代，国外就已经开始了关于环境中PCBs样品的采集和分析，以及迁移转化规律等方面的研究，积累了大量的经验和研究数据，为我国的相关研究提供了可供借鉴的依据。

PCBs是《斯德哥尔摩公约》中规定的首批消除的12种POPs之一，对环境和人体具有很大的危害性。通过对PCBs在大气环境中的存在状态、迁移转化规律和机理的研究，可以为区域大气污染防治工作提供理论指导，减少PCBs对生态环境的危害。

参考文献

1  Gouin T，Harner T，Daly G L，et al. Variability of concentrations of polybrominated diphenyl ethers and polychlorinated biphenyls in air: implications for monitoring, modeling and control. Atmospheric Environment，2005，39（1）：151～166

2  Garcia-Alonso S, Perez-Pastor R M, Quejido-Cabezas A J. Optimized chromatographic method for the measurement of selected polychlorinated biphenyls in ambient air. Analytica. Chimica. Acta., 2001, 440（2）：223～230

3  戴树桂，岳贵春，王晓蓉，等. 环境化学. 北京：高等教育出版社，1997. 311～316

4  Focant J F, Sjödin A, Patterson D G. Improved separation of the 209 polychlorinated biphenyl congeners using comprehensive two-dimensional gas chromatography–time-of-flight mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 2004, 1040（2）：227～238

5  金重阳，郑玉峰，黄相国. 国内持久性有机污染物的污染现状与对策建议. 环境保护科学，2002，28（3）：30～31

6  金  军，张岱辉，蒋  可. 多氯联苯毒性、分析方法和治理技术的新进展. 上海环境科学，1996，15（7）：20～26

7  Criado M R, Pereiro I R, Torrijos R C. Determination of polychlorinated biphenyl compounds in indoor air samples. Journal of Chromatography A, 2002, 963（1-2）：65～71

8  Backe C, Larsson P, Okla L. Polychlorinated biphenyls in the air of southern Sweden－spatial and temporal variation. Atmospheric Environment, 2000, 34（9）：1481～1486

9  Garcia-Alonso S, Perez-Pastor R M, Quejido-Cabezas A J. Chemometric study of selected polychlorinated biphenyls in ambient air of Madrid (Spain). Talanta, 2002, 57（4）：773～783

10  Yeo H G, Choi M, Chun M Y. Gas/particle concentrations and partitioning of PCBs in the atmosphere of Korea. Atmospheric Environment, 2003, 37（25）：3561~3570

11  李春雷，麦碧娴，郝永梅. 深圳市空气中多氯联苯污染的初步研究. 环境科学研究，2004，17（5）：6～9

12  李春雷，麦碧娴，郝永梅. 珠江三角洲空气中多氯联苯污染的区域背景研究. 中国环境科学，2004，24（4）：501～504

13  Ramil C M, Rodríguez P I, Cela T R. Optimization of a microwave-assisted extraction method for the analysis of polychlorinated biphenyls in ash samples[J]. Journal of Chromatography A, 2003, 985（1-2）：137～145

14  郎印海，蒋  新， Martens D. 不同预处理技术提取沉积物中多氯联苯有机物的比较. 环境化学，2003，22（5）：526～527

15  董  亮，封跃鹏，彭鸿俊. 环境样品中PCBs的测定. 中国环境监测，2002，18（1）：35～38

16  杨永亮，潘  静，李  悦. 青岛近海沉积物PCBs的水平与垂直分布及贝类污染. 中国环境科学，2003，23（5）：515～520

17  张俊增，王秀凤，王兆文. 气相色谱法测定黄河底泥中多氯联苯及有机氯农药. 上海环境科学，2001，20（6）：229～301

18  毕新慧. 多氯联苯在环境中的迁移转化. 北京：中国科学院生态环境研究中心，2000

19  Jaouen-Madoulet A, Abarnou A, Le Guellec A M. Validation of an analytical procedure for polychlorinated biphenyls, coplanar polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in environmental samples. Journal of Chromatography, 886（1-2）：153～173

20  Lundgren K, Bavel B, Tysklind M. Development of a high-performance liquid chromatography carbon column based method for the fractionation of dioxin-like polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 2002, 962（1-2）：79～93

21  Jalali-Heravi M, Noroozian E, Mousavi M. Prediction of relative response factors of electron-capture detection for some polychlorinated biphenyls using chemometrics. Journal of Chromatography A, 2004, 1023（2）：247～254

22  Takada M, Toda H, Uchida R. A new rapid method for quantification of PCBs in transformer oil. Chemosphere, 2001, 43（4-7）：455～459

23  Marriott P J, Haglund P, Ong R C Y. A review of environmental toxicant analysis by using multidimensional gas chromatography and comprehensive GC. Clinica Chimica Acta, 2003, 328（1-2）：1～19

24  Kristenson E M, Korytár P, Danielsson C, et al. Evaluation of modulators and electron-capture detectors for comprehensive two-dimensional GC of halogenated organic compounds. Journal of Chromatography A, 2003, 1019（1-2）：65～77

25  Li K, Landriault M, Fingas M. On site PCB analysis in support of a transformer rebuilding project. Journal of Hazardous Materials, 2001, 83（1-2）：123～134

26  Mandalakis M, Tsapakis M, Stephanou E G. Optimization and application of high-resolution gas chromatography with ion trap tandem mass spectrometry to the determination of polychlorinated biphenyls in atmospheric aerosols. Journal of Chromatography A, 2001, 925（1-2）：183～196

27  Aries E, Anderson D R, Ordsmith N, et al. Development and validation of a method for analysis of “dioxin-like” PCBs in environmental samples from the steel industry. Chemosphere, 2003,54（1）：23～31

28  Mass spectrometric detection in narrow-bore (0.10 mm I.D.) capillary chromatography Fast, sensitive and selective analysis of polychlorinated biphenyls. Journal of Chromatography A, 2001, 923（1-2）：287～293

29  朱明华. 仪器分析. 北京：高等教育出版社，2002. 373～375

30  Brunciak P A, Dachs J, Franz T P.  Polychlorinated biphenyls and particulate organic/elemental carbon in the atmosphere of Chesapeake Bay, USA. Atmospheric Environment, 2001, 35（32）：5663～5677

31  Harrad S, Sewart A P, Alcock R, et al. Polychlorinated biphenyls (PCBs) in the British environment: sinks, sources and temporal trends. Environmental Pollution, 1994，85：131～146

32  Harrad S, Mao H. Atmospheric PCBs and organochlorine pesticides in Birmingham, UK: concentrations, sources, temporal and seasonal trends. Atmospheric Environment, 2004, 38（10）：1437～1445

33  Poster D L, Baker J E. Influence of submicron particles on hydrophobic organic contaminants in precipitation. 1. Concentrations and distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in rainwater . Environmental Science and Technology, 1996, 30（1）：341～348.

34 Falconer R L, Bidleman T F, Cotham W E. Preferential Sorption of Non- and Mono-ortho-polychlorinated Biphenyls to Urban Aerosols. Environmental Science and Technology, 1995, 29（6）：1666～1673

35  孟庆昱，毕新慧，储少岗，等. 污染区大气中多氯联苯的表征与分布研究初探. 环境化学，2000，19（6）：501～506

36  Anderson P N, Hites R A. OH radical reactions: the major removal pathway for polychlorinated biphenyls from the atmosphere. Environmental Science and Technology, 30（5）：1756～1763

37  Totten L A, Eisenreich S J, Brunciak P A. Evidence for destruction of PCBs by the OH radical in urban atmospheres. Chemosphere, 2002, 47：735～746

38  Wania F, Daly G L. Estimating the contribution of degradation in air and deposition to the deep sea to the global loss of PCBs. Atmospheric Environment, 2002, 36：5581～5593

39  夏立江，李淑芹，朱端卫，等. 环境化学. 北京：中国环境科学出版社，2003. 304～307

40  Brunciak P A, Dachs J, Gigliotti C L, et al. Atmospheric polychlorinated biphenyl concentrations and apparent degradation in coastal New Jerse. Atmospheric Environment, 2001, 35：3325～3339

责任编辑：陈泽军  （收到修改稿日期：2005-06-10）

©版权所有 《环境污染与防治》杂志社

# Footnotes

第一作者：殷永泉，男，1966年生，博士，副教授，主要研究方向为环境监测、环境影响评价和清洁生产等。