| 江 苏 省 GPS 测 量 成 果 目 录 统 计 表 (1 9 9 1 - 2 0 0 0) |
| --- |
| 序号 | 锁网及测区名称 | 所在图幅（1∶10万） | 等级 | 点数 | 坐标系统 | 高程系统 | 采用技术标准 | 观测方法 | 使用仪器 | 所用软件 | 中误差最弱点位 | 中误差最弱点方位 | 最弱边边长相对中误差 | 内符合中误差 | 施测单位及年代 | 成果保存单位 | 测区周边经纬度 | 备注 | 关连图说明 |
| GP0001 | 丰县 | I-50-42 | D | 29 | 1954年北京坐标系 | 1956年黄海高程系 | （GPS）测量规范 城市测量规范 | GPS | GPS ASHTECHL－Ⅻ ASHTECHM－Ⅻ |  | ±0.97ｃｍ | ±1.67″ | ±6.53ppm |  | 中国煤炭总公司航测遥感局1993年 | 丰县城建局 | 116°28′44″～116°37′54″ 34°38′12″～34°46′10″ |  |  |
| GP0002 | 睢宁县 | I-50-80 | E | 22 | 1954年北京坐标系 | 1956年黄海高程系 | （GPS）测量规范 城市测量规范 | GPS | GPS ASHTECHL－Ⅻ ASHTECHM－Ⅻ |  | ±1.04ｃｍ | ±1.24″ | ±5.58ppm |  | 中国煤炭总公司航测遥感局1993年 | 睢宁县城建局 | 117°52′29″～118°01′33″ 33°52′42″～33°57′14″ |  |  |
| GP0003 | 徐州市 | I-50-67 | E | 4 | 1954年北京坐标系 | 1956年黄海高程系 | （GPS）测量规范 城市测量规范 | GPS | GPS ASHTECHL－Ⅻ ASHTECHM－Ⅻ |  |  |  |  |  | 中国煤炭总公司航测遥感局1993年 | 徐州市勘察测绘研究院 | 117°07′～117°14′ 34°13′～34°18′ |  |  |
| GP0004 | 镇江市高资～韦岗 | I-50-143 | D | 31 | 1954年北京坐标系 地方坐标系 | 1956年黄海高程系 | （GPS）测量规范 城市测量规范 | GPS | TRIMBE 4000SE单频 |  |  |  | ±4.72ppm |  | 镇江市勘测院 全国城市测量GPS应用研究中心1993年 | 镇江市勘察测绘院 | 119°15′～119°23′ 32°05′～32°14′ |  |  |
| GP0005 | 常熟市E级GPS控制网 |  | E | 148 |  |  | GHD2001－92 | GPS | TRIMBLE |  |  |  |  | 点位平均精交1.82cm | 地矿部四物卫星定位测量队1994年7月 | 常熟市城乡规划管理处 | 120°34′05″～121°02′15″ 31°31′45″～31°48′00″ |  | 见附图GP0005a、b |
| GP0006 | 东台市区 |  | D | 18 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 四台仪器同步观测 | TRIMBLE 4000ST接收机 |  |  |  |  |  | 地矿部第四物探大队卫星定位测量队1993年 | 东台城建局 |  |  |  |
| GP0007 | 东台市区 |  | E | 25 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 四台仪器同步观测 | TRIMBLE 4000ST接收机 |  |  |  |  |  | 地矿部第四物探大队卫星定位测量队1993年 | 东台城建局 |  |  |  |
| GP0008 | 东台市区 |  | F | 22 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 四台仪器同步观测 | TRIMBLE 4000ST接收机 |  |  |  |  |  | 地矿部第四物探大队卫星定位测量队1993年 | 东台城建局 |  |  |  |
| GP0009 | 泰兴市区 |  | C | 12 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 四台仪器快速静态定位 | LEICA WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 全长相对闭合差0.23～3.21ppm 点位中误差±0.55mm | 江苏省第一测绘院1995年 | 泰兴城建局 |  |  |  |
| GP0010 | 泰兴市区 |  | D | 50 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 四台仪器快速静态定位 | LEICA WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 全长相对闭合差0.23～3.21ppm 点位中误差±0.55mm | 江苏省第一测绘院1995年 | 泰兴城建局 |  |  |  |
| GP0011 | 苏州市城市控制网 |  | D | 125 |  |  | CJJ8－85 GPS城市测量技术暂行规定 | 空间定位同步观测 | TRIMBLE单频接收机 | 武汉科技大GPSADJ软件包 |  |  |  | 点位：±17.3mm 边长1.08ppm | 全国城市测量GPS应用研究中心1995年 | 苏州市建委 |  |  |  |
| GP0012 | 苏州工业园区 |  | D | 97 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | WILD200S单频接收机 | 同济大学TGPPS（4.02版） |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院 | 苏州工业园区测绘中心 |  |  |  |
| GP0013 | 吴县市甪直镇 |  | D | 23 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | GPS接收机观测 | WILD200S单频接收机 | SKI软件 同济大学TGPPS处理软件 |  |  |  | 点位：5.3～7.6mm | 江苏省地质测绘院1995年 | 江苏省地质测绘院 吴县市甪直镇政府 |  |  |  |
| GP0014 | 昆山市 |  | D | 40 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 快速静态法 | WILD200S单频接收机 | SKI软件 同济大学TGPPS处理软件 |  |  |  | 2ppm | 江苏省地质测绘院1995年 | 江苏省地质测绘院 昆山市城建委 |  |  |  |
| GP0015 | 高邮市区 |  | E | 34 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态法 | ASHTECH单频接收机 | 中科院地球物理研究所研制的IGGG（3.0版） |  |  |  | 点位：±1.5mm | 南京新华夏经济技术合作总公司1994年 | 高邮市城建局 |  |  |  |
| GP0016 | 江都市区 |  | E | 13 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态法 | ASHTECH单频接收机 | 中科院地球物理研究所研制的IGGG（3.0版） |  |  |  | 点位：±7.0mm | 南京新华夏经济技术合作总公司1994年 | 江都市规划局 |  |  |  |
| GP0017 | 南京三叉河 |  | E | 7 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | XDGPS | 商用GPS5.0 GPSADJ |  |  |  |  | 南京市测绘院1995年 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0018 | 宁杭通讯光缆线路 |  | E | 82 |  |  | CH02001-92全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | XDGPS | 商用GPS5.0 GPSADJ |  |  |  |  | 南京市测绘院1995年 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0019 | 射阳县城 |  | E | 10 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态定位 | WIED200S单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院1995年 | 射阳县经济开发区 |  |  |  |
| GP0020 | 射阳县城 |  | F | 11 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态定位 | WIED200S单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院1995年 | 射阳县经济开发区 |  |  |  |
| GP0021 | 盐城市区 |  | E | 66 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态定位 | WIED200S单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院1995年 | 盐城市规划局 |  |  |  |
| GP0022 | 姜堰市 |  | E | 30 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 |  | ASHTECGPS接收机 | NASI（1.5版） |  |  |  |  | 江苏省测绘研究所1995年 | 江苏省测绘研究所 姜堰市土地管理局 |  |  |  |
| GP0023 | 溧阳市天目湖旅游度假区 |  | E | 33 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态定位 | ASHTECGPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 点位：±8.5mm | 江苏省第一测绘院1995年 | 溧阳市天目湖旅游度假区管理局 |  |  |  |
| GP0024 | 常州新区 |  | E | 66 |  |  | CH02001全球定位系统GPS测量规范 CJJ8－85 | 快速静态定位 | ASHTECGPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院1995年 | 常州市测绘院 |  |  |  |
| GP0025 | 芜太运河E级GPS |  | E | 18 |  |  | CH2001-92 | 全球定位 | LEICA公司仪器 | GPSURVEY TGPPS |  |  |  |  | 省工程勘测研究院1996年 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0026 | 武进市E级GPS |  | E | 13 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.39cm 最弱边相对中误差1∶184000万 | 省第一测绘院1996年 | 武进市城管会 |  |  |  |
| GP0027 | 溧阳市十三个乡镇E级GPS |  | E | 33 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.54cm 最弱边相对中误差1∶40000 | 省第一测绘院1996年 | 溧阳市建委 |  |  |  |
| GP0028 | 张家港四镇E级GPS |  | E | 18 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±2.31cm 最弱边相对中误差1∶136000万 | 省第一测绘院1996年 | 张家港市建委 | 120°31′～120°47′ 31°52′～31°59′ |  |  |
| GP0029 | 连云港市D级GPS |  | D | 44 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | D级最弱点点位中误差±2.30cm 最弱边相对中误差1∶58000 E级最弱点点位中误差±0.9cm 最弱边相对中误差1.74ppm | 省第一测绘院1995年 | 连云港市规划局 |  |  |  |
| GP0030 | 连云港市E级GPS |  | E | 63 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | D级最弱点点位中误差±2.30cm 最弱边相对中误差1∶58000 E级最弱点点位中误差±0.9cm 最弱边相对中误差1.74ppm | 省第一测绘院1995年 | 连云港市规划局 |  |  |  |
| GP0031 | 淮安市E级GPS |  | E | 26 |  |  | CH2001-92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测 | LEICA的WIED200S单频GPS接收机4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.78cm 最弱边相对中误差1∶170000 | 省第一测绘院1996年 | 淮安市建设局 | 119°06′～119°12′ 33°27′～33°33′ |  |  |
| GP0032 | 南京市东郊E级GPS |  | E |  |  |  | CH2001-92 | GPS定位 | ASHTECH MD－2Ⅱ双频接收机 |  |  |  |  | 最弱边相对中误差1∶620000 | 南京市测绘研究院1996年8月 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0033 | 南京禄口国际机场E级GPS |  | E |  |  |  | CH2001-92 | GPS定位 | ASHTECH MD－2Ⅱ双频接收机 |  |  |  |  | 最弱边相对中误差1∶580000 | 南京市测绘研究院1996年8月 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0034 | 丹金溧漕河E级GPS |  | E | 34 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | WILD2000S | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差±1.54cm | 省地质测绘院1996年6月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0035 | 苏昆线E级GPS |  | E | 10 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 |  | SKI TGPPS |  |  |  |  | 省工程勘测研究院1996年 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0036 | 钖溧漕河E级GPS |  | E | 11 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | GPSADJ2.0 | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差±3.17cm | 省工程勘测研究院1996年5月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0037 | 钖十一圩E级GPS |  | E | 19 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 |  | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差±3.62cm | 省工程勘测研究院1996年6月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0038 | 钖北线E级GPS |  | E | 10 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 |  | SKI TGPPS |  |  |  |  | 华东地质勘查局1996年10月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0039 | 江阴长江大桥南极线E级GPS |  | E | 3 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | WILD200SGPS | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差E级±0.91cm F级±3.18cm | 省地质测绘院1996年8月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0040 | 江阴长江大桥南极线F级GPS |  | F | 100 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | WILD200SGPS | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差E级±0.91cm F级±3.18cm | 省地质测绘院1996年8月 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0041 | 宜兴线D级GPS |  | D | 38 |  |  | CH2001－92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测有效卫星总数≥4 | LEICA公司的WIED200S单频GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.67cm 最弱边相对中误差1∶238000 | 省第一测绘院1996年 | 宜兴市规划处 |  |  |  |
| GP0042 | 宜兴线E级GPS |  | E | 61 |  |  | CH2001－92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测有效卫星总数≥4 | LEICA公司的WIED200S单频GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.5cm 最弱边相对中误差1∶270000 | 省第一测绘院1996年 | 宜兴市规划处 |  |  |  |
| GP0043 | 启东市E级GPS |  | E | 32 |  |  | CH2001－92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测有效卫星总数≥4 | LEICA公司的WIED200S单频GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.55cm 最弱边相对中误差1∶128000 | 省第一测绘院1995年12月 | 启东市建委 | 121°36′～121°42′ 31°46′～31°51′ |  |  |
| GP0044 | 靖江市E级GPS |  | E | 101 |  |  | CH2001－92 | 快速静态定位模式同时段使用3～4台接收机观测有效卫星总数≥4 | LEICA公司的WIED200S单频GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学处理软件TGPPS（4.03版） |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.32cm 最弱边相对中误差1∶86000 | 省第一测绘院1996年8月 | 靖江市土管局 |  |  |  |
| GP0045 | 镇东市大路E级GPS |  | E | 11 |  |  | 全球定位系统测量规范 |  | 4台WILD200S型 |  |  |  |  |  | 镇江市勘测院1996年10月 | 镇江市勘测院 |  |  |  |
| GP0046 | 南京市八卦洲地区E级GPS |  | E |  |  |  | CH2001－92 | GPS定位 | ASHTECH MD－ZⅡ双频接收机 |  |  |  |  | 最弱边相对中误差1∶89000 | 南京市测绘研究院1995年8月 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0047 | 南京市江宁县溧水县E级GPS |  | E |  |  |  | CH2001－92 | GPS定位 | ASHTECH MD－ZⅡ双频接收机 |  |  |  |  | 最弱边相对中误差1∶84000 | 南京市测绘研究院1995年12月 | 南京市测绘研究院 |  |  |  |
| GP0048 | 徐宁一级公路E级GPS |  | E | 19 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 全球定位 | WILD200S GPS | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差±0.88cm | 省地质测绘院1996年 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0049 | 淮江线高邮段GPS |  |  |  |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 |  | WILD200S | SKI TGPPS |  |  |  |  | 省第一测绘院1996年 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0050 | 盐城市区E级GPS |  | E | 67 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 采用快速静态定位模式进行观测 | WILD200S单频接收机4台 | SKI TGPPS |  |  |  | 点位中误差±1.0cm | 省第一测绘院 省地质测绘院1995年6月 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| GP0051 | 海安县GPS控制网 |  |  | 90 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 | 3台仪器 静态观测 |  | 武测研制的GPS ADI SYSTEM |  |  |  | 点位中误差±2.02cm 边长相对误差1∶122000 | 地矿部华北石油地质局1996年4月 | 海安县规划建筑测量队 |  |  |  |
| GP0052 | 长湖申（江苏段 ）整治工程E级GPS |  | E | 21 |  |  | 全球定位系统GPS测量规范 |  | TRIMBLE400SSE双频P码GPS | GPSUIREY GPS AOJ |  |  |  | 点位中误差±3.00cm | 长江口水文资源勘测局 | 长江口水文水资源勘测局 |  |  |  |
| GP0053 | 常熟市测区GPS |  | D | 6 |  |  | JTJ203－94；《水运工程测量规范》CH2001-92《全球定位系统GPS测量规范》CJJ8－85《城市测量规范》 |  | WILD200GPS |  |  |  |  | 异步环闭合差为：0.3～4.399mm | 省地矿测绘院交通部第三航务工程勘察设计院勘察工程公司1996年 | 常熟市沿江开发区规划部 |  |  |  |
| GP0054 | 常熟市测区GPS |  | E | 70 |  |  | JTJ203－94；《水运工程测量规范》CH2001-92《全球定位系统GPS测量规范》CJJ8－85《城市测量规范》 |  |  |  |  |  |  |  | 黑龙江省地矿局测绘院1997年 | 常熟市国土局 |  |  |  |
| GP0055 | 张家港市测区GPS网 |  | D | 37 |  |  | CH2001-92《全球定位系统GPS测量规范》国家土地局《城镇地籍调查规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±2.67cm 边长相对中误差11.39ppm | 江苏省第一测绘院1997年7月 | 张家港市国土管理局 |  |  |  |
| GP0056 | 张家港市测区GPS网 |  | E | 92 |  |  | CH2001-92《全球定位系统GPS测量规范》国家土地局《城镇地籍调查规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±2.67cm 边长相对中误差11.39ppm | 江苏省第一测绘院1997年7月 | 张家港市国土管理局 |  |  |  |
| GP0057 | 江阴市测区GPS网 |  | D | 20 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.56cm 边长相对中误差4.91ppm | 江苏省第一测绘院1997年 | 江阴市建委 |  |  |  |
| GP0058 | 江阴市测区GPS网 |  | E | 110 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.56cm 边长相对中误差4.91ppm | 江苏省第一测绘院1997年 | 江阴市建委 |  |  |  |
| GP0059 | 溧阳市测区GPS网 |  | E | 58 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.79cm 边长相对中误差8.04ppm | 江苏省第一测绘院1997年 | 溧阳市建委 |  |  |  |
| GP0060 | 溧阳市测区GPS网 |  | F | 135 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.79cm 边长相对中误差8.04ppm | 江苏省第一测绘院1997年 | 溧阳市建委 |  |  |  |
| GP0061 | 苏州新区GPS网 |  | F | 250 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差北区±1.34cm 西南区±1.37cm 东南区±1.92cm 边长相对中误差北区±0.65cm 西南区±0.46cm 东南区±0.522cm | 江苏省第一测绘院1997年 | 苏州新区管理委员会 |  |  |  |
| GP0062 | 盐靖一级公路（盐城～广陵段) |  | E | 91 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差E级±0.50～2.64cm F级±2.72cm 边长最大中误差27.27ppm | 江苏省第一测绘院1997年7月 | 交通部第二公路勘察设计院 |  |  |  |
| GP0063 | 盐靖一级公路（盐城～广陵段) |  | F | 400 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差E级±0.50～2.64cm F级±2.72cm 边长最大中误差27.27ppm | 江苏省第一测绘院1997年7月 | 交通部第二公路勘察设计院 |  |  |  |
| GP0064 | 宁宿一级公路（盱眙～宿迁段) |  | E | 18 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用3台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差最大E级±1.04cm F级±0.82cm 边长相对中误差E级659ppm | 江苏省第一测绘院1995年 | 交通部第二公路勘察设计院 |  |  |  |
| GP0065 | 宁宿一级公路（盱眙～宿迁段) |  | F | 11 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用3台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差最大E级±1.04cm F级±0.82cm 边长相对中误差E级659ppm | 江苏省第一测绘院1995年 | 交通部第二公路勘察设计院 |  |  |  |
| GP0066 | 东台市测区GPS网 |  | D | 71 |  |  | 《GPS测量规范》《城市地籍测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用6台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型6台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.23cm 边长最大中误差11.66ppm | 江苏省第一测绘院1998年 | 东台市国土管理局 |  |  |  |
| GP0067 | 大丰市测区GPS网 |  | E | 13 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用4台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型4台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.57cm 边长相对中误差1∶299000 | 江苏省第一测绘院1997年 | 大丰市规划办 |  |  |  |
| GP0068 | 滨海港测区GPS网 |  | E | 48 |  |  | 《GPS测量规范》 CJJ8－85《城市测量规范》 | 快速静态定位模式同时使用3台接收机 | LEICA公司生产的WILD200型单频GPS接收机WIED300型3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.87cm 边长相对中误差0.49cm | 江苏省第一测绘院1998年 | 滨海港港口开发办 |  |  |  |
| GP0069 | 响水县城GPS网 |  | E | 14 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态测量 | ASHTECH STEPIGPS |  |  |  |  | 最弱点点位中误差±2.09cm 最弱边相对中误差最大8.56ppm 最小0.88ppm | 江苏省测绘研究所常州市测绘院1997年 | 响水县国土管理局 |  |  |  |
| GP0070 | 大路测区GPS网 |  | E | 15 |  |  | CH2001-92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | WILD200S |  |  |  |  | 最弱点点位中误差±1.02cm 最弱边相对中误差1∶173000 | 镇江市勘测院1996年 | 镇江市勘测测绘院 |  |  |  |
| GP0071 | 滨海县乡镇GPS定位测量 |  | D、E | 97 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | WILD200S GPS接收机 | LEICA公司 SKI软件 TGPPS软件 |  |  |  |  | 省地矿测绘院1998年 | 滨海县国土局 |  |  |  |
| GP0072 | 涟水县城区GPS网 |  | D | 32 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA-200S 340S | 武汉勘测公司POWER ADJ2.0 |  |  |  | ±0.93cm | 省工程勘测研究院1998年 | 省工程勘测研究院 |  |  |  |
| GP0073 | 淮阴市测区GPS控制网 |  | D | 20 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 美国产阿士泰克GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  |  | 淮阴市勘测院 江苏省第一测绘院1998年 | 淮阴市勘测院 |  |  |  |
| GP0074 | 淮阴市测区GPS控制网 |  | E | 80 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 美国产阿士泰克GPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  |  | 淮阴市勘测院 江苏省第一测绘院1998年 | 淮阴市勘测院 |  |  |  |
| GP0075 | 镇扬长江公路大桥GPS测量 |  | D E | 60 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 GB1298-91 JTJ065-97 JTJ062-91 | 快速静态定位 | 3台WILD200S型GPS接收机 | LEICA公司 SKI软件 TGPPS软件 |  |  |  |  | 省地矿测绘院1998年 | 省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0076 | 启东市GPS控制网 |  | D | 87 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 点位中误差±1.68cm 边长相对中误差±27.29ppm | 江苏省第一测绘院1998年3月 | 启东市国土局 |  |  |  |
| GP0077 | 东海测区GPS控制网 |  | E | 23 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 点位中误差最大值±1.23cm | 江苏省第一测绘院1998年6月 | 东海县规划建设委员会 |  |  |  |
| GP0078 | 响水县城GPS控制网 |  | E | 17 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 点位中误差±1.13cm 边长中误差±8.99ppm | 江苏省第一测绘院1997年12月 | 响水县建委 |  |  |  |
| GP0079 | 淮河入海水道GPS网 |  | E | 48 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 同济大学软件TGPPS |  |  |  | ±1.25cm ±1.18cm | 江苏省第一测绘院1997年 | 省工程勘测研究院 |  |  |  |
| GP0080 | 沭阳测区GPS控制网 |  | E | 13 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 最弱点点位中误差±0.57cm 最弱边相对中误差±2.44ppm | 江苏省第一测绘院1998年6月 | 沭阳县建委 |  |  |  |
| GP0081 | 滨海港测区GPS控制网 |  | E | 48 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差±0.87cm 边长中误差±0.49ppm | 江苏省第一测绘院1998年1月 | 滨海港港口开发办公室 |  |  |  |
| GP0082 | 泗阳测区GPS控制网 |  | E | 24 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差±1.32cm 最弱边±11.21ppm | 江苏省第一测绘院1998年11月 | 泗阳县城建局 |  |  |  |
| GP0083 | 盐城市南洋港GPS控制网 |  | E | 6 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差±1.72cm 边长中误差±5.66ppm | 江苏省第一测绘院1997年12月 | 盐城市南洋镇人民政府 |  |  |  |
| GP0084 | 通盐边界勘界GPS控制网 |  | E | 25 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  |  | 江苏省第一测绘院1997年12月 | 省勘界办公室 |  |  |  |
| GP0085 | 盱眙县GPS控制网 |  | E | 26 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差±0.48cm 边长最弱边中误差±3.72ppm | 江苏省第一、二测绘院1997年12月 | 盱眙县城建局 |  |  |  |
| GP0086 | 邘江县12集镇GPS控制网 |  | E | 22 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA-200S 340S | 武汉勘测公司POWER ADJ2.0 |  |  |  | ±1.03cm ±0.98cm | 省工程勘测研究院1998年 | 省工程勘测研究院 |  |  |  |
| GP0087 | 六合县GPS控制网 |  | E | 32 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OPT |  |  |  | 点位中误差±2.02cm 最弱边中误差±19.35ppm | 江苏省第一测绘院1999年1月 | 六合县国土管理局 |  |  |  |
| GP0088 | 浦乌公路GPS控制网 |  | E | 12 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 ZBA76002－87 | 快速静态定位 | 3台WIKD200S型单频接收机 | SKI软件 TGPPS软件 |  |  |  |  | 省地矿测绘院1998年 | 省交通科学研究所 |  |  |  |
| GP0089 | 溧水县GPS控制网 |  | E | 43 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版）计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差±1.67cm 最弱边中误差±12.87ppm | 江苏省第一测绘院1998年10月 | 溧水县国土局 |  |  |  |
| GP0090 | 海门市GPS控制网 |  | D | 41 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） 计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差D级±2.46cm E级±1.26cm F级±0.76cm 最弱边相对中误差D级±1∶132000 E级±1∶46000 F级±1∶51000 | 江苏省第一测绘院1998年11月 | 海门市国土规划管理局 |  |  |  |
| GP0091 | 海门市GPS控制网 |  | E | 113 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） 计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差D级±2.46cm E级±1.26cm F级±0.76cm 最弱边相对中误差D级±1∶132000 E级±1∶46000 F级±1∶51000 | 江苏省第一测绘院1998年11月 | 海门市国土规划管理局 |  |  |  |
| GP0092 | 海门市GPS控制网 |  | F | 43 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CH8016－95《全球定位系统GPS测量型接收机检定规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.03版） 计算机软件OTP |  |  |  | 点位中误差D级±2.46cm E级±1.26cm F级±0.76cm 最弱边相对中误差D级±1∶132000 E级±1∶46000 F级±1∶51000 | 江苏省第一测绘院1998年11月 | 海门市国土规划管理局 |  |  |  |
| GP0093 | 丹阳九曲河 |  | D | 8 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 |  |  |  |  | 0.28 最弱边中误差1∶151000 | 镇江市水利勘探测量队1998年10月 | 镇江市水利勘探测量队 |  |  |  |
| GP0094 | 连云港补网GPS控制网 |  | E | 11 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频接收机 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年3月 | 连云港市规划局 |  |  |  |
| GP0095 | 宿迁市新区控制网 |  | E 四等 | 11 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 |  |  |  |  |  |  | 国测二大队1999年 | 宿迁市测绘队 |  |  |  |
| GP0096 | 射阳县城GPS控制网 |  | E | 19 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年7月 | 射阳县建设局 |  |  |  |
| GP0097 | 仪征市测区GPS控制网 |  | E | 22 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年8月 | 仪征市建委 |  |  |  |
| GP0098 | 宁马公路GPS网 |  | F | 17 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年4月 | 省交通设计院 |  |  |  |
| GP0099 | 南京市GPS控制网 |  | E | 101 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI |  |  |  |  | 省地质测绘院1999年12月 | 南京市土管局 |  |  |  |
| GP0100 | 丹徒、丹阳界址点测量 |  | E | 9 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | SERCD6002S |  |  |  |  | 0.32 最弱边相对中误差1∶12000 | 镇江市水利勘探测量队 | 镇江市水利勘探测量队 |  |  |  |
| GP0101 | 武进开发区GPS控制网 |  | E | 34 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年4月 | 武进市高新技术开发区规划建设部 |  |  |  |
| GP0102 | 溧水县公路GPS网 |  | F | 27 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年4月 | 省交通设计院 |  |  |  |
| GP0103 | 常熟海山（海虞镇）GPS控制网 |  | E | 9 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  |  | 省测绘工程院1999年7月 | 常熟市海虞镇 |  |  |  |
| GP0104 | 钖山市 |  | E | 14 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILDGPS接收机 | 商用软件SKI1.09版 |  |  |  |  | 省地质测绘院1999年10月 | 无锡市建委 |  |  |  |
| GP0105 | 新沂市施陵山风景名胜区F级GPS网 |  | F | 34 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±1.67cm M边＝±38.69ppm | 江苏省测绘工程院1999年4月 | 新沂市施陵山风景名胜区管理处 |  |  |  |
| GP0106 | 沛县GPS网 |  | 四等 | 23 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±1.26cm M边＝±16.6ppm | 江苏省测绘工程院2000年4月7日 | 沛县城乡规划管理办公室 |  |  |  |
| GP0107 | 大屯GPS网 |  | 四等 | 11 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±0.83cm M边＝±6.49ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月18日 | 沛县城乡规划管理办公室 |  |  |  |
| GP0108 | 沛县F级GPS网 |  | F | 28 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±0.91cm M边＝±25.33ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月18日 | 沛县城乡规划管理办公室 |  |  |  |
| GP0109 | 大屯F级GPS网 |  | F | 21 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±0.64cm M边＝±14.51ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月18日 | 沛县城乡规划管理办公室 |  |  |  |
| GP0110 | 武进乡镇三等GPS网 |  | 三等 | 38 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±3.89cm M边＝±6.56ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月 | 武进市建委 |  |  |  |
| GP0111 | 武进乡镇四等GPS网 |  | 四等 | 80 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±1.49cm M边＝±10.26ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月 | 武进市建委 |  |  |  |
| GP0112 | 武进乡镇F级GPS网 |  | F | 271 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±3.66cm M边＝±47.68ppm | 江苏省测绘工程院2000年8月 | 武进市建委 |  |  |  |
| GP0113 | 张家港四等GPS网 |  | 四等 | 78 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±1.14cm M边＝±11.17ppm | 江苏省测绘工程院2000年12月 | 张家港市建委 |  |  |  |
| GP0114 | 盱眙三等GPS网 |  | 三等 | 48 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±3.70cm M边＝1∶80600 | 江苏省测绘工程院2000年3月 | 盱眙县国土管理局 |  |  |  |
| GP0115 | 盱眙四等GPS网 |  | 四等 | 11 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M弱＝±1.39cm M边＝1∶50000 | 江苏省测绘工程院2000年3月 | 盱眙县国土管理局 |  |  |  |
| GP0116 | 大丰三等GPS网 |  | 三等 | 29 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±4.45cm M边＝±8.17ppm | 江苏省测绘工程院2000年4月 | 大丰市建设局 |  |  |  |
| GP0117 | 大丰四等GPS网 |  | 四等 | 55 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 快速静态定位 | LEICA公司生产的WILD200S型单频GPS接收机3台 | 商用软件SKI1.09版 同济大学软件TGPPS（4.3版） |  |  |  | M点＝±2.07cm M边＝±21.39ppm | 江苏省测绘工程院2000年4月 | 大丰市建设局 |  |  |  |
| GP0118 | 东海县三等GPS网 |  | 三等 | 27 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | ASHTECH GPS接收机 | TGPPS（4.0版） |  |  |  | 最弱点位中误差±26.2mm ±9.1mm | 淮阴市勘察测绘院2000年 | 东海县国土局 |  |  |  |
| GP0119 | 东海县四等GPS网 |  | 四等 | 66 |  |  | 《全球定位系统GPS测量规范》 CJJ23－97 《全球定位系统GPS城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | ASHTECH GPS接收机 | TGPPS（4.0版） |  |  |  | 最弱点位中误差±26.2mm ±9.1mm | 淮阴市勘察测绘院2000年 | 东海县国土局 |  |  |  |
| GP0120 | 新淮江公路D级GPS网 |  | D | 132 |  |  | CH2001－92《全球定位系统GPS测量规范》 | 静态相对定位 | WILD 510S 340S |  |  |  |  | 最弱边相对中误差1∶51310 | 江苏省工程勘测研究院2000年10月 | 江苏省土地勘测研究院 |  |  |  |
| GP0121 | 南京郊县D级GPS网 |  | D | 733 |  |  | CH2001－92 CJJ73－97 GB12898－91 | 卫星定位 | LEICA 200SGPS接收机和LEICA 510GPS接收机 | LEICA SRI－PRO |  |  |  | ±3.0cm | 江苏省地质测绘院2000年 | 委托单位 |  |  |  |
| GP0122 | 宁连公路E级GPS网 |  | E | 12 |  |  | CH2001－92 GB12898－91 | 卫星定位 | LEICA 200SGPS接收机和LEICA 510GPS接收机 | LEICA SRI－PRO |  |  |  | ≤±5cm | 江苏省地质测绘院2000年 | 委托单位 |  |  |  |
| GP0123 | 吴江松林城区首级控制 |  |  | 39 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.058m（最大） | 东南大学北极测绘院2000年1月 | 东南大学北极测绘院 吴江市建委 |  |  |  |
| GP0124 | 吴江同里镇首级控制 |  |  | 24 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.061m | 东南大学北极测绘院2000年6月 | 东南大学北极测绘院 吴江同里城建办 |  |  |  |
| GP0125 | 吴江平望镇首级控制 |  |  | 28 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.070m | 东南大学北极测绘院2000年4月 | 东南大学北极测绘院 吴江平望城建办 |  |  |  |
| GP0126 | 吴江震泽镇首级控制 |  |  | 26 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.071m | 东南大学北极测绘院2000年2月 | 东南大学北极测绘院 吴江震泽城建办 |  |  |  |
| GP0127 | 吴江盛泽镇首级控制 |  |  | 35 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.071m | 东南大学北极测绘院2000年2月 | 东南大学北极测绘院 吴江盛泽城建办 |  |  |  |
| GP0128 | 吴江江黎镇首级控制 |  |  | 15 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.046m | 东南大学北极测绘院2000年9月 | 东南大学北极测绘院 吴江黎里镇城建办 |  |  |  |
| GP0129 | 吴江芦墟镇首级控制 |  |  | 24 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | 全球定位测量 | LEICA200SGPS接收机3台 | LEICA SKI与武测POWEADJ |  |  |  | 0.072m | 东南大学北极测绘院2000年10月 | 东南大学北极测绘院 吴江芦墟镇城建办 |  |  |  |