| 江 苏 省 空 间 大 地 测 量 成 果 目 录 统 计 表 (2 0 0 1－2 0 0 3) |
| --- |
| 序号 | 网点名 | 点数 | 施测方法 | 使用仪器 | 施测单位及时间(年) | 采用技术标准 | 所用软件 | 内符合中误差 | 磁盘保存单位 | 成果保存单位 | 分布图页码 | 备注 |
| KJ1 | 江都市1∶1000测图 | 236 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.0 | m点=±1.87cm,m边=16.80ppm | 江都市建设局 | 江都市建设局 |  |  |
| KJ2 | 淮盐公路1∶2000测图 | 759 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 SR510双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 | m点=±3.6cm,m边=18.78ppm | 中交第一公路勘察设计院 | 中交第一公路勘察设计院 |  |  |
| KJ3 | 宁淮公路淮王段1∶2000测图 | 105 | 静态测量模式 | Trimble4600LS LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS6.0 | m点=±2.31cm,m边=9.77ppm,m权=1.34 | 中交第二公路勘察设计院 | 中交第二公路勘察设计院 |  |  |
| KJ4 | 宁淮公路江北段1∶2000测图 | 193 | 静态测量模式 | Trimble4600LS LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS6.0 | m点=1.18cm,m边=3.99ppm | 中交第二公路勘察设计院 | 中交第二公路勘察设计院 |  |  |
| KJ5 | 江阴市六乡镇1∶1000测图 | 59 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS6.0 | m点=1.99cm,m边=11.9ppm | 江阴市规划局 | 江阴市规划局 |  |  |
| KJ6 | 连盐公路1∶2000测图 | 453 | 静态测量模式 | SR530双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.0 | m点=±2.11cm,m边=8.19ppm | 江苏省交通规划院 | 江苏省交通规划院 |  |  |
| KJ7 | 苏州新区1∶1000测图 | 242 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.0 | m点=±0.92cm,m边=3.56ppm | 苏州新区规划局 | 苏州新区规划局 |  |  |
| KJ8 | 南通市B区1∶1000测图 | 59 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | SK12.30版TGPPS4.03 | m点=±0.95cm,m边=23.33ppm | 南通市国土资源局 | 南通市国土资源局 |  |  |
| KJ9 | 港丰公路1∶2000测图 | 124 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 | m点=±1.23cm,m边=14.99ppm,m权=1.91cm | 张家港市交通局 | 张家港市交通局 |  |  |
| KJ10 | 苏通大桥连接线1∶2000测图 | 48 | 静态测量模式 | LD200S单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2002年 | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS5.0 | m点=±3.05cm,m边=54.13ppm,m权=2.6698cm | 江苏省交通规划院 | 江苏省交通规划院 |  |  |
| KJ11 | 苏靖盐高速公路 | D级96 | 快速静态测量 | Leica340 | 江苏省工程勘测研究院2002年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | m点=2.0cm | 江苏省土地勘测规划院 | 江苏省土地勘测规划院 |  |  |
| KJ12 | 宁宿徐高速公路 | D级66 | 快速静态测量 | Leica530 | 江苏省工程勘测研究院2002年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | m点=2.80cm | 江苏省土地勘测规划院 | 江苏省土地勘测规划院 |  |  |
| KJ13 | 扬州市主城区 | D级42 | 快速静态测量 | Leica530 | 江苏省工程勘测研究院2002年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | m点=2.0cm | 扬州市规划局 | 扬州市规划局 |  |  |
| KJ14 | 宜兴市屺亭镇城镇地籍调查 | E级17 | 静态测量 | 天宝4600LS | 江苏省煤炭地质物测队2002年 | ①GB/T18314－2001,②CJJ8－99 |  | 最弱边相对中误差:1/76552 | 宜兴市国土局 | 宜兴市国土局 |  |  |
| KJ15 | 南通市区A标段 | 9 | GPS | Wild200S | 江苏省地质测绘院 2002年 | GB/T19314－2001《GPS测量规范》新版 | deica公司提供的SKI－pro软件。 同济大学的:GPS－NetNJ后处理软件 | 异步环最大闭和差为:±5.79cm,最大点位中误差为:±1.00cm | 南通市国土资源局 | 南通市国土资源局 |  |  |
| KJ16 | 吴江市区规划扩大区 | E级10 | GPS | 俫卡200S | 南京北极测绘研究院 2002年 | 城市全球定位规程 | 武测平差软件 |  | 南京北极测绘研究院 | 吴江市建委 |  |  |
| KJ17 | 吴江市区规划扩大区 | F级61 | GPS | 俫卡200S | 南京北极测绘研究院 2002年 | 城市全球定位规程 | 武测平差软件 |  | 南京北极测绘研究院 | 吴江市建委 |  |  |
| KJ18 | 吴江运东开发区 | F级45 | GPS | 俫卡200S | 南京北极测绘研究院 2002年 | 城市全球定位规程 | 武测平差软件 |  | 南京北极测绘研究院 | 吴江市建委 |  |  |
| KJ19 | 吴江规划扩大区(二期) | E.F级68 | GPS | 俫卡200S | 南京北极测绘研究院 2002年 | 城市全球定位规程 | 武测平差软件 |  | 南京北极测绘研究院 | 吴江市建委 |  |  |
| KJ20 | 薛家镇 | 23 | GPS | NGS－2000 | 常州新区测绘处 2002年6月 | CJJ73－97 | 南方公司随机软件 |  | 常州新区测绘处 | 常州新区测绘处 |  |  |
| KJ21 | 邵店镇老沂河砂矿区GPS控制测量 | D级6 | 环式 | 美国天宝双频GPS | 新沂市国土资源局测绘队 2002年10月 | GB/T18314－2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | 最弱边相对中误差:1/30000 | 新沂市国土资源局 | 新沂市国土资源局 |  |  |
| KJ22 | 瓦窑镇工业园区GPS控制测量 | D级6 | 环式 | 美国天宝双频GPS | 新沂市国土资源局测绘队 2002年9月 | GB/T18314－2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | 最弱边相对中误差:1/67000 | 新沂市国土资源局 | 新沂市国土资源局 |  |  |
| KJ23 | 新沂市城区GPS控制测量 | E级13 | 环式 | 美国天宝双频GPS | 新沂市国土资源局测绘队 2002年5月 | GB/T18314－2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  | 最弱边相对中误差:1/165000 | 新沂市国土资源局 | 新沂市国土资源局 |  |  |
| KJ24 | 连徐高速公路GPS控制测量 | D级35 | 边连式 | 美国天宝双频GPS | 江苏省地质测绘院 2002年9月 | GB/T18314－2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  |  | 江苏省国土资源厅勘测规划院 | 江苏省地质测绘院 |  |  |
| KJ25 | 南京地铁一号线西延工程三等GPS测量 | 三等14 | GPS定位测量 | Ashtech GPS接收机4台和2台JauadGPS接收机 | 南京市测绘勘察研究院 2002年6月 | CJJ73－97 GB/T18314－2001 | Ashtech随机软件GPPS和Jauad随机软件Pinnacle采用同济TGGPS6.0软件 | 最弱点位中误差有:.0.54cm, 最弱边长相对中误差为:16.46ppm | 南京市测绘勘察研究院 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |
| KJ26 | 塞虹桥二等GPS测量 | 二等2 | GPS定位测量 | 5台双频Ashtech Z－XTREME GPS接收机 | 南京市测绘勘察研究院 2002年 | CJJ73－97 CJJ8－99 | Ashtech随机软件Solution进行基线解算和平差 | 最弱点位中误差为:.0.14cm, 最弱边相对中误差为:1/767460 | 南京市测绘勘察研究院 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |
| KJ27 | 塞虹桥三等GPS测量 | 三等5 | GPS定位测量 | 5台双频Ashtech Z－XTREME GPS接收机 | 南京市测绘勘察研究院 2002年 | CJJ73－97 CJJ8－99 | Ashtech随机软件Solution进行基线解算和平差 | 最弱点位中误差为:0.28cm, 最弱边长相对中误差:1/303798 | 南京市测绘勘察研究院 | 南京市测绘勘察研究院 |  |  |
| KJ28 | 苏州段324省道 | 一级51 | GPS静态测量 | 天宝4600LS GPS | 江苏省地震局地震测量队 2002年 |  |  | 边长相对误差最大:1/16705, 最小:1/755510 | 苏州交通设计院 | 苏州交通设计院 |  |  |
| KJ29 | 昆山市顺成路 | 一级28 | GPS静态测量 | 天宝4601LS GPS | 江苏省地震局地震测量队 2002年 |  |  | 边长相对误差最大:1/14869, 最小:1/745672 | 苏州交通设计院 | 苏州交通设计院 |  |  |
| KJ30 |  | F级5 |  | GPS | 江苏省测绘工程院 2002年 |  |  |  | 溧阳市测量队 | 溧阳市测量队 |  |  |
| KJ31 | 相城区GPS一级导线测量(四期) | 一级38 | 附和GPS网 |  | 苏州市勘察测绘院 2002年 | 《城市测量规范》,《全球定位系统城市测量技术规程》 |  | 点位平面精度0.4－0.77cm, 最弱边相对精度:1/56590 | 苏州市勘察测绘院 | 苏州市勘察测绘院 |  |  |
| KJ32 | 2002年5期控制测量 | 四等9 | GPS网 |  | 苏州市勘察测绘院 2002年 | 《城市测量规范》,《全球定位系统城市测量技术规程》 |  |  | 苏州市勘察测绘院 | 苏州市勘察测绘院 |  |  |
| KJ33 | 徐庄湖下E级GPS导线网 | 5″12 |  | Leica单频GPS接收机 | 徐州大屯煤电设计院 2002年 | CJJ73－97 《全球定位系统城市测量技术规程》 |  | 边长相对误差4.01ppm | 徐庄矿 | 徐庄矿 |  |  |
| KJ34 | 苏昆太公路(太仓段)比较线 | 13 | 边连接形式组网 | SOKKIA GPS接收机 | 长江口局 2002年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 基线解算ashadj软件后处理Poweradj软件 |  | 长江口局 | 长江口局 |  |  |
| KJ35 | 芜申先(江苏段)航道工程测量 | 12 | 对点边连式结构 | Leica SR530 GPS接收机 | 长江口局 2002年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 基线解算Gpsurveg软件后处理Poweradj软件 | 0.003918 | 长江口局 | 长江口局 |  |  |
| KJ36 | 长江河段(南京)GPS测量 | 50 |  |  | 河海大学 2001年 | 《国家GPS测量规范》 |  |  |  |  |  |  |
| KJ37 | 宁航高速公路1∶2000测图 | 135 | 静态测量摸式 | WildSR510单频接收机Wild200单频接收机TB4600L单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年12月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 | m点=±1.80cm m边=15.09ppm | 江苏省交通规划设计院 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |
| KJ38 | 昆山市市域控制测量 | 845 | 静态测量摸式 | TB4600L单频接收机WildSR510单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年10月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | CosaGPS | D级m点=±2.02cm m边=±3.22ppm E级m点=±1.58cm m边=±12.37ppm I级m点=±1.63cm m边=±27.52ppm | 昆山市国土资源局 | 昆山市国土资源局 |  |  |
| KJ39 | 常熟市市域控制测量 | 280 | 静态测量摸式 | TB4600L单频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年12月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | CosaGPSV3.0 | D级m点=±1.48cm m边=±3.78ppm E级m点=±1.26cm m边=±8.36ppm | 常熟市国土资源局 | 常熟市国土资源局 |  |  |
| KJ40 | 宜兴市1∶1000测图 | 386 | 静态测量摸式 | WildSR530双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年1月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | PowerAdj4.0 | D级m点=±1.95cm m边=±5.48ppm E级m点=±2.17cm m边=±49.87ppm | 宜兴市城市建设规划管理处 | 宜兴市城市建设规划管理处 |  |  |
| KJ41 | 江阴市基础控制测量 | 180 | 静态测量摸式 | 三等TB5700双频接收机四等SR530双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年8月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | CosaGPS | 三等m点=±1.01cm m边=±2.52ppm 四等m点=±1.19cm m边=±8.81ppm | 江阴市国土资源局 | 江阴市国土资源局 |  |  |
| KJ42 | 江阴靖江开发区1∶1000测图 | 60 | 静态测量摸式 | WildSR530双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年9月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 | m点=±0.61cm m边=8.19ppm | 江阴市经济技术开发区 | 江阴市经济技术开发区 |  |  |
| KJ43 | 宁常公路1∶2000测图 | 480 | 静态测量摸式 | WildSR530双频接收机WILD200单频接收机TB57000双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年7月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 CosaGPS | m点=±2.35cm m边=11.73ppm | 江苏省交通规划设计院 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |
| KJ44 | 苏州轨道交通一号线工程控制测量 | 31 | 静态测量摸式 | WildSR5300双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年7月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | TGPPS4.03 | m点=±0.92cm m边=5.67ppm | 苏州市轨道交通有限公司 | 苏州市轨道交通有限公司 |  |  |
| KJ45 | 沪宁高速公路扩建1∶1000测图 | 1482 | 静态测量摸式 | WildSR510单频接收机WildSR530双频接收机TB4600L单频接收机TB5700双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年10月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | CosaGPS | m点=±1.68cm m边=31.24ppm m权=1.91cm | 中交第二公路勘测设计研究院 | 中交第二公路勘测设计研究院 |  |  |
| KJ46 | 常州市西绕城公路1∶2000测图 | 72 | 静态测量摸式 | WildSR530双频接收机TB5700双频接收机 | 江苏省测绘工程院 2003年12月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016-95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | E级CosaGPS F级TGPPS4.03 | m点=±1.4cm m边=3.88ppm m点=±0.82cm m边=17.02ppm | 江苏省交通规划设计院 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |
| KJ47 | 宜兴市 | C级点9 D级点22 | GPS | Wild200S | 江苏省地质测绘院 2003年3月 | 国标《航测内外业规范》 GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 | Leica公司提供的Ski软件 | 最弱边边长相对中误差C级为1/474002,D级为1/170593; 点位中误差最弱C级为±1.62cm,D级为±1.95cm; (允许±5.0cm) | 宜兴市城市建设规划管理处 | 宜兴市城市建设规划管理处 |  |  |
| KJ48 | 312公路 | E级点154 | GPS | Wild200S | 江苏省地质测绘院 2003年4月 | 国标《航测内外业规范》 《公路全球定位系统(GPS)测量规范》 | Leica公司提供的Ski软件 | 边长中误差最大±1.99cm 点位中误差最弱±3.08cm (允许±5.0cm) | 江苏省交通科学研究院 | 江苏省交通科学研究院 |  |  |
| KJ49 | 连二公路 | E级点67 | GPS | Wild200S | 江苏省地质测绘院 2003年5月 | 国标《航测内外业规范》 《公路全球定位系统(GPS)测量规范》 | Leica公司提供的Ski软件 | 边长中误差最大±3.83cm 点位中误差最弱±1.72cm (允许±5.0cm) | 江苏省交通规划设计院 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |
| KJ50 | GPS网 |  | 静态测量摸式 | 中海达 | 江苏省测绘研究所 2003年10月 | GPS测量规范 | 中海达8200B |  | 江苏省测绘研究所 | 江苏省测绘研究所 |  |  |
| KJ51 | 新沂市14Q | D级点20 | 静态测量摸式 | Ashtechlocus | 新沂市国土资源局 2003年8月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 B12898-91《国家三、四等水准测量规范》 | Locusp Vaessoy Antech Solutions | Mx=0.003mm My=0.003mm Mz=0.009mm | 新沂市国土资源局 | 新沂市国土资源局 |  |  |
| KJ52 | 贾汪工业园区首级平面控制网 | 5″级点6 |  | Leica200s | 徐州堪察设计研究院 2003年6月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》GC3573-97 | 武测Powev ADJ3.0 | 同步环闭合差为3.8mm环线全长相对闭和差为1.995ppm三边异步环闭合差最大为30.9mm | 徐州市勘察测绘研究院 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |
| KJ53 | 华美玩口电厂首级平面控制 | 5″级点9 | GPS | Leica200S | 徐州勘察测绘研究院 2003年6月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》GC3573-97 | 武测Powev ADJ3.0 | 闭合差最大为3mm均少于《规程》要求 | 徐州市勘察测绘研究院 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |
| KJ54 | 华美玩口电厂首期地面变形监测网 | Ⅲ等11 | GPS | Leica200S | 徐州勘察测绘研究院 2003年7月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》GC3573-97 | 武测Powev ADJ3.0 | 同步环中闭合差最大为0.6mm;异步环中闭合差最大为17.2mm | 徐州市勘察测绘研究院 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |
| KJ55 | 二郎山垃圾处理场首级平面控制网 | Ⅳ等8 | GPS | Leica200S | 徐州勘察测绘研究院 2003年11月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》GC3573-97 | 武测Powev ADJ3.0 | 同步环中闭合差最大为05.1mm;环线全长闭合差为0.23ppm | 徐州市勘察测绘研究院 | 徐州市勘察测绘研究院 |  |  |
| KJ56 | 城南GPS控制 | 36 | GPS | Ashctech LocusGPS接收机 | 中国矿业大学岩土公司 测量队2003年3月 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | Ashtech Sotution | 2.7″ | 徐州市国土资源局 | 徐州市国土资源局 |  |  |
| KJ57 | 新沂市经济开发区控制网 | E级23 | GPS | Ashctech LocusGPS接收机 | 徐州师范大学科技开发总公司 2003年8月 | GB/T18314-2001《全球定位系统(GPS)测量规范》 | Ashtech Locasp 随机商用软件 | 4.6ppm | 新沂市国土资源局测绘队 | 新沂市国土资源局测绘队 |  |  |
| KJ58 | 建湖县城区地形测量基本控制网 | E级97 | GPS | Trible4600LS | 江苏煤炭地质物测队 2002年~2003年 | 《GPS城市测量规范》 | 随机软件 | 最弱点点位中误差:0.028;最弱边相对中误差1/31229 | 建湖县国土资源局 | 建湖县国土资源局 |  |  |
| KJ59 | 吴江县供水管线地形测量 | E级197 | GPS | Trible4600LS | 江苏煤炭地质物测队 2003年 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 随机软件 | 最弱点点位中误差:0.034;最弱边相对中误差1/56762 | 吴江市区域供水工程指挥部 | 吴江市区域供水工程指挥部 |  |  |
| KJ60 | 南京大厂高新 | 四等54 | GPS | NGS9600 | 中国化学工程南京岩土工程公司 2003年8月 | CJJ73-97《全球定位系统城市测量技术规程》 | 南方GPS处理软件 | 最弱点点位中误差:13.7mm;最弱边相对中误差1/51000 | 中国化学工程南京岩土工程公司 | 中国化学工程南京岩土工程公司 |  |  |
| KJ61 | 睢宁县城规划区控制测量 | 四等28 | GPS | RTK9800 | 睢宁规划局 2003年5月 | 《城市测量规范》 |  | 最弱边相对中误差:1/2万 | 睢宁方园测绘队 | 睢宁方园测绘队 |  |  |
| KJ62 | 邳州 | D级4 | GPS静态测量模式 | GPS | 江苏省地矿院测绘队 | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 |  |  | 邳州市大地经纬测绘队 | 邳州市大地经纬测绘队 |  |  |
| KJ63 | 镇江丹徒 | E级19 | GPS | Ashtech Locus | 江苏省地质工程勘察院 2003年7月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | Ashtech Solntions | 最弱点点位中误差:15.55mm;最弱边相对中误差1/12万 | 江苏省地质工程勘察院 | 江苏省地质工程勘察院 |  |  |
| KJ64 | 镇江丹徒 | E级15 | GPS | Ashtech Locus | 江苏省地质工程勘察院 2003年11月 | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | Ashtech Solntions | 最弱点点位中误差:19.0mm;最弱边相对中误差1/35万 | 江苏省地质工程勘察院 | 江苏省地质工程勘察院 |  |  |