| 江 苏 省 GPS 测 量 成 果 目 录 统 计 表 (2 0 0 1 - 2 0 0 3) |
| --- |
| 序号 | 锁网及测区名称 | 所在图幅（1∶10万） | 等级 | 点数 | 坐标系统 | 高程系统 | 采用技术标准 | 观测方法 | 使用仪器 | 所用软件 | 中误差最弱点位 | 中误差最弱点方位 | 最弱边边长相对中误差 | 内符合中误差 | 施测单位及年代 | 成果保存单位 | 测区周边经纬度 | 备注 | 关连图说明 |
| GP0001 | 盐都新区(小马沟至宁盐高速公路地域) |  | 一 | 22 |  |  | 本测区技术设计书CH2001－92 《全球定位系统(GPS)测量规范》《全球定位系统城市测量规程》 | 静态 | ZEISSR12 GPS接收机3台 | 武汉Lipv3.2 |  |  |  | 最弱点点位中误差:1/110000 最弱边边长中误差:±5cm | 盐城市勘察测绘院 2001年4月 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| GP0002 | 常州新区E级GPS网 |  | E | 66 |  |  | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | GPS观测法 | WILP200S型单频GPS接收机 |  |  |  |  | 最弱点点位中误差:±1.68cm 边长相对中误差小于1/200000 | 江苏省第一测绘院 1996年 | 常州市测绘院 |  |  |  |
| GP0003 | 武进市GPS控制网 |  |  | 179 |  |  | 《全球定位系统(GPS)测量规范》 | GPS静态定位模式 | ASHTECH STEP1 GPS接收机 | GPPS基线解算程序 Tgpps网平差软件 |  |  |  | 最弱点点位中误差:±2.88cm 边长相对中误差:1/138000 | 常州市测绘院 1997年 | 常州市测绘院 |  |  |  |
| GP0004 | 全省C级GPS网 |  |  | 472 |  |  | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 CH8016－95《全球定位系统(GPS)测量型接收机检测规程》 | 静态测量模式 | Wild200双频接收机 SR530单频接收机 | SKIPR2.0 Tgpps Win32 |  |  |  | 框架网:m星历=0.05m m边=0.096ppm C级网: m点=0.085m m边=0.569ppm | 江苏省测绘工程院 2001年 | 江苏省测绘资料挡案馆 |  |  |  |
| GP0005 | 京杭运河苏北段航道测量 |  |  | 42 |  |  | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 静态测量模式 | SR530单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±0.48cm m边=±3.7cm | 江苏省测绘工程院 2001年 | 苏北航务管理处 |  |  |  |
| GP0006 | 常熟市乡镇1∶1000测图 |  |  | 132 |  |  | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 NGS200单频接收机 | SK12.30软件 Tgpps Win32 |  |  |  |  | 江苏省测绘工程院 2001年8月 | 常熟市各乡镇政府 |  |  |  |
| GP0007 | 苏州新区1∶1000测图 |  |  | 122 |  |  | CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±0.97cm m边=23.27ppm | 江苏省测绘工程院 2001年6月 | 苏州新区规划局 |  |  |  |
| GP0008 | 宝应城区 |  | 四等 | 22 |  |  | 《全球定位系统城市测量技术规程》 | GPS快速静态定位 | Leica340 |  |  |  |  | 点位平均中误差∶2.66 | 江苏省工程勘察研究院 2001年 | 宝应国土局 |  |  |  |
| GP0009 | 宿迁－述阳一级公路 |  | DE | 6 26 |  |  | 国标《航测内外业规范》 交通部《GPS规范》 交通部《公路勘察规范》 | GPS | Wild200S | deica公司提供的ski软件 |  |  |  | 边长中误差最大∶±0.46cm 点位中误差最弱∶±1.41cm | 江苏省地质测绘院 2001年1月 | 江苏省交通科研院 |  |  |  |
| GP0010 | 扬州市西北绕城高速公路 |  | E | 36 |  |  | 国标《航测内外业规范》 交通部《GPS规范》 交通部《公路勘察规范》 | GPS | Wild200S | deica公司提供的ski软件 |  |  |  | 边长中误差最大∶±1.46cm 点位中误差最弱∶±2.41cm | 江苏省地质测绘院 2001年3月 | 江苏省交通科研院 |  |  |  |
| GP0011 | 凤台南路河西地区 |  | 四等 | 6 |  |  | CJJ73－99 CJJ8－99 | GPS定位 | ASHTECH(4台) |  |  |  |  | 1/75653 | 南京市测绘勘察研究院 2000年12月 | 南京市测绘勘察院信息中心 |  |  |  |
| GP0012 | 南京市地铁三山街段 |  | 四等 | 6 |  |  | CJJ73－99 CJJ8－99 | GPS定位 | ASHTECH(4台) |  |  |  |  | 1/46680 | 南京市测绘勘察研究院 2000年2月 | 南京市测绘勘察院信息中心 |  |  |  |
| GP0013 | 南京市玄武湖隧道 |  | 四等 | 8 |  |  | CJJ73－99 CJJ8－99 | GPS定位 | ASHTECH(4台) |  |  |  |  | 1/60670 | 南京市测绘勘察研究院 2001年9月 | 南京市测绘勘察院信息中心 |  |  |  |
| GP0014 | 南 钢 |  | 四等 | 17 |  |  | CJJ73－99 CJJ8－99 | GPS定位 | ASHTECH(4台) |  |  |  |  | 1/65243 | 南京市测绘勘察研究院 2001年8月 | 南京市测绘勘察院信息中心 |  |  |  |
| GP0015 | 盐都新区(小马沟至宁盐高速公路地域) |  | E | 3 |  |  | 本测区技术设计书CH2001－92《全球定位系统(GPS)测量规范》 《全球定位系统城市测量规范》 | 静态 | ZELSSR12 GPS接收机3台 | 武汉Lipv3.2 |  |  |  | 最弱点点位中误差∶1/600000 最弱边边长中误差∶±2cm | 盐城市勘察测绘院 | 盐城市勘察测绘院 |  |  |  |
| GP0016 | 常澄公路1∶2000测图 |  |  | 46 |  |  | CH2001－92《全球定位系统（GPS）测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±1.57cm m边=32.8ppm | 江苏省测绘工程院 2001年2月－2001年5月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0017 | 汤同公路1∶2000测图 |  |  | 46 |  |  | CH2001－92《全球定位系统（GPS）测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±1.34cm m边=19.86ppm | 江苏省测绘工程院 2001年6月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0018 | 盐通公路1∶2000测图 |  |  | 843 |  |  | CH2001－92《全球定位系统（GPS）测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200双频接收机 SR530单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±2.99cm m边=9.89ppm | 江苏省测绘工程院 2001年2月 | 江苏省交通规划设计院 |  |  |  |
| GP0019 | 甬台温公路测量 |  |  | 74 |  |  | CH2001－92《全球定位系统（GPS）测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | 武汉大学Power ADJ |  |  |  | m点=±2.85cm m边=1/280000 | 南京北极测绘院 2001年9月 | 中交公路第二勘察设计院 |  |  |  |
| GP0020 | 张家港港区1∶1000测图 |  |  | 123 |  |  | CH2001－92《全球定位系统（GPS）测量规范》 | 静态测量模式 | Wild200单频接收机 | Tgpps Win32 |  |  |  | m点=±1.15cm m边=25.03ppm | 江苏省测绘工程院 2001年8月 | 张家港市建委 |  |  |  |