# 第六章   吸收光谱法

## 知识点

基于物质对光的选择性吸收建立的分析方法，又称吸光光度法或分光光度法。

### [1]吸收光谱的产生

当以一定范围的光波连续照射分子或原子时，就有一个或几个一定波长的光波被吸收，由于光的互补性，透过的光谱中不出现这些波长的光，称为吸收光谱。

### [2]可见光与紫外光

分子的能级具有量子化特征，是非连续的，只能吸收n个能级之差的能量。光的能量取决于波长。     Δ

当分子吸收适宜的光子以后，产生电子能级的跃迁而形成的光谱称为电子光谱。位于可见光区（400～800nm）和紫外光区（200～400nm）

### [3]吸收光谱的定量方法

由于溶液对光的选择性吸收，使透射光It发生变化

溶液对单色光的吸收符合朗伯比尔定律： A=εCL

摩尔吸收系数ε的物理意义：当光所通过的距离为1cm，被测溶液量浓度为1mol/L时，所相应的吸光度值A为ε，单位L/mol.cm

ε的大小反映了物质对光的敏感强度，ε值愈大说明物质对光的吸收程度越好，敏感度强，用吸收光谱法测定该系光物质的灵敏度越大。

### [4]吸收光谱的基本术语

1.特征吸收曲线：以A对λ做图，得到有峰谷的平滑吸收光谱曲线叫做特征吸收曲线，可作为定性的依据。

2.最大吸收波入λmax：特征吸收曲线上最大吸收峰所对应的波长，在这个λmax下，物质吸收灵敏度最高，通常选作工作波长。

3.末端吸收：出现在短波区，紫外区末端吸收增强，未成峰形。

4.生产基团：能产生吸收峰的原子或原子团。

5.助色基团：本身不能产生吸收，对周围的生色基团产生作用，使生色基团产生吸收。

6.红移：由于结构微小改变测定结果改变，吸收峰向长波长方向移动。

7.紫移：由于结构微小改变测定结果改变，向短波长方向移动。

### [5]吸收光谱分析的一般步骤

①确定最佳显色体系

样品通常无色，要进行显色反应

例1： Cd2+的测定

本身不能产生吸收光谱，进行显色反应

例2： Fe2+的测定，显色反应：Fe2++3phen=Fe(phen)2+3

②绘制特征吸收曲线，找出最大的吸收波长λmax

λmax只与溶液性质有关，与浓度C无关，定量分析，在最大λ下进行工作。

③绘制标准曲线

绘制方法：配制系列标准溶液在λmax下测定

得到一组()在平面直角坐标系上图，得一直线

注意取值范围，标准溶液的吸光度A应在0.04～0.8

实际在高浓度时，A与C不是直线(偏离)

④测未知水样的A未，在该标准曲线上找出相应的C未

### [6]比色法与分光光度法

1.比色分析：比较溶液颜色的深浅确定物质含量的方法

①目视比色法：例如色度测定

②光电比色法：初步具有分光系统

2.分光光度分析：

特点：光源——用棱镜或光栅将复合光变为单色光

监测系统——光电倍增管，光信号转化为电信号

分类：可见分光光度计，紫外可见分光光度计

构成：<1>光源：紫外——氢弧灯，氘灯(200～400nm)，可见光——钨灯 (400～800nm)

<2>分光系统：狭缝+棱镜（或光栅）

<3>吸收系统：样品架+样品池（吸收池，比色皿）

通常将4个样品池的第一个位置作为参比池，放参比液，用来凋零

<4>检测记录系统

光电（倍增）管，数字或指针表盘显示相应的A值

### [7]721或752的使用

①打开光源，黄灯亮,预热10min

②用波长旋钮调λmax

③打开样品池暗箱盖，断开光路，调100%，吸光度A=∞，透光率T=0

④选择合适的参比液(如：蒸馏水)，合上暗箱盖，将参比池置于光路中，调零，T=100%,A=0

⑤重复③和④至少两遍

### [8]分光光度法应用

例：铁的测定

- Fe2+的测定

①配制系列标准溶液，显色反应：Fe2++3phen=Fe(phen)2+3

②绘制特征吸收曲线，找出最大的吸收波入λmax(每变化波长，就重新调整零点)

③绘制标准曲线

④未知水样显色反应，测未知水样的A未，在该标准曲线上找出相应的C未

- 总铁的测定

在水样中加NH2OH·HCL（盐酸羟胺）或抗坏血酸还原，，重复Fe2+的测定步骤

# 电化学分析

## 知识点

### [1]直接电位分析

1.电化学分析的专用电极

指示电极——电极电位随待测物质含量变化而变化

参比电极——电极电位在测定过程中不变

2.指示电极的种类

a.金属基电极

①M/Mn+  金属/金属离子电极

例：Cu/Cu2+  电极反应Cu2++2e=Cu   电极电位

②金属/金属难溶盐电极

例：

电极反应   电极电位与浓度有关

③均相氧化还原电极（惰性金属） 例：Pt/Fe3+，Fe2+

④气体电极  例：Pt/H+，H2       定义：

b.膜电极——离子选择电极       例：pH玻璃电极

测定不同的体系，应选择不同的指示电极

3.参比电极

例：饱和甘汞电极 Hg，Hg2Cl2/Cl-  电极电位

氯离子溶液用配制，饱和溶液在一定条件下电极电位是一个定值。

4.复合电极=指示电极+参比电极

### [2]电位滴定

电位滴定终点判断方式：电极电位突跃

电位滴定的用途：

- 无合适指示剂

- 有色，混浊，有胶体物，覆盖指示剂产生的颜色

- 混合离子连续滴定

例：cl-、Br-和I-不可用分步沉淀滴定，可使用电位滴定连续测定(分步沉淀的前提，当第二种离子沉淀，前一种离子必须沉淀完全)

④非水滴定(滴定体系不含水，但绝大多数指示剂都是水溶液)

### [3]pH值的测定原理和方法

是一种直接电位分析，用玻璃电极做指示电极，饱和甘汞电极为参比电极组成工作电池

- 玻璃电极——H+专属性离子选择电极

电极浸泡后形成水合硅胶层：

电极电位：

其中：，其它值为常数

玻璃电极使用注意：①浸泡24小时形成水合硅胶层 ②通过缓冲溶液进行校正

- pH的测定原理

电池：(-)玻璃电极‖饱和甘汞电极(+)

定义：

∴

由于K值很难测量和计算，实际应用时以pH值已确定的标准溶液为基准计算

③pH计的使用

定位用标准缓冲溶液：邻苯二甲酸氢钾pH=4.0   混合磷酸盐pH=6.86   四硼酸钠pH=9.18

两点定位法①第一点定位：用pH=6.86缓冲溶液

②第二点定位：水样pH<7 用pH=4.0定量一点，pH>7 用pH=9.18重新定量一点