AUTOCAD在VIRTUOZO输出数据处理之中的运用

王洪艳 (昆明市勘察测绘研究院 云南昆明 650051) \

摘 要：航测适普软件在数字化测图完成之后，生成的测图矢量文件*.XYZ格式，如何把*.XYZ格式转化成通用格式?如DXF、DWG格式，利用AUTOCAD计算机辅助设计软件进行数据的编辑和处理，达到标准化的图形数据的榆出、保存与管理。测绘信息网www.othermap.com

关键词：数字测图；块操作；数据编辑；数据输出；数据输入

0 引 言 测绘信息网www.othermap.com

随着我院计算机的普及和运用，9001认证必须用计算机的数据处理和编辑，告别落后的手工作业。由于我院VIRTUOZO全数字化摄影测量工作站，进行数字化测图之后生成的矢量文件格式为(*.XYZ)，在IGS测图模块下的编辑功能并不是很理想。 AUTOCAD软件在日常生活中的普及利用，以及的功能强大，而且也为人们所知。把 VIRTUOZO的矢量文件*.XYZ转为DXF、DWG格式进行编辑和处理，如图一所示是 VIRTUOZO全数字化摄影测量工作站测图过程到转换为AUTOCAD编辑的DWG数据的过程。

1海量数据的解决方法

当VIRTUOZO全数字化摄影测量工作站测图完成之后，在VIRTUOZO的IGS模块中引出R12格式的DXF文件，通过AUTOCAD14（AUTOCAD2000）打开DXF的测图文件后，另存为DWG格式的文件再进行编辑。由于困难的复杂的地形采集的点较多，而造成图幅的DWG文件数据量很大。同时，我们发现在AUTOCAD处理过程中，不断进行图幅接边数据链接较多，这也是造成数据量大的主要原因。如何处理？在不影响地形图数据精度的情况下，才能进行处理，经过本人的实际操作过程中发现，在图幅与图幅接边过程中不断插入的块和文件，直接无形地加大了数据量，给后面的处理工作带来不便，因此，作业员在接边完成之后，不要只清除接边的文件和块，主要是如下图二所示： （图二） 至少进行两次或两次以上的清理图块的操作，直到块的隐藏文件没有为止。根据我的实际操作中发现，在AUTOCAD输出DWG文件时，使用的打印机是HP750绘图仪，同样是30MB的DWG的数据文件，其中一幅会产生文件数据溢出丢失，而另外一幅不会，后来我就把会使文件数据溢出丢失的DWG的数据文件打开进行全部选中图形后，进行炸开后再用HP750绘图仪输出绘图，数据文件就不会溢出丢失了，这些关键是对块操作和处理。

2 如何对数据进行编辑测绘信息网www.othermap.com

2.1对曲线的编辑：在测图矢量文件*。XYZ中的曲线为张力样条，AUTOCAD或 MICROSTATION内没有此种样条同线，所以显示为折线训图三所示可以在导出DXF的扩展选项里选中样条曲线来解决这一问题，当然，也可以在 AUTOCAD或 MI CROSTATION等编辑软件中将其重新解释为曲线。如图四所示矢量文件*·XYZ中的圆的曲线通过AUTOCAD编辑中重新解释的前后对比。

2.2对地物要素的编辑：由于航测软件的局限性，就应采用AUTOCAD进行二次编辑，按照地形图的标准对地物要素进行编辑和处理，达到标准的地形图数据。如把连接不上的线A处进行节点移动连接到相关的地物上；对B处线交叉出头的多余部进行剪切处理；对C处地物进行直角处理；对D处由于树荫的影响而不测量到的路边线进行对结处理；对E处道路没有断开留口的路边线进行处理，把路口留出来；对F处的电杆之间，根据调绘的结果进行连线；等等。最终得到标准整饰的地形图。以下是两幅整饰前后的对照图： 进行处理前的结果 进行处理后的结果

3 实现文字处理标准化 测绘信息网www.othermap.com

在AUTOCAD中对数据中文字、注记和说明等均按地形图图示整饰标准进行。因为在VIRTUOZO的矢量文件*.XYZ中的文字标注和高程值的注记大小并不是都按成图的标准进行的，所以在AUTOCAD中修改大小和改变位置达到规定的比例尺图示标准的要求。恨据野外调绘的结果，对VIRTUOZO的矢量文件*.XYZ转化的DWG数据对编辑，如房屋的性质、层高，河流的名称和水流方向，植被的类别等等进行处理。

4 和MICROSTATION实现相互转换

在MicroStation V8出版后，AUTOCAD与MicroStation的联系问题就容易解决了，主要是由于MicroStation V8与AUTOCAD的无缝连接，MicroStation V8可以直接打开DGN和DWG文件，Bently公司在MicroStation和AUTOCAD转化和兼容方面 MicroStatio/J在；输出为 DWG格式时，其转化工具设置中能够提供有关转化设置。 MicroStation V8已经整合了AUTOCAD的字库，能按照AUTOCAD的作图习惯(如按层设置线型、线宽，文字格式的组合命名，标注的格式命名等)，直接在DWG格式下进行绘图，因此不存在转化问题。MicroStation V8解决了与AUTOCAD进行字体转换与线型转换的问题，在MicroStation中的色块填充不能直接转换为AUTOCAD中的对应形式。由此可见，MicroStation V8与AUTOCAD所绘的DWG文件的无缝连接就把问题解决了。VIRTUOZO矢量文件格式的(*.XYZ)的文件通过AUTOCAD也就可以迸人MicroStation编辑，或者输出为DGN格式。使VIRTUOZO矢量文件格式走向通用化。

5 在AUTOCAD环境下的管理

5.1通过在AUTOCAD的环境下，要求比例尺的各种图纸输出。

5.2在AUTOCAD的环境下建立DWG格式的图库管理。并对其进行维护和更新的过程管理，建立管理的信息化分析和提供合理化建议，保证数据得到及时的更新、安全有效的管理。

5.3通过有关程序和软件对DWG数据进行升级，上升到GIS级的信息管理系统，使数据管理系统化，科学化发展。测绘信息网www.othermap.com

6 结束语

总之，本文通过讨论 VIRTUOZO(数字化测图)矢量文件的编辑，介绍本人的一些实际操作经验，与大家一起交流，完成对航测数据的编辑与整饰，共绘祖国的新天地。

参考文献：

[1]、裴晓丽，《北京希望电子出版社》，2001年7月出版

[2]、赵伟，张翔宇，《MicroStation V8中文版实用手手册》，清华大学出版社，2002年11月出版

[31、适普软件公司的《适普快讯》，2003年(总22期)