用岭估计研究不完全3维趋势面在GPS工程 水准测量中的应用 李崇贵 牟玉香 赵书河 (石油大学建筑工程系 257062) 【摘 要】 为减小GPS工程水准测量中拟合误差的影响，本文采用岭估计代替最小二乘估计，用考虑地形起伏影响的不完全3维趋势面代替2维趋势面，确定求测区(似)大地水准面和参考椭球面差距的数学模型。并通过实例论证了不完全3维趋势面的预报效果优于2维趋势面。 一、引 言http://www.othermap.com测绘信息网 GPS网的高程是相对于参考椭球面的大地高，工程测量中要求的是相对于(似)大地水准面的正高或正常高。如图1所示，hP为任一点P的大地高，HP为正(常)高，NP为(似)大地水准面与参考椭球面的差距，它们之间的关系为 NP=hP-HP (1)

图1 设在地面上有若干点，它们既有GPS高，又有正(常)高，可求出这些点处参考椭球面和(似)大地水准面的差距。由这些差距采用适当的数学方法，找出测区计算N值的回归方程，就能由GPS高和N值求出正(常)高，无需进行常规水准测量。求N值的精度除与GPS测量的精度有关外，还与已知水准点的精度、数量、在网中的分布及测区地形起伏的变化程度有关。回归模型的不合理、已知水准点的数量及分布可能造成回归模型未知量间存在复共线性。为研究测区地形起伏、已知水准点的不同分布及复共线性对求N值回归方程的影响，本文采用岭估计及不完全3维趋势面确定求测区N值的回归方程。http://www.othermap.com测绘信息网 二、岭估计控制LS估计的条件 设有线性回归模型 Y＝Xβ+e, E(e)=0,COV(e)=σ2I (2) 式中，X为n×m的设计阵，且R(X)＝m。 β的LS估计为 LS=(XTX)-1XTY (3) LS为β的无偏估计，其均方误差为http://www.othermap.com测绘信息网 MSE(LS)=σ2tr(XTX)-1 (4) 记λ1≥λ2≥…≥λm≥0为XTX的特征根，因XTX可逆，(XTX)-1的特征根为：λ-11,λ-12,…，λ-1m，(4)式可变为 (5) 在上式中，若XTX至少有一个特征根很小，即很接近于0，MSE（LS）就很大。这时，尽管高斯-马尔可夫定理保证了σ2tr（XTX）-1在线性无偏估计类中很小，但它本身的值却很大，则LS不是β的良好估计。XTX至少有一特征根很小，称设计阵X呈病态，或存在复共线性。设计阵X是否存在复共线性，可通过计算矩阵XTX的条件数或方差扩大因子来确定［1～2］。 线性模型(2)的岭估计为http://www.othermap.com测绘信息网 (k)=(XTX+kI)-1XTY (6) 式中，k>0，为岭参数。 与LS估计相比，岭估计把XTX换成了XTX+kI。当XTX的特征根至少有一个很接近于0时，XTX+kI的特征根λ1+k,λ2+k,…，λm+k接近于0的程度就会得到改善，使MSE（(k)）<MSE(LS)，即在均方误差意义下，岭估计优于LS估计。用岭估计代替LS估计，需求使MSE（(k)）达到最小的k值，已证明这样的k一定存在［1～2］，本文采用岭迹法求k值［1］。 三、不完全3维趋势面模型http://www.othermap.com测绘信息网 定义完全3维趋势面模型为 Ni=β1xi+β2yi+β3zi+β4x2i+β5y2i+β6z2i+β7xiyi+β8xizi+β9yizi+β10 (7) 式中，xi,yi,zi分别为各控制点的平面坐标及GPS高程，以10 km为单位。 上式模型中包括高程项，即考虑了地形起伏对N值的影响。对具体的GPS网，模型可能不尽合理，可用岭迹法及方差扩大因子法对其中的变量进行取舍，去掉不合理项，精化后的模型称为不完全3维趋势面。 四、用岭估计及不完全三维趋势面确定测区N值回归方程的实例 表1为某控制网的GPS定位成果，包括15个控制点的平面坐标、GPS高及正常高。http://www.othermap.com测绘信息网 表1 某控制网的GPS定位成果

| 序号 | 点名 | x/10 km | y/10 km | GPS高h/m | 正常高H/m | （H-h）/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2001 | 4.856 220 | -1.578 891 | 10.485 | 8.313 | -2.172 |
| 2 | 2002 | 4.826 826 | -1.013 125 | 8.913 | 6.547 | -2.366 |
| 3 | 2008 | 3.748 925 | -0.745 264 | 8.616 | 6.107 | -2.509 |
| 4 | 2010 | 3.764 185 | -1.850 432 | 9.013 | 6.192 | -2.839 |
| 5 | 3015 | 4.627 002 | -1.624 061 | 7.792 | 5.586 | -2.206 |
| 6 | 3018 | 4.433 584 | -1.700 734 | 8.508 | 6.206 | -2.306 |
| 7 | 3027 | 3.942 168 | -0.623 259 | 8.314 | 5.851 | -2.463 |
| 8 | 3029 | 3.760 029 | -0.992 126 | 8.084 | 5.530 | -2.554 |
| 9 | 3032 | 3.769 341 | -1.579 344 | 10.835 | 8.062 | -2.773 |
| 10 | 3036 | 4.385 549 | -0.728 814 | 6.679 | 4.225 | -2.454 |
| 11 | 4043 | 4.580 938 | -0.893 118 | 7.247 | 4.758 | -2.489 |
| 12 | 4050 | 4.442 349 | -0.866 973 | 7.110 | 4.634 | -2.476 |
| 13 | 4075 | 3.915 812 | -1.238 138 | 12.042 | 9.321 | -2.721 |
| 14 | 4078 | 3.655 339 | -1.300 214 | 13.186 | 10.507 | -2.679 |
| 15 | 4081 | 4.147 118 | -0.926 115 | 7.263 | 4.682 | -2.581 |

为研究测区已知水准点的不同分布对求N值的影响，分两种方案。方案1不参加回归的预报点为3029、3036、4078，其中3036、4078分别是网中的最低点和最高点。其余点用于回归求N的拟合方程。方案2不参加回归的预报点为2001、2002、2008，分布在测区四周，其余点参加回归。下面分别计算两种方案的LS估计和预报效果最佳的岭估计的回归方程及预报精度。http://www.othermap.com测绘信息网

图2 方案1中各回归参数的岭迹图 方案1按(7)式的模型，得LS估计及k=0.001时岭估计的回归方程，各回归参数的岭迹图如图2(a)所示。http://www.othermap.com测绘信息网 i.LS=0.6117xi+3.5955yi+0.6275zi-0.0643x2i+ 0.1420y2i-0.0196z2i-0.7499xiyi-0.0662xizi- 0.0102yizi-5.2727 i(k)=-0.9672xi+2.5047yi+0.2564zi+0.0731x2i+ 0.0354y2i-0.0089z2i-0.6627xiyi-0.0136xizi+ 0.0407yizi-0.7553 LS估计及岭估计回归方程的预报中误差分别为15.99 cm和13.26 cm。分析图2(a)得：2(0)=2.LS，10(0)=10.LS的绝对值较大，按LS估计的观点，yi及常数项β10对Ni的影响大，但当k从0略有增加时，2(k)和10（k）都迅速减小，并趋于稳定。从岭估计的观点看，yi及β10对Ni的影响比LS估计的小。由于4(k)、6(k)、8(k)、9(k)都很小，且β1(k)与β10(k)近似相关，用方差扩大因子法去掉模型(7)中的β10及z2i项，得不完全3维趋势面：http://www.othermap.com测绘信息网 Ni＝β1xi+β2yi+β3zi+β4x2i+β5y2i+β6xiyi+β7xizi+β8yizi (8) 按式(8)的模型，得LS估计及k=0.001时岭估计的回归方程，各回归参数的岭迹图如图2(b)所示。 i.LS=-0.9693xi+3.7550yi+0.2159zi+ 0.1064x2i+0.3381y2i-0.7332xiyi- 0.0486xizi+0.0174yizi i(k)=-0.9537xi+2.5218yi+0.0710zi+ 0.0671x2i+0.1599y2i-0.6309xiyi- 0.0029xizi+0.0587yizi LS估计及岭估计回归方程的预报中误差分别为7.75 cm和9.32 cm。图2(b)的稳定性明显优于图2(a)。 方案2按模型(7)拟合，得LS估计及k=0.005时岭估计的回归方程，各回归参数的岭迹图如图3(a)所示。 i.LS=-6.6791xi+6.2932yi-0.7012zi+ 0.6144x2i+0.3010y2i+0.0126z2i- 1.0586xiyi+0.0712xizi-0.1365yizi+ 17.4458 i(k)=-0.8323xi+1.2460yi-0.00524zi+ 0.0714x2i+0.0812y2i+0.00976z2i- 0.5064xiyi-0.0148xizi+0.1227yizi- 0.3447

图3 方案2中各回归参数的岭迹图

LS估计及k=0.005时岭估计回归方程的预报中误差分别为30.18 cm和10.98 cm。各回归参数的岭迹图与图2相似。但2(0)＝2.LS，10(0)＝10.LS的绝对值都比图2(a)中的大，且当k从0略有增加时，它们都急剧减小，并趋于稳定。这说明从岭估计的观点看，yi及β10对Ni的影响比LS估计的小，且比方案1的更严重。 采用模型(8)，得LS估计及k=0.010时岭估计的回归方程，及回归参数的岭迹图如图3(b)所示。http://www.othermap.com测绘信息网 i.LS=-0.6574xi+5.0429yi+0.3512zi+0.0672x2i+ 0.2052y2i-1.0193xiyi-0.1059xizi-0.0386yizi i(k)=-1.3255xi+0.9655yi+0.0701zi+0.1252x2i- 0.0373y2i-0.4341xiyi+0.0066xizi+0.0916yizi LS估计及k=0.010时岭估计回归方程的预报中误差分别为15.78 cm和5.02 cm。图3(b)与图2(b)相似。但当k略有增加时，2(k)的减小程度比图2(b)中的快，1(k)和6(k)相关，其余各参数的岭迹图很稳定。 通过上面的分析可得： 1. 方案1参加回归的点不包括测区的最高点和最低点，按完全3维趋势面进行拟合，LS估计的预报中误差为±15.99 cm。 k=0.001时岭估计的预报中误差为±13.26 cm，相比于LS估计，预报精度略有提高，这说明模型(7)本身不太合理。 2. 采用方差扩大因子及岭迹图对完全3维趋势面中的变量进行取舍，得不完全3维趋势面模型(8)。方案1按模型(8)进行拟合，LS估计的预报中误差为±7.75 cm。k=0.001时岭估计的预报中误差为±9.32 cm，相比于完全3维趋势面，预报精度有很大提高。但岭估计的预报精度低于LS估计，这是由于图2(b)中各参数的岭迹图比较稳定的原因。 3. 方案2中参加回归的点包括网中的最高点和最低点，且预报点均匀分布在测区四周，模型(7)LS估计的预报中误差为±30.18 cm,k=0.005时岭估计的预报中误差为±10.98 cm。而模型(8)LS估计的预报中误差为±15.78 cm，k=0.010时的岭估计的预报中误差为±5.02 cm，预报精度提高很大。http://www.othermap.com测绘信息网 4. 相同的数据，采用2维趋势面： Ni=β1xi+β2yi+β3x2i+β4y2i+β5xiyi+β6 由于模型中未考虑地形起伏对Ni的影响，任意选取测区10个点进行回归，余下5点用作预报，用岭估计代替LS估计，最佳预报中误差为±6.24 cm。精度比考虑地形起伏的不完全3维趋势面差。 五、结 论 1. 在GPS工程水准测量中，宜采用考虑地形起伏影响的不完全3维趋势面代替2维趋势面作为拟合模型。 2. 参加回归的已知水准点的平面位置和高程对预报精度有明显影响，但其中高程的影响更显著，参加回归的点一定要包括网中的最高点及最低点。 3. 由于已知水准点的数量、在测区的分布及采用拟合模型本身的不合理，回归方程设计阵X一般存在复共线性，因此，应采用岭迹法或方差扩大因子法对回归模型中的变量进行取舍，针对具体问题，精化回归模型，并采用岭估计代替LS估计确定求N值的回归方程。 4. 不完全3维趋势面模型中包括的变量可能比2维趋势面及其他模型中的多，需较多的已知水准点才能求出回归方程，但对较大的GPS网，用常规水准测量测定其中不多于10个点的正(常)高，就可以较高的精度求出其余点的正(常)高，在实际工作中还是可取的。 参考文献 ［1］ 陈希孺，王松贵.近代回归分析——原理方法及应用.安徽：安徽教育出版社，1987 ［2］ 张金槐.线性模型参数估计及其改进.北京：国防科技大学出版社，1992 ［3］ 徐士良.C常用算法程序集.北京：清华大学出版社，1994 ［4］ Atharasios Dermanis. GPS网中重力大地水准面的检验.武测译文，1995(4) http://www.othermap.com测绘信息网