具有衬砌的圆形水工隧洞弹塑性应力统一解(

张常光1,2，张庆贺1,2，赵均海3

（1.同济大学  岩土及地下工程教育部重点实验室，上海 200092；2.同济大学  地下建筑与工程系，上海 200092；

3.长安大学  建筑工程学院，陕西 西安 710061）

摘要：针对具有衬砌的圆形水工隧洞，假定衬砌与围岩位移连续，考虑不同工况下主应力顺序、岩石应变软化和中间主应力等综合影响，采用统一强度理论和弹脆塑性软化模型，推导了衬砌和围岩弹塑性应力统一解。选取不同的统一强度理论参数，可得到一系列应力场公式及塑性区半径与内压力的关系。通过工程算例分析知，考虑第一主应力的变化是正确的，更符合工程实际，并得出统一强度理论参数、软化特性参数对衬砌和围岩切向应力的影响规律。研究结果表明：统一强度理论参数和软化特性参数对衬砌与围岩塑性区切向应力的影响显著。

关键词：隧道工程；圆形水工隧洞；统一强度理论；衬砌

中图分类号: TU457           文献标识码: A

The elastic-plastic stress unified solutions of a circular hydraulic tunnel with lining

#### ZHANG Chang-guang1,2，ZHANG Qing-he1,2，ZHAO Jun-hai3

(1. Key Laboratory of Geotechnical and Underground Engineering of Ministry of Education, Tongji University, Shanghai 200092, China; 2. Department of Geotechnical Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China; 3. School of Civil Engineering, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract: By assuming the consecutive displacement between surrounding rock and lining, the elastic- -plastic stress unified solutions of a circular hydraulic tunnel with lining are obtained, which are based on unified strength theory and elastic-brittle-plastic softening model, and considering the effects of principal stress orders in different engineering conditions, rock strain softening, and the intermediate principal stress. Choosing different unified strength theory parameter, a series of stress fields and the plastic radius versus inner pressure are obtained. With analyzing an engineering case, it can be concluded that it is accurate and more accord with engineering practice to take the different maximal principal stress into account. The influence laws of the unified strength theory parameter and strain softening characteristic parameter on the tunnel tangential stress are discussed. The results show that tangential stresses of lining and surrounding rock in the plastic zone are significantly influenced by the unified strength theory parameter and strain softening characteristic parameter.

Key words: tunnel engineering；circular hydraulic tunnel；unified strength theory；lining

具有衬砌的圆形水工隧洞是地下工程中常见的隧道结构，洞室开挖破坏了初始地应力平衡，周围岩体发生应力重分布，进入弹塑性变形状态。岩石、混凝土等脆性材料，达到峰值强度后具有明显的软化特性。以往对压力隧洞的弹塑性分析，多采用理想弹塑性Mohr-Coulomb强度准则[1-3]。Mohr-Coulomb强度准则虽简洁、明确，但因未考虑中间主应力2的影响而偏于保守[4]。统一强度理论能合理地考虑中间主应力2效应，已获得广泛的应用并取得了很好的效果[5-8]。现在已有结果大都是对无衬砌支护隧洞或将支护用一个支护力代替，且常以径向应力作为第一主应力。实际上不同的工况下，水工隧洞第一主应力可能是径向应力，也可能是切向应力，在应用强度准则时应正确选择。本文针对具有衬砌的圆形水工隧洞，根据衬砌与围岩位移连续，采用统一强度理论和弹脆塑性软化模型，考虑不同工况下主应力顺序、岩石应变软化和中间主应力等综合影响，推导衬砌和围岩弹塑性应力统一解，并通过工程算例分析本文方法与传统方法的不同和各参数对隧洞切向应力的影响。

1  弹脆塑性模型下的统一强度理论

弹脆塑性软化模型为岩石类软化材料达到强度峰值后，峰值至残余强度之间用应力跌落表示[8]，如图1所示。圆形隧洞处于平面应变状态，为中间主应力，且在塑性区。对于平面应变弹塑性问题，塑性软化前、后的统一强度理论表达式为[5-7]

(1)

，，

式中：、为第一、第三主应力，拉应力为正，按应力代数值代入，；、为凝聚力和内摩擦角，、为统一凝聚力和统一内摩擦角；t、c和s为抗拉强度、抗压强度和抗剪强度；为统一强度理论参数，反映中间主应力对材料屈服或破坏的影响程度，；表示材料软化前，表示材料软化后。

图1 弹脆塑性软化模型

Fig.1 Elastic-brittle-plastic softening model

2  施工期应力分析

根据工程实际情况，二次混凝土衬砌不允许进入塑性状态，故设衬砌为理想弹性材料，围岩为弹脆塑性软化材料，且在无穷远处受初始地应力作用。施工期围岩由于开挖卸载或衬砌支护力不足而进入弹塑性状态，此时径向应力为第一主应力，计算简图如图2所示，图中为衬砌内半径，为衬砌外半径，、分别为施工期围岩塑性区外半径和衬砌与围岩之间的接触压力。

(a) 围岩                       (b) 衬砌

图2 施工期隧洞计算简图

Fig.2 Calculation sketch of tunnel in construction stage

设围岩弹塑性交界处的径向应力为，则围岩弹性区应力为

，                (3)

根据弹塑性交界处径向应力连续，及围岩弹性区的应力满足初始屈服方程式(1)()，得

， (4)

式中：、为围岩软化前的统一凝聚力和统一内摩擦角。

设围岩塑性区的体积应变为零，并以围岩弹性区内边界处的位移为边界条件，得围岩塑性区内半径处的位移为

(5)

式中：、为围岩的弹性模量和泊松比。

由弹性力学厚壁圆筒理论得衬砌应力和外半径处的位移分别为

，                   (6)

(7)

式中：、为衬砌的弹性模量和泊松比。

联立式(5)和式(7)，得衬砌与围岩之间的接触压力为

(8)

联立求解式(4)和式(8)得，将代入式(4)得，再由式(2)、式(3)和式(6)可得施工期围岩塑性区、弹性区和衬砌应力。

3  运行期应力分析

围岩由于均匀内水压力太大而进入弹塑性状态，此时切向应力为第一主应力，计算简图如图3所示，图中、分别为运行期围岩塑性区外半径和衬砌与围岩之间的接触压力。

(a) 围岩                          (b) 衬砌

图3 运行期隧洞计算简图

Fig.3 Calculation sketch of tunnel in operating period

若施工期围岩处于完全弹性状态，按第2节的方法，在围岩塑性区，，得如下结果：

围岩塑性区外半径的关系式为

(9)

衬砌所受外压力为

(10)

围岩弹性区应力为

，， (11)

围岩塑性区应力为

(12)

衬砌应力为

，   (13)

由式(9)算出，将代入式(10)得，再由式(11)-式(13)可得运行期围岩弹性区、塑性区和衬砌应力。

本文所得应力统一解建立在统一强度理论和弹脆塑性软化模型基础上，并考虑众多因素的综合影响，包含已有传统解(b=0，退化为基于Mohr-Coulomb强度准则；c1=c0=c、φ1=φ0=φ，不考虑围岩软化)，具有较广泛的适用性。选取不同的b值，可得到一系列应力场公式及塑性区半径与内压力的关系。

4 工程算例及参数影响分析

某圆形水工压力隧洞[9]，m，m，kPa，，kPa，，kPa，，kPa，，kPa，kPa。

### 4.1 与传统方法比较

当=0时，由(7)和式(11)求得==2.5m，即施工期围岩处于完全弹性状态，隧洞安全等级较高；当=0、0.5和1时，由式(12)求得分别为5.83、5.47和5.28m，均大于2.5m，即运行期围岩处于弹塑性状态，隧洞安全等级低，且随着的增大，不断扩大，隧洞工作性能不断下降。按传统方法不考虑第一主应力的变化，在运行期仍以为第一主应力，经计算知无论多大，围岩都处于完全弹性状态，与实际情况矛盾，这说明考虑第一主应力的变化是正确的，更符合工程实际。

### 4.2 参数影响分析

运行期衬砌径向受压，切向受拉，混凝土抗拉强度较低，对设计一般起控制作用，故只分析参数对切向应力的影响；另岩石类材料软化后内摩擦角变化不大[10]，可不考虑的变化。

取=0、0.5和1，按第3节求得运行期衬砌和围岩分布，分别如图4和图5所示。

图4 对衬砌的影响                           图5 对围岩的影响

Fig.4 Effect of  on  of lining                Fig.5 Effect of  on  of surrounding rock

对比图4和图5可看出，有2处不连续，第1处是在围岩和衬砌交界=2.5m处，由于二者材料参数不同，只能保证和位移连续；第2处在围岩弹塑性交界处，由于围岩塑性软化造成其力学参数发生变化，弹性区内边界处的应力满足初始屈服面方程，而塑性区外边界处的应力满足后继屈服面方程，且只能保证连续，此处应力跌落相对第1处较小。

由图4和图5均可看出，对衬砌和围岩及围岩塑性区大小都有显著影响。随着的增大，衬砌和围岩塑性区的逐渐减小，时衬砌内边界处的比时减小了7.1%，时围岩塑性区内边界处的比时减小了20.8%，并且从5.83m减小到5.28m，这都说明考虑中间主应力的影响，可以更加充分地发挥材料的强度潜能，更客观地认识材料的自承载能力。

取=50kPa、100kPa和150kPa，按第3节求得运行期衬砌和围岩分布，分别如图6和图7所示。

图6 对衬砌的影响                            图7 对围岩的影响

Fig.6 Effect of  on  of lining                Fig.7 Effect of  on  of surrounding rock

由图6和图7可看出，对的影响规律和的相似。随着的增大，衬砌切向拉应力和围岩塑性区的切向压应力逐渐减小，kPa时衬砌内边界处的比kPa时减小了4.6%，kPa时围岩塑性区内边界处的比kPa时减小了12.3%，因此衬砌和围岩初支护设计时，考虑由于的降低对衬砌和围岩增大的影响是很有必要的。

5 结论

(1) 针对具有衬砌的圆形水工隧洞，根据衬砌与围岩位移连续，采用统一强度理论和弹脆塑性软化模型，考虑不同工况下主应力顺序、岩石应变软化和中间主应力等综合影响，推导了衬砌和围岩弹塑性应力统一解。应力统一解具有广泛的适用性，选取不同的统一强度理论参数，可得到一系列应力场公式及塑性区半径与内压力的关系。

(2) 经算例分析知，考虑第一主应力的变化更符合工程实际，统一强度理论参数和软化特性参数对衬砌和围岩塑性区的切向应力影响都很显著。随着的增大，围岩塑性区半径从5.83m减小到5.28m，时衬砌内边界处和围岩塑性区内边界处的分别比时减小了约7%、21%，考虑中间主应力2可以更好的发挥材料的强度潜力；随着的增大，衬砌和围岩塑性区的逐渐减小，kPa时衬砌内边界处及围岩塑性区内边界处的分别比kPa时减小了约4.6%、12.3%。

(3) 衬砌和围岩初支护设计时，应根据围岩材料参数合理地选取值，并考虑由于的降低对衬砌和围岩增大的影响。施工时要适时实施初次支护和二次衬砌，避免围岩产生塑性变形，若围岩在施工期已进入弹塑性状态，运行期隧洞的应力可采用有限环变位协调法确定，详细内容将另文研究。

## 参考文献：

[1]  Wang Yarlong. Ground response of circular tunnel in poorly consolidated rock[J]. Journal of Geotechnical Engineering，ASCE，1996，122(9)：703-708.

[2]  Jiang Y，Yonedah H，Tanabshi Y. Theoretical estimation of loosening pressure on tunnels in soft rocks[J]. Tunneling and Underground Space Technology，2001，16(2)：99-105.

[3]  任青文，张宏朝. 关于芬纳公式的修正[J]. 河海大学学报，2001，29(6)：109-111.

REN Qingwen，ZHANG Hongchao. A modification of Fanner formula[J]. Journal of Hohai University，2001，29(6)：109-111.

[4]  许东俊，耿乃光. 岩石强度随中间主应力变化规律[J]. 固体力学学报，1985，6(1)：72-80.

XU Dongjun，GENG Naiguang. The variation law of rock strength with increase of intermediate principal stress[J]. Acta Mechanica Solida Sinica，1985，6(1)：72-80.

[5]  俞茂宏. 双剪理论及其应用[M]. 北京：科学出版社，1998.

YU Maohong. Twin-shear theory and its application[M]. Beijing：Science Press，1998.

[6]  YU Maohong. Unified strength theory and its applications[M]. Berlin，Heidelberg，New York：Springer，2004.

[7]  张常光. 圆形压力隧洞弹塑性应力和位移分析[D]. 西安：长安大学，2008.

ZHANG Changguang. Analysis of Elastic-plastic stress and displacement for circular pressure tunnel[D]. Xi`an: Chang`an University，2008.

[8]  蒋明镜，沈珠江. 岩土类软化材料的柱形孔扩张统一解问题[J]. 岩土力学，1996，17(1)：1-8.

JIANG Mingjing，SHEN Zhujiang. Unified solution of expansion of cylindrical cavity for geometries with strain softening behaviour[J]. Rock and Soil Mechanical，1996，17(1)：1-8.

[9]  蔡晓鸿，蔡勇平. 水工压力隧洞结构应力计算[M]. 北京：中国水利水电出版社，2004.

CAI Xiaohong，CAI Yongping. Structure stress calculation for hydraulic pressure tunnel[M]. Beijing：China Water Power Press，2004.

[10] 陈昌富，肖淑君，杨宇. 考虑应变软化厚壁圆筒受外压作用统一极限解[J]. 湖南大学学报，2006，33(2)：1-5.

CHEN Changfu，XIAO Shujun，YANG Yu. Unified limit solution of thick wall cylinder subject to external pressure considering strain softening[J]. Journal of Hunan University，2006，33(2)：1-5.

# Footnotes

收稿日期：2008-10-21

基金项目：陕西省自然科学基金资助项目(SJ08E204)

作者简介：张常光(1982-),男,博士研究生,主要研究方向为隧道及地下工程和结构强度理论, E-mail: zcg1016@163.com