痕量爆炸物快速检测仪

日期：2010-09-29 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：根据电场中离子运动迁移规律，不仅能检测极其微量的炸药，而且还能区分炸药的种类等。仪器体积小、重量轻、检测速度快、探测灵敏度高，是国际公认的痕量炸药快速检测最广泛应用技术。适合大型公众活动、重要会议、机场、车站、码头、公安、安全、邮政、海关和关口等部门安全检查使用。 主要技术指标： 1) 离子源种类：无放射性电离源； 2) 检测方式：擦拭全自动分析报警； 3) 分析时间：< 6 秒； 4) 探测灵敏度：10-12 克量级； 5) 检测炸药：TNT、RDX、PETN、NG、SEMTEX等多种炸药； 6) 仪器体积：42´30´34 厘米； 7) 仪器重量：20 公斤； 8) 工作电压：220V/50Hz。