移动多媒体广播技术及实践

大连广播电视发射台 王劲萍 摘要：简述移动多媒体广播业务的概念、特点及系统构成原理，详细介绍移动多媒体广播在大连地区的实践应用。 关键词：移动多媒体广播、CMMB、STiMi技术。 一、引言 移动多媒体广播业务是指通过卫星和地面无线广播的方式，在手机、PDA、MP3、MP4播放器、数码相机以及笔记本电脑等七寸以下小屏幕、移动便携的手持类终端接收设备，随时随地接收广播电视节目和信息服务等业务的系统。中国移动多媒体广播技术（China Mobile Multimedia Broadcasting,CMMB），是国家广电总局确立的中国移动多媒体广播行业标准，确定了采用我国自主研发的移动多媒体广播传输技术（简称StiMi）,目标是建立覆盖全国的移动多媒体网络。 二、 CMMB系统构成及原理 1、系统构成 中国移动多媒体广播系统，采用大功率卫星系统与地面同频增补网络相结合的技术体制，实现全国天地一体覆盖、全国漫游。它具体的工作过程是，将采用广播的方式发射电视信号。广播电视节目和数据业务内容通过节目集成平台，经过传输系统上传到卫星，再由卫星直接或通过地面增补转发网络，把节目传输到手机等便携式移动终端上，实现移动多媒体广播的全国覆盖。 2、主要原理 CMMB系统体系中的核心是具有我国自主知识产权的STiMi技术。它是由广播科学研究院研制，面向移动多媒体广播的卫星与地面覆盖相结合的广播信道传输技术。STiMi技术是面向移动多媒体广播的业务需求而专门设计的无线信道传输技术。STiMi技术充分考虑到移动多媒体广播业务的特点，针对手持设备接收灵敏度要求高，移动性和电池供电的特点，采用了最先进的信道纠错编码（LDPC码）技术和OFDM调制技术，提高了系统的抗干扰能力，支持高移动性，并且采用了时隙（time slot）节能技术来降低终端功耗，提高终端续航能力。STiMi技术着重性能和效率结合，先进性和适用性相结合，形成完整的自主知识产权的框架体系。 三、 CMMB广播网的特点 1、支持移动接收。突破了时空的限制，能够随时随地的接收广播电视信息。 2、传输方式是点对多点方式，发射节目与接收设备使用状况无关。 以前用手机看电视，主要是通过手机上网（移动通信网）来看的，这样的话如果很多人同时上网，它的网速就慢，画面就不够流畅，我们广电总局用广播的方式来发射电视信号，是点对多点方式，发射节目与接收设备使用状况无关，不论有多少接收设备使用都与发射无关。因而，占用的信道资源与收看用户数量无关，不会出现“拥塞”现象。传输多套节目的技术成本低。 3、节省频率资源。由于手机等便携终端设备为小屏幕，小尺寸，清晰显示图像所需要的像素少，低的传输速率即可满足小屏幕清晰流畅地收看，因此，在相同的频带宽度内，可以传输多套节目。 4、移动多媒体广播满足人们对信息要求的多元化趋势。 移动数字多媒体广播的内容更加丰富，覆盖更加有效，信息的传递更加快捷。移动数字多媒体广播作为一种公益功能应用，能够增强国家应对突发事件的能力。 四、大连地区单点发射的CMMB实现 （一）大连CMMB系统简介 利用大连广播电视发射台原有基础设施及发射设备，适当增加部分设备采用单点发射即可实现本地区的CMMB信号覆盖。具体方案如下： 2008年4月，进行了CMMB大连地区的单点试验工作。工作范围：U波段、40CH ，中心频率：730MHz、带宽：8MHz。发射功率；500W。系统如下图。 （二）主要系统配置： 节目源：来自鑫诺3号卫星信号经数字卫星接收机接收中央电视节目(目前已为中央7套电视节目，以后将增加多套电视节目、广播节目、数据信息等)。 信源编码方式：视频压缩编码：H.264;音频压缩编码:AAC 信道:CMMB信道编码与调制、U波段发射。接收由复用器输出的码流信号，进行CMMB编码，，对进行CMMB编码后的数据进行OFDM调制。遵循标准GP/T 220.1-2006,《移动多媒体广播 第1部分：广播信道帧结构、信道编码和调制》。 协议:支持完整的CMMB复用协议。遵循标准GP/T 220.2-2006,《移动多媒体广播 第2部分：复用》。 （三）CMMB信号流程：前端系统、传输系统、发射系统、接收系统四大部分组成。 1、前端系统：主要完成节目的音视频数据的压缩编码复用。中央节目信号源由中央节目播出平台通过卫星等将信号传送。 2、传输系统：通过卫星接收机获取中央节目内容--中央节目IP数据包和大连地方节目IP数据包一起，送入交换机，输出的IP包转发给CMMB复用器，进行CMMB转码、复用，输出TS节目流，送调制器，完成节目流的CMMB复用。（现大连地方节目没有开通） 3、发射系统：将节目传输流信号进行信道编码并调制成中频信号，发射机将中频信号上变频为U波段射频信号并进行功率放大，通过发射天线将射频信号发射出去。 4、接收系统：七寸以下小屏幕、移动便携的手持类终端接收设备将接收到的电磁波转换成视、音频、数据等多媒体信号。 五、接收效果分析及问题 在系统调测完成后，由于条件有限，目前没有CMMB终端测试设备，只能用手持接收终端对发射信号进行直接观看接收效果。我们对整个大连市区城市道路的各个方向都进行了观测，总的来说，效果还是比较满意的。大部分地区接收信号画面清晰、声音清楚。例如：在机场距发射塔较远，接收效果较好。但由于大连地区的地形地貌特点，多山多海，城市中楼房密集、高楼林立，信号阻挡严重，有些地区如中山路地段虽然离大连发射塔距离很近，却收不到信号。对于这些特殊地段，以后有条件的话，即采用U波段同频转发器进行补点，以解决小范围阴影区覆盖。另外，可选用现有的广播发射高山台站，利用现有的信号传输路由（如微波、光缆），建立大连地区单频网来进一步解决CMMB信号在大连地区的全面覆盖，提高接收效果。 五、结束语 广播电视覆盖网开通的移动多媒体广播业务，可以高效率、低成本地向用户提供多套电视、广播以及各类信息服务，使广播电视成为固定业务和移动业务，节目内容和信息服务的综合业务提供者，扩大了节目范围，满足了人民群众不断增长的信息需求。移动多媒体广播必将发展成为融合数字化、网络化和多媒体的新兴大众媒体，成为党和政府沟通人民群众的新桥梁，成为推进社会主义文化创新、促进和谐文化建设的新阵地。