浙 江 理 工 大 学

二O一一 年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：工程光学         代码：950

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、简述题：（每小题15分，共30分）

1、假定入射光有五种可能性，即自然光、部分偏振光、线偏振光、圆偏振光以及椭圆偏振光，简述如何将它门区分开来？

2、在单缝夫琅和费衍射实验中（如图1所示），若其装置有如下几种变动时，试讨论相应的衍射图样将有怎样的变化：

（1）增长接收透镜的焦距；

（2）增大接收透镜的口径；

（3）衍射屏沿轴向作前后平移；

（4）衍射屏沿横向平移；

（5）衍射屏绕纵向轴旋转。

图1

二、计算题：（每小题15分，共45分）

1、一厚度为15mm的平凸透镜放在报纸上，当平面朝上时，报纸上的文字的虚像在平面下10mm处；当凸面朝上时，像的放大倍率β＝3，求透镜的折射率和凸面的曲率半径。

2、块规是机械加工技术中所用的一种长度基准，它是一块钢质的长方体，其两个端面经过研磨抛光，达到相互平行，如图2所示，是两个相同规号的块规，其中G1的长度是标准的，G2是待校准的，校准的方法如下：把G1和G2放在钢质平台上并使之严密接触；再用一块透明平板T压在G1、G2上面，以形成一楔形空气层，如果G1和G2的高度略有差别，在单色光照射下便出现等厚干涉条纹，用以精测待校准块规长度的偏差。

（1）设光波长为，G1、G2相距L＝5cm，出现于G1区和G2区的条纹间距均为0.5mm，试求高度差。

（2）怎样判断G1、G2高度谁高谁低？

（3）若出现两区中条纹间距不相等，比如G1区的为0.5mm，而G2区的为0.3mm，请解释该现象。

图2

3、用钠光观察迈克尔逊干涉条纹，先看到干涉场中有12个亮环，且中心是亮的；而后移动一臂镜面M1，看到中心吞（吐）了10环，而此时干涉场中还存在5个亮环，钠光的波长为589.3nm，空气折射率n取为1，试求：

（1）镜面M1移动的距离？

（2）开始时中心亮斑的干涉级？相应的等效空气膜厚？

三、证明题：（15分）

有三条平行狭缝（如图3所示），狭缝宽度都为a，缝距分别为d和2d，其中d＝3a，证明光正入射时其夫琅和费衍射强度分布公式为：

其中，。

图3

四、综合题：（30分）

在迈克尔逊干涉仪中，测量镜以速度v均匀运动，用光电探测器接收干涉条纹信号。

（1）若测得电信号的时间频率为f（Hz），求入射光的波长？

（2）若入射光波长为550nm，要使电信号的频率控制在低频范围，例如50Hz，问测量镜运动速度应当为多少？

（3）若入射光波长为20µm，要使电信号的频率控制在低频范围，例如100Hz，问测量镜运动速度应当为多少？

（4）已知钠黄光双线波长分别为589nm和589.6nm。若测量镜运动速度为30µm/s，则该钠黄光入射时所产生的电信号其拍频fb是多少？

五、设计题：（30分）

采用激光外差干涉技术，设计一套测量范围100mm、分辨率1nm的精密位移测量系统，要求：详细描述测量原理、光路结构、信号处理方法和系统的构成。

# Text boxes

L

T

G2

G1