浙 江 理 工 大 学

二O一二年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：传感器原理及应用         代码： 950

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、简答题（6小题，每题10分，共60分）

1．何为差动变压器的零点残余电压？说明零点残余电压产生的原因，以及减小零点残余电压的有效措施。

2．简述涡流式传感器的分类和测量原理。用涡流传感器测量位移的话与其它位移传感器比较，其主要优点是什么?

3．压电式传感器的工作原理是什么？压电式传感器的信号调理为什么必须要设置前置放大器？主要采用哪些类型的前置放大器，其各自的特点如何？

4．何为霍尔元件的不等位电势？说明其产生的原因，以及减小不等位电势的有效措施。

5．简述线阵CCD摄像器件的结构组成及其运行原理。

6．设三种制造热电偶的材料A、B、C，两两配对后的热电热分别为：EAB（T，T0）、EBC（T，T0）、EAC（T，T0）。试证明：EAB（T，T0）＝EAC（T，T0）－EBC（T，T0）。并说明这一公式的实践意义。

二、综合题（4小题，共90分）

1. 等精度测量某电阻10次，测量值为150.20Ω、150.35Ω、150.00Ω，150.57Ω、150.64Ω、150.81Ω、150.27Ω、150.43Ω、150.51Ω、150.26Ω。（15分）

1）求10次测量的算术平均值，测量的标准误差和算术平均值的标准误差；

2）置信概率取99.7%，写出被测电阻的真值和极限值。

2．采用四片相同的金属丝应变片（K=2），将其粘贴在图1所示的实心圆柱形测力弹性元件上。已知力F=10KN，圆柱横截面半径r=1cm，材料的杨氏模量E=2×107N/cm2，泊松比μ=0.3。（25分）

1）画出应变片在圆柱上的粘贴位置及对应的测量桥路原理图，

以达到提高电压灵敏度，降低非线性误差的目的。

2）求各应变片的应变及电阻相对变化量。

3）若电桥供电电压U=6V，负载电阻为无穷大时，求桥路输出电压Uo。

4）若此时环境温度引起的均为0.002%，请计算此时的Uo和非线性误差。

3．图2为差动电容脉冲宽度调制电路，图中Uf为参考电压，A1和A2为电压比较器，C1和C2为传感器两差动电容，请详细分析该电路运行原理，并绘制两差动电容值相等以及不等时的UA，UB，UM，UN和U0的电压波形图。（20分）

图2

4．请选用霍尔或光电式传感器中的一种，设计一个钢珠计数系统，要求：   (30分)

1）画出该系统的基本结构图，并详细说明其工作原理；

2）设计出该系统的硬件电路图和软件程序。

# Text boxes

图1 弹性元件