浙 江 理 工 大 学

二O一二年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：自动控制理论B           代码： 976

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一. （15分）求图1所示的有源电网络的传递函数，图中ui (t),uo(t)分别是输入和输出电压。

图1

二. （15分）求图2所示方框图系统的传递函数。

图2

三. （15分）系统方框图如图3所示，要求超调量，峰值时间秒，求放大器放大倍数和反馈校正微分时间常数。

图3

四.（15分）某单位负反馈系统的开环传递函数为：

，试求：

  - 系统的闭环传递函数；

  - 确定使系统稳定的值范围。

五.（15分）已知某单位负反馈系统的闭环传递函数为：

试分别求其单位阶跃输入和单位斜坡输入时的稳态误差。

六.（15分）已知单位反馈系统的开环传递函数为，绘出当开环增益变化时系统特征方程的根轨迹。

七.（10分）已知最小相位系统的对数幅频特性曲线如图4所示，试确定系统的开环传递函数。

八.（20分）某最小相位系统的开环对数幅频特性如图5所示，试求：

- 写出系统的开环传递函数；

- 利用相位裕量判断系统稳定性；

- 将其对数幅频特性向右平移十倍频程，试讨论对系统性能的影响。

图5

九.（15分）系统的传递函数为

试绘制系统概略幅相特性曲线。

十.（15分）简单叙述串联超前校正与串联迟后校正的特点、工作原理及其适用场合。

# Text boxes

图4

_

_

K