图1     干渠平面布置示意

0  前言

南宁市白沙大桥节点交通整治工程位于风景秀丽的南湖附近，该项目为交通事故频发的一段魔鬼弯道而实施改建。其桥下附近必需相应设置一座大型地下停车库用作附属工程。早年曾建成一条片石砌筑的b×H=4×1.5m排水干渠正好将穿越计划新建的停车库东南角（见图1）。为此应做好该干渠的改道设计优化工作，把新渠移到车库之外侧。

1  简化公式

根据《室外排水设计规范》〔1〕（4.2.1）、（4.2.2）和文献〔2〕按图2所示，建立下列公式：

Q = Av        （4.2.1）

v = R2/3I1/2/n   （4.2.2）

式中Q—设计流量（m3/s）；

A—水流 有效断面积（m2）；

v—流速（m/s）；

R—水力半径（m）；                    图2   干渠横断面示意

I—水力坡降；

n—粗糙系数，钢筋混凝土渠壁水泥砂浆抹面n = 0.013，再用特种漆〔3〕加涂后n= 0.009 。

A= bh（非满流）或bH（满流）                                   (1)

式中b—水流宽度(m)；

h—明渠或暗渠扣除干舷0.2m的水流深度(m)；

H—暗渠水流深度(内底至内顶即盖板底，m）。

α= h/b(非满流）或H/b（满流）                                   (2)

式中α—水流深宽比。

鉴于湿周长度按非满流X=b+2H或满流X=2b+2H〔4〕取值的不同特点，引进φF和φM，能跨越R的计算，将公式予以简化：

Q= b8/3I1/2/nφ                                                  (3)

式中φ—与α有关的参数，以非满流φF或满流φM 代替φ。

φF =（1+2α）2/3/α5/3                                            (4)

φM =（2+2α）2/3/α5/3                                            (5)

利用简化式（4）和（5）可建立常用矩形渠道α～φF和α～φM值于表2和表3。根据式（3）可建立下列各式：

b=（φnQ/I1/2）3/8         (3A)

I=（φnQ/b8/3）2          (3B)

φ= b8/3I1/2/nQ            (3C)

2  干渠设计优化

现状干渠起点内底70.19m，新旧干渠交汇终点内底70.08m，旧渠长110m，i=0.001，弯曲弧状新渠增长至133m，i=0.000827取0.0008略留有余地进行水力验算。南宁市排水公司提供P=2a的暴雨流量为13.10m3/s，片石砌筑旧渠n=0.017，据反映旧渠在下暴雨时经常冒水溢流，威胁桥墩安全。改道后拟采用钢筋混凝土水渠，渠壁1：2水泥砂浆抹面后施涂屏障GZ-2特种漆二底三面，n=0.009，下面以H=1.5m（满流）、h=1.3m、i=0.001、0.0008和n=0.017（片石）、n=0.013（钢筋混凝土渠表面1：2水泥砂浆抹面）和n=0.009（GZ-2特种漆）的干渠不同水力参数组合计算结果列于表1.

表1       干渠不同水力参数组合计算结果

| 干 渠 流 态 | b /m | H或h/m | i | α=H/b或h/b | φM或 φF | n | Q/ (m3·s-1) | 综 合 评 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满流 | 4.00 | 1.50 | 0.0010 | 0.375 | 10.07 | 0.017 | 7.45 | 不合格 |
| 非满流 | 4.00 | 1.30 | 0.0010 | 0.325 | 9.089 | 0.017 | 8.25 | 不合格 |
| 满流 | 6.40 | 1.50 | 0.0008 | 0.234 | 20.55 | 0.017 | 11.43 | Q<13.10 |
| 非满流 | 6.40 | 1.30 | 0.0008 | 0.203 | 17.90 | 0.017 | 13.12 | 干渠太宽 |
| 满流 | 5.20 | 1.50 | 0.0008 | 0.288 | 14.96 | 0.013 | 11.80 | Q<13.10 |
| 非满流 | 5.20 | 1.30 | 0.0008 | 0.250 | 13.21 | 0.013 | 13.37 | 干渠偏宽 |
| 满流 | 4.00 | 1.50 | 0.0008 | 0.375 | 10.07 | 0.009 | 12.58 | Q<13.10 |
| 非满流 | 4.00 | 1.30 | 0.0008 | 0.325 | 9.089 | 0.009 | 13.94 | 水深受限 |
| 满流 | 2.70 | 2.10 | 0.0008 | 0.778 | 3.540 | 0.009 | 12.55 | Q<13.10 |
| 非满流 | 2.70 | 1.90 | 0.0008 | 0.704 | 3.225 | 0.009 | 13.77 | 新建优选 |

从表1可看出，现状片石砌筑干渠行洪能力只能达到8.25m3/s，相当于实际需要13.10 m3/s的63%；由于现状桥墩之间过道比较狭窄，业主要求新建改道干渠保持过水断面不变，绕弯从桥墩主跨度中间穿越。故经比较，在水深受现状限制的条件下选用非满流n值取0.009的最优设计方案。

表2   矩形渠道非满流φF=(1+2α)2/3/α5/3

| α | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | α | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | 14.01 | 13.84 | 13.68 | 13.52 | 13.36 | 0.62 | 3.798 | 3.782 | 3.766 | 3.750 | 3.735 |
| 0.25 | 13.21 | 13.06 | 12.91 | 12.76 | 12.62 | 0.63 | 3.720 | 3.704 | 3.689 | 3.674 | 3.659 |
| 0.26 | 12.48 | 12.34 | 12.21 | 12.08 | 11.95 | 0.64 | 3.645 | 3.630 | 3.615 | 3.601 | 3.587 |
| 0.27 | 11.82 | 11.70 | 11.58 | 11.46 | 11.34 | 0.65 | 3.572 | 3.558 | 3.544 | 3.530 | 3.517 |
| 0.28 | 11.22 | 11.11 | 11.00 | 10.89 | 10.78 | 0.66 | 3.503 | 3.489 | 3.476 | 3.462 | 3.449 |
| 0.29 | 10.68 | 10.57 | 10.47 | 10.37 | 10.27 | 0.67 | 3.436 | 3.423 | 3.410 | 3.397 | 3.384 |
| 0.30 | 10.18 | 10.08 | 9.986 | 9.894 | 9.803 | 0.68 | 3.371 | 3.358 | 3.346 | 3.333 | 3.321 |
| 0.31 | 9.714 | 9.626 | 9.540 | 9.455 | 9.372 | 0.69 | 3.309 | 3.296 | 3.284 | 3.272 | 3.260 |
| 0.32 | 9.289 | 9.208 | 9.128 | 9.050 | 8.973 | 0.70 | 3.248 | 3.236 | 3.225 | 3.213 | 3.201 |
| 0.33 | 8.896 | 8.821 | 8.748 | 8.675 | 8.603 | 0.71 | 3.190 | 3.178 | 3.167 | 3.156 | 3.145 |
| 0.34 | 8.532 | 8.463 | 8.394 | 8.327 | 8.260 | 0.72 | 3.134 | 3.123 | 3.112 | 3.101 | 3.090 |
| 0.35 | 8.194 | 8.130 | 8.066 | 8.003 | 7.941 | 0.73 | 3.079 | 3.068 | 3.058 | 3.047 | 3.037 |
| 0.36 | 7.880 | 7.819 | 7.760 | 7.701 | 7.643 | 0.74 | 3.026 | 3.016 | 3.006 | 2.995 | 2.985 |
| 0.37 | 7.586 | 7.530 | 7.474 | 7.420 | 7.365 | 0.75 | 2.975 | 2.965 | 2.955 | 2.945 | 2.936 |
| 0.38 | 7.312 | 7.259 | 7.207 | 7.156 | 7.105 | 0.76 | 2.926 | 2.916 | 2.906 | 2.897 | 2.887 |
| 0.39 | 7.055 | 7.006 | 6.957 | 6.909 | 6.861 | 0.77 | 2.878 | 2.868 | 2.859 | 2.850 | 2.841 |
| 0.40 | 6.814 | 6.768 | 6.722 | 6.677 | 6.632 | 0.78 | 2.831 | 2.822 | 2.813 | 2.804 | 2.795 |
| 0.41 | 6.588 | 6.544 | 6.501 | 6.458 | 6.416 | 0.79 | 2.786 | 2.777 | 2.769 | 2.760 | 2.751 |
| 0.42 | 6.375 | 6.334 | 6.293 | 6.253 | 6.213 | 0.80 | 2.743 | 2.734 | 2.725 | 2.717 | 2.709 |
| 0.43 | 6.174 | 6.135 | 6.097 | 6.059 | 6.021 | 0.81 | 2.700 | 2.692 | 2.684 | 2.675 | 2.667 |
| 0.44 | 5.984 | 5.948 | 5.911 | 5.876 | 5.840 | 0.82 | 2.659 | 2.651 | 2.643 | 2.635 | 2.627 |
| 0.45 | 5.805 | 5.771 | 5.736 | 5.702 | 5.669 | 0.83 | 2.619 | 2.611 | 2.603 | 2.595 | 2.588 |
| 0.46 | 5.636 | 5.603 | 5.570 | 5.538 | 5.506 | 0.84 | 2.580 | 2.572 | 2.565 | 2.557 | 2.550 |
| 0.47 | 5.475 | 5.444 | 5.413 | 5.382 | 5.352 | 0.85 | 2.542 | 2.535 | 2.527 | 2.520 | 2.513 |
| 0.48 | 5.322 | 5.293 | 5.264 | 5.235 | 5.206 | 0.86 | 2.505 | 2.498 | 2.491 | 2.484 | 2.477 |
| 0.49 | 5.177 | 5.149 | 5.122 | 5.094 | 5.067 | 0.87 | 2.470 | 2.463 | 2.456 | 2.449 | 2.442 |
| 0.50 | 5.040 | 5.013 | 4.986 | 4.960 | 4.934 | 0.88 | 2.435 | 2.428 | 2.421 | 2.414 | 2.408 |
| 0.51 | 4.909 | 4.883 | 4.858 | 4.833 | 4.808 | 0.89 | 2.401 | 2.394 | 2.388 | 2.381 | 2.374 |
| 0.52 | 4.784 | 4.759 | 4.735 | 4.711 | 4.688 | 0.90 | 2.368 | 2.361 | 2.355 | 2.349 | 2.342 |
| 0.53 | 4.664 | 4.641 | 4.618 | 4.595 | 4.573 | 0.91 | 2.336 | 2.329 | 2.323 | 2.317 | 2.311 |
| 0.54 | 4.550 | 4.528 | 4.506 | 4.485 | 4.463 | 0.92 | 2.304 | 2.298 | 2.292 | 2.286 | 2.280 |
| 0.55 | 4.442 | 4.420 | 4.399 | 4.379 | 4.358 | 0.93 | 2.274 | 2.268 | 2.262 | 2.256 | 2.250 |
| 0.56 | 4.338 | 4.317 | 4.297 | 4.277 | 4.257 | 0.94 | 2.244 | 2.238 | 2.232 | 2.226 | 2.220 |
| 0.57 | 4.238 | 4.218 | 4.199 | 4.180 | 4.161 | 0.95 | 2.215 | 2.209 | 2.204 | 2.198 | 2.192 |
| 0.58 | 4.142 | 4.124 | 4.105 | 4.087 | 4.069 | 0.96 | 2.187 | 2.181 | 2.176 | 2.170 | 2.165 |
| 0.59 | 4.051 | 4.033 | 4.015 | 3.998 | 3.980 | 0.97 | 2.159 | 2.154 | 2.148 | 2.143 | 2.137 |
| 0.60 | 3.963 | 3.946 | 3.929 | 3.912 | 3.895 | 0.98 | 2.132 | 2.127 | 2.122 | 2.116 | 2.111 |
| 0.61 | 3.879 | 3.862 | 3.846 | 3.830 | 3.814 | 0.99 | 2.106 | 2.101 | 2.095 | 2.090 | 2.085 |

表3   矩形渠道满流φM=(2+2α)2/3/α5/3

| α | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | α | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | 19.77 | 19.52 | 19.27 | 19.03 | 18.80 | 0.62 | 4.857 | 4.835 | 4.813 | 4.792 | 4.770 |
| 0.25 | 18.57 | 18.34 | 18.12 | 17.90 | 17.69 | 0.63 | 4.749 | 4.728 | 4.707 | 4.686 | 4.665 |
| 0.26 | 17.48 | 17.28 | 17.08 | 16.89 | 16.69 | 0.64 | 4.645 | 4.624 | 4.604 | 4.584 | 4.564 |
| 0.27 | 16.51 | 16.32 | 16.14 | 15.96 | 15.79 | 0.65 | 4.545 | 4.525 | 4.506 | 4.486 | 4.467 |
| 0.28 | 15.62 | 15.45 | 15.28 | 15.12 | 14.96 | 0.66 | 4.448 | 4.429 | 4.411 | 4.392 | 4.374 |
| 0.29 | 14.81 | 14.65 | 14.50 | 14.35 | 14.21 | 0.67 | 4.356 | 4.337 | 4.319 | 4.302 | 4.284 |
| 0.30 | 14.06 | 13.92 | 13.79 | 13.65 | 13.52 | 0.68 | 4.266 | 4.249 | 4.231 | 4.214 | 4.197 |
| 0.31 | 13.38 | 13.26 | 13.13 | 13.00 | 12.88 | 0.69 | 4.180 | 4.163 | 4.147 | 4.130 | 4.114 |
| 0.32 | 12.76 | 12.64 | 12.52 | 12.41 | 12.29 | 0.70 | 4.097 | 4.081 | 4.065 | 4.049 | 4.033 |
| 0.33 | 12.18 | 12.07 | 11.96 | 11.86 | 11.75 | 0.71 | 4.017 | 4.001 | 3.986 | 3.970 | 3.955 |
| 0.34 | 11.65 | 11.55 | 11.45 | 11.35 | 11.25 | 0.72 | 3.940 | 3.925 | 3.910 | 3.895 | 3.880 |
| 0.35 | 11.15 | 11.06 | 10.97 | 10.88 | 10.79 | 0.73 | 3.865 | 3.851 | 3.836 | 3.822 | 3.807 |
| 0.36 | 10.70 | 10.61 | 10.52 | 10.44 | 10.35 | 0.74 | 3.793 | 3.779 | 3.765 | 3.751 | 3.737 |
| 0.37 | 10.27 | 10.19 | 10.11 | 10.03 | 9.947 | 0.75 | 3.723 | 3.710 | 3.696 | 3.683 | 3.669 |
| 0.38 | 9.870 | 9.793 | 9.718 | 9.643 | 9.570 | 0.76 | 3.656 | 3.643 | 3.630 | 3.617 | 3.604 |
| 0.39 | 9.497 | 9.425 | 9.355 | 9.285 | 9.216 | 0.77 | 3.591 | 3.578 | 3.565 | 3.553 | 3.540 |
| 0.40 | 9.148 | 9.081 | 9.015 | 8.950 | 8.885 | 0.78 | 3.528 | 3.515 | 3.503 | 3.491 | 3.478 |
| 0.41 | 8.821 | 8.758 | 8.696 | 8.635 | 8.574 | 0.79 | 3.466 | 3.454 | 3.442 | 3.431 | 3.419 |
| 0.42 | 8.514 | 8.455 | 8.396 | 8.338 | 8.281 | 0.80 | 3.407 | 3.395 | 3.384 | 3.372 | 3.361 |
| 0.43 | 8.225 | 8.169 | 8.114 | 8.060 | 8.006 | 0.81 | 3.350 | 3.338 | 3.327 | 3.316 | 3.305 |
| 0.44 | 7.953 | 7.900 | 7.848 | 7.797 | 7.746 | 0.82 | 3.294 | 3.283 | 3.272 | 3.261 | 3.251 |
| 0.45 | 7.696 | 7.646 | 7.597 | 7.548 | 7.500 | 0.83 | 3.240 | 3.229 | 3.219 | 3.208 | 3.198 |
| 0.46 | 7.453 | 7.406 | 7.360 | 7.314 | 7.268 | 0.84 | 3.187 | 3.177 | 3.167 | 3.157 | 3.147 |
| 0.47 | 7.223 | 7.179 | 7.135 | 7.091 | 7.048 | 0.85 | 3.136 | 3.126 | 3.116 | 3.107 | 3.097 |
| 0.48 | 7.006 | 6.964 | 6.922 | 6.881 | 6.840 | 0.86 | 3.087 | 3.077 | 3.068 | 3.058 | 3.048 |
| 0.49 | 6.800 | 6.760 | 6.720 | 6.681 | 6.642 | 0.87 | 3.039 | 3.029 | 3.020 | 3.011 | 3.001 |
| 0.50 | 6.604 | 6.566 | 6.528 | 6.491 | 6.454 | 0.88 | 2.992 | 2.983 | 2.974 | 2.965 | 2.956 |
| 0.51 | 6.418 | 6.382 | 6.346 | 6.311 | 6.276 | 0.89 | 2.947 | 2.938 | 2.929 | 2.920 | 2.911 |
| 0.52 | 6.241 | 6.206 | 6.172 | 6.139 | 6.105 | 0.90 | 2.903 | 2.894 | 2.886 | 2.877 | 2.868 |
| 0.53 | 6.072 | 6.040 | 6.007 | 5.975 | 5.943 | 0.91 | 2.860 | 2.852 | 2.843 | 2.835 | 2.826 |
| 0.54 | 5.912 | 5.880 | 5.850 | 5.819 | 5.789 | 0.92 | 2.818 | 2.810 | 2.801 | 2.793 | 2.785 |
| 0.55 | 5.758 | 5.729 | 5.699 | 5.670 | 5.641 | 0.93 | 2.777 | 2.769 | 2.761 | 2.753 | 2.745 |
| 0.56 | 5.612 | 5.584 | 5.555 | 5.527 | 5.500 | 0.94 | 2.737 | 2.729 | 2.722 | 2.714 | 2.708 |
| 0.57 | 5.472 | 5.445 | 5.418 | 5.391 | 5.365 | 0.95 | 2.699 | 2.691 | 2.684 | 6.676 | 2.669 |
| 0.58 | 5.338 | 5.312 | 5.287 | 5.261 | 5.235 | 0.96 | 2.661 | 2.654 | 2.646 | 2.639 | 2.632 |
| 0.59 | 5.210 | 5.185 | 5.161 | 5.136 | 5.112 | 0.97 | 2.624 | 2.617 | 2.610 | 2.603 | 2.596 |
| 0.60 | 5.088 | 5.064 | 5.040 | 5.016 | 4.993 | 0.98 | 2.589 | 2.582 | 2.575 | 2.568 | 2.561 |
| 0.61 | 4.970 | 4.947 | 4.924 | 4.902 | 4.879 | 0.99 | 2.554 | 2.547 | 2.540 | 2.533 | 2.527 |

3  小结

①  简化式（3）～（3C）和表1～表2是解决矩形排水干渠设计优化的科学依据，在工程中遇到类似棘手问题时，可按设计优化思路予以解决。

②  该排水干渠每m综合单价为6200元，其中土建费用6818元/ m，屏障特种漆费用210元/m，增加特种漆施工费用仅占总费用3%，符合国家节约物质资源的精神。

③  若遇到新建水渠设计流量Q≥13.10 m3/s和i≥0.0008的情况时，宜考虑结构受力问题，渠壁即挡水（土）墙最大弯矩与水深的三次方成正比，而渠底、顶板弯矩则与渠宽即跨度的二次方成正比，据此渠道挡水（土）墙壁板和底、顶板受力等级大致旗鼓相当，可参考表4优化水深宽比。

表4     常用水深宽比α控制值

| h(m) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.62 | 0.60 |
| h(m) | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 |
| α | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 |

文献〔2〕α近似于1.00是特例，该工程渠顶埋深在10m左右，干渠顶板受力很大，而且该干渠离南宁市人大代表活动中心主楼建筑较近，亦不适宜选择太大的渠宽，其结果有利于节约结构工程量并降低了约38%的土建造价。

参考文献：

[1] GB 50014-2006，室外排水设计规范[S] .

[2] 肖睿书，刘宗秋· 钢筋混凝土行洪矩形暗渠设计[J]·中国给水排水，

2003，19（5）：85-86 .

[3] 肖睿书，闫利国·大跨度钢管桥的输水实例[J]·中国给水排水，

2003，19（11）：62-63 .

[4] 左亚洲，张杰，杭世珺，等·常用资料[M]·给水排水设计手册第一册第二版，中国建筑工业出版社，2007年4月第12次印刷：804和837.