上海工程技术大学机械工程一级学科

硕士研究生入学复试考试大纲

报考专业：机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程

考试科目：《机械设计》、《机械制造工艺学》、《微机原理及应用》、《C 语言程序设计》

考试总分：100分

考试时间：1.5小时

一、考试目的和要求

机械工程学院硕士点包括：机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程专业。

本考试大纲适用于报考机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程专业的硕士研究生入学考试。要求考生全面系统地掌握机械工程、控制工程、电子电气等学科的基本概念、基本理论、基本计算，具备较强的分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容

以下四门任选其一，考生务必在选定的题号前方框内打勾。

《机械制造工艺学》课程

参考书目：《机械制造工艺学》王启平编，哈尔滨工业大学出版社

一、 工件的装夹及夹具设计

1．机床夹具概述 2．工件在夹具上的定位 3．工件在夹具中的夹紧   4.夹具设计

了解：夹具的组成、分类和功用，常用定位元件及其作用，对夹紧装置的要求。常用夹紧机构的工作原理及特点。

理解：各种定位元件以及在各种定位方法下限制工件自由度的分析。 掌握：定位误差的分析和计算，夹紧力方向选择的原则，夹紧力作用点选择时应注意的问题，夹具设计步骤及方法。

二、 机械加工工艺规程的制定

1．机械加工工艺规程设计的基本概念 2．零件的工艺性及毛坯的选择 3．工艺过程设计 4．工序设计 5．时间定额及提高劳动生产率的工艺措施 6.工艺方案的技术经济分析 7.机械加工工艺规程制定

了解：机械加工工艺规程设计的基本概念，加工经济精度与加工方法的选择，工序的集中与分散，加工阶段的划分，工艺路线，加工余量，工序尺寸，基准的分类。

掌握：粗、精基准的选择原则，工序顺序的安排原则，工件加工时时间定额估算，工艺方案及技术经济分析，机械加工工艺规程制定。

三、 机械加工精度

1．加工精度概述 2．加工精度获得方法 3.工艺系统原有误差对对加工精度的影响及控制 4．加工过程中其它因素对加工精度的影响及控制  5．加工总误差的分析与计算 6．保证和提高加工精度的主要途径。

了解：调整误差，夹具的制造误差与磨损，刀具的制造误差与磨损。工件残余应力引起的工件变形，工艺系统的热源，加工误差性质的分类，系统误差和随机误差。

理解：加工精度和加工误差的概念，影响加工精度的因素及原始误差的分类，加工原理误差，工艺系统刚度的概念和计算，机床部件刚度的测量，刀具、机床热变形对加工精度的影响，减小工艺系统的受热变形对加工精度的影响的措施。 掌握：误差敏感方向，机床误差，工艺系统刚度对加工精度的影响，误差复映，减小工艺系统受力变形对加工精度影响的措施。工件均匀受热与不均匀受热对加工精度的影响。加工误差的统计分析。

四、 机械加工表面质量

1．机械加工表面质量概述 2．表面粗糙度及其降低的工艺措施 3．表面层物力、力学性能及其改善的工艺措施 4．机械加工过程中的振动及其控制措施

了解：机械加工表面质量的含义，切削加工表面粗糙度，表面层的冷作硬化，强迫振动和自激振动。

理解：加工表面质量对机器零件使用性能的影响，磨削加工表面粗糙度，表面层的残余应力。 掌握：降低表面粗糙度的工艺措施及机械加工中的振动及其控制措施。

五、 机器的装配工艺

1．机器装配工艺概述 2．装配尺寸链 3.保证装配精度的方法 4.装配工艺规程的制定

了解：装配工艺系统的概念，制定机器装配工艺过程的基本原则及步骤，对机器结构的装配工艺性的基本要求。

理解：装配单元的概念，装配精度。 掌握：保证装配精度的方法，装配尺寸链的建立及计算，制定装配工艺规程

《机械设计》课程

参考书目：《机械设计》（第八版），濮良贵主编，高等教育出版社，

一、螺纹联接

螺纹及螺纹联接的基本知识，螺纹联接的预紧与防松，受拉紧螺栓联接的计算。

复习重点：螺纹联接的基本类型、螺纹联接的防松装置、受轴向静载荷或轴向变载荷的紧螺栓联接。

二、带传动

带传动的工作原理，传动带的受力分析和传动带的应力分析，带传动的弹性滑动与打滑，带传动的失效形式和计算准则，V带传动的设计计算。

复习重点：带的类型、带传动的工作特点、传动带的受力分析（初拉力、有效拉力、欧拉公式）、传动带的应力分析（拉应力、弯曲应力、离心应力）、带传动的弹性滑动与打滑、带传动的失效形式和计算准则、单根V带的基本额定功率。

三、齿轮传动（含蜗杆传动）

齿轮传动的失效形式和设计准则，齿轮常用材料，齿轮传动的受力分析，齿面接触疲劳强度计算和齿根弯曲疲劳强度计算的基本理论。蜗杆传动的基本知识。

复习重点：齿轮传动的失效形式和设计准则、齿轮常用材料、许用应力、轮齿上的作用力分析（直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮、圆锥齿轮、蜗杆、蜗轮）、齿面接触疲劳强度计算、齿根弯曲疲劳强度计算、蜗杆传动的效率和热平衡计算。

四、轴（含轴毂联接）

轴的分类和常用材料，轴的结构设计和轴的强度计算。轴毂联接的基本概念。

复习重点：轴的分类（转轴、心轴、传动轴）、轴的结构设计、轴的强度计算（按扭转强度计算、按弯曲与扭转的复合强度计算）、轴毂联接（普通平键联接）。

五、滚动轴承

滚动轴承的类型、特点及其类型选择，滚动轴承基本代号的含义，滚动轴承基本额定寿命、基本额定动载荷等概念，滚动轴承的分析计算。

复习重点：滚动轴承的类型、滚动轴承基本代号的含义、滚动轴承（角接触球轴承和圆锥滚子轴承）的分析计算（轴向载荷、当量动载荷、轴承寿命）。

《微机原理及应用》课程

参考书目：胡汉才，单片机原理及其接口技术（第二版），清华大学出版社，

第一章 微型计算机基础

1.1 数制及数的转换

1.2 数的表示方法

1.3 数的表示形式

1.4 单片微型计算机概述

复习重点：数的表示形式。

第二章 MCS51单片机结构和时序

2.1 MCS51单片机内部结构

2.3 MCS51单片机引脚功能

2.4 MCS51单片机工作方式

2.5 MCS51单片机时序

复习重点： 专用寄存器组，存储器结构，CPU时序。

第三章 MCS51单片机指令系统

3.1 寻址方式

3.2 指令系统

复习重点：寻址方式，控制转移指令，堆栈指令，外部ROM和RAM指令

第四章 汇编语言程序设计

复习重点：循环、查表、子程序的设计

第五章 半导体存储器

复习重点：MCS51和外部RAM、ROM的链接

第六章 MCS51中断系统

6.1 中断概述

6.2 MCS51中断系统

6.3 中断控制器8259A

6.4 MCS51对外部中断源的扩展

复习重点：中断的概念，MCS51中断系统结构及中断控制，中断处理过程，中断程序举例。

第七章 并行I／O接口

7.1 I／O口概述

7.2 MCS51内部并行I／O端口

7.3 MCS51并行I／O端口的扩展

7.4 MCS51对LED和键盘的接口

7.5 MCS51内部定时器／计数器

复习重点：定时器的控制，外部设备的编址，对LED和键盘的接口，借用8255A的并行扩展。

第八章 MCS51对A／D和D／A的接口
8.1 D／A转换器

8.2 MCS51对D／A的接口

8.3 A／D转换器

8.4 MCS51对A／D的接口

复习重点：DA转换器的原理、 MCS51对ADC0809和AD574A的接口。

第九章 MCS51的串行通信
9.1 MCS51的串行接口

9.2 MCS51串行口的应用

复习重点：串行口工作方式，通信波特率，通过串口接收和发生数据。

《C 语言程序设计》课程

参考书目：谭浩强，C程序设计（第三版），清华大学出版社，2005

一、程序设计基础知识

掌握程序设计语言的种类、程序设计的基本概念、VC++6.0开发环境。掌握算法的概念以及流程图、盒图等常用的表示方法，熟悉各种不同的程序设计方法。

二、C语言语法

掌握C语言的语法规范、数据类型、各种运算符及其优先级和结合性。

三、三种基本的程序设计结构

掌握顺序、选择、循环三种基本的程序设计结构，掌握各种格式的输入/输出语句，掌握if语句及其各种嵌套形式和switch语句，熟练掌握和使用三种循环语句实现各种循环功能。

四、数组

掌握一维、二维数组的概念、定义和初始化方法，并能与循环结构相结合实现起泡、选择等常规排序算法和其他应用。

五、函数

掌握函数的概念和定义方法，以及函数间实现数据传递的方式，特别是数组的传递。

六、指针

掌握指针的概念、作用和定义方法，掌握指针变量的使用，以及在函数间实现数据传递的特殊作用。

七、结构体

掌握结构体类型和共用体类型的概念、作用和定义方法，掌握结构体类型变量和结构体类型数组的定义和使用方法。

八、文件

掌握文件的种类、概念以及文件的建立和读写方法。

三、考分分配

考生四门课程任选其一，为100分。

四、考试题型

《机械制造工艺学》课程

1．单项选择题（10分）

2. 填空题（20分）

3. 判断题（10分）

4. 简答题（20分）

5. 设计题（40分）

《机械设计》课程：

1. 单项选择题 （每题2分， 共40分）

2. 简答题（每题5分，共10分）

3. 分析与计算综合题（每题10~15分，共50分）

《微型计算机原理》课程：

1．单项选择题（10分）

2．填空题（15分）

3. 简答题（25分）

4. 计算题（25分）

5．程序设计（25分）

《C 语言程序设计》课程

1．选择题

2．填空题

3. 简答题

4. 编程题

分数分配：

1．基本知识与基本概念题 (约50分)

2．程序阅读分析题(约25分)

3．编程题 (约25分)