注意事项：1．本试卷共9道大题（共计41小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答案一律写在答题纸上，写在该试题卷上或草稿纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑色钢笔或圆珠笔答题，其它笔答题均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

一、填空（共12分，每空1分）

1.某设备表压强为128kPa,则它的绝对压强为 （1） kPa（当地大气压为100kPa）。

2.流体在圆管内作滞流流动时，平均速度是最大速度的（2） 倍。

3.作滞(层)流流动时,摩擦阻力系数λ= （3） 。

4.离心泵的实际安装高度（4）允许安装高度，就可防止气蚀现象发生。

5.往复泵采用 （5） 调节流量。

6.固体颗粒在重力条件下沉降，颗粒直径 （6） 的粒子沉降速率大。

7.用两层厚度相同，导热系数不同的材料，给圆形蒸汽管道保温，将导热系数较 （7） 的材料放在内侧，保温效果好。

8.在套管换热器实验中，用蒸汽加热空气，蒸汽在管外冷凝成同温度的水，则逆流和并流时平均温差的大小相比, (tm,逆 （8） (tm,并。

9.精馏操作中，进料热状况由q给出。当 q = 0.6 时, 表示进料中的 （9） 含量为60%。

10.全回流及最小回流比是两个操作极限。对确定的分离要求,全回流时所需的理论板数最 （10） 。

11.在液体中溶解度很大的气体，吸收阻力主要集中在 （11） 膜。

12.某湿物料质量为0.5kg，其绝干质量为0.2kg，则该物料干基含水率为（12） 。

二、选择题（单选，共30分，每小题1.5分）

1.对于非圆形管，当量直径等于（   ）的流通截面积除以润湿周边。

A)四分之一    B) 四倍    C)二倍    D)一半

2.不可压缩流体由水平圆管A（Φ57×3.5mm）向上流动到垂直圆管B（Φ32×3.5mm），则流速之比uA/uB为（   ）。

A)1.414       B)0.707       C)0.5       D)0.25

3.离心泵停止操作时宜（   ）。

A)先关出水阀后关泵电源     B)先关泵电源后关出水阀

C)先关出水阀或关泵电源均可 D)单级泵先关泵，多级泵先关阀

4.过滤介质阻力忽略不计，滤饼不可压缩进行恒速过滤，如滤液量增大一倍，过滤结束时，操作压差（   ）。

A)增大至原来的倍      B)增大至原来的4倍

C)增大至原来的2倍       D)保持不变

5.通过三层平壁的定态热传导，各层界面间接触良好，第一层两侧温度为120℃和80℃，第三层外表面温度为20℃，则第一层热阻R1和第二、三层R2 、R3的大小关系为（   ）。

A)R1=R2=R3      B) R1<R2+R3      C) R1>R2+R3      D) R1=R2+R3

6.在卧式管壳换热器中，饱和蒸气宜走管间，原因是（    ），且蒸气较洁净，它对清洗无要求。

A)能及时排除冷凝液                B)流速不太快

C)流通面积不太小                  D)传热不过多

7.吸收率（   ）的物体称为绝对黑体。

A)大于1    B)小于1    C)等于1    D)等于0

8.某一灰体在627℃下的发射能力是27℃下的发射能力的(   )倍。

A)3      B)9      C)27       D) 81

9.某二元混合物，若液相组成为0.7时的泡点温度为t1，气相组成为0.7时的露点温度为t2，则（   ）。

A) t1<t2	   B) t1=t2   C) t1>t2	   D)不能判定

10.精馏塔的操作线为直线，其原因是（    ）

A)理论板假定   B)恒摩尔流假定  C) 塔顶泡点回流  D) 理想物系

11.在最小回流比条件下，所需的理论板数 (   )。

A)可逐板计算   B)可用FENSKE方程计算   C)可图解 D)不能计算

12.馏出液组成恒定的间歇精馏操作，最初的回流比到最终的回流比是变化的。下列说法正确的是（   ）。

A)R初较大　　B)R初较小　C)Rmin变小　D) 以上说法都不正确

13.当相对挥发度为1时，最好使用（       ）。

A)精密精馏　　　B)分子精馏　　  C)共沸精馏  　　D)间歇精馏

14.使用连续精馏塔分离，n个塔可以分离（    ）组分体系。

A) 2n 		B) n+1	       C) n	      	D) n-1

15.解吸操作中的气液平衡关系Y=mX，气液两相中溶质的浓度分别为Y和X，相界面上的浓度分别为Yi和Xi,则下列不等式正确的是（   ）。

A)Y>mX        B)X<Xi        C)Y>Yi      D)X>Xi

16.在逆流吸收塔中处理低浓气体混合物，若其他条件不变，仅液体的流量增加，则气体出口浓度Y2（   ）

A)减小        B)增加         C)不变       D)不确定

17.下列观点中不符合双膜理论的是（    ）。

A) 相界面上没有传质阻力      B) 相界面是不稳定的

C) 双膜之外流体充分湍动      D) 双膜之内的传质为分子扩散

18.常压空气经过理想干燥器后，湿球温度tW（  ）

A)不变      B)减小     C)增加      D)不确定

19.物料在干燥中，最初除去的水分一定是（    ）。

A)非结合水分    B)结合水分  C.临界水分    D.平衡水分

20.进行萃取操作时，应使（    ）。

A)分配系数kA>1					B)分配系数kA<1

C)选择性系数β>1				D)选择性系数β<1

三至七题为计算题

三、（18分）用离心泵将水从储槽送至水洗塔的顶部，槽内水位维持恒定，各部分相对位置如本题附图所示。管路的直径均为76×2.5 mm。在操作条件下，泵入口处真空表的读数为24.66×103 Pa；水流经吸入管与排出管（不包括喷头）的能量损失可分别按Σhf1=2u2与Σhf2=10u2计算。由于管径不变，故式中u为吸入或排出管的流速m/s。排水管与喷头处的压强为98.07×103 Pa（表压）。

求:(1)水在管内的流速与流量	(2)泵的有效功率。(水密度取1000 kg/m3)

四、（10分）过滤一种悬浮液, 滤饼体积与滤液体积之比 v=0.25, 颗粒不可压缩,经实验测定滤饼比阻为1.3×1011m-2,水的粘度为1.0×10-3Pa.s。在压强差恒为9.8×104Pa的条件下过滤,假设滤布阻力可以忽略,试求：

(1)每m2过滤面积上获得1.5m3滤液所需的过滤时间。

(2)如将此过滤时间延长一倍,可再得滤液多少？

五、（12分）某平壁壁厚b=500mm,其导热系数λ＝1.0W/m·℃.已知壁面一侧流体温度T=230 ℃,其对流传热系数(1=50 W/m2·℃另一侧流体温度t=30℃,对流传热系数(2=100 W/m2·℃，若忽略污垢热阻，试求：

(1)热通量q;	(2)热壁面的壁温

六、（14分）用一连续精馏装置在常压下，分离含苯41%（质量%，下同）的苯-甲苯溶液。要求塔顶产品中含苯不低于97.5%，塔底产品中含甲苯不低于98.2%，每小时处理的原料量为8570kg。操作回流比为3，试计算：

(1)塔顶及塔底的产品量；(2)精馏段上升蒸汽量及回流液量；(3)若进料为泡点液体进料，计算提馏段上升蒸汽量及回流液量。

七、（12分）在逆流操作的填料塔中，用清水吸收混合气中的SO2，混合气体流量为0.056 kmol/s，SO2的初始浓度为0.06（摩尔分率），要求吸收率为95%，吸收剂用量是最小用量的1.5倍，已知传质单元高度HOG＝0.8m，操作条件下气液平衡关系Y = 25X 。求：(1)操作液气比L /V。(2)所需的传质单元数NOG。(3)填料层高度z (m) 。

八、（12分）在常压下用空气干燥某湿物料，湿物料处理量为2400kg/h，含水量由3.5 %干燥至0.5 %（均为湿基）。湿空气的状态：初始温度为20℃，湿度为0.005（kg/kg绝干气）；经预热器加热至120℃后进入干燥器，离开干燥器时的温度60 ℃。若视为理想干燥，计算：(1)空气离开干燥器时的湿度H2 (kg/kg绝干气) ；(2)绝干空气消耗量L (kg绝干气/h)；(3)预热器的热量QP (kW)。

九、简答及实验设计题

1、（8分）离心泵在一定转速条件下的流量为Q，压头为H、出口压力表读数p1，入口真空表读数p0，轴功率为N，说明关小阀门时，用图示方法说明工作点的变化情况，并判断N、p1、p0如何变化。

2、（实验题，12分）测定一段直型不锈钢管（l,d,粗糙度一定）的阻力系数，试设计实验,　画出流程简图，并简要说明测定原理及方法。

3、（10分）利用性能负荷图，说明蒸馏及吸收塔设备不正常操作下的现象。并说明图中，a,b,c线哪个操作弹性大。

# Text boxes

b

a

Ls (m3/h)

1

4

3

c

2

Vs (m3/h)