《开采损害与保护》试卷（C）答案及评分标准

一、名词解释（共15分，每小题3分）

1. 最大下沉角：在倾斜主断面上，由采空区的中点和地表移动盆地的最大下沉点在地表水平上的投影点的连线与水平线之间在煤层下山方向一侧的夹角称为最大下沉角。P10

2. 开采沉陷预计：对一个计划进行的开采，在开采进行以前，根据其地质采矿条件和选用的预计函数、参数，预先计算出受此开采影响的岩层和(或)地表的移动和变形的工作，称为开采沉陷预计，也称岩层和(或)地表移动预计(或计算)，简称“预计”。P50

3．防水安全煤岩柱：在水体底界面至煤层开采上限之间所留设的防止水体中的水溃入井下的煤和岩层块段称为防水安全煤岩柱。P166

4．最大下沉速度滞后角：把地表最大下沉速度点与相应的回采工作面连线和煤层（水平线）在采空区一侧的夹角，称为最大下沉速度滞后角。P31

5．条带开采：条带开采是一种部分开采方法，它是将要开采的煤层区域划分为比较正规的条带形状，采一条、留一条，使留下的条带煤柱足以支撑上覆岩层的重量，而地表只产生较小的移动和变形。P197

二、简答题（每小题10分，共计40分）

1．影响底板突水的因素有哪些？

答：煤层底板含水层的富水性、含水层的水头压力、地质构造、底板隔水层的厚度与结构、矿山压力以及开采方法.p179

2. 为保护地表建筑物采用的主要技术和开采方法有哪些？p141

答：（1）开采方法：充填开采方法、部分开采方法、协调开采方法、岩层离充填减沉方法。

（2）建筑物加固方法：设置变形缓冲沟、设置变形缝、设置钢拉杆、设置钢筋混凝土圈梁、设置基础联系梁、设置钢筋混凝土锚固板、堵砌门窗。

3.水体下开采主要采哪些主要技术措施？P165

答：（1）试探开采：先远后近，先厚后薄，先深后浅，先简单后复杂。

（2）分区开采：同一井田内隔离采区进行开采；建立若干单独井田同时开采。

（3）合理选择开采方案：留安全煤柱顶水开采、疏干或疏降水体开采、顶疏结合开采。

（4）合理选择开采方法及开采措施：其中常用的开采方法有：部分开采、分层间歇开采、充填开采、长走向小阶段开采、正常等速开采、倾斜长壁开采。

4．简述一下开采沉陷预计的意义和作用。P50

答：（1）在理论研究上：利用预计结果可以定量地研究受开采影响的地表在时间上和空间上的分布规律。

（2）在生产实践上：利用预计结果可以指导建筑物下、铁路下和水体下（简称为“三下”）的开采实践。在建筑物下开采时，预计结果可以用来判别建筑物是否受开采影响和受开采影响的程度；在铁路下开采时，可以根据预计结果判断铁路下开采的可能性；在水体下开采时，预计结果被用来判断矿井受水患威胁的程度。

三、论述题（第1小题10分，第2小题15分，共25分）

1．下图为水平煤层充分采动时主断面内地表移动和变形分布规律，说明下图中各曲线（1）～（5）代表地表移动和变形的名称。

答：p18

1—下沉；2—倾斜；3—曲率；

4—水平移动；5—水平变形

2．什么叫充分采动角？画图说明倾斜煤层开采时的采动程度的判定方法。P9

答：在充分采动条件下，在地表移动盆地的主断面上，移动盆地平底的边缘(在地表水平线上的投影点)和同侧采空区边界连线与煤层在采空区一侧的夹角称为充分采动角。

3.煤炭资源的开采，一方面给人们提供了矿产资源，另一方面也带来了一系列的环境和生态问题，试回答主要表现在哪些方面？

答：（1）使地面标高降低，耕地淹没、盐渍化、沙漠化，在山区引起坡体滑移。

（2）地表沉陷使位于沉陷区的建（构）筑物、铁路、公路、桥梁、隧道、堤坝、输电线路等人工建（构）筑物损害、倒塌，影响人民的生命财产安全和交通运输安全。

（3）地下开采使含水层水位下降，地面河流、水库干涸，使水进入井下，淹没矿井。

（4）在岩溶发育区，地下开采使地面出现大量塌陷坑、塌陷漏斗。

（5）开采引起矿区局部地震，震级R2～3级，引起当地居民极大的恐慌。随着开采深度的增加，地震发生的频率、震级均将增大。

（6）矿山开采和加工过程中产生的的大量粉尘和排放的SO2、NOx等有害气体，危害矿区工农群众的身体健康，导致呼吸系统病变，影响动植物的生存和生长，污染水体、土壤和环境。

# Text boxes

（3）

（1）

（2）

（4）

（5）

非充分采动

超充分采动

充分采动

E

E

E

E

B

B

A

A

o

o

δ0

ψ3

ψ3

δ0

x

x