威力之王——0.50英寸GI手枪 (一)

□毛翔 杨晓波 它拥有已臻极限的手枪口径，非同一般的大威力，但其后坐力、枪口焰并非像口径一样惊人，因而它令很多使用者为之赞叹—— 早在1971年出品的影片《辣手神 探夺命枪》(Dirty Harry)中，男主角哈里警官手持史密斯-韦森公司0.44英寸马格努姆手枪的形象，给那个年代的美国人留下极为深刻的印象。在片中，哈里声称他手中的枪是“世界 上威力最大的手枪”。的确，0.44英寸马格努姆手枪一度足以谓之为“威力王”，不过现今，0.50英寸GI手枪更是毫无悬念地超越0.44英寸马格努姆手枪，成为新的“威力王”手枪。 枪械艺术工业公司生产的0.50英寸GI手枪右视图，其与0.45英寸口径的M1911手枪的外形非常相似，设计结构也源自后者，用户只要熟悉M1911手枪，无需练习就能操作该枪 外观典雅 品质不俗 0.50GI手枪是大名鼎鼎的M1911手枪的改进版，其外形尺寸与后者相差不大。亲自把玩0.50英寸GI手枪，你会对其一丝不苟的制作品质和细节处理留下深刻的印象。全枪主要由高强度铝合金制成，其边角均经过圆滑 处理。握把护板中央位置刻有枪械艺术工业公司的简写标识“GI”，握把护板用不易拆卸的内六角螺钉固定。 该枪各部件之间结合得很牢固，手枪上易出现的弹匣松脱、套筒晃动等现象不会出现在0.50英寸GI上。优秀的做工配以典雅的外观，更显示出这支枪的品质。 0.50英寸GI手枪与普通口径手枪最为显著的差别，就在于其更为粗壮的0.50英寸（12.7mm）内径枪管以及厚得多的枪管壁。虽然其外观尺寸与普通手枪相仿，但从枪口正面看就会立即注意到这一明显的差别。 柯尔特MKIV 80系列0.45英寸ACP口径 手枪枪口（左）与0.50英寸GI手枪枪口（右）对比。图中，0.50英寸GI手枪的枪口口径、枪管厚度明显要大，二者膛线数量也不同

配用弹药　相得益彰

现在，市售的0.50英寸GI手枪可使用4种0.50英寸口径枪弹，这些枪弹比普通手枪弹质量都要大，初速也很高，从这两个数据上看，就能感受到大口径手枪的威力：其发射弹头质量12.05g的铜质空尖弹初速超过365.8m/s，发射弹头质量14.95g的铜质空尖弹初速超过304.8m/s，发射弹头质量17.86g的铅心被甲空尖弹初速达到226.7m/s，发射弹头质量19.5g的平尖金属被甲弹初速为213.3m/s。

由于0.50英寸枪弹威力巨大，其弹壳内发射药量较其他口径手枪弹要多得 ，所以4种枪弹都采用低膛压、厚壳壁设计，枪弹发射时膛压虽有所降低，弹头却具有较高杀伤力。由于弹头尺寸和质量较大，其对中、近距离的目标保持较高的停止作用。

0.50英寸GI手枪借鉴了M1911的设计，保障了手枪性能的稳定和可靠性。由于0.50英寸GI手枪比M1911口径大了不少，导致其内部零件尺寸也随之增大，但这种增大并非简单地缩放，而是在基本保持枪械尺寸的前提下，修改枪管、弹匣、击发机构及自动机构以适应0.50英寸手枪弹。此外，由于枪械部件增大，在整体尺寸变化不大的情况下，必须施以更精密的制造工艺，才能保证枪械的各部件配合紧密、活动顺畅。

对于一支大口径手枪而言，不仅内部结构设计十分重要，其他设计环节，诸如对后坐力的处理、瞄具的选用，也同样关乎成败。0.50英寸GI手枪在这方面同样达到了设计目标。其采用低膛压枪弹，后坐力得到了有效控制，在射击时并没有太多的不适。而以往市场上发射0.357英寸口径马格努姆弹的防御手枪，其后坐力甚至大到严重干扰使用者的下一次射击动作。所以，单从控制后坐力的角度看，设计这样一支已臻口径极限的手枪也已是很成功了。当该枪使用初速213m/s、弹头质量19.5g的低膛压枪弹时，其产生的后坐力约与标准的0.45英寸口径ACP枪弹相当，而使用初速227m/s、弹头质量17.86g的低膛压枪弹时，其后坐力也仅与普通10mm手枪弹相似。后坐力的减小有利于射手快速持续射击，射手的射击节奏不会因后坐力而受到干扰。

该枪使用低膛压枪弹除有效减缓后坐力外，还具备这样的优势，即低膛压枪弹在击发时，枪口焰很小，不会像其他大、中口径手枪在击发时火光明显、 烟雾缭绕。

一枚0.45英寸ACP手枪弹可以轻松塞入0.50英寸GI手枪的枪口，可见GI手枪口径之大，图中另3发弹是0.50英寸GI手枪所使用的弹药

3种枪弹对比，从左至右依次为9×19mm手枪弹、0.45英寸ACP手枪弹和0.50英寸GI手枪弹

性能结构独具特色之处

0.50英寸GI手枪采用经典的M1911 手枪的设计，二者外形和尺寸都非常相似。事实上，M1911手枪的不少附件、配件都可同样用于0.50英寸GI手枪，比如前者的皮枪套，弹匣袋等。至于二者的差别，最明显之处莫过于枪管口径、套筒内部部件以及枪械本身的制造工艺。其设计制造特色之处表现在：

——套筒座和套筒完全采用纯手工制作，但这些部件的加工精度仍达到批量产品的水准。

——枪管并未采用其他枪械常用的铬钼系高合金钢，而是采用重型比赛级枪管常用的不锈钢，这种枪管比钼铬合金枪管的寿命更长，且更加厚重，其自身质量也可吸收部分后坐力。

——为克服大口径枪弹带来的难以承受的后坐力，除了采用低膛压弹并加重枪管外，对复进簧也进行重新设计，增大了簧力，同时也延长了使用寿命。

——握把护板由铝合金制成，在减轻质量的同时仍保持较高的强度，其表面经阳极电镀处理，防腐蚀性能极佳。

——弹匣体由经热处理的不锈钢制成，内部托弹簧簧力较强，避免出现供弹故障，托弹板由具有自润滑性能的聚 合物材料制成。

——弹匣插口处采用倾斜设计，方便快速插拔弹匣。

——受力较大的部件如击锤、阻铁等均经过热处理，其可靠性和强度较高。

——瞄具采用Heinie Slant公司的氚光机械瞄具，适于低光照条件下射击。

——全枪各部件根据材质性质，采用多种表面处理，如亚光磷化表面处理、硬铬合金镀层等，以减少表面反光。

枪械后部左侧特写，图中可清楚看到击锤、握把保险和手动保险杆等部件

粗看0.50英寸GI手枪极易与1911 系手枪相混淆，两者的尺寸和质量几乎相同，图下为0.50英寸GI 手枪，图上是MKIV80系列0.45英寸ACP口径手枪

0.50英寸GI手枪的握把护板由高强度铝合金制成，表面刻有防滑纹并经过阳极电镀处理，两枚内六角螺钉一上一下固定着握把护板，其中心是枪械艺术公司的英文简写“GI”

实弹试射

要体会这支大口径手枪的威力，实弹试射自然是少不了的。试射地点选定在美国东北部的缅因州轻武器研究试射场，靶场实地的气温较低，只有-3°C，海拔约87m。也正是由于气温的原因，各组实弹的实测初速都未达到厂家标称的数值。为了对比0.50英寸GI手枪的性能，还选择了柯尔特MKIV 80系 列0.45英寸ACP口径手枪（M1911系 手枪）作为对照。0.50英寸GI手枪所使用的枪弹是上文所提及的4种低膛压枪弹，而MKIV则使用0.45英寸ACP 手枪弹。为了更好地体验0.50英寸GI手枪的后坐力，先用MKIV射击。经测试，0.45英寸ACP的弹头平均初速为 232.5m/s。

0.50英寸GI手枪的试射首先使用的是弹头质量最大的19.5g平尖金属被甲弹，其弹头初速仅为202.3m/s，正如生产商所言，枪支的后坐力并不太强烈，和作为对照的MKIV 0.45英寸ACP手枪差不多。之所以会产生这种效果，得益于重新设计的复进簧和加重的枪管。射击过程中，握持非常舒适，并未因手枪后坐力而使握把与手之间产生任何滑动。试射时，完全感觉不到这是一支0.50英寸口径的枪械，其射击感 觉与使用0.45英寸ACP口径的MKIV 手枪差不多。在发射完几组弹头质量19.5g的枪弹后，接下来又用弹头质量17.86g的铅心被甲空尖弹进行了实弹射击，该弹的后坐力更平稳。

由于靶场气温及时间限制，没有进行中近距离上的实弹精确射击，只是临时在18m的距离上进行了简单试射。在用肉眼目视瞄准人形靶后，击发几组枪弹。弹着点散布不算太大，而是均匀分布在靶心四周。

握把后下端设有保险带环

大口径手枪的现在与未来

0.50英寸GI手枪的每一处细节都令人印象深刻，由于部件采用手工制作，使其在细节部分表现得非常完美。整枪的厚度控制得很好，握持时根本觉不出 这是一支0.50英寸口径的“大枪”。在射击环节，其表现很出色，后坐力不像口径那么惊人，枪口焰也控制在可接受范围内。所有试用过0.50英寸GI手枪的射手都会对其留下深刻印象，并非常好奇这样一支大口径手枪如何拥有这样出色的性能。至于它的价格，也仅比普通 M1911手枪贵一点，但与那些昂贵的纯手工手枪或比赛级枪械相比仍算便宜。

除0.50英寸GI手枪外，枪械艺术工业公司还开发了一套转换套件——包括全新的套筒、枪管、复进簧和一个9 发装弹匣，用于将一些手枪改装成0.50英寸口径，比如改造格洛克20/21型9/10mm手枪。当然，这种改造手枪的可靠性和品质无法与原装的0.50英寸GI手枪相比，但也能满足枪械爱好者使用大口径手枪的愿望。

对于大口径手枪的发展，枪械艺术工业公司亦有明确的计划，比如最近该公司公布了两款0.50英寸大口径手枪开 发计划，其中一款名为“指挥官”，仍旧以M1911为蓝本，但枪管要比0.50英寸GI手枪短一些；另一种手枪仍处于开发阶段，具体情况目前不得而知。

枪械艺术工业公司在2010年SHOT展上展出的另一款0.50英寸口径No.3“指挥官”手枪