国外反火箭、火炮和迫击炮系统（C-RAM）发展概述(一)

□刘婧

美军在伊拉克和阿富汗进行的非对称作战中，作为对手的武装分子通常使用各种轻武器，但有时也会使用火箭、火炮及迫击炮对美军基地实施攻击。虽然这种攻击的概率小、强度低，而且由于武装分子缺乏训练及装备简陋，命中率着实不高，但是其弹药威力大，一旦命中弹药库、燃料库、指挥中心或营房等场所，必然会造成严重的伤亡与损失，同时也会严重挫伤部队士气。而在未来的反恐作战中，类似威胁将会越来越频繁地出现。

在这一背景下，世界上许多国家越来越重视反火箭、火炮和迫击炮系统（C-RAM）的发展，它 能够在来袭弹药（火箭弹、火炮弹和迫击炮弹）击中目标之前发出警告，并对其进行跟踪和拦截。与常规空中威胁相比，这些弹药体积小，雷达反射截面也小，不易被探测和跟踪，只有速射炮（速射炮最初作为舰载武器）、火箭弹或激光器能够拦截这些威胁。

反火箭、火炮及迫击炮系统（C-RAM:Counter Rocket,Artillery and Mortar）是用来对付敌方火箭、火炮和炮击炮等火力威胁的武器系统，其由近防武器系统、炮位侦察雷达及防空雷达、指挥及控制系统组成。当C-RAM的侦察探测系统探测到目标炮弹后，由指挥控制系统将指令信息传至武器系统，武器系统便发射弹药，在目标炮弹附近实施爆炸，从而起到拦截作用。

“密集阵”/“百人队长”武器系统正在中东某地执行C-RAM任务

#### 美国：从“密集阵”/“百人队长”武器系统到“激光区域防御系统”

美国陆军早在2004年就开始研发C-RAM系统，其方案是将已在海军服役多年的由雷声公司研制的“密集阵"20mm近程武器系统安装在拖车上作为拦截系统，并将拦截系统与野战炮兵雷达相连接，组成C-RAM系统。该系统研发成功后迅速装备到美国陆军与海军的联合作战小组中，成功完成了100次拦截任务。

为了满足新的作战需求，“密集阵”近程武器系统已经对多个关键部分进行了改进，包括集成“前方区域防空指挥与控制”系统，使“密集阵”能够获得来自战场司令官的指挥；接收友军飞机的位置信息；减少反应时间；增大万向支架转动范围，获得更大的射角以提高对大仰角目标的打击能力。

“密集阵”C-RAM系统经过多次改进，美国陆军称其为陆基“密集阵”武器系统（LPWS），雷声公司则将定型后的该系统称为“百人队长”（Centurion）武器系统。“百人队长”武器系统安装在拖车上，并配有独立的动力单元，总质量约24吨。其配装有搜索与跟踪雷达、前视红外传感器和1门M61A1 20mm六管加特林转管火炮，该炮可携带1550发配装自毁引信的曳光燃烧榴弹，射速为3 000～4 500发/分。

顺应武器的发展趋势，在“密集阵”/“百人队长”武器系统的基础上，雷声公司正在开发“激光区域防御系统”（LADS），该系统以激光束代替炮弹对付来袭的弹药。空军研究试验室的相关试验已经证明该系统可传导激光束，可对付60mm迫击炮弹。除了执行反火箭弹、炮弹和迫击炮弹任务之外，“激光区域防御系统”还可攻击其他目标，如无人机、集群小艇、漂浮水雷以及无装甲车辆。

图为瑞士厄利孔公司的“天盾”防空系统，其主要由35mm火炮、火控监视系统、合成指挥控制系统组成。德国莱茵金属公司在其基础上改进为更加先进的C-RAM系统

“天盾”C-RAM系统实施射击