上海理工大学

硕士研究生入学考试专业课考试大纲

《工程热力学》B考试复习提纲

参考文献：

1  廉乐明，李力能，吴家正，谭羽飞 编. 工程热力学.第5版. 北京：中国建筑工业出版社，2007

2  刘宝兴 主编. 工程热力学.第1版. 北京：机械工业出版社，2006

主要内容：

第一章  基本概念

1·1 系统、外界、边界；开口系（控制容积）、闭口系（控制质量）、绝热系、孤立系；

1·2 平衡状态、平衡的充要条件；平衡与稳定；状态参数、状态参数的特征；状态方程、状态公理；强度量与广延量；

1·3 温度；热力学温标、国际摄氏温标与热力学温标的关系；

1·4 压力、压力的单位、绝对压力、大气压、表压力和真空度；

1·5 准静态过程与可逆过程的关系；

1·6 循环、正循环（动力循环）、逆循环（制冷循环和热泵循环）；循环的经济性指标。

第二章  理想气体的性质

2·1 理想气体与实际气体；理想气体状态方程、气体常数、通用气体常数； 理想气体的比热容、理想气体的定压比热容与定容比热容；理想气体比热比（理想气体的比热比等于绝热指数）；迈耶公式；理想气体的定值比热、平均比热和真实比热；

2.2 混合气体的分压力和分容积定律、混合气体的折合分子量和气体常数； 质量分数、摩尔分数、体积分数及相互关系； 混合气体的比热容。

第三章  热力学第一定律

3·1 系统的储存能、内能、外部储存能； 焓及其物理意义；

3·2 系统与外界传递的能量；膨胀功、技术功、轴功和流动功之间的关系；

3·3 热力学第一定律基本表述和一般表达式；

3.4 开口系统稳态稳流第一定律表达式及其在	汽轮机、压气机、热交换器、喷管、流体的混合及绝热节流中的应用。

第四章  理想气体热力过程及气体压缩

4·1 多变过程、定压过程、定温过程、定熵过程（可逆绝热过程）、定容过程的过程方程及在p-v图和T-s图上的表示；

4·2 多变过程中热力学能、焓及熵变的计算；多变过程中的容积变化功、技术功及热量的计算；多变比热及多变过程的综合分析；

4·3 压气机的理论压缩轴功计算及定温、定熵和多变压缩过程理论压缩轴功大小的比较；

4·4 活塞式压气机的余隙对排气量及压气轴功的影响；

4·5 多级压缩及中间冷却压力的确定。

第五章  热力学第二定律

5·1 热力学第二定律的两种表述；

5·2 卡诺循环的组成、卡诺循环的热效率、逆卡诺循环的制冷系数和供热系数；卡诺定理；

5·3 克劳修斯积分不等式、热力学第二定律的数学表达式、孤立系统的熵增原理及作功能力损失；

5·4 熵的定义、熵的计算； 熵流、熵产、熵方程。

第六章  水蒸气

6.1 饱和状态、饱和温度、饱和压力及干度；

6.2 水蒸气的定压发生过程在p-v图上的表示；状态图上的一点、两线、三区、五态；

6.3 水蒸气表及焓—熵图的应用；

6.4 水蒸气基本热力过程热量、功量的计算。

第七章  湿空气

7.1 湿空气、水蒸气的分压力及干空气分压力；饱和湿空气、湿空气的吸湿能力、湿空气达到饱和的途径；

7.2 绝对湿度、相对湿度、含湿量d；干球温度、露点温度和湿球温度；湿空气的焓和焓—湿图；

7.3 湿空气加热过程、冷却去湿过程、定温加湿过程、绝热加湿过程、湿空气的混合、湿空气的蒸发冷却及冷却塔中的热湿交换过程的热力计算。

第八章 气体流动

8·1 滞止状态、滞止参数；音速、马赫数；临界压力、临界温度、临界压力比；

8.2 喷管内流速和流量分析及计算、背压对渐缩喷管及缩放喷管流速和流量的影响；

8.3 气体在扩压管中的流动；

8.4 速度系数和喷管效率；

8·5 绝热节流的特征、气体的焦耳—汤姆逊系数。

第九章  动力循环及制冷循环

9·1 基本蒸汽动力循环—朗肯循环构成、在p-v图和T-s图上的表示、利用图或表确定各状态点参数及提高朗肯循环的热效率的途径；回热循环与再热循环的构成、在p-v图和T-s图上的表示、循环的热效率；

9·2 蒸汽压缩式和空气压缩式制冷循环的比较；蒸汽压缩式制冷循环的热力计算及提高制冷系数的途径，熟练应用制冷工质的lgp-h图。