| 杭州电子科技大学期末考试卷（ B ）卷 考试课程 电力系统自动化 考试日期 2006年 9 月 日 成 绩 课程号 B0603060 教师号 任课教师姓名 吴晨曦/ 肖宏飞 考生姓名 学号（8位） 年级 专业 一、填空题（每题2分，共20分） 1、已知同步发电机并列的滑差角频率允许值ωsy为0.25%，则脉动电压周期为 (s)。 2、同步发电机并列时引起合闸冲击电流的三个状态变量为： 、 、 。 3、同步发电机常见的励磁系统有 、 、 ，现代大型机组采用的是 。 4、励磁系统向同步发电机提供励磁电流形式是 。 5、电力系统的稳定性问题分为两类，即 、 。 6、电力系统发生有功功率缺额时，必然造成系统频率 于额定值。 7、电力系统负荷增加时，按 原则分配负荷是最经济的。 8、就地控制馈线自动化依靠馈线上安装的 和 来消除瞬时性故障隔离永久性故障，不需要和控制中心通信。 9、电力系统通信规约可分为两类。由主站询问各RTU，RTU接到主站询问后回答的方式属于 ；由RTU循环不断地向主站传送信息的方式属于 。 10、电力系统通信信道包括 、 、 三种。 二、选择题（每题2分，共20分） 发电机并列操作最终的执行机构是（ ）。 A、断路器 B、分段器 C、隔离开关 D、重合器 2、同步发电机励磁系统由（ ）组成。 A、励磁调节器、励磁功率单元 B、同步发电机、励磁调节器 C、同步发电机、励磁调节器、励磁功率单元 三、问答题（共30分） 能量管理系统中RTU的测量数据有几类？（4分） 自动抄表系统的由哪几部分组成？（4分） 电力系统调度的主要任务是什么？（4分） 同步发电机励磁控制系统的基本任务是什么？（5分） 2、已知基带数字信号为‘0010110’，请绘制各种调制方式下的波形。（10分） | D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统 3、线性整步电压的波形是（ ） A、正弦波 B、三角波 C、正弦脉动波 D、方波 发电机励磁系统在下列哪种情况下需要进行强行励磁（ ）。 A、发电机内部故障时 B、升压变压器故障时 C、正常停机时 D、故障快速恢复时 5 在联合电力系统中实现频率和有功功率控制一般均采用（ ）。 A、有差调频法 B、主导发电机法 C、积差调频法 D、分区调频法 6、同步发电机的励磁调节器由（ ）三个单元组成 A、测量比较、综合放大、移相触发 B、测量比较、整定电路、移相触发 C、整形电路、相敏电路、滤波电路 D、整形电路、相敏电路、积分电路 7、自动励磁调节器的强励倍数一般取( ) A、2～2.5 B、2.5～3 C、1.2～1.6 D、1.6～2.0 8、考虑负荷调节效应后，接于减负荷装置上的负荷总功率PJH（ ）最大缺额功率。 A、大于 B、小于 C、等于 D、视具体情况而定 9、下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是（ ） A、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率二次调整。 B、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率三次调整。 C、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率一次调整。 D、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率三次调整。 10、当同步发电机进相运行时，其有功功率和无功功率的特点是（ ） A、从系统吸收有功功率，同时输出无功功率 B、从系统吸收有功功率，同时吸收无功功率 C、向系统输出有功功率，同时输出无功功率 D、向系统输出有功功率，同时吸收无功功率 第 1 页 共 3 页 5、变电所综合自动化系统的基本功能（或子系统组成）有哪些？（5分） 6、写出下列各项专业术语的中文名称（8分） RTU： SCADA： EMS： DA： 四、计算题（共30分） 同步发电机的等值电路如下图所示，请画出其矢量图并写出发电机感应电动势与端电压的关系式。（6分） 第 2 页 共 3 页 3在某电力系统中，与频率无关的负荷占28%，与频率一次方成比例的负荷占41%，与频率二次方成比例的负荷占11%，与频率三次方成比例的负荷占20%。当系统频率由50Hz下降到48Hz时，系统KL*值为多少？（6分） 4、某发电机采用自动准同期并列方式与系统进行并列，系统的参数为已归算到以发电机额定容量为基准的标么值。一次系统的参数为：发电机交轴次暂态电抗为0.128；系统等值机组的交轴次暂态电抗与线路之和为0.22；断路器合闸时间为，它的最大可能误差时间为的；自动并列装置最大误差时间为；待并发电机允许的冲击电流值为。求允许合闸相角差、允许滑差与相应的脉动电压周期。（8分） |
| --- | --- |

第 3 页  共 3 页

# Text boxes

Xd

Eq

UG

IG

Xd

Eq

UG

IG

t

u

3）调频波

t

u

4）二元绝对调相波

t

u

2）调幅波

t

u

5）二元相对调相波

t

u

1）基带信号码元波形