杭州电子科技大学学生考试卷（  A  ）卷

| 考试课程 | 电力系统自动化 | 考试日期 | 2006.06.13 | 成 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程号 | A060206 | 教师号 |  | 任课教师姓名 | 肖宏飞 |
| 考生姓名 |  | 学号（8位） |  | 年级 |  | 专业 |  |

- 选择题（每题2分，共20分。情将答案写在括号内）

  - 发电机励磁系统在下列哪种情况下需要进行强励（    ）。

A、故障快速恢复时    B、正常停机时   C、升压变压器故障时  D、发电机内部故障

  - 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是（    ）。

A、正弦波            B、三角波       C、正弦脉动波        D、方波

  - 同步发电机励磁自动控制系统由（    ）组成。

A、励磁调节器、励磁功率单元

B、同步发电机、励磁调节器

C、同步发电机、励磁调节器、励磁功率单元

D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统

  - 电力系统的稳定性问题分为两类，即（    ）。

A、静态稳定与动态稳定                B、暂态稳定与动态稳定

C、静态稳定与暂态稳定                D、电磁稳定与暂态稳定

  - 当同步发电机进相运行时，其有功功率和无功功率的特点是（    ）：

A、从系统吸收有功功率，同时输出无功功率

B、从系统吸收有功功率，同时吸收无功功率

C、向系统输出有功功率，同时输出无功功率

D、向系统输出有功功率，同时吸收无功功率

  - 恒定越前时间装置的线性整步电压电路由（    ）三部分组成。

A、测量比较、综合放大、移相触发

B、测量比较、整定电路、移相触发

C、整形电路、相敏电路、滤波电路

D、整形电路、相敏电路、积分电路

  - 进行预想事故分析时，应采用快速潮流法仿真计算，主要包括（    ）

A、直流潮流法、牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法

B、交流潮流法、牛顿-拉夫逊法、P-Q分解法

C、直流潮流法、等值网络法、P-Q分解法

D、交流潮流法、等值网络法、P-Q分解法

  - 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是（    ）。

A、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率二次调整。

B、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率三次调整。

C、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率一次调整。

D、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率三次调整。

  - 电力系统发生有功功率缺额时，系统频率将（    ）。

A、上升            B、不变            C、下降            D、先上升后下降

  - 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用（     ），

A、有差调频法      B、主导发电机法    C、积差调频法      D、分区调频法

- 填空题（每题2分，共20分）

  - 同步发电机并列的理想条件表达式为：                                            。

  - 已知同步发电机并列的滑差角频率允许值为ωsy =1.5%，则脉动电压周期为          (s)。

  - 谋台装有调速器的同步发电机，额定有功出力为100MW，当其有功功率增量为10MW时，系统频率上升0.25Hz，那么该机组调差系数的标么值为R*=          。

  - 同步发电机并网方式有两种：将未加励磁电流的发电机升速至接近于电网频率，在滑差角频率不超过允许值时进行并网操作属于                 ；将发电机组加上励磁电流，在并列条件符合时进行并网操作属于                  。

  - 采用串联补偿电容器可以补偿输电线路末端电压，设电容器额定电压为UNC=0.6kV，容量为QNC=20kVar的单相油浸纸制电容器，线路通过的最大电流为IM=120A，线路需补偿的容抗为XC=8.2Ω，则需要并联电容器组数为            ，串联电容器组数为            。

  - 电力系统通信信道包括                 、                  、                 三种。

  - 电力系统通信规约可分为两类。由主站询问各RTU，RTU接到主站询问后回答的方式属于               ；由RTU循环不断地向主站传送信息的方式属于               。

  - 能量管理系统中RTU的测量数据有四类，即          、          、          、          。

  - 常用的无功电源包括              、               、               、               。

  - 馈线自动化的实现方式有两类，即               、               。

第1页  共4页

三、简答题（6题，共25分）

- 同步发电机励磁控制系统的基本任务。（4分）

- 自动发电控制系统的基本任务是什么。（4分）

- 远程自动抄表系统的典型方案。（4分）

- 变电所综合自动化系统的结构形式有哪些？（4分）

- 电力系统调度的主要任务是什么？（4分）

- 写出下列专业术语相应的中文名称（5分）

EMS

SCADA

DMS

AM/FM/GIS

FTU

四、计算分析题（5题，共35分）

1同步发电机的等值电路如下图所示，请画出其矢量图。（5分）

第2页  共4页

2已知基带数字信号为‘0101110’，请绘制各种调制方式下的波形。（5分）

3在某电力系统中，与频率无关的负荷占28%，与频率一次方成比例的负荷占41%，与频率二次方成比例的负荷占11%，与频率三次方成比例的负荷占20%。当系统频率由50Hz下降到48Hz时，系统KL*值为多少？（5分）

第3页  共4页

4如下图所示，变压器参数及负荷功率均为已知数据。变压器高压侧最大负荷时的电压为110kV，最小负荷时的电压为114kV。相应负荷母线允许电压范围为6~6.6kV。试选择变压器分接头。（10分）

5如下图所示的简单系统，各支路有功功率的测量值均已标在图中。忽略线路功率损耗，求各支路有功功率的最佳估计值。（10分）

第4页  共4页

# Text boxes

2.5+j40

RT+jXT

SN=31.5MVA

110±2×2.5% / 6.3 kV

Smax=30+j15MVA

Smin =12+j7 MVA

110~114kV

t

u

3）调频波

t

u

4）二元绝对调相波

t

u

2）调幅波

t

u

5）二元相对调相波

t

u

1）基带信号码元波形

Xd

Eq

UG

IG

P1=90

P4=22

P5=42

P6=50

P3=26

P2=668