《机电一体化技术》试卷 (二)

考试方法：闭卷　　　考试时间１２０分钟　　　共２页   第1页

——————————————————————————————————————

一、名词解释 (每小题2分，共10分)
1、线性度

2、伺服控制系统

3、三相六拍通电方式

4、传感器

5、系统精度

二、填空题 （每小题2分，共20分)

1、计算机在控制中的应用方式主要有_____________________________。

2. 滚珠丝杆螺母副结构有两类：    _____________________________。

3、应用于工业控制的计算机主要有  ______________________________等类型。

4. 机电一体化系统，设计指标和评价标准应包括________________________________。

5、可编程控制器主要由_____________________________等其它辅助模块组成。

6. 顺序控制系统是按照预先规定的次序完成一系列操作的系统，

顺序控制器通常用_______________________________________________________。

7、现在常用的总线工控制机有 ________ 、PC总线工业控制机和CAN总线工业控制机等。

8、隔离放大器中采用的耦合方式主要有两种_____________________________。

9. 某光栅的条纹密度是50条/mm，光栅条纹间的夹角θ=0.001孤度，

则莫尔条纹的宽度是_______________________。

10. 采样/保持器在保持阶段相当于一个“_____________________________”。

三、选择题 （每小题2分，共10分）

1.一个典型的机电一体化系统，应包含以下几个基本要素：

A 机械本体     B 动力与驱动部分   C 执行机构       D. 控制及信息处理部分

2、机电一体化系统（产品）开发的类型

A 开发性设计    B 适应性设计      C 变参数设计     D 其它

3、机电一体化系统（产品）设计方案的常用方法

A  取代法      B 整体设计法       C组合法          D其它。

4、机电一体化的高性能化一般包含

A高速化         B高精度            C高效率           D高可靠性。

5、抑制干扰的措施很多，主要包括

A屏蔽          B隔离               C滤波             D接地和软件处理等方法

四、判断题 （每小题2分，共10分)

1、变流器中开关器件的开关特性决定了控制电路的功率、响应速度、频带宽度、可靠性和等指标。（     ）

2、伺服控制系统的比较环节是将输入的指令信号与系统的反馈信号进行比较，以获得输出与输入间的偏差信号。（   ）

3、感应同步器是一种应用电磁感应原理制造的高精度检测元件，有直线和圆盘式两种，分别用作检测直线位移和转角。（      ）

4、数字式位移传感器有光栅、磁栅、感应同步器等，它们的共同特点是利用自身的物理特征，制成直线型和圆形结构的位移传感器，输出信号都是脉冲信号，每一个脉冲代表输入的位移当量，通过计数脉冲就可以统计位移的尺寸。（   ）

5、FMC控制系统一般分二级，分别是单元控制级和设备控制级。（     ）

五、问答题 （每小题10分，共30分)

1、计算机控制系统中，如何用软件进行干扰的防护。

2、滚珠丝杠副的轴向间隙对系统有何影响？如何处理？

3、机电一体化系统中的计算机接口电路通常使用光电藕合器，光电藕合器的作用有哪些？

六、综合应用题 (每小题10分，共20分)

1.编写程序：单片机读P1.0的状态,把这个状态传到P1.7指示灯去，当P1.0为高电平时指示灯亮,低电平时指示灯不亮,采用中断完成这一输入输出过程，每中断一次完成一个读写过程。

2.  光栅传感器，刻线数为100线/mm，设细分时测得莫尔条纹数为400，试计算光栅位

移是多少毫米？若经四倍细分后，记数脉冲仍为400，则光栅此时的位移是多少？测量分辨率是多少？