《机电一体化技术》试卷 (九)

考试方法：闭卷　　　考试时间１２０分钟　　　共２页   第1页

———————————————————————————————————

一　名词解释 (每小题2分，共10分)

1机电一体化--从系统的观点出发，将机械技术 、微电子技术、信息技术、控制技术等在系统工程基础上有机地加以综合，以实现整个系统最佳化的一门新科学技术。

2.自动控制—由控制装置自动进行操作的控制。

3.开环控制系统—无反馈的控制系统。

4.逆变器—把固定的直流电变成固定或可调的交流电的 DC/AC变流器。

5. PWM—通过调节脉冲的宽度改变负载电压平均值的脉宽调制斩波器。

二 判断题 (每空1分，共10分)

1. √	  2. √	  3. √	 4. ×	 5.×	 6.×

7.	1）	√1	2）√	3）√	4）√

三 填空题（(每空1分，共40分）

1. 开环、闭环

2. 电压输出   电流输出   频率输出

3. 互不干扰   接线多      复杂                                                    4. 控制器   功率放大器    执行机构     和检测装置

5. 等腰三角波      （三相）正弦波

6. 光电   变压器      继电器

7. 环形分配器    功率放大器       步进电动机

8. 1）采用计算机软件分配器  2）小规模集成电路搭接的硬件分配器  3）专用模块分配器

9．干扰源  传播途径   接受干扰对象 原系统        系统

10. 1） 电压 ；电流 。     2）电磁场。

11.   C  ,  D ;    A , B  E。

12. 铜和铝等导电性能好 ；铁等高导磁率 。

13．1）最简单，；前后相互干扰，

2）干扰小，；接线多，复杂，低频（<1MHZ）。

四　解答题　(每小题5分，共40分)

1、机械本体、动力与驱动部分、执行机构、传感测试部分、控制及信息处理部分

2.1）垫片调整法  2）轴向压簧调整法

3、一种是电枢电压控制，即在定子磁场不变的情况下，通过控制施加在电绕组两头端的电压信号来控制电动机的转速和输出转矩；

另一种是励磁磁场控制即通过改变励磁电流的大小来改变定子磁场的强度，从而控制电动机的转速和输出转矩。

4、数据信息、状态信息和控制信息

5、（1）数字量（2）模拟量（3）开关量（4）脉冲量

6、（1）直通方式      （2）单缓冲方式     （3）双缓冲方式

（1）单极性输出    （2）双极性输出

7、 L =(θp/360°)N ；    V =(θp/360°)f

8、量化单位q＝1V， 量化误差最大值emax＝±0.5V。