0  引言

改革开放以来，随着我国基础设施建设的蓬勃发展，我省公路桥梁建设事业也取得瞩目成绩，桥梁的数量和设计水平都有了飞速的发展。但在追求创新、加大力度建设新型桥梁的同时，对已建成桥梁的养护和运营状况却重视不够，从现状看很多旧桥已不能满足交通量和通行能力的要求。以我省临汾市平阳汾河大桥为例，大桥始建于1985年，1987年竣工通车，大桥为28孔20 m简支T型梁桥，桥面宽度为：2 m人行道+14 m行车道+2 m人行道，设计荷载为：汽车－超20级，经过20年的运营，特别是由于交通量的急剧上升和重载车辆的反复作用，大桥通行能力严重不足而且产生很多病害。

为了解决交通量急剧增长与旧桥通行能力严重不足的矛盾，对大桥进行拓宽改造，扩建工程分为两部分，一是对现有桥梁进行加宽，二是对原有旧桥进行加固，本文仅对桥梁的加宽部分设计进行论述。

设计加宽方案采用在旧桥两侧新建两座桥宽13.05 m的28-20 m的预应力砼先简支后连续箱梁桥，加宽后桥面宽度为：2 m人行道+5.5 m非机动车道+28 m机动车道+5.5 m非机动车道+2 m人行道，全宽43 m.

表1  大桥加宽改造前后技术指标对照表

| 项 目 | 原有桥梁 | 新建桥梁 |
| --- | --- | --- |
| 上部结构型式 | 28-20 m简支T型梁桥面连续 | 28-20 m预应力砼先简支后连续箱梁 |
| 桥面宽度/ m | 18 | 2×13.05 |
| 设计荷载 | 汽车-超20级 （旧标准） | 城-A级 （新标准） |
| 设计洪水频率 | 1/300 | 1/300（原设计标准） |
| 地震基本烈度 | Ⅷ度 | Ⅷ度 |
| 墩台型式 | 柱式墩、肋板台 | 柱式墩、肋板台 |
| 基础型式 | 钻孔灌注桩 | 钻孔灌注桩 |

加宽改造后桥梁横断面如图1.

1  设计方案的选择

初步设计阶段共提出3个加宽方案，各方案技术经济比较见表2.

表2  方案比较表

| 桥型方案 | 推荐方案 | 比较方案一 | 比较方案二 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构型式 | 28-20 m装配式预应力砼连续小箱梁 | 28-20 m预应力砼现浇连续大箱梁 | 28-20 m预应力混凝土空心板 |
| 桥长/m | 560 | 560 | 560 |
| 总造价/万元 | 4 735.85 | 5 367.67 | 5 017.10 |
| 优缺点 | 预制安装，施工方便，结构整体受力性能好，行车舒适性好，上下部同时施工，工期相对较短；吊梁需要较大的吊装设备 | 整体现浇，施工控制要求较高，结构整体受力好，行车舒适性好；现浇施工需搭建支架，工期相对较长 | 预制安装，施工方便，结构整体受力性能欠佳，行车舒适性较差，预制梁片较多，容易形成单板受力 |

经过综合比较采用推荐方案：28-20 m装配式预应力砼先简支后连续小箱梁，这也是我省近年来公路桥梁的主打方案。

2  外业勘测

首先对旧桥进行实地调查和测量，包括上下部结构型式、尺寸、墩台和桩柱位置等，还对旧桥墩柱处进行实地挖掘，以确定桩顶标高，避免多年来河道垃圾杂填土的影响，勘测结果与旧桥设计图纸对比，旧桥的实际情况和设计图纸基本吻合。

3  上部结构设计

上部结构采用部颁装配式箱梁标准图，为提高箱梁的整体性和刚度在箱梁跨中增设了横隔梁，内边梁由于悬臂加长采用了加强钢束，即在标准图基础上每片梁增加两股正弯矩钢束，外边梁、中梁和负弯矩钢束不变。

由于旧桥两侧有城市输水管道过桥，旧桥盖梁两侧均加宽以便放置输水管，为保证市区居民用水不受影响，本次扩建不对输水管进行改移，这就导致了新旧桥盖梁端部相冲突（图2），基于旧桥盖梁长度限制，只能通过加长新桥边梁悬臂长度解决，所以新桥盖梁外移30 cm，内侧箱梁悬臂板加长30 cm；旧桥边梁悬臂经过验算不满足行车要求，将两侧边梁悬臂各切掉20 cm，故此新桥内侧箱梁悬臂共需要加长50 cm，加长部分按悬臂板进行计算，悬臂根部尺寸不变，板中横向钢筋由原来的Φ12加粗到Φ16，以满足受力要求。

为了减少新旧桥结合处的施工及测量误差，保证新旧桥梁悬臂能平整对接，各跨内侧边梁非接缝端悬臂预制时预留70 cm现浇段，并设置15 cm宽10 cm高的小错台（图1），待主梁安装就位后再现浇，不仅有利于混凝土之间的完整结合，还可以通过现浇段调整误差与旧桥悬臂平整对接，也有利于纵向伸缩缝的安装。这种预留错台的方法建议以后桥梁横向湿接缝设计中也能够采用，缺点是悬臂厚度较薄，预留错台施工控制比较麻烦。

4  下部结构设计

桥梁下部结构采用桩柱式桥墩、肋板式桥台、钻孔灌注桩基础，柱径1.2 m，桩径1.5 m，肋板厚度       1.0 m. 通过对旧桥进行测量，新旧桥桩基间距按大于2.5D控制，新旧桥盖梁端部间隙为2 cm. 本桥跨越汾河，桥位处地基承载力和摩阻力均较低且存在沙土液化，出于抗震考虑本桥桩柱配筋做了加强，主筋通长钢筋直通桩底，墩柱段箍筋采用全加密，桩基箍筋加密段穿过液化土层，箍筋加密段间距为10 cm.

旧桥加宽下部结构设计通常采用两个方案，一是新旧桥梁结构完全分离，二是新旧桥墩台盖梁结构刚性连接。本项目新旧桥梁建设时间相差20年，桩基均为摩擦桩，旧桥桩基的沉降已基本完成，而新桥的沉降刚刚开始，最后将导致新旧桥沉降不一致产生高差，如果采用刚性连接将导致盖梁连接处出现裂缝，故本桥采用完全分离的结构设计，受力明确。对于沉降不均问题，建议加宽新建的桥梁桩基长度要适当加长，并严格控制桩底沉淀层厚度，或者上梁之前对下部结构进行超载预压，以消除非弹性沉降。

5  新旧桥梁纵向接缝设计

桥梁纵向接缝拼接是拓宽工程才有的，即新老桥梁的连接问题，也是旧桥加宽工程中最重要的问题。拓宽桥梁与老桥之间不是一次施工，两桥之间必然存在一条宽大的纵缝，这一纵缝不能用梁板架设的铰缝方法进行处理，应采用特殊方法进行拼接。

国内已有广佛、沪杭甬、沪宁、沈大、京津塘等几条高速公路进行了拓宽改造，从目前国内桥梁拓宽的实践来看，主要有4种处理纵缝的方式：一是新老桥墩台帽以上结构均连接；二是梁板以上结构均连接；三是仅桥面铺装层连接；四是新老桥面结合部纵向设钢伸缩缝。

本桥提出了两种接缝处理方案：

a)新旧桥梁主梁分离空出2㎝的间隙，仅桥面铺装层连接。

b)新旧桥梁结合部设置纵向型钢伸缩缝。

方案一的优点是桥面铺装层整体铺设美观性较好，缺点是旧桥为简支梁桥面连续，新增加宽部分为先简支后连续小箱梁，二者在截面刚度、结构竖向变形差、沉降和纵向变形方面均存在差异，导致接缝处桥面铺装不可避免的会被剪切破坏出现桥面裂缝，这个缺点是由于新旧桥结构体系不同而造成的先天性缺陷。

方案二的优点是新旧桥主梁分离受力明确，接缝处设置纵向型钢伸缩缝，新旧桥梁的沉降和变形都是独立完成的，相互之间没有影响；缺点是伸缩缝处型钢表面比较光滑，与高速行使的汽车车轮摩擦有可能使汽车产生侧滑，存在安全隐患，同时桥面美观性欠佳。

经过综合比选，新旧桥梁结合部纵向接缝采用方案二进行处理，即设置纵向型钢伸缩缝，既解决了不均匀沉降和变形差异造成的病害，也有利于以后桥梁的检修和养护单独分离进行互不影响；为了解决型钢摩擦力不足对汽车构成的安全隐患，在纵向接缝处采用软隔离或者硬隔离措施使汽车分道行使，即大桥划分车道时在接缝处设置分道标线或者隔离墩，同时在纵向伸缩缝槽口砼表面刻纹，消除安全隐患。

6  问题和建议

本桥受城市规划限制采用旧桥两侧加宽，影响交通，还要修建施工便道，如果加宽工程不受地形地物限制可否考虑单侧加宽，将现有桥梁作为半幅通行，新桥竣工后各行半幅，也有利于以后的养护和维修；或者考虑重新选址造桥，将旧桥作为辅助通道，新桥作为主干道，不仅增加了通行线路，从长远考虑也为城市交通发展预留了空间。

7  结束语

临汾平阳汾河大桥扩建工程已于2007年10月建成通车，大桥总造价4 366.12万元（不含旧桥加固费用），平均每延米造价为7.71万元。目前运营状况良好，最受关注的新旧桥纵向接缝处已经设置了分道标线进行软隔离，汽车分道行驶，畅通无阻，实践证明了大桥的设计方案是安全合理的。

参考文献：

[1] 秦志军. 装配式梁板桥设计回顾与思考[J]. 山西交通科技，2006(5)：66.

[2] 中交公路规划设计院. JTG D60－2004 公路桥涵设计通用规范[S]. 北京：人民交通出版社，2004.

[3] 中交公路规划设计院. JTG D62－2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范[S]. 北京：人民交通出版社，2004.