（120分钟）

一、简答（60分）

1、燃气输配管网是开式还是闭式？上下级管网之间采用直接连接还是间接连接？燃气输配管网为何有的采用环状，有的采用枝状？（5分）

2、建筑排水管网内是液体单相流还是液——气两相流？建筑排水管网的流动障碍主要是什么？克服障碍、增强管网排水能力的关键技术措施是什么？（5分）

3、图中所示，（a）（b）（c）（d）（e）（f）（g）（h）（i）哪些是直接连接？哪些是间接连接？直接连接和间接连接的主要差别是什么？（5分）

4、蒸汽疏水器的作用是什么？用在什么样的管网上？装在什么位置？（5分）

5、流体输配管网水力计算的基本原理是什么？为什么具有共同基本原理的流体输配管网没有统一的水力计算图表？你有什么编制统一的水力计算图表的思路？（（5分）+（5分））

6、不同的流体输配管网的水力计算区别在哪些地方？使用水力计算公式和图表要注意哪些问题？（5分）

7、如图所示的管网内是否存在流动动力？若存在，请计算动力大小，并标明实际流动方向。若不存在动力，请说明理由。G——热源  A、B——换热器（向环境散热）（5分）

8、（5分）

E、建筑给水管道内水流速度变化范围是多少？

F、低压蒸汽供暖系统，管道内蒸汽速度变化范围是多少？

G、室内高压蒸汽供暖系统，管道内蒸汽速度变化范围是多少？

H、室外热水供热管网管内水流速度变化范围是多少？

9、泵与风机的主要性能参数有哪些？影响性能的主要因素有哪些？（5分）

11、某管网的实际流量低于要求的流量。有哪些措施可以使实际流量达到要求？（5分）

12、风机进出口与管网的连接状况为什么会影响到风机的性能？连接时怎样才能避免降低风机的性能？（5分）

二、某风机的样本Q—P—N特性见下表：

a、风机转速n减低50%，Q—P—N怎样变化？实际工程中能否实现？为什么？

b、这台风机在青藏高原运行时，性能会发生什么变化？（5分）

4-84NO10E型风机的特性表

| Q（m3/h） | 13857 | 17398 | 20401 |
| --- | --- | --- | --- |
| P（Pa） | 421 | 390 | 356 |
| N（kW） | 2.0 | 2.2 | 2.48 |

三、某管网使用水泵一台。总流量为 200m3/h时，管网总阻力是10m；管网进出口高差10m。现需将管网总流量增加50%，决定增加一台相同的水泵。问新增加的水泵是并联运行好，还是串联运行好。画出两台水泵联合运行曲线和管网特性曲线进行分析。（10分）

1台水泵的特性表

| H（m） | 32.5 | 20 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q（m3/h） | 150 | 200 | 220 |

四、如图A、B两点压差为定值△PAB=2000Pa。设计总流量G=3000 m3/h时，各分支流量相等。管路压降△PAA1=△PA1A2=△PA2A3=160Pa，△PB3B2=△PB2B1=△PB1B=140Pa。请画出此管网的压力分布图。现用户III关闭阀3，这时管网的压力分布图将怎样变化？此时△PA3B3为多少？并请计算I、II的水力稳定性。（10分）

五、简述管道性能试验的基本方法。你的管道性能试验是否成功？若成功，请分析结果的误差，指出造成误差的主要原因。若失败，请分析失败的技术原因，提出改进意见。（8分）

六、（12分）

如图所示为某实际流体输配管网的网络图。各分支的阻抗为：S（1）=2.2，S（2）=2.3，S（3）=0.2，S（4）=0.3，S（5）=0.4。（单位：kg/m7）。该网络图1、4节点分别有节点流量，大小方向如图。该网络没有流体输配动力。

试建立求解该网络图分支流量V（V1,V2,…V5）的计算机分析模型。

（1）建立节点流量平衡方程组。（用矩阵形式表示，并列写出系数矩阵A´。）

（2）选出该网络图的最小阻抗生成树，据此列写该网络图的独立回路矩阵Cf，并建立独立回路压力平衡方程组。

（3）将所有分支流量用余支流量（回路流量）的线性组合表示出来。并据此将（1）、（2）建立的方程组简化为只有余支流量（回路流量）未知数的回路压力平衡方程组。

（4）对于（3）所建立的非线性方程组，提出一种数值求解的思路。