# 《公路工程造价编制》课程考核试卷

试卷  13   考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（请在横线填上正确的内容）（本大题共10小题，每空1 分，总计10分）

1.一种建筑材料若有两个以上的供应点时，应根据不同的运距、运量、运价采用

平均法计算运杂费。

2. 《公路工程标准施工招标文件》中规定履约保证金现金比例一般不超过签约合同价的           %。

3.公路基本建设工程概（预）算费用由以下四部分组成：                      、

、                  、                  。

4。工程造价的含义包括从业主角度定义的           和通常认定为工程承发包价格的           。

5。概预算应按一个             进行编制。当一个建设项目需要分段时，应根据需要分别编制，但必须编制表格                           。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 1 分，总计 10 分）

1、设计概算是在【    】阶段，确定工程造价的文件。

A．技术设计              B．初步设计

C．可行性研究            D．施工图设计

2、在建设项目中，具有单独的设计档，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程，称为【    】。

A．建设项目              B．单项工程

C．单位元元工程              D．分部工程

3、预算定额的编制应反映【    】。

A．社会平均水平              B．社会平均先进水平

C．社会先进水平              D．企业实际水平

4、预算定额人工耗用量包括【    】。

A．基本用工和辅助工          B．基本用工和人工幅度差

C．基本用工和其它用工        D．基本用工和超运距用工

5、下列费用中不属于直接费的是【    】。

A．材料费                    B．夜间施工费

C．措施费                    D．企业管理费

6、建筑安装工程造价中的税金不包括【    】。

A．营业税    B．所得税    C．城乡维护建设税   D．教育费附加

7、工程标底是工程项目的【    】。

A．中标合同价格                G B．招标预期价格

C．施工结算价格                 D．工程概算总价格

8、对于工程延误而造成的索赔，在计算索赔费用时，一般不应包括【    】。

A．人工费     B．工地管理费         C．总部管理费     D．利润

9、在编制投标报价时，下列工作应该首先完成的是【    】。

A．审核工程量清单　　                B．编制施工方案或施工组织设计

C．熟悉招标文件和施工图等技术资料　　D．现场勘查

10、土建工程间接费的计算公式是【    】

A. 直接费×间接费率                B．直接工程费×间接费率

C．（直接费+其它直接费）×间接费率  D．人工费×间接费率

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共10小题，每小题 2 分，总计20分）

1、属于静态投资的范围是【    】。

A．建筑安装工程费用           B．工程建设其它费用

C．涨价预备费                 D．基本预备费

2、研究试验费不包括【    】。

A．科技三项费用（即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目

B．施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所需的费用及技术革新研究试验费

C．支付科技成果、先进技术的一次性技术转让费

D．为本项目验证设计数据进行必要的研究试验所需的费用

3、投标报价包括以下【    】项目。

A．施工成本    　     B．利润和税金

C．风险费用　         D．医疗费用

4、机械台班单价中的第二类费用包括【    】。

A．大修理费　B．人工费　C．动力燃料费　D．养路费

5．按国家现行文件规定，预算定额人工工资单价中包括下列费用中的：【    】

A．生产工人基本工资　　　B．生产工人劳动保护费

C．职工教育经费 　　     D．职工福利费

6、下列各项费用中，属于建筑安装工程间接费的有【    】。

A．脚手架费　      　B．企业管理费

C．勘察设计费        D．失业保险费

7、属于机械台班单价组成内容的有【    】。

A．机械预算价格  　      B．机械折旧费

C．机械燃料动力费       D．机械操作人员的工资

8、在下列工作时间中，包含在定额中或在定额中给予合理考虑的时间有【    】。

A．休息时间              B．多余工作时间

C．不可避免的中断时间    D．偶然工作时间

9、下列费用中属于措施费的有【    】。

A．二次搬运费                 B．已完工程及设备保护费

C．联合试运转费                D．施工机械迁移费

10、建筑工程进行多次计价，有关它们之间的关系正确的表述有【    】。

A．投资估算控制设计概算　  　B． 施工图预算是工程造价的目标限额

C．设计概算控制施工图预算  　D．正常情况下投资估算小于设计概算

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1. 临时设施费系指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的费用等，但不包括概、预算定额中的临时工程。                   【    】

2. 施工图预算是工程投资的最高限额。【    】

3. 劳动定额由时间定额和产量定额组成。【    】

4.若施工合同的专用条款与工程量清单表述上有矛盾，应根据工程量清单的规定执行。【    】

5.计日工支付的金额包括在已标价工程量清单的暂列金额之内。【    】

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1.工程建设定额具有哪些特点？

2.标底的编制过程中，应遵循哪些原则？

3.施工图预算具有哪些作用？

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1. 某项工程的静态投资为20800万元，按本项目进度计划，项目建设期为3年，3年的投资分年使用，比例为第一年20％，第二年50％，第三年30％，建设期内年平均价格变动率为6％，估计该项目建设期的涨价预备费。（本题8分）

2．某地区有一山岭重丘区高速公路，路基挖方土质为普通土，平均运距30m的有1000000m3，平均运距50m的有1000000m3，平均运距200m的有1000000m3，平均运距300m的有1000000m3。（1）计算挖土方的平均运距；（2）提出全部合理的机械化施工方式。（本题6分）

3．某高速公路路基工程，全长36公里，按设计断面计算的填缺为8980000m3，无利用方，平均填土高度为6.Om，平均边坡长度为12m，路基平均占地宽45m，路基占地及取土坑均为耕地，普通土，抗沉陷系数c=3.5N/cm3。采用2m3以内单斗挖掘机挖装土方，平均挖深2.0m，填前以12t压路机压实耕地（有效作用力为66N/cm2）。试问：填前压实增加土方量为多少?路基宽填增加土方量为多少?总计计价土方量(压实方)为多少?

（本题14分）

4．某跨径20m以内石拱桥，其浆砌块石拱圈工程量为300m3, 设计采用7.5号水泥砂浆砌筑，试确定编制预算时的工、料、机消耗量。当设计采用10号水泥砂浆砌筑，试问编制预算时是否需要抽换？怎样换算？（10分）

（本题10分）

压实方与天然方的换算系数

| 土类 公路等级 | 土 方 | 石方 |
| --- | --- | --- |
|  | 松土 | 普通土 | 硬土 |  |
| 二级及二级以上公路 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | 0.92 |
| 三、四级公路 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.84 |

4-5-3    浆砌块石

工程内容：

1）选、修、洗石料;2）搭、拆、脚手架、踏步或井字架;3）配、拌、运砂浆;4）砌筑；5）勾缝;6）养生。                                                单位：10 m3

| 顺 序 号 | 项目 | 单 位 | 代 号 | 拱 圈 | 锥坡、 沟、槽 、池 | 填腹石 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 跨径（m） |  | 实体式墩 | 实体式台、墙 |
|  |  |  |  |  |  | 高度（m） |
|  |  |  |  | 20以内 | 50以内 |  | 10以内 | 20以内 | 10以内 | 20以内 |
|  |  |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 19.3 | 21.1 | 16.2 | 15.2 | 16.9 | 12.4 | 13.7 |
| 2 | M5水泥砂浆 | m3 | - | - | - | (2.70) | - | - | (2.70) | (2.70) |
| 3 | M7.5水泥砂浆 | m3 | - | (2.70) | (2.70) | - | (2.70) | (2.70) | - | - |
| 4 | M10水泥砂浆 | m3 | - | (0.11) | (0.07) | (0.17) | - | - | - | - |
| 5 | 原木 | m3 | 101 | 0.012 | 0.025 | - | 0.011 | 0.010 | 0.003 | 0.003 |
| 6 | 锯材 | m3 | 102 | 0.016 | 0.019 | - | 0.049 | 0.009 | 0.016 | 0.003 |
| 7 | 铁钉 | kg | 653 | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - |
| 8 | 8-12号铁丝 | kg | 655 | 1.5 | 2.4 | - | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| 9 | 32.5级水泥 | t | 832 | 0.751 | 0.741 | 0.643 | 0.718 | 0.718 | 0.589 | 0.589 |
| 10 | 水 | m3 | 866 | 15 | 14 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | 中（粗）砂 | m3 | 899 | 3.06 | 3.02 | 3.21 | 2.94 | 2.94 | 3.02 | 3.02 |
| 12 | 块石 | m3 | 981 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
| 13 | 其它材料费 | 元 | 996 | 4.5 | 4.5 | 1.2 | 5.6 | 7.0 | 2.8 | 3.1 |
| 14 | 30KN以内单筒慢速卷扬机 | 台班 | 1499 | - | - | - | - | 0.90 | - | 0.90 |
| 15 | 基价 | 元 | 1999 | 2328 | 2435 | 2104 | 2214 | 2306 | 1936 | 2051 |

砂浆配合比表

单位：1 m3砂浆

| 序号 | 项目 | 单位 | 水泥砂浆标号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M7.5 | M10 |
| 1 | 32.5水泥 | Kg | 266 | 311 |
| 2 | 中（粗）砂 | m3 | 1.09 | 1.07 |