《公路工程造价编制》课程考核试卷答案-----（13）卷答案

一、填空题（每小题1 分，总计10分）

1、加权

2、5

3、建筑安装工程费、设备、工具、器具及家具购置费、工程建设其他费、预备费

4、工程投资、工程价格

5、建设项目、总概（预）算汇总表

二、选择题（每小题 1 分，总计 10 分）

1. .B			2.. B			3. .A			4. .A			5. .D

6. .B			7. .B			8. .D			9. .C			10. A

三、多项选择题（每小题 2 分，总计20分）

1. ABD		  2. AB		     3.ABC		  4.BC		5.ABD

6. BD		   7. BCD		  8.AC		9.AB	    10.AC

四、判断题(每小题2分，共10分)

# 1、√      2、×       3、√       4、×      5、√

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1、答：定额具有以下特点：科学性；系统性；统一性；权威性和强制性；稳定性和时效性。（4分）

2、答：标底编制应遵循的原则有：（1）标底的价格应反映建筑产品的价值；（2）标底的价格应反映建筑市场的供求状况对建筑产品价格的影响；（3）标底的价格应反映一种平均先进的社会生产力水平，以达到通过招标，促使社会劳动生产力水平提高的目的。（4分）

3、答：施工图预算的作用有：（1）作为承包施工任务的依据；（2）建设项目实行施工招标时，审定的施工图预算可作为编制工程标底的依据；（3）施工图预算是衡量设计方案是否经济合理的依据。（4分）

六、案例分析题（本大题共4小题，总计38分）

1解：（本小题8分）

第一年涨价预备费：20800×20％×[(1+6％)－1]=249.6(万元)（2分）

第二年涨价预备费：20800×50％×[(1+6％)2－1]=1285.44(万元) （2分）

第三年涨价预备费：20800×30％×[(1+6％)3－1]=1191.94(万元) （2分）

建设期的涨价预备费为249.6＋1285.44＋1191.94＝2726.98（万元）（2分）

2、解：（1）挖土方平均运距

（30×1000000+50×1000000+200×1000000+3000×1000000）÷4000000=820m（3分）

（2）平均运距30m和50m的采用推土机施工；（1分）

平均运距200m的采用铲运机施工；（1分）

平均运距3000m的采用推土机集土、装载机装土、自卸汽车运输施工。（1分）

3、解：⑴因宽填路基而增加的土方量：每边加宽的宽度20cm，

则宽填天然密实方＝36000×12×O.2×2＝172800m3（3分）

由附表查得普通土压实方与天然方的换算系数为1.16，则

宽填所需借方(压实方)＝172800÷1.16＝148966 m3（2分）

⑵因填前压实耕地增加的土方量

＝3.5N/cm3，12t光面压路机的有效作用力＝66N／cm2

算得：＝6.6÷0.35＝18.86cm（3分）

平均路基底面积＝45×36000＝1620000m2（2分）

填前压实所增加土方量(压实方)＝1620000×O.1886＝305532 m3 (借方) （2分）

⑶总计计价土方量(压实方)

总计计价土方量＝8980000＋148966＋305532＝9434498（2分）

4、解：当设计采用10号砂浆砌筑拱圈时，与定额不符，故需要抽换定额。（2分）

由拱圈定额（4-5-3-8）查得：每10m3砌体需用7.5号砌筑砂浆的2.7m3，则：

每10m3砌体调整水泥(325)用量= 2.7×（311-266）=121.5kg（2分）

每10m3砌体调整中（粗）砂用量=2.7×（1.07-1.09）=-0.054m3（2分）

由于砂浆标号的改变只对水泥和中（粗）砂用量有影响，故：

水泥(325)用量=0.751＋0.1215=0.8725t（2分）

中（粗）砂用量=3.06-0.054=3.006m3（2分）

而其他消耗指标不变。