西南交通大学《热工基础》期末考试试卷

课程代码 2030600 课程名称    热工基础    考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

- 判断下列说法是否正确（每题1分，共10分）：

1、通用气体常数与气体的种类及所处的状态无关。                       （   ）

2、系统经历一个可逆定温过程，由于温度没有变化，故与外界没有热量交换。（   ）

3、相同初终态之间不可逆过程工质熵的变化大于可逆过程工质熵的变化。   （   ）

4、孤立系统熵增原理表明：孤立系统内各子系统的熵都是增加的。         （   ）

5、压力升高时，水的汽化潜热减小。                                   （   ）

6、若湿空气中水蒸气的分压力不变，当温度升高时，其相对湿度降低。     （   ）

7、气体流经渐缩喷管，其出口截面的压力恒等于背压。                   （   ）

8、两物体辐射换热时，只是高温物体向低温物体放热。                   （   ）

9、任何情况下，在壁表面包裹附加层对削弱换热都是有利的。             （   ）

10、换热器各种流动方式中，逆流时的换热效率最高。                     （   ）

- 填空（每题3分，共18分）：

1、一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体，若把隔板抽出，气体将作自由膨胀达到平衡态，此时容器内理想气体的温度       、熵       。

2、已知进入喷管的空气压力p1 = 500 kPa，流速c1≈0，背压pb =100 kPa， 因此应选择

喷管，其出口压力p2=        ，出口流速c2      ccr 。

3、压气机的压力比越大，容积效率         ，此时可采用多级压缩。若采用多级压缩，其最佳压力比按照              原则确定，最佳压力比为          。

4、      柴油机混合加热理想循环的定容升压比λ，       定压预胀比ρ，其热效率ηt将增大。

5、为削弱辐射换热，应选黑度较     的遮热板。

6、已知套管式换热器热流体的进、出口温度分别为80℃和30℃；冷流体的进、出口温度分别为10℃和50℃，其对数平均温差为           。

- 选择题（每题2分，共20分。请将你的选择填入下方的表中，其它位置处不得分）：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、在相同的温度变化区间内，理想气体经历一个定容过程时，其焓值变化量与经历一个定压过程相比      。

A：较大                    B：较小                   C：大小相等

2、理想气体经历了一个吸热、降温的多变过程，判断n值的范围为      。

A：0＜n＜1                B：1＜n＜κ               C：n＞κ

3、下列说法正确的是      。

A、系统吸热后总是温度升高             B、热量绝不能从低温传向高温

C、只要过程的初终态相同，状态参数的变化就相同

D、只要过程的初终态相同，过程中交换的功量就相同（   ）。

4、热熵流的计算式dS f =δQ／T适用于       。

A）理想气体任意过程；        B）理想气体可逆过程；

C）任何工质任意过程；        D）任何工质可逆过程

5、在饱和液体变为干饱和蒸气的气化阶段      。

A：温度升高、压力降低      B：温度升高、压力不变      C：温度压力都不变

6、设计工况下的渐缩喷管，若气流的初参数一定，那么随着出口压力p2的降低，流量将      。

A：变大                    B：变小                    C：不变

7、为提高供热循环的经济性，应采用措施      。

A：提高高温热源的温度，降低低温热源的温度

B：降低高温热源的温度，提高低温热源的温度

C：同时降低高、低温热源的温度

8、雷诺数表示流体      的比值。

A：内部热阻和外部热阻      B：惯性力和粘性力         C：惯性力和浮升力

9、表面1发出的辐射能落在表面2上的百分数称为表面1对表面2的角系数，影响角系数的因素有      。

A：表面黑度和表面温度      B：表面黑度和几何特性     C：几何特性

10、加热炉内部热气流与外界的热传递过程为      。

A：热对流                  B：传热过程               C：对流换热

- 计算题（共52分）

1、 3 kg温度为80℃的热水在绝热容器中与5 kg温度为20℃的冷水等压混合，水的比热为4.187 kJ/(kg·K)，求此混合过程的熵变，并根据熵变的计算结果说明为什么混合过程是不可逆过程？（提示：先由热力学第一定律求混合后水的状态）    （12分）

2、在燃气轮机定压加热理想循环中，压气机入口空气状态为100 kPa、20℃，经压气机压缩到500 kPa，空气流量为4 kg/s。 燃气轮机入口处的燃气温度为900℃。试计算压气机的耗功量、燃气轮机的做功量、及循环的热效率，并在p-v图、T-s 图上绘出其理想循环图。

（将燃气近似看作空气，cp=1.03 kJ/(kg·K)，且为常量）。   （14分）

3、一直径为50mm的钢球具有均匀温度450℃，突然放入恒温30℃的空气中冷却。已知钢球表面与环境的表面传热系数h =24W/（m2 K），钢球的热容量ρc = 3721 kJ/（m3·K），导热系数λ=35W/（m·K），试问10 min后钢球的温度。（12分）

4、用热电偶温度计测得炉膛内烟气的温度为800℃，炉墙温度为600℃。若热电偶表面与烟气的对流换热系数h=50W/(m2·℃)，热电偶表面的发射率为0.8，试求烟气的真实温度，并分析提高测温精度的措施。      （14分）

# Text boxes

班  级                            学  号                      姓  名

密封装订线                                    密封装订线                                    密封装订线