西南交通大学热工基础期末考试试卷2

课程代码  2030600   课程名称   热工基础     考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

一、判断题（每题1分，共20分）：

1、表压力和真空度都不能作为状态参数。                               （   ）

2、只有可逆过程 p-v图上过程线下的面积表示该过程与外界交换的容积功。 （   ）

3、对可逆与不可逆绝热过程，都有w =－△u和wt =－△h，说明可逆和不可逆绝热过

程的功量相等。                                                    （   ）

4、气体常数与气体的种类及所处的状态无关。                            （   ）

5、在相同恒温热源间工作的所有可逆循环的热效率都相等。                （   ）

6、系统熵增大的过程必为吸热过程。                                    （   ）

7、可逆绝热过程熵变为零。                                            （   ）

8、熵产是否为零是判断过程是否可逆的判据。                            （   ）

9、蒸气的压力越大，对应的饱和温度越高。                              （   ）

10、在湿蒸气区，定压线与定温线重合。                                 （   ）

11、若湿空气中水蒸气的分压力不变，当温度升高时，其相对湿度降低。     （   ）

12、气体流经缩放喷管，其出口截面的压力恒等于背压。                   （   ）

13、活塞式压气机余隙容积越大，产气量越少，但单位工质的理论耗功量不变。（   ）

14、增大内燃机的压缩比有利于提高循环的热效率。                       （   ）

15、热流线不一定总与等温线垂直相交。                                 （   ）

16、雷诺数表示流体的惯性力和粘性力的比值。                           （   ）

17、两物体辐射换热时，只是高温物体向低温物体放热。                   （   ）

18、一定温度下，黑体的辐射力最大。                                   （   ）

19、在两个辐射换热表面间插入遮热板，原来两表面间的辐射换热量减少。   （   ）

20、在管径较小的情况下，需要考虑临界热绝缘直径的问题。               （   ）

二、选择题（每题2分，共20分）：

1、开口系统是指       的热力系统。

A、具有活动边界               B、与外界有功量交换

C、与外界有热量交换           D、与外界有物质交换

2、系统中工质的真实压力是指       。

A、pg         B、pb  　     C、pv  　    D、pb + pg或pb－pv

3、在相同的温度变化区间内，理想气体定容过程焓的变化量与定压过程相比      。

A、较大；      B、大小相等；     C、较小；     D、大或小不确定

4、理想气体的     是两个相互独立的状态参数。

A、温度与热力学能     B、温度与焓     C、温度与熵    D、热力学能与焓

5、如果热机从热源吸热100 kJ，对外做功100 kJ，则       。

A、违反热力学第一定律           B、违反热力学第二定律

C、不违反第一、第二定律         D、A和B

6、系统经历一个不可逆绝热过程后，其熵变化       。

A、必定增加     B、必定减少     C、保持不变     D、可能增加、减少或不变

7、空气流在定熵滞止后       。

A、温度升高、压力降低              B、温度降低、压力升高

C、温度、压力均升高；              D、温度、压力均降低

8、柴油机混合加热循环，若要提高其热效率，应在一定范围内适当采用措施       。

A、增加压缩比，减小升压比和预胀比    B、增加压缩比和升压比，减小预胀比

C、增加升压比，减小压缩比和预胀比    D、增加压缩比和预胀比，减小升压比

9、集总参数法的适用条件是：Bi ≤0.1（或BiV ≤0.1M），意味着       。

A、该物体的体积很小                  B、该物体的导热系数很大

C、该物体表面的对流换热热阻远大于内部的导热热阻

D、该物体表面的对流换热热阻远小于内部的导热热阻

10、削弱辐射换热的有效方法是加遮热板，遮热板的表面发射率（黑度）越大，削弱辐射换热的效果       。

A、越好      B、越差     C、没有影响     D、视遮热板的表面温度而定

三、简答题（每题5分，共20分）：

1、压力p1=0.3 MPa、温度t1=24 ℃的空气，经喷管射入压力为0.1 MPa的大气中，问应采用何种喷管？

2、对流换热计算中，定型尺寸是对对换热过程有明显影响或起主要作用的尺寸。试写出矩形槽道（设槽宽为B、流体深度为H）的当量直径计算式。

3、写出冷热流体通过单层平壁传热时单位面积传热量q的计算式。

4、用比较法测得某一表面在800K时的辐射力恰等于黑体400K时的辐射力，试求该表面的黑度。

四、计算题（共40分）：

1、有5g氩气，经历一热力学能不变的过程，初始状态p1=6.0×105 Pa，T1=600K，膨胀终了的容积V2=3V1，氩气可作为理想气体。已知氩气的Rg=0.208 kJ/(kg·K)，cp=0.523 kJ/(kg·K)，求：（1）终了状态的温度T2、压力p2；（2）过程中系统热力学能、焓和熵的变化量。

（13分）

2、将初始温度为80℃的紫铜棒（直径为0.08 m、长0.2m）突然置于20℃的气流中，5分钟后紫铜棒的表面温度降到34 ℃。已知紫铜的密度为8954 kg/m3，比热容为383.1 kJ/(kg•℃)，导热系数λ=386 W/ (m•℃)。试求紫铜棒表面的对流换热系数（注意：紫铜棒为有限长圆柱体）。（13分）

3、用热电偶温度计测得管内烟气的温度为500℃，管内壁温度为450℃。若热电偶表面与烟气的对流换热系数h=50 W/(m2·℃)，热电偶表面的发射率为0.8，试求烟气的真实温度。并提出减少测量误差的措施。（14分）

# Text boxes

班  级                            学  号                      姓  名

密封装订线                                    密封装订线                                    密封装订线