西南交通大学热工基础期末试卷2参考答案

课程代码  2030600   课程名称   热工基础     考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

阅卷教师签字：

一、判断题（每题1分，共20分）：

- 表压力和真空度都不能作为状态参数。                                   （ √ ）

- 只有可逆过程 p-v图上过程线下的面积表示该过程与外界交换的容积功。     （ √ ）

- 对可逆与不可逆绝热过程，都有w =－△u和wt =－△h，说明可逆和不可逆绝热过程的功量相等。                                                         （ × ）

- 气体常数与气体的种类及所处的状态无关。                               （ × ）

- 在相同恒温热源间工作的所有可逆循环的热效率都相等。                  （ √ ）

- 系统熵增大的过程必为吸热过程。                                       （ × ）

- 可逆绝热过程熵变为零。                                               （ √ ）

- 熵产是否为零是判断过程是否可逆的判据。                               （ √ ）

- 蒸气的压力越大，对应的饱和温度越高。                                  （ √ ）

- 在湿蒸气区，定压线与定温线重合。                                     （ √ ）

- 若湿空气中水蒸气的分压力不变，当温度升高时，其相对湿度降低。           （ √ ）

- 气体流经缩放喷管，其出口截面的压力恒等于背压。                       （ √ ）

- 活塞式压气机的余隙容积越大，产气量越少，但单位工质的理论耗功量不变。 （ √ ）

- 增大内燃机的压缩比有利于提高循环的热效率。                           （ √ ）

- 热流线不一定总与等温线垂直相交。                                    （ × ）

- 雷诺数表示流体的惯性力和粘性力的比值。                              （ √ ）

- 两物体辐射换热时，只是高温物体向低温物体放热。                      （ × ）

- 一定温度下，黑体的辐射力最大。                                      （ √ ）

- 在两个辐射换热表面间插入遮热板，原来两表面间的辐射换热量减少。      （ √ ）

- 在管径较小的情况下，需要考虑临界热绝缘直径的问题。                  （ √ ）

# 二、选择题（每题2分，共20分）：

1、开口系统是指   D   的热力系统。

A、具有活动边界               B、与外界有功量交换

C、与外界有热量交换           D、与外界有物质交换

2、系统中工质的真实压力是指   D   。

A、pg         B、pb  　     C、pv  　    D、pb + pg或pb－pv

3、在相同的温度变化区间内，理想气体定容过程焓的变化量与定压过程相比   B  。

A、较大；      B、大小相等；     C、较小；     D、大或小不确定

4、理想气体的  C  是两个相互独立的状态参数。

A、温度与热力学能     B、温度与焓     C、温度与熵    D、热力学能与焓

5、如果热机从热源吸热100 kJ，对外做功100 kJ，则   B   。

A、违反热力学第一定律           B、违反热力学第二定律

C、不违反第一、第二定律         D、A和B

6、系统经历一个不可逆绝热过程后，其熵变化   A   。

A、必定增加     B、必定减少     C、保持不变     D、可能增加、减少或不变

7、空气流在定熵滞止后   C   。

A、温度升高、压力降低              B、温度降低、压力升高

C、温度、压力均升高；              D、温度、压力均降低

8、柴油机混合加热循环，若要提高其热效率，应在一定范围内适当采用措施   B   。

A、增加压缩比，减小升压比和预胀比    B、增加压缩比和升压比，减小预胀比

C、增加升压比，减小压缩比和预胀比    D、增加压缩比和预胀比，减小升压比

9、集总参数法的适用条件是：Bi ≤0.1（或BiV ≤0.1M），意味着   C   。

A、该物体的体积很小                  B、该物体的导热系数很大

C、该物体表面的对流换热热阻远大于内部的导热热阻

D、该物体表面的对流换热热阻远小于内部的导热热阻

10、削弱辐射换热的有效方法是加遮热板，遮热板的表面发射率（黑度）越大，削弱辐射换热的效果   B   。

A、越好      B、越差     C、没有影响     D、视遮热板的表面温度而定

三、简答题（每题5分，共20分）：

1、压力p1=0.3MPa、温度t1=24℃的空气，经喷管射入压力为0.1 MPa的大气中，问应采用何种喷管？

答：对于空气，临界压力比 γ=0.528

由题意知：入口处cf1 很小，∴ 可认为

∴  应选择缩放型喷管。

2、对流换热计算中，定型尺寸是对对换热过程有明显影响或起主要作用的尺寸。试写出矩形槽道（设槽宽为B、流体深度为H）的当量直径计算式。

解：矩形槽道当量直径计算公式：

de=4A/U = 4BH/（2H+B）

3、写出冷热流体通过单层平壁传热时单位面积传热量q的计算式。

解：单层平壁传热系数：

单层平壁传热时单位面积传热量：

4、用比较法测得某一表面在800K时的辐射力恰等于黑体400K时的辐射力，试求该表面的黑度。

解：黑体的辐射力：，灰体的辐射力：

由题意，有

该表面的黑度：

四、计算题（共40分）：

1、有5g氩气，经历一热力学能不变的过程，初始状态p1=6.0×105 Pa，T1=600K，膨胀终了的容积V2=3V1，氩气可作为理想气体。已知氩气的Rg=0.208 kJ/(kg·K)，cp=0.523 kJ/(kg·K)，求：（1）终了状态的温度T2、压力p2；（2）过程中系统热力学能、焓和熵的变化量。

（13分）

解：（1）由题意：△U = 0   →   T2 = T1 = 600 K

由理想气体气体状态方程， 有：

（2） 理想气体热力学能和焓都是温度的单值函数，T2 = T1

∴    △U =△H = 0

2、将初始温度为80℃的紫铜棒（直径为0.08 m、长0.2m）突然置于20℃的气流中，5分钟后紫铜棒的表面温度降到34℃。已知紫铜的密度为8954kg/m3，比热容为383.1 kJ/(kg·℃)，导热系数λ=386W/ (m·℃)。试求紫铜棒表面的对流换热系数（注意：紫铜棒为有限长圆柱体）。（13分）

已知：；；；；；；；；

求：对流换热系数h

解：设本题满足集总参数法使用条件，由集总参数法公式，有

（m）

校核Bi：

可以用集总参数法，上述计算有效。

3、用热电偶温度计测得管内烟气的温度为500℃，管内壁温度为450℃。若热电偶表面与烟气的对流换热系数h=50W/(m2·℃)，热电偶表面的发射率为0.8，试求烟气的真实温度。并提出减少测量误差的措施。   （14分）

已知：t1 = 500℃，tw = 450℃,  h=50 W/（m2.℃），ε1= 0.8

求：t f  = ？

解：本题可由热平衡法求解。

热电偶与管内壁之间为热辐射：

∵  A1<<A2

∴

热电偶与烟气之间对流换热：

在稳态下：

∴

为减少测量误差，可采取以下措施：

① 减少(1（采用磨光热电偶表面的方法，但往往由于生锈和污染而降低效果）；

② 提高接点处的h值（可采用抽气装置来加大流速）；

③ 管外敷以绝热层，使Tw↑；

④ 加设遮热罩（遮热罩两端是空的，烟气能与接点接触）。

# Text boxes

班  级                            学  号                      姓  名

密封装订线                                    密封装订线                                    密封装订线