武汉理工大学2009年研究生入学考试试题 课程名称 材料科学基础 一、填空题（30分） 1.硅酸盐晶体按化学式中硅氧比的不同，或按结构中基本结构单元（ ）的不同，可以对其结构进行分类，结构方式有（ ）等五种方式，Kai2[AlSi3O10](OH)2属于（）类型。 2.小角度晶界是相邻两晶粒的位相差（ ）的晶界，它可分为（ ）和扭转晶界两种基本类型，前者是由（）位错构成的，后者是又螺位错构成的。 3.硅酸盐熔体中各种聚合程度的聚合物浓度受（）和（）的影响。玻璃体由熔融态向玻璃态转化的过程是（ ），在一定温度范围完成，无固定熔点。 4.液体的比表面自由能与表面张力（ ）是一致的，而对于固体来说，由于固体的表面自由能中包含了（ ），表面张力在数值上不等以表面自由能。 5.相平衡主要研究多相系统的（ ）与（ ）之间的变化规律，研究凝聚系统相平衡的主要方法有（ ）和（ ）。 6.扩散是物质内质点运动的基本方式，扩散的本质是（ ），扩散的基本推动力是（ ），负扩散是指（ ）。 7.从热力学观点，相变可分为（ ）、（ ）等，前者如熔体结晶等，后者如（ ）。 8.固态反应一般包括（ ）和（ ）两个过程。由于固体质点间具有很大的作用键力，故固态物质的反应活性（ ），速度慢。 9.烧结的推动力是系统的表面能降低，它可以通过扩散传质、（ ）、（ ）、（ ）等四种方式推动物质的迁移。 10.金属腐蚀可分为（ ）和（ ）两大类；高分子材料在加工、储存和使用过程中，由于外界因素的综合作用，其物理化学性质和机械性能逐渐变坏，已至最后丧失使用价值，这称为（ ）。 二、简要回答下列问题（20分） 1.高分子链结构分为近程结构和远程结构，他们各自包含哪些内容？（5分） 2.纯金属凝固时，均态核化和非均态核化的形核功大小是否一致？一般情况下两者哪个大？为什么？（5分） 3.为什么在成核-生长机理相变中，要有一点过冷或过热才能发生相变？什么情况下需要过冷，什么情况下需要过热？（5分） 4.简述杨德方程的优点和局限性。（5分） 三、作图题 1.作图表示立方晶系的晶体中晶面和晶向（标出坐标系）。（5分） 2.已知钙钛矿晶体结构属于立方晶系，其中钛离子位于晶胞体心位置、钙离子位于晶胞顶点位置、氧离子位于晶胞面心位置，请构造钙钛矿结构的晶胞。（5分） 四、参见滑石、蒙脱石、白云母的结构图，回答下列问题（20分） 1.说明为什么这些矿物易在垂直c轴方向解理？（5分） 2.为什么滑石粉末有滑腻感而白云母粉末没有？（5分） 3.解释为什么蒙脱石易吸水，而滑石比较不易吸水？（5分） 4.用电价规则说明Al3+置换骨架中的Si4+时，通常不超过一半，否则将使结构不稳定。（5分） 滑石 蒙脱石 白云母 五、如图A-B-C三元系统相图，根据相图回答下列问题（20分） 1.在相图上划分副三角形，用箭头表示各条界线上温度下降的方向及界线的性质； 2.判断化合物S的性质； 3.写出各三元无变量点的性质及其对应的相平衡关系式； 4.写出组成点M在平衡条件下的冷却结晶过程，结晶结束时各相的百分含量（用线段比表示）。 六、根据金红石（TiO2）晶胞图回答下列问题（30分） 1.结构中何种离子作密堆积，何种离子填空隙，空隙利用率是多少？写出正、负离子的配位多面体。（8分） 2.晶胞分子数是多少？（2分） 3.在什么样的气氛下烧结，才能获得TiO2-x，写出反应方程式；TiO2-x是半导体，实际生产中如何控制其电导率，为什么？（10分） 4.在Al2O3烧结中，加入少量的TiO2可以明显降低烧结温度，促进烧结，请用缺陷理论分析其原因。（10分） 七、选做题：下列4题任选其中2题（20分） 1.试述玻璃转变与结构调整速率、冷却速率的相互关系。 2.烧结基于颗粒间的接触和键和、以及物理的传递完成的，那么颗粒间是怎样键和的？以扩散传质为例，说明烧结的基本推动力是表面张力。 3.金属或合金材料的实际断裂强度往往远低于其理论强度，原因是什么？举例说明金属材料强化的机理。 4. Al2O3陶瓷为什么易于发生脆性断裂？举例说明其强化的机理。