2010年全国硕士研究生入学考试

采油工程  科目参考大纲

一 、考查目标

采油工程科目考试主要包括油井流入动态与井筒多相流动计算、采油方法、注水、增产增注措施等几大方面的内容。要求考生比较系统和全面地掌握相应的基本概念、基本原理、基本计算方法及工艺过程，并能将所学理论和方法与生产实际相结合，分析、判断和解决生产实际问题。

二、考试形式和试卷结构

1、试卷满分及考试时间

本试卷满分150分，考试时间180分钟。

2、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

3、试卷内容结构

油井流入动态          20分

井筒多相流动计算      15分

采油方法              60分

注水                  15分

增产增注措施          40分

4、试卷题型结构

名称解释       20分

填空题         30分

简答题         50分

计算题         15分

论述题         15分

综合分析题     20分

三、考查范围

（一）油井流入动态与井筒多相流动计算

1、单相、油气两相及单相两相同时存在时的流入动态，包括基本概念、计算及推导；

2、多相垂直管流中流态、特点、能量损失情况及相关的基本概念。

（二）采油方法

1、自喷井生产系统组成、节点系统分析的思路、求解过程、应用及相关的基本概念；

2、气举采油的基本原理、气举采油方式及适用条件、气举阀的作用、连续气举采油设计过程。

3、抽油泵的抽汲过程、悬点运动规律、悬点所承受的载荷及计算；

4、抽油机平衡方式、平衡原理、平衡检验方法、扭矩因数的物理意义、扭矩曲线的分析与应用、功率分析；

5、影响泵效的因素及提高泵效的措施；

6、有杆抽油系统设计中杆柱强度计算与强度校核；

7、理论示功图及典型示功图的分析；

8、电泵采油的基本原理、电泵特性曲线；

9、水力喷射泵的工作原理。

（三）注水

1、常用的水质处理措施；

2、影响注水井吸水能力的因素；

3、注水指示曲线的分析与应用。

（四）增产增注措施

1、水力压裂的过程、增产增注原理、施工曲线分析与应用；

2、水力压裂造缝的条件、破裂压力计算、破裂压力梯度的概念及应用；

3、压裂液的作用、性能要求、滤失性及流变性；

4、支撑剂的作用、性能要求及选择；

5、影响压裂井增产幅度的因素及应用；

6、碳酸盐岩地层的盐酸处理原理、反应过程、影响酸岩反应速度的因素；

7、前置液酸压与普通酸压的区别、酸岩复相反应有效作用距离及提高的途径；

8、砂岩地层土酸处理的原理、砂岩地层土酸处理前预处理的必要性、提高酸处理效果的方法；

9、酸处理的施工工艺。