无线通讯控制器在数字化油田中的应用

万军  吕值敏

Wan jun   luzhimin

（重庆科创职业学院  重庆 永川 402160）

（Chongqing Creation Vocational College  Chongqing  Yongchuan 402160）

摘要:传统的油田开发手段逐渐难以满足各油田作业的需要，数字化、信息化、精细化成为这个时代背景下油田工作开展的方向。应用各种通讯手段对油田施工作业进行远程监测，是数字化油田建设中的重要一环。简要介绍了无线通讯控制器的工作方式、特点及其工作所依赖的无线通讯协议。从成本、施工、维护、建设规模等方面阐述了无线通讯控制器在数字化油田中的应用和优势。工程实践证明，无线通讯控制器在数字化油田建设中节约了企业成本，提高了油田自动化水平和油田生产效率。

关键词:无线通讯；协议；数字化油田；数据采集

目前我国各大油田开发不断深入，遇到的困难越来越多，越来越复杂。传统的油田开发手段逐渐难以满足各油田作业的需要，数字化、信息化、精细化成为这个时代背景下油田工作开展的方向[1]。

进入二十一世纪以来，石油行业一直存在这样一个矛盾：世界科技水平高速发展，通信技术日新月异，光纤通讯、Enternet、无线局域网甚至红外、蓝牙技术等通信技术层出不穷，广泛应用于社会生活的各个领域，方便了人们的生产和生活。全国各大油田也想搭上科技的顺风车，将散装分布于油田各个位置的仪表数据传输到油田综合管理终端，终端进行数据分析处理之后，发出指令远程控制现场设备。但是油田现场仪表所处环境恶劣、通信线路布置难度大、重新开发新系统代价高，这些因素制约了新技术在油田施工现场的应用[2-3]。

应用各种通讯手段对油田施工作业进行远程监测，是数字化油田建设中的重要一环。随着数字化油田建设的不断深入，对油田施工现场监测又提出了更高的要求，例如整合早期建设的现场数据监测系统进入数字化油田综合管理平台等。早期建设的数据监测系统设备较老，大多只能在现场仪表上显示生产数据参数，靠工作人员人工读取、记录，而不能实时将其传回管理平台进行整合。同时，我国部分油田尤其是西部油田各个区块距离较远，油气井分布范围较广，在数字化油田建设浪潮中仍有很多偏远区块井无法纳入自动化监控网络，无法实现油田生产的远程监控。另外，在井口数字化这一油田数字化最基层、最关键而范围又最广的工作中，抽油机、螺杆泵、电潜泵等设备的数据采集和传输工作受到作业环境和地层环境的限制，传统的数据监测传输手段难以满足油田数字化建设的需求。基于以上情况，引入无线通讯控制器来缓解目前油田数字化改革中遇到的数据采集、传输、接收等问题。

1 无线通讯控制器简介

1.1 无线通讯控制器

无线通讯控制器是指在数据通讯领域中，以无线手段完成数据发送、传输、接收的通讯控制仪器。无线通讯控制器较常见的RS232—RS485、RS232—USB等接口转换控制器等不同，它可以控制无线通讯的速率、协议、传输顺序，寻找无线通讯过程中的差错，中断或接入数据等等。另外，无线通讯控制器内嵌丰富公式，具备多种数据接口，可满足工程现场通信协议的转换以及与各种施工设备的对接。

无线通讯控制器工作方式如下

（1）无线通讯控制器依据油田施工现场现存监控设备接口和通讯协议，与现场设备进行对接，完成数据通讯或数据采集；

（2）鉴于数字化油田远程监测的需求，无线通讯控制器对获取的现场数据进行整合，为数据传输做准备；

（3）根据远程管理平台对数据传输的速率、顺序、协议需求，无线通讯控制器对数据传输参数进行设定，对数据传输协议进行转换，向综合管理终端的传输数据。

（4）根据综合管理平台的需求，设定信息接收格式，接收综合管理平台对现场数据分析处理后发出的作业指令。

无线通讯控制器一般具有以下特点：

（1）独立于其他设备运行，具有简单的人机操作界面；

（2）监测数据储存在本地储存空间，接收到调取指令可及时发送数据；

（3）通讯协议可采用自定义形式；

（4）抗干扰能力强，可适应复杂作业环境；

（5）适应性、容错性强，便于配置管理[4]；

1.2 通信协议

1.2.1 802.11协议

IEEE最初制定的无线局域网标准时802.11协议，802.11在应用2.4千兆赫频段进行通信，因其采用了扩频技术，使通信具有较强的抵抗外界干扰能力、较强的保密性能等。最初的802.11只是应用于办公室局域网的无线接入，功能主要是数据的存取，通信速率较低，只有2Mbps。

随着人们对无线局域网传输速率和传输距离的不断需求，IEEE继而推出了目前市面上常见的802.11a、802.11b、802.11g新准则。新的802.11b在物理层开始支持5.5Mbps和11Mbps的新速率，采用CCK调制技术，可以根据环境变化调节传输速率，使其可以在11Mbps 、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps之间自由转换，并在2Mbps以下与802.11互通。802.11a应用5千兆赫频段，使通信速度达到54Mbps，802.11g沿用2.4千兆赫频段，但使通信速度也达到了54Mbps。

1.2.2 Modbus协议

上世纪七十年代末Modicon公司创造了Modbus协议，使它成为世界第一个运用于工业施工现场的总线协议，截止目前，已经发展成为可以综合运用Modbus串行链路、Modbus+、ModbusTCP三种通信方式的基础通信协议[5]。Modbus是一种电子控制器通用语言，它可将控制器、控制器与网络、控制器与其他设备连接起来，使相关设备之间实现通信。Modbus通讯可以通过多种通讯传输介质实现，诸如光纤、红外、蓝牙等，同时Modbus可以完成不同网络之间的互联通信，将Intranet（内网）、Extranet（外网）、Internet（国际互联网）联系起来，大大拓展通讯空间[6-7]。目前，我国标委会已将Modbus协议认定为国家工业自动化行业规范，被广泛应用于我国工业现代化建设实践中，其优势如下：

（1）提供标准用户免费使用该协议，世界各大通讯厂商生产的仪器、设备均支持Modbus通信协议。

（2）Modbus支持多种通讯数据接口，如RS232、RJ45、RS485等，使其具有较强的适应性，应用方便。

（3）Modbus支持多种物理传输介质，可在有线电缆、光纤上传送，也通过红外、蓝牙、卫星等传送数据。

（4）帧格式简单高效，结构紧凑，已与开发。

（5）Modbus安全性强，可使数据安全稳定的传输到目的设备。

2 数字化油田应用

为解决数字化油田建设中数据采集传送矛盾引入的无线通讯控制器在油田实际应用中表现突出，显示了其独特作用,如图1。

图1 无线通讯控制器在数字化油田的应用特性

（1）成本低。油田数字化建设中，传统的数据采集传输设备通常采用模拟仪表和有线传输方式。在施工建设中，需要根据建设要求在井场挖沟、铺设通讯线缆、安装线缆防护装置等等，人力物力消耗巨大，成本较高。无线通讯控制器的引入，成功省去了线路施工这一环节，只需在现场设备上安装无线通讯设备，通过参数调试设定，即可立即投入使用，将油田数字化建设成本降到最低[8]。

（2）施工便捷。无线通讯网络建设不需要进行井场挖沟、线缆铺设，对井场其他作业无影响。一般无线通讯控制器的安装只需要找准安装位置即可在几分钟以内完成安装和调试，大大节约了施工时间。同时，无线通讯控制器的安装不需要油田现场进行停电停工等，侧面提高了油田的生产效率。

（3）维护方便。任何设备的健康运行都离不开定期的维护。相比传统的通讯方式，无线通讯方式不再需要担心通讯线缆被其他施工工作损坏，后期维护只需要定点检查各个通讯控制器是否正常运作，降低了维护工作强度。

（4）批量建设。无线通讯控制器适合大规模建设，可以消耗较少的人力物力在短期内实现大范围的数据通讯，为数字化油田的建设目标添砖加瓦。

3结论

无线通讯控制器具有传统通讯控制器无法比拟的高安全性和广泛的适用性等特点，具备多种设备接口，可将多种网络形式互联相通。无线通讯控制器在数字化油田建设中被广泛应用，并取得较好效果，节约了生产作业成本，简化了作业流程，为全面建设数字化油田贡献力量。

参考文献

[1]宁洪源.数字油田信息管理平台设计与实现[D].长春:吉林大学,2014:1-2.

[2]吴昊,余建国,李琳.基于通信控制器的远程控制系统的设计[J].微计算机信息,2008,(l0):60-61.

[3]田丽欣,魏洪峰,张诗悦. SCDMA无线传输技术在数字化油田中的应用[J].油气田地面工程2007,26(7):48-49.

[4]宋尊锋.无线网状网技术在数字化油田中的应用[J].油气田地面工程,2008,27(10): 59-60.

[5]张慧敏,王洪涛.串行通信控制器的设计与应用[J].吉林工程技术师范学院学报,2009,(10):70-72．

[6]刘沛津,谷立臣,韩行等.基于Modbus/TCP的火电厂实时数据集成及网络通信控制器研制[J].电力自动化设备,2009,(08):28-13.

[7] 朱小襄.Modbus通信协议及编程[J].电子工程师,2005,31(7):42-44．

[8]田军庆,高辉.浅谈“数字油田”的建立[J].油气田地面工程,2002,21(4): 133-134.

万军（1978.12—），男，汉族，四川广安 ，学历：研究生，职称：讲师 单位：重庆科创职业学院，毕业院校：电子科技大学  研究方向：电子信息工程及通信

| 第一作者 | 其他作者 | 题目 | 通信地址 | 邮编 | 手机、电子邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万军 | 吕值敏 |  | 重庆科创职业学院 | 402160 | 13883970327,18621176@qq.com； |

wanjun1728@163.com  邮箱