# 基于UFM3030型超声波流量计的管道原油流量泄漏检测系统

# 福建工程学院信息科学与工程学院     王亚林

摘要：随着管道运输管线的正在逐步加长，因人为的因素腐蚀与磨损和介质自身的带有的污染性和危险性，一旦发生管道泄漏，将会对生态环境的破坏带来严重的污染，给人类的生命财产造成灾难，基于此，设计一套UFM3030型超声波流量计管道流量泄漏检测技术，它是一种节能性的非接触式流量测量仪表，在流体流动过程中，不会对流体流速产生阻力，无压力损失，具有高精度、多功能、智能化、响应速度快、安装维修方便等性能，能够与长输管道管理配套使用，确保管道输油作业安全稳定的进行。

关键词：原油管道；工作原理；超声波流量计；泄漏；定位；

石油、天然气和浆液的运输主要是靠管道送往需求部门，管道运输的发展使得其与海运、空运、公路、铁路等组成了五大运输行业，根据实际的需求，管道运输管线的正在逐步加长，由于人为的因素腐蚀与磨损，管道不可避免的发生事故，造成管道的泄漏不但管道不能正常运行，而且也给企业带来了严重的经济损失，管道输送的介质自身带有的污染性和危险性，一旦泄漏出去将会对生态环境的破坏带来严重的污染，给人类的生命财产造成灾难。基于此，对管道流量泄漏检测技术的研究显得尤为重要，在管道发现泄漏的第一时间检测出来，准确定位泄漏点位置，并将泄露信息及时有效的传输回指挥中心，因此，本文将对管道原油流量泄漏检测方法进行研究，结合我国实际管道运输情况，有针对性的选择和设计一套UFM3030型超声波流量计管道流量泄漏检测技术，该技术能够精确定位管道泄漏点位置[1-3]。

# 1超声波流量计工作原理与特点

1.1 工作原理

UFM3030型超声波流量计的工作原理主要是超声波在流动介质中的传播，其传播速度与被测介质的平均流速相等的几何思想设计而成，伴随着流体的流动，超声波携带上了流体流速的信息，通过超声波接受信息分析，可以检测出流体流速，再根据公式可以计算出流量大小。随着集成电路和检测技术的发展，超声波流量计应运而生，其检测方法有很多，主要分为波束偏移法、多普勒法、传播速度差法、噪声法及相关法等，其非接触型式特征，不会对流体流速产生扰动，UFM3030型超声波流量计节能效果良好，具有广阔的应用前景[4-5]。

1.2 UFM3030型超声波流量计特点

（1）UFM3030型超声波流量计是一种节能性的非接触式流量测量仪表。在流体流动过程中，不会对流体流速产生阻力，无压力损失。对于大口径管道（管径达15m），在流体流量检测过程中有良好的节能效果。

（2）UFM3030型超声波流量计测量范围广泛，可测量介质包括液气两相介质、非导电介质、含杂质污物介质、强腐蚀性介质，在测量流量过程中不受流体温度、黏度、密度、压力的影响，测量结果准确。

（3）适用广泛，一台超声波流量计可对不同口径管道内的介质流量进行测量，并且安装和维修方便，安装不需要法兰、旁通等工具，无需停流维修，可在线维修而不影响流体正常流动。

（4）超声波流量计采取的是计量专用程序，计量精度可达0.15%，可在1-60s内对响应速度进行调整，具有0.0003m/s的灵敏度，也可以对外部参数进行校正。

# 2 原油管道特点和原油流量泄漏检测

2.1 原油长输管道特点

原油长输管道具有如下特点：①较长管段，②大输油量，③较高输油压力，④大口径，⑤沿线地形地貌较为复杂。为了保障原油管道正常运行，因此需要对管道检测，避免原油泄漏，在原油管道流量泄漏方面决不能漏报一起事故，对检测仪的要求是越精确越好，快速准确的找到泄漏点。及时进行补救[6-7]。

2.2 基于UFM3030型超声波流量泄漏检测

国内外在管道流体流量泄漏方面的研究有很多，随着计算机技术在流体流量泄漏方面的应用，对动态泄漏检测技术的研究逐步增多，下面主要分析下各种泄漏检测方法，以及各方法性能方面对比分析[8-9]。

表1  流量泄漏检测方法与性能对比

| 检测方法 | 灵敏度 | 定位能力 | 评估能力 | 响应时间 | 有效性 | 适应能力 | 误报警率 | 维护要求 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压力点分析法 | 较好 | 无 | 弱 | 较快 | 有 | 有 | 高 | 中等 | 中等 |
| 流量变化法 | 差 | 无 | 弱 | 较快 | 有 | 无 | 最高 | 低 | 低 |
| 流量平衡法 | 差 | 无 | 弱 | 较快 | 有 | 无 | 高 | 低 | 低 |
| 模型法 | 较好 | 较好 | 较强 | 慢 | 有 | 有 | 较高 | 高 | 高 |
| 负压波法 | 较好 | 较好 | 弱 | 快 | 有 | 无 | 高 | 中等 | 中等 |
| 压力梯度法 | 较好 | 一般 | 弱 | 较快 | 有 | 较差 | 中等 | 低 | 中等 |
| 统计分析法 | 较好 | 较好 | 较强 | 中等 | 有 | 有 | 很低 | 中等 | 中等 |

2.2.1  UFM3030型超声波流量计泄漏检测与定位框架

根据UFM3030型超声波流量计特点和原理，设计超声波流量计在原油管道流量泄漏检测总框架，充分发挥UFM3030型超声波流量计的性能，维护好原油管道日常输油正常运行。

图1  UFM3030型超声波流量计管道原油流量泄漏与定位系统

2.2.2  UFM3030型超声波流量计泄漏检测与定位原理

原油管道发生流量泄漏时，管道泄漏点产生一定的压差，里面的液流会随着泄漏点溢出，原有的水力平衡系统被打破，管道管段两端随着压力的下降，瞬态流量会产生波动[9-10]。根据瞬态压力波传播的时间差，以及管道内压力波传播速度便可计算得到泄漏点信息，响应速度快并且定位准确。泄漏点定位表达式如下：

式中：X-泄漏点距端首测压点距离，m；L-管道站间距离，m；a-管输介质压力波传播速度，m/s；△t-接受压力波时间差，s。

2.2.3 现场应用构架

将超声波流量计安装在原油管道首末端，结合管道泄漏检测与定位思想，利用超声波实时接受液流瞬态流量、累计流量，将管道流体流速信息上传到生产调度指挥中心，在指挥中心对流体流速信息数据进行分析，将原油流体在管道内泄漏点定位，现场示意图如下所示。

图2 现场操作流程图

# 3 结论

近几年管道原油流量泄漏检测方面的研究繁多，随着引进电子计算机、网络、数字通信等技术，使得原油流量泄漏检测有了实质性的进展，UFM3030型超声波流量计在长输管道原油泄漏检测与定位方面的应用，具有高精度、智能化、多功能、响应速度快和安装维修方便等性能，能够与长输管道管理配套使用，确保管道输油作业安全稳定的进行。

# 参考文献

[1]柴继河.超声流量计的设计[D] .西安:西安理工大学, 2004.

[2]黄宁伟.超声波流量计的使用与维护[J].化工自动化及仪表,2001,28(5):63-64.

[3]李爱英,王凯全,邹辉.管道泄漏监测技术及其研究进展[J] .江苏石油化工学院学报,2002,14(4):14-17.

[4]吴欣明,郝晓军.超声波流量计在管道泄漏监测系统中的应用[J].现代电子技术,2008,31( 17) :130- 132.

[5]姚国民,王寅观.超声波流量计中的数据处理[J].声学技术,1998,17(1):35-37.

[6]朱勇,虞鹤松.多功能超声流量检测系统的研制[J].计算机测量与控制，2003,14(11):836-838.

[7]王海生,刘吉东.输油管道实时泄漏监测系统的设计与应用[J].油气储运,2001,14(12):17-22.

[8]高海燕. 用超声波流量计实现厂干线用水量的平衡[J] .自动化仪表, 2007(1) : 16-18.

[9]蔡武昌.电磁流量计和超声波流量计在线验证[J] .自动化仪表, 2007(1) : 1- 4.

[10]谢孝宏, 王永强, 刘润华. 超声波流量计在输油管道泄漏检测与定位系统中的应用[ J ] . 石油化工自动化, 2007(2):78-82.

# Text boxes

UFM3030型超声波流量计

高精度脉冲

多功能通讯

智能定制功能

响应速度快

非接触式仪表

确保瞬态和累计流量检测准确以及较小泄漏量判断准确

确保检测数据的大量实时通讯，保证首末站数据实时对比

满足不同温度、密度、压力等参数标准修正

确保泄漏点精确定位，提高系统检测响应时间

安装维修方便；

水利系统节能效果好

原油流量泄漏与定位系统

生产调度指挥中心

超声波流量计

超声波流量计

微波通讯

首站

末站

泄漏点