喇嘛甸油田油气生产物联网地面系统建设思路

潘  旭   大庆油田第六采油厂

摘  要：按照“区块优化、专业整合、制度完备、运行高效”的原则，打破原有采油矿布局模式，在开发系统所确定的建设区块的基础上，重新确立油水井、站库管理模式，实行专业化管理模式，建立面向生产操作过程的油气生产物联网系统建设，能够提高生产操作单元的自动化监测程度，为确保油田持续稳产提供有力保障。

关键词：油气生产物联网、地面系统、思路

目前，岗位员工短缺成为了油田亟待解决的问题。数字化技术的不断发展成熟，为创新管理模式，创建可持续发展企业提供了有力支撑。如何做好油气生产物联网系统建设，需要根据油田生产实际，认真分析地面系统现状，明确建设思路，提出确实可行的规划方案。

1、油田现状

目前，喇嘛甸油田建有油水井8000多口，计量间、配水间等小型站场410多座，转油站、污水站等中大型站场180多座，井网密度达到87口/km2，站库密度达到6座/km2。

随着油田开发的不断深入，生产规模不断扩大，在确保员工参加技能培训、享受带薪休假的前提下，人员不足的矛盾日益突出。而面向生产操作过程的油气生产物联网系统建设，就是要通过信息技术与工业生产的融合，紧紧围绕生产运行管理，提高生产操作单元的自动化监测程度，保证生产持续、稳定、高效的运行。

2、建设原则

在前期方案的编制前，要充分进行调查研究，统筹考虑，适应企业现代化管理的需要，提高劳动工效和经济效益。

一是在工艺设计上，进行站系统工艺改造和实施油气生产物联网系统项目时，相关部门要充分研究地面集输流程，保证实现自动调节控制和预警报警，确保平稳运行，努力降低生产运行安全风险。

二是在薪酬待遇上，在推行专业化管理过程中，严格执行油田公司薪酬制度，最大程度挖掘人力资源潜能，保持队伍稳定。

三是在上岗政策上，实施灵活上岗资格政策，给予上岗人员相应待遇，充分调动全体员工参与改革的积极性。对于工伤、各类疾病等不能胜任岗位的弱势群体应进行妥善安置，确保队伍和谐稳定。

四是在员工培训上，要给予充分的时间和培训成本，使员工具备新岗位上岗条件后，稳妥推进劳动组织结构改革。要更多地选聘岗位培训师，大力开展岗位培训活动。

为此，应按照“区块优化、专业整合、制度完备、运行高效”的原则，将员工队伍进行整合，重新定岗、重新定员和重新定责，实行专业化管理模式，为确保油田持续稳产提供有力保障。

一是区域优化。打破原有采油矿布局模式，按照现有生产单位布局，在开发系统所确定的建设区块的基础上，重新确立油水井、站库管理模式；

二是专业整合。根据生产管理特点，按流程建立劳动组织架构，优化一线员工布局，实现优化生产管理流程、实施精细化管理的目标；

三是制度完备。完善的制度建设才能确保专业化管理模式的正常运行，制度建设工作固化企业已有的成功经验模式和优秀管理方法，为企业铺垫好上升轨道，确保企业各项管理工作依据即定的轨迹运行，最大限度避免偏离目标和规避风险。制度建设工作的过程，也是提炼、凝聚和固化企业优秀文化的过程，要把有利于企业发展的“潜规则”转换为企业成员都清晰了解、一致认同和共同遵守的明示规则 。

四是运行高效。完善物联网运行体系，必须建立科学决策机制，要事先充分征求各成员单位的意见。要建立调查研究制度，及时研究解决工作中存在的突出问题。要完善分工协作机制。相关单位要细化任务分工，增强协作意识，统筹抓好工作落实。要建立沟通协调机制，定期交流工作情况，协调落实有关工作，研究分析工作中的重点、难点问题，提出推进工作落实、解决矛盾和问题的对策建议。

3、建设思路

按照统一模板、统一投资、统一实施的方式，以股份公司总体方案为模板，实施建设喇嘛甸油田的油气生产物联网系统。油气生产物联网系统包括油水井、计量间、站场及相关集输管网的数据采集与监控子系统、数据传输子系统、生产管理子系统等多个方面。下面仅对数据采集与监控系统提出相关的建设思路。

3.1数据采集系统

喇嘛甸油田在平面上分为十个区块，五个油田生产单位。这其中，包含7座联合站、47座转油站、23座污水站、26座注水站、23座变电所、5座配制站，在结合长远规划的基础上，重新划分管理模式，合理确定管理半径，加大站库集中管理力度。应根据生产实际情况，因地制宜地建立数据采集系统。

一是合理确定数据采集方式。考虑到油水井数量巨大，油水井的数据前端采集不建议采用自动方式，应使用手抄器进行采集。非油气聚集场所采用数据自动采集方式（计量间和阀组间、注入站等），转油站等以上中型场所采用自动采集集中控制方式。

二是合理确定数据采集点。随着技术的进步，数据如何采集已经不是问题，关键是确定需要采集哪些数据，采用何种方式进行采集。油水井、计量间、配水间、注入站的数据采集，既要结合开发部门的需要，也应考虑生产实际管理需要，减少不必要的数据采集。

三是充分利用现有仪表资源。转油站等中型以上站场，应尽可能的利用现有设备和控制系统。并结合产能建设、站库改造，尽可能实行合岗集中监控，实现区域内各岗油气处理设备生产参数（压力、界面、液位、温度、流量等）的实时监测与报警。

3.2视频监控系统

井、场、站和路口视频监控系统根据需要进行设置，充分利用现有系统进行整合。视频监控系统主要用于打击偷盗和保障安全生产管理，在防盗井、作业现场、重要路口和站场进行部署，实现移动侦测、图像报警、突出锁定、声光提示、近景判识、抓拍照片、语音警示、智能记忆等功能。采用集中统一的管理平台及存储系统，满足油田生产安全防范的需求。

一是在防盗井井场与作业现场，对井场进行实时监控，达到有外来人员和车辆进出井场时及时触发告警的目的；

二是在油区重要路口，将路口视频监控图像上传至厂矿管理中心，达到能在昼夜清晰辨析车型、颜色以及车牌，具有自动记录、筛选查询及检索功能；

三是站场视频监控，根据站场防爆区划分，涉及室内与场区，监视站内环境及泵房内设备运行状态，实现防盗、报警联动功能，及时发现确认故障、火灾以及安全隐患。

监控中心要充分利用已建设施，矿和小队不用大屏幕。所有服务器系统统一放置在厂指挥中心。计算机设备按需要配置，建议不留机动备用。厂生产调度中心建设内容，屏幕建设分四个功能区：一是生产管理信息区，内容包括产量跟踪、管理绩效、油田开发状态、重点工程状态、安全环保、能耗统计、应急管理、物资调拨；二是实时监测信息区，内容包括实时井生产运行、实时站集输监测、车辆GPS信息；三是电网运行信息区，内容包括配电网运行状态、电量数据分类统计、配电网地理信息、电网调度信息；四是视频监控区，内容包括井场监控、站场监控、路口监控、作业现场监控。

4、几点建议

一是合理分工。按照公司要求，物联网建设由各厂信息中心负责，相关部门参加。建议由厂机关管理部门牵头组织，抽调专门人员，成立油田物联网建设方案编制小组，统筹考虑，精心进行顶层设计，确实满足生产实际需要。

二是系统维护。不论数据采集系统还是视频监控系统，要保证正常的运行，主要涉及技术人员和维护资金两方面的内容。需要高水平的技术人员进行日常的维护，可以采用内部成立维修队伍的方式，也可以外包服务的方式。目前，应成立专门的系统检测队伍，而系统维护由外部单位进行。此外，应根据系统运行情况，设立专门的维修资金。

三是井场监控系统。喇嘛甸油田油井数量较多，且分布零散，若所有单井井场建设视频监控系统，工程投资较大，且对无线传输网络的压力大，后期系统维护成本也随之加大。视频监控的重点是高产井、边缘井、特殊井，建议机关部室组织开发部门、生产单位、保卫部门，筛选出产量高、位置偏远且治安环境较差的防盗井，设置视频监控系统。同时根据开发建设及生产运行情况及时给予调整完善。

5、结束语

推行数字化管理后，通过多岗合并、集中监控，减少管理层次，整合人力资源，实行专业化管理模式，将喇嘛甸油田数字化项目打造成大庆油田A11工程示范区建设模板。

一是数字化与专业化相结合，为确保油田持续稳产提供有力保障。缩短了巡井及资料录取的时间，实现真正意义上的数据分析、数据整合和数据共享；

二是数字化与生产过程自动监控的结合，为油田安全生产提供了技术保障。通过数字化生产管理平台监控现场实时数据、图像及运行状态，管理者和操作人员可以实时了解站场设备工况，及时发现和处理问题，降低安全风险，提高生产过程安全保障能力；

三是通过生产过程的数字化监控，节能降耗，降低生产运行成本。通过实时监控站场设备的运行状况，减少机泵设备的损坏几率，提高设备的利用率，避免无效电能损耗，降低了生产运行成本。