新疆油田红山嘴地区注汽锅炉用水思路

刘炜1  辜新军2 陈新文1 熊小琴1

1.新疆油田公司工程技术研究院;2.新疆油田公司开发公司

摘要：红山嘴地区共有红003井区，红浅1井区和四2区三个稠油区块，由于红003井区和红浅1井区部分区域需采用过热锅炉，而该区净化软化水矿化度较高，达不到过热锅炉用水指标，需掺混清水软化水，且清水软化水掺混比例不小于33%。同时，随着配注汽量大幅度增加，现有的软化水处理站能力已不能满足开发需要，且区内清水软化水处理站分布较散，因此需要对软化水系统做整体平衡，统筹考虑清水软化水的调用掺合。

关键词：过热锅炉 用水 整体调配 调用掺合

How Do The Steam Injection Boiler Of Hongshan Mouth Area of Xinjiang Oilfield Use Water

Liu Wei1 Gu Xinjun2 Chen Xinwen Xiong Xiaoqin1

1.The Institute of Petroleum Engineering Technology of Xinjiang Oilfield Company

2.The Development Company of Xinjiang Oilfield

Abstract: Hongshan mouth area consists of H003、HQ1 and S2 three heavy oil blocks. Because H003 and HQ1 wellblock parts need to use heat boiler, and the purification to soften the water salinity is higher, Short of heat boiler water indicators,which need to be mixed with clear water softening, and the clear water mixing proportion is not less than 33%. At the same time, along with steam injection allocation rate greatly increased, the existing demineralized water treatment station capacity cannot meet the needs of the development, and the softening water treatment station in the area distribution is more scattered, so need to make the overall balance in the demineralized water system, overall consideration about blending water of demineralized water.

# 1  背景

根据红山嘴地区新、老井配产配注指标，排除四2区（地理位置相对较远，且区内软化除氧能力可以满足自身新、老井生产需求），该地区目前可用的软化处理能力为22300 m3/d（清水软化除氧能力7300m3/d，净化软化水软化能力15000m3/d），而最大锅炉需求水量为32300m3/d，存在约10000 m3/d缺口。另根据开发部署，红浅1井区红006区块和红003井区部分区域均需采用过热锅炉，对锅炉用水水质要求较高，而该区处理后的净化软化水矿化度较高（主要为可溶性盐类），对过热锅炉的高效、安全运行存在较大危害。按照过热锅炉的技术指标，必须掺合一定比例清水软化水，来满足延缓锅炉炉管结垢，以及炉管的定期清洗需求。因此，需要制定经济、合理的软化水调用、掺合方式。

# 2  技术思路

1）确定供水形式

由于各井区的注汽时率不同，注汽峰值不会在同一时间出现，为便于平衡、调用软化水，宜在软化水处理站内完成调配，即将目前单站对单区的供水形式，改成单站对多区的形式。从而建立集中供水，集中调配的新模式。

# 2）确定建站规模及站址

该地区目前可用的软化处理能力为22300 m3/d，根据该地区未来10年预测指标，锅炉最大需求水量为32300m3/d，存在约10000 m3/d缺口。为满足开发需要，需新建10000 m3/d软化水处理站进行补缺。

考虑污水回用原则，新建软化水处理站优先选择建在污水处理站附近，可有效降低管损和能耗，提高运行效率。

# 3）确定新建软化水站清、污水处理能力

根据该地区未来10年预测指标，第1年可用的净化软化水量为15000m3/d，第4年达到22500m3/d。按照“先污后清”的软化原则，先期10000 m3/d软化水处理站清、污水处理能力按照清:污=2:1的比例设置，待后期污水来液量上升后，再进行树脂更换，来满足超出部分污水软化水处理的要求。

4）确定软化水掺合方式

该区清水软化处理设备集中在北部（红浅1井区已建注汽站内），且分布较散不利于集中供水；净化水软化处理设备集中在该地区中部的已建集中净化软化水处理站。应尽量利用原有设施。因此，确定两处掺混点：红003井区的掺混点设在新建10000 m3/d软化水处理站，红浅1井区的掺混点设在红浅1号软化水站。再根据清、污水水质指标，按照清:污=1:2的比例进行掺合，然后混输至锅炉柱塞泵进口。

# 3  工作建议

（1）集中净化软化水处理站由于受污水处理厂出水指标波动的影响，造成软化设备再生频次和时间增加，处理能力降低。建议控制上游出水指标，保证净化软化水处理站的处理能力能有效提高；

（2）重视现场调研与用户充分结合，方便现场管理和调控。

（3）加快污水处理技术的调研和工艺改造，争取和该地区软化水系统工程建设同步实施，从而保证该区整体锅炉用水稳定性。