Zigbee技术在油田远程监控系统中的应用

张少轩  刘甜  保定职业技术学院

摘要：Zigbee是一种新型双向无线通信技术，可应用于油田各项指标的测量及控制工作中，可实现油田生产管理和油井、管线维护监控的信息化、自动化，并具有低功耗、低成本、系统维护简单的特点。Zigbee应用于油田远程智能监控系统中的终端设备结构，主要由信息数据采集结构、电路输出部分与电脑微控制器设备组成。通过解析Zigbee系统的总体架构以及网络建立与信息处理过程，解决Zigbee移动通讯信道中的传输问题，以便更全面深入了解这一新型技术，为后期油田远程监控系统的广泛应用提供借鉴。

关键词：Zigbee 无线传感器网络  信息化   自动化  信息处理过程

目前，油井的信息数据采集与控制工作多数依靠人工实现，工作人员必须要到现场完成油井采集任务，依次记录油压、油温、流量等内容，使工作人员任务繁琐，强度较大，并且信息数据的准确性与资源利用成本较低。在这样的背景下，基于Zigbee技术的无限传感技术应运而生，这种相对廉价、耗能低、低成本的现代低速率无线连接技术依靠当前发展较快的Zigbee技术，不但能够确保信息数据采集工作的稳定性、准确性，并且能够有效处理油田危机事故，极大程度上满足当前我国油田在恶劣环境下的生产需求。这种技术能够在现场一次性地布置好信息采集点，不用工作人员再次布线，进而降低了施工难度与损耗成本。另外，即便出现了一些设备故障与问题，该设备也不会再影响到其他工程工作，因此提高了整个系统的稳定性。该技术在不断更新与完善中，获得社会各个领域的认可。

# 1 Zigbee技术概述

随着工业自动化不断发展，各个领域对于通信传输需求不断提高，尤其是对无线数据传输的需求与日俱增，因此诞生出了一种新型短距离、低速率的无线网络传输系统，即Zigbee。这种新型技术介于无线标记技术和蓝牙技术之间，依靠近距离的无线网络连接实现，设计基础为IEEE 802.15. 4。Zigbee与当前的CDMA网络类似，每个Zigbee网络传输模块相当于当前移动网络中的个体基站，是一个无线传输网络平台，由多达65 000个无线传输模块组成。但是移动通信网络的构建目标是为了实现语音通信，Zigbee网络构建则依靠着自动化控制技术的信息传输理论，两者在目标上有着较大差别。

在整个Zigbee网络信息传输范围内，能够使无线传输模块实现各个网络节点之间的传输工作，让每个网络节点之间的距离拓展到从最开始的75米至之后的几百米，甚至几公里之外，极大程度上加强了网络传输距离，这就克服了传统通信技术传输距离较短的弊端。

Zigbee网络另外一个明显优势就是可以与现存的多个网络实现交互传播，在信号覆盖范围内，每个Zigbee的全功能设备网络节点可与多个简化功能设备子节点进行无线连接，不会因承担网络信息中转任务而被孤立。根据不同功能的分类，Zigbee技术的网络节点可分为全功能设备和简化功能设备两类。通常在工业领域内较多运用全功能设备，这种设备自身可以与监控对象直接进行数据传输，一般分为Zigbee协调者和Zigbee路由器两种功能：每个Zigbee网络中只能有一个Zigbee协调者，具有选择信息通道与路由器功能。而Zigbee路由器负责将其它的Zigbee终端设备数据进行输送，转发和连接。每个Zigbee网络节点可以支持的传感器与受控设备多达31个,且每一个传感器和受控设备都有8种不同的接口方式，实现了通信的交叉传输。简化功能设备可用于模拟和采集传输数字量工作中，只能局限于应用终端设备数据处理工作，因此应用范围较小。

通过对Zigbee技术简要分析，可发现它最显著的七个特征：

（1）这项通信技术的速度只达到10 kBite/s 到250 KBite/s之间，长期专注于低速传输应用效能，传输速率低；

（2）功率消耗低，免去了充电或者频繁更换电池的问题。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月到2年；

（3）Zigbee数据传输速率低,协议简单,无需网络运营费用因而成本较低；

（4）Zigbee网络容量大；

（5）Zigbee数据传输时间大约延续在15 ms到30 ms之间，数据传输时间延续耗时短；

（6）Zigbee数据传输非常安全；

（7）Zigbee工作频率时间段灵活，使用的频段分别为915 MHz(美国)与868 MHz(欧洲)。

# 2 油田远程智能监控系统程序

2.1系统终端设备设计概述

Zigbee应用于油田远程智能监控系统中的终端设备结构，主要由信息数据采集结构、电路输出部分与电脑微控制器设备组成。系统终端设备是为了实现油田采集地段的温度信息搜集与输送功能，会依据技术控制器中普遍的运行规律或者是机器设备中常用的操控命令来达到这些设备系统的预加热目的。整个系统是依靠锂电池来实现内部的供电过程，并且只有当技术设备进行到信息搜集、传输工作与控制功能的时候，才会转变为工作运行状态。在其他时间内，系统会长期处于低耗能状态，进而实现了省电的目标。

2.2 系统设计

该控制系统主要目标是检测场内各种设施的工作状态，对采出油品的数据进行科学分析。通过这些设施的工作状态以及整个采油度、压力、流量等数据分析，来及时给生产第一线生产调度指令的反馈。运用无线传感器网络（由Zigbee技术组成）可以减少停机器机时间，提高工作效率以及经济效益，实现油田生产管理和维护监控的信息规范化，最终使石油产量增加，工作效率提高。并且也从外围环境方面改善了油田工作条件，实现持续发展。

石油采油度系统中，根据采油量的流速以及原液含有杂质成分进行分析，以达到采油标准。例如任丘油田监控系统设定的采油量数据是每秒在管道的流速为3m³/s，如果低于标准流速，监控系统就会采用外界辅助功能，增加原动力提高油泵对石油的抽取量；如果低于实际标准速度时，监控系统就会采取制动系统，减少油泵的运行系数,保证在允许范围内控制采油度。另外，在对含有杂质数据处理过程中，系统会分析原液中各种组成成分所占有的比例，分析含量变化。如果所分析的石油杂质超过标准，那么系统会将数据置于运行管理系统列表中的最上层，并针对不同杂质实施对应的过滤措施，以完成对杂质含量的控制。

2.3智能监控传输系统实现的功能

基于Zigbee的油田远程测控系统构成为集散式控制结构，通过调整电潜螺杆泵井电流、油井表面温度、压力值、内部温度等多个参数，实现Zigbee移动通讯信道的传输功能。为了能够准确迅速掌握管理辖区内各种油井的状况，监控部门可以应用Zigbee系统来处理发现的隐患，再借助远程遥控停止设备。

Zigbee网络与移动网络GPRS相连，可以有效地将采集存储数据和信息传至油田数据管理中心，并解决了原有采集点处在盲区的问题。因为Zigbee网络中的全功能设备处可以覆盖到其他区域，即便采集点数据处在盲区，依旧能够依靠Zigbee技术进行无线网络传输。这种方法不仅有助于节约企业成本，并且能够扩宽现代无线网络覆盖范围，促进油田远程监控网络发展。

2.4基于Zigbee技术的网络通信协议帧结构

Zigbee协议帧结中的“目的地址”包含了监控网络数据节点，“数据信息”代表了系统中的有效数据与传输命令，由所发送的数据长度决定所占用的字节。由于油田远程监控系统的通信帧结构是建立在IEEE 802.15.4规格上的，因此设计任务时主要对其中的“数据信息”字段部分进行设计就可以了。

由于实际运行过程中，不同数据信息长度有所差异，因此字段必须要存放于所采集到的数据中。在使用蓝牙技术进行数据传输时，需要罗列终端设备编号。例如大庆油田一号井与五号井进行无线数据传输时，五号井的传输设备需要对一号井传输设备进行编码，每组设备都有一列专署的编程代码，作为设备识别所用的信令。两个传输设备在各自终端设备内设置对方的编程代号后，启动蓝牙装置系统便会自动运行对方设备内的运行参数，对要执行的系统进行加密。数据传输过程中，在信源设备内完成编程代码的加密与解密的过程，保证传输信息的可靠性。加密形式以十六进制编程为主，9以后的编程代码用字符串表示。用ABCDEFG代表数字10—15之间的逻辑顺序，而解码过程则进行相反操作。

2．5系统信息处理部分分析

假如在监控系统设备的电路检测中发现被监控主体产生变化，那么在系统终端的Zigbee传输信息模块也会相应地对相关信息数据采取处理措施，迅速构建连接，并且将所获得信息反馈回网络基站，得到相应反馈。这种无线监控传感器设备运转过程中有90%以上时间处于低耗能状态，并在传输过程保持十几微安的电流耗能，降低了系统设备的电池使用寿命，实现了降低成本的目标。

# 3 实验分析

3.1监控网络系统通信距离测试

在实际测试系统中，设置两个监控系统节点，一个是终端采集信息传感器，另一个是接受数据的网络协调器节点。接着将信息反馈到主控制机器设备上，在保证室内没有障碍物的情况下，通信系统的有效通信距离达到一百米；如果室内通信有墙阻隔时，通信距离在六十米内都能保持稳定性；在有过多障碍物或距离大于一百米，通信的质量变差。通过每两个通信设备节点之间架构一个路由节点的做法，可以较好地提高监控质量。

# 3.2系统功耗测试

对监控系统设备的功耗情况进行抽查与归纳分析的结果见表1。

表1 系统功率分配表

| 设备工作状态 | 设备待机休眠状态 |
| --- | --- |
| 全功能设备：24—25mA | 全功能设备：0.36mA |
| 精简功能设备：4—5mA | 精简功能设备：0.067 mA |

通过观察上表可以看到，如果设备中一节AAA碱性电池电量为1000毫安，那么在全工作状态下可以连续工作四十小时。如果选择节能精简状态，则能够工作二百个小时以上。在全待机状态下能够工作超过2777小时以上，精简功能设备可工作1925 h。充分说明当前选择的Zigbee节点是可以节省成本，降低耗能的，因此值得在油田监控系统中应用。

4  结语

新型Zigbee技术具有低功耗、低成本、系统维护简单的特点，这种无线组网技术能够快速构建油田远程智能无线监控系统，提高油田生产管理、监控工作有效性，很好地解决了信基站系统带来的建设费用昂贵、存在盲区的问题，在油田企业的广泛使用具有广阔的发展前景。

参考文献

[1]IEEE Standard for information technology—802.15.4. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc,1 October 2003

[2]盛超华,陈章龙.无线传感器网络及应用[J].微型电脑应用, 2005,21(6):20—22.

[3]原羿,苏鸿根.基于ZigBee技术的无线网络应用研究[J].计算机应用与软件,2004,21(6)：34—35.

[4]雷建,王润孝.流程工业生产调度与控制集成系统研究[J].计算机应用, 2006, 26(5): 13-15.

[5]徐国君,李成利.基于OPC技术的DCS系统数据实时集成方法[J].青岛科技大学学报,2003,24(9):19-21.

[6]王小慧.实时数据库与DCS通讯接口的设计与实现[J].化工自动化及仪表, 2002, 29(4): 48-50.