2017年硕士研究生招生考试试题A

科目代码及名称: 829电子技术    适用专业：制造业信息化技术/机械工程

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效） 一、判断题（对打“√”，错打“×”，每小题1分，共10分。） 本征半导体掺杂磷元素P后就形成了P型半导体………………………………（ ） 稳压二极管反向击穿后电压等于0…………………………………………………（ ） 晶体三极管的C极和E极可以对调使用…………………………………………（ ） 射极输出器的放大倍数略大于1……………………………………………………（ ） 集成运算放大器的同向、反相输入端电压永远相等………………………………（ ） 最基本的逻辑关系只有与、或、非三种……………………………………………（ ） 寄存器是属于典型的组合逻辑电路…………………………………………………（ ） CD40XX系列芯片属于TTL逻辑门电路…………………………………………（ ） 时钟边沿触发的双稳态触发器可能会出现“空翻”的现象………………………（ ） DA转换器的转换精度仅仅取决于转换位数………………………………………（ ） 二、填空题（每空格1分，共20分。） 半导体二极管具有 的性能。 晶体三极管的输出特性曲线组可分为 、 和 三个工作区。 放大电路未接输入信号时的状态称为 ，其在特性曲线上对应的点为 ；有信号输入时的状态称为 ，动态工作点移动的轨迹为 。 理想集成运算放大器输入电阻为 ，输出电阻为 ，开环放大倍数为 ，共模抑制比为 。 一个3位二进制译码器，输入 个信号，输出 个信号；一个8421BCD编码器，输入 个信号，输出 个信号。 JK触发器，当J=0，K=0时，具有 的功能；当J=0，K=1时，具有 的功能；当J=1，K=0时，具有 的功能；当J=1，K=1时，具有 的功能。 三、选择题（每小题2分，共20分。） 某二极管流过30mA电流时，两端电压5V，则最可能的是( )。 (A) 锗二极管 (B) 硅二极管 (C) 发光二极管 (D) 稳压二极管

第  1  页，共  4 页

2017年硕士研究生招生考试试题A

科目代码及名称: 829电子技术    适用专业：制造业信息化技术/机械工程

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效） 对放大电路进行静态分析的主要任务是……………………………………（ ）。 （A）确定电压放大倍数Au （B）确定静态工作点Q （C）确定输入电阻ri （D）确定输出电阻rO 下列对射极输出器的说法不正确的是………………………………………( )。 （A）放大倍数小于1但接近于1 （B）输入电阻大 （C）输出电阻小 （D）输入输出信号相位相反 欲将方波电压转换成三角波电压，应选用( )。 (A) 比例运算电路 (B) 加法运算电路 (C) 积分运算电路 (D) 微分运算电路 多级放大电路的放大倍数取决于( )。 (A) 整体电路 (B) 首级放大电路 (C) 中间级放大电路 (D) 末级放大电路 集成运算放大器接成的电压跟随器，属于( )负反馈。 (A) 电压串联 (B) 电压并联 (C) 电流串联 (D) 电流并联 与相等的是( )。 (A) (B) (C) (D) 逻辑代数中，下列正确的表达式是( )。 (A) (B) (C) (D) 某8位DA转换器参考电压为10V，输入二进制数00101011，则电压约为( )。 (A) 0V (B) 0.5V (C) 0.84V (D) 1.68V 不用的多余输入端可以接地的是( )。 (A) 与门 (B) 与非门 (C) 或门 (D) 与或非门

第  2  页，共  4 页

2017年硕士研究生招生考试试题A

科目代码及名称: 829电子技术    适用专业：制造业信息化技术/机械工程

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效） 四、简答题（每小题5分，共25分。） 集成运算放大器实现的加法运算与组合逻辑电路全加器实现的加法运算有何区别？ 电压并联负反馈对放大电路的输入、输出电阻有何影响？ D触发器的逻辑功能是什么？ 对功率放大电路的基本要求是什么？ 串行与并行输入输出方式对比，各自的优缺点是什么? 五、计算题（15分） 电路如图所示，已知，，，要求: 今测得，试求发射极电流以及晶体管的放大倍数 欲将晶体管的集射极电压减小到8V，试求RB应如何调整？并求出其值。 画出微变等效电路。 六、计算题（15分） 电路如图所示，，，，，，求输出电压与平衡电阻R。

第  3  页，共  4 页

2017年硕士研究生招生考试试题A

科目代码及名称: 829电子技术    适用专业：制造业信息化技术/机械工程

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效） 七、计算题（15分） 电路如图所示，要求 写出输出电压uO与输入电压uI1、uI2之间运算关系的表达式。 若RF1=R1，RF2=R2，R3=R4，写出此时uO与uI1，uI2的关系式。 八、设计题（15分） 试用一个集成运算放大器及若干电阻设计一个电压-电流转换器，采用12V直流单电源供电，可将0~5V的直流电压信号转换成0~20mA的电流输出。画出电路原理图，计算电路中各个电阻的阻值，并分析电流输出回路中允许串联的最大负载电阻值。 九、设计题（15分） 有一个车间，有红、黄两个LED故障指示灯，用来表示三台设备的工作情况。当有一台设备出现故障时，黄灯亮；若有两台设备出现故障时，红灯亮；若三台设备都出现故障时，红灯、黄灯都亮。试用与非门和异或门设计一个控制灯亮的逻辑电路。画出电路图，包括逻辑门电路和LED驱动电路。

第  4  页，共  4 页

# Text boxes

RF2

uI1

uI2

uO

R

R4

R2

R

3

-

∞

+

+

-

∞

+

+

uO1

R1

RF1