### 中国地质大学研究生院

### 硕士研究生入学考试《岩土钻掘工程学》考试大纲

题型比例：

名词解释  约20%

简答题    约40%

论述题    约40%

一、岩石的物理力学性质及其破碎机理

考试内容

岩石的组成和组织特点，岩石的物理力学性质及其影响因素，岩石可钻性及可钻性分级方法，岩石破碎机理和岩石破碎过程。

考试要求

1、了解岩石的组成和分类、岩石的结构和构造。

2、掌握岩石的密度和孔隙度、含水性和透水性、岩石的强度、硬度、岩石的弹性和塑性、岩石的研磨性等基本概念，理解岩石的物理力学性质的影响因素及相互之间的关系，了解岩石的物理力学性质的测量方法。

3、理解岩石可钻性的概念、岩石可钻性划分的意义、划分方法及各方法的优缺点。

4、了解碎岩工具与岩石作用的主要方式，理解和掌握外载作用下的岩石应力状态、岩石在外载作用下的破碎过程。

二、回转钻进用钻头

考试内容

硬质合金钻头及其钻进时的孔底碎岩过程、金刚石钻头及其钻进时的孔底碎岩过程、牙轮钻头及其钻进时的孔底碎岩过程、全面钻头。

考试要求

1、了解钻探用硬质合金的组成与性能特点，理解硬质合金钻进孔底的碎岩过程及硬质合金的磨损。

2、了解硬质合金钻头的基本类型，理解硬质合金钻头的各个结构要素，掌握钻头结构要素的确定方法及用于不同地层的硬质合金钻头的特点。

3、了解钻探用金刚石的性能特点和要求，理解金刚石钻进孔底的碎岩过程，了解金刚石钻头与扩孔器的基本类型与特点、钻头结构参数形式与特点，理解钻头结构参数、胎体性能与所钻岩石的匹配性。

4、了解牙轮钻头的组成结构，理解牙轮钻进的碎岩机理，理解牙轮钻头结构与地层之间的适应关系。

5、了解全面钻头的基本类型、特点及其参数的确定。

三、回转钻进工艺

考试内容

钻进效果指标、钻进规程参数对钻进效果的影响、硬质合金钻进工艺、金刚石钻进工艺、钢粒钻进工艺、牙轮钻进工艺。

考试要求

1、了解钻进效果指标，理解钻进规程参数和冲洗液性能对钻速的影响。

2、了解硬质合金钻头的选型，理解和掌握硬质合金钻进规程参数的确定，理解各钻进参数间的配合关系。

3、理解孕镶金刚石钻头的选型原则，掌握金刚石钻进规程参数的确定，了解金刚石钻头的非正常磨损形式。

4、了解五点法钻速试验的试验条件和步骤，理解和掌握牙轮钻进规程参数的确定。

四、冲击回转钻进与冲击、振动钻进

考试内容

液动和气动冲击器（潜孔锤）、冲击回转钻进用钻头、冲击回转钻进工艺、钢丝绳冲击钻进与振动钻进工艺。

考试要求

1、了解液动冲击器和气动冲击器的基本类型与特点，理解液动冲击器和气动冲击器的工作原理。

2、了解冲击回转钻进钻头的类型，理解冲击回转钻进钻头选择的要求及原则

3、理解冲击回转钻进破岩机理及影响冲击回转钻进破岩效果的因素。

4、了解钢丝绳冲击钻进的原理、特点与钻具，理解钢丝绳冲击钻进规程参数的确定。

5、了解振动钻进原理，理解振动钻进工艺参数的确定及其相互间的影响。

五、岩矿心采取

考试内容

岩矿心采取的要求和影响因素、岩矿心按采取难易的分类和保全岩矿心的途径、单层和双层岩心管取心、绳索取心钻进、反循环钻进取心。

考试要求

1、了解岩心钻探对岩矿心采集的要求，理解影响岩矿心采取的因素。

2、了解岩矿心按采取难易的分类，理解提高岩矿心采取质量的途径。

3、了解单层和双层岩心管取心钻具的结构，理解和掌握单层和双层岩心管取心方法及其特点。

4、了解绳索取心钻进的原理及其工艺过程，理解绳索取心钻进的优缺点及应用范围、绳索取心钻具的结构和工作原理，绳索取心钻进工艺参数及其冲洗液的选择。

5、了解反循环钻进取心的特点及其基本方法，理解建立冲洗液孔底反循环的方法原理与特点、全孔反循环钻进取心（包括CSR钻进）的原理与特点。

六、钻孔弯曲与测量

考试内容

钻孔弯曲的原因与规律、钻孔弯曲测量及数据的处理、钻孔弯曲的预防与纠正、定向钻进方法与原理。

考试要求

1、理解钻孔弯曲和钻孔空间要素的基本概念、钻孔弯曲的条件、钻孔弯曲的原因、钻孔弯曲的规律。

2、了解钻孔弯曲测量的基本原理，理解和掌握钻孔轨迹确定的常用方法。

3、理解和掌握钻孔弯曲的预防与纠正技术方法原理与特点。

4、初级定向钻进原理及其实现技术方法