2019年硕士研究生招生考试初试考试大纲

科目代码： 806

科目名称：信号与系统

适用专业：交通信息工程及控制 电子与通信工程

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

# 一、　概论

1.信号的定义及其分类；

2.信号的运算；

3.系统的定义与分类；

4.线性时不变系统的定义及特征。

# 二、连续时间系统的时域分析

1.微分方程的建立与求解；

2.零输入响应与零状态响应的定义和求解；

3.冲激响应与阶跃响应；

4.卷积的定义，性质，计算等。

# 三、傅里叶变换

1.周期信号的傅里叶级数和典型周期信号频谱；

2.傅里叶变换及典型非周期信号的频谱密度函数；

3.傅里叶变换的性质与运算；

4.周期信号的傅里叶变换；

5.抽样定理；抽样信号的傅里叶变换；

# 四、拉普拉斯变换

1.拉普拉斯变换及逆变换；

2.拉普拉斯变换的性质与运算；

3.线性系统拉普拉斯变换求解；

4.系统函数与冲激响应；

5.周期信号与抽样信号的拉普拉斯变换；

# 五、S域分析、极点与零点

1.系统零、极点分布与其时域特征的关系；

2.自由响应与强迫响应，暂态响应与稳态响应和零、极点的关系；

3.系统零、极点分布与系统的频率响应；

4.系统稳定性的定义与判断。

# 六、连续时间系统的傅里叶分析

1.周期、非周期信号激励下的系统响应；

2.无失真传输；

3.理想低通滤波器；

4..调制与解调。

# 七、离散时间系统的时域分析

1.离散时间信号的分类与运算；

2.离散时间系统的数学模型及求解；

3.单位样值响应；

4.离散卷积和的定义，性质与运算。

# 八、离散时间信号与系统的Z变换分析

1.Z变换的定义与收敛域；

2.典型序列的Z变换；逆Z变换；

3.Z变换的性质；

4.Z变换与拉普拉斯变换的关系；

5.差分方程的Z变换求解；

6.离散系统的系统函数；

样    题：

一.填空题（每空2分，共40分）

1.            。

2.  =         。

- 已知f(t)的傅里叶变换为, 则f(2t-3)的傅里叶变换            。

4.  已知 ，则      ;         。

- 已知 ，则                   。

- 如果一线性时不变系统的单位冲激响应为f(t)，则该系统的阶跃响应g(t)为          。

- 已知，其Z变换              ；收敛域为                。

- 已知某连续系统的系统函数，试判断该系统的稳定性：          。

9．已知离散系统函数，试判断系统的稳定性：          。

10. 单边z变换F(z)=的原序列=          。

11. 序列和等于          。

12. 已知某离散系统的差分方程为 ，则系统的单位样值响应h(n)=          。

13. 设为一有限频宽信号，频带宽度为BHz，则信号的奈奎斯特抽样间隔           秒，对于信号的最低抽样频率为                Hz。

14. 已知函数f(t)的单边拉普拉斯变换=，则函数y(t)=3e-2t·f(3t)的单边拉普拉斯变换Y(s)=_________________________。

15．如图所示是某离散系统的Z域框图，该系统的系统函数H(z)=            。

题一（15）图

16. 信号通过线性系统无失真条件是：系统幅频特性                相频特性                 。

二．计算（每小题5分，共20分）

1.已知,,试求其拉氏逆变换f(t)。

2.已知，试求其逆Z变换。

3.

4.

三. （10分）已知信号

1.分别画出、、和的波形,其中 。（4分）

2. 指出、、和这4个信号中，哪个是信号的延时后的波形。（2分）

3. 求和分别对应的拉普拉斯变换和。（4分）

σ

jω

0

-1

j2

-j2

四．（10分）已知某连续系统系统函数H(s)的零、极点分布如题四图所示，h(0+)=2，求系统函数 H(s)和单位样值响应h(t)的表达式。

题四图

五．（10分）如题五图所示因果系统，子系统的系统函数G(s)=1/[(s+1)(s+2)]，问当K满足什么条件时，系统是稳定的？

题五图

六．（15分）如题六图（a）所示系统，其中带通滤波器的频率响应如图 (b)所示，其相位特性，若输入信号为:

试求其输出信号y(t)，并画出y(t)的频谱图。

（a）                          （b）

题六图

七．(15分)某连续时间因果LTI系统表示如下：

已知输入，试用拉普拉斯变换方法求系统的零状态响应

、零输入响应以及系统的全响应。

八．（15分）已知周期信号：

试求该周期信号的直流分量，基波周期，基波角频率，画出它的单边频谱图，并求f(t) 的平均功率。

九．（15分）已知系统的差分方程和初始条件为：

，

- 求系统的全响应y(n)；(8分)

- 求系统函数H(z)，并画出其模拟框图。(7分)