基于优化组合方案的梯级水库泄洪闸门数字化

及其应用

刘广宇，鄢尚

（四川大学水电学院，成都 610065）

摘要：水库防洪优化调度不仅能减少洪水灾害，而且还能实现洪水资源化，提高水库的运行效率。但是以往的流域梯级水库的联合防洪调度研究往往只计算水库泄洪流量过程，没有考虑泄洪闸门的具体操作情况。根据闸门运行要求，总结水电站的闸门启闭条件，并制定泄洪闸门数字化表格。闸门数字化表格用来解决闸门泄流的约束问题，数字化表格过程需要计算若干个子单元，每个单元为计算在给定的水位下，由特定的流量范围内的闸门组合组成，每个单元里面有多种不同类型的组合方式，每种组合方式下有多个代表性闸门组合。应用数字化表格可依据水电站的期望下泄流量，采用二分法搜寻闸门组合方案，选取闸门开度离差平方和最小和闸门开度变化个数最少作为目标函数，并对闸门下泄流量与多步骤逐步优化算法计算的流量间的误差进行修正，进行水电站泄流量实时分配，更快速准确地对闸门开度进行调整。结合某流域下游梯级水库洪水优化调度进行了实例计算，考虑闸门运行的防洪优化调度的下泄流量较原电站实际运行的下泄流量均匀，并且通过对相邻两时段闸门开度的比较和优化，减少了电站闸门开启次数，获得的优化调度闸门运行优于实际调度情况，结果表明泄洪闸门数字化表格方法正确。

关键词：防洪；梯级水库；闸门数字化

中图分类号：文献标识码：A

Digitizationof Floodgates for Cascade Reservoir based on Optimum Combination Scheme and its Application

LIU Guangyu，Yanshang

(Institute of Hydroelectric Engineering，Sichuan University， Chengdu 610065)

Abstract:The optimal dispatching for flood control of reservoir can reduce floods, achieve floodwater utilization and improve the operating efficiency of reservoirs. However, the previous studies on combined flood control dispatching of cascade reservoirs only give calculation of flood discharge capacity of reservoirs without consideration of the specific opening of gates. The gate opening and closing conditions of hydropower stations are summarized and the digital forms of flood discharge gates are prepared in accordance with the operation requirements of gates. The digital forms of gates are used to solve the constraints of flood discharge of gates. The preparation of digital forms requires calculation of several sub-units, each of which is composed of gate combinations within a specific range of flow rate at a given water level. Each unit contains a number of different ways of combination, each of which includes a number of representative gate combinations. The application of digital forms can depends on the expected let-down flow rate of hydropower stations. Dichotomy can be used to seek for gate combination scheme, and the minimum sum of squares of deviations of gate opening and the minimum change of gate opening can be used as the objective functions. Correction can be made to the error between the let-down flow rate of gate and the flow rate calculated with the multi-step progressive optimality algorithm so as to make real-time allocation for the flood discharge capacity of hydropower stations and adjust the gate opening in a quicker and more accurate way. A sample calculation has been conducted based on the optimal dispatching for flood control of cascade reservoirs at the downstream of a river basin. The opening times of gate of hydropower stations are reduced after giving consideration to the fact that the let-down flow rate of optimal dispatching for flood control of gates in operation is more uniform than that of the original hydropower stationin收稿日期：

基金项目:国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目梯级水库群风险应急调度模式与应急处置机制(2013CB036406-4)

作者简介:刘广宇（1972—），男，教授级高级工程师，博士生.研究方向:水利电力经济管理.E-mail:liuguangyu@ylhdc.com.cn

网络出版时间:网络出版地址:

actual operation and through comparison and optimization of the gate openings in two adjacent time intervals, thus obtaining the optimal dispatching of gates in operation superior to the actual dispatching. The results indicate that the method using digital forms of flood discharge gates is correct.

Key words:Flood control  Cascade reservoirs  Floodgates digital tables

由于我国复杂的自然地貌和气候特征，东南地区水资源非常丰富，西北严重缺水，且水资源时空分布不均[1]。随着经济的高速发展，洪涝灾害和水资源短缺问题严重制约着国民经济的发展，而且日渐突出，合理利用水资源成为亟待解决的关键问题[2]。为了解决水资源短缺和洪水泛滥这一矛盾，兴建流域梯级水库利用洪水资源是非常有效的手段，利用梯级水库的联合防洪调度，可以降低洪峰流量，合理的拦截洪水，减少甚至消除洪灾区人民的洪灾风险，实现洪水的资源化[3]。

水库的优化调度是实现洪水资源化的重要手段。从上个世纪40年代末期开始，随着系统工程学、计算机科学、通信遥感等学科的快速发展，以动态规划、线性规划和非线性规划等方法为代表的优化技术在水库调度中得到了广泛应用[4]。水库调度按照调度对象分为单一水库调度、梯级水库群调度；按照调度目标分为单目标和多目标调度两种；按时间长短划分中长期调度、短期调度和实时调度；按照水库来水、水库水位等因素描述的差异，划分为确定性调度、模糊调度和随机调度；按照使用的算法和模型的不同，有常规和优化两种调度方式[5]。水库调度的优化方法主要有：动态规划以及其改进算法、大系统分析协调理论和模拟技术、线性规划、人工智能算法等方法[6]。

国内外学者对水库防洪优化调度做了大量研究，如袁鹏等改进了惯性权重PSO模型[7]；李雨等建立了基于并行搜索PDP算法模型应用于防洪调度中[8]；Jionghong Chen等进行了梯级水库联合防洪调度与汛限水位动态控制研究[9]，取得了良好的调度效果。但是，国内外学者只考虑了水库最大和最小下泄流量约束，很少考虑具体的闸门下泄流量约束。本文根据流域梯级各水电站的闸门运行要求，制定闸门数字化表格，针对给定的水位及下泄流量，采用二分法搜索闸门组合方案，以减少相邻两时段闸门开度变化为优化目标，快速准确的计算闸门开度，对水电站实际运行具有重要指导作用。

# 1闸门数字化研究

1.1闸门数字化思路

不同水电站的闸门运行原则及要求各异，闸门运行组合方式很多。若梯级水电站的所有闸门数纳入到优化计算中，寻优变量将显著增加，从而导致维数灾问题。因此，需用简化的算法对闸门组合方式进行合理分类。其数字化思路如下：

对流域电站的闸门进行编号，针对不同水位，以某个流量为间隔，进行闸门数字化。比如，设流量间隔为100，在水位为a，下泄流量为b（b为100的倍数）时，对下泄流量为b-50到b+50范围内的闸门组合进行数字化。对每种闸门组合类型，以把流量b合理分配到各闸门为初始条件，进行计算，当满足条件的组合个数达到设定值时停止，进行其它闸门组合类型的计算，直到遍历完所有组合类型为止。

对于单个水电站，闸门组合方式可通过如下的公式计算：

(1)

为水电站的闸门总数，为闸门的组合泄流量，为第个闸门在开度为的情况下的泄流量，的取值从零到闸门全开。

电站闸门的泄流曲线是一个以水位和开度为基础的二维表，一般有多条且均为非线性，无法进行差值处理而必须进行离散。以某水电站表孔闸门运行的水位范围为例，从1180.5m~1200m，取间隔为0.1m，离散个数为196个。在每一水位下，除不允许局部开启的闸门外，电站闸门开度按百分比离散个数至少为101个。因此泄流曲线数据量非常大，难以通过人工把泄洪流量分配给各个闸门，而泄洪闸门运行规则仅通过文字性描述进行闸门流量分配，难以实现快速准确的泄洪闸门流量分配。本研究通过闸门数字化表格，计算出所有水位和特定流量下的代表性闸门组合策略，形成以水位和流量为索引的数据库方便快速查询。

闸门数字化具体步骤如下：

（1）输入数据

根据闸门运行规则，将泄流曲线按照百分比或0.1m等间距方式进行离散。

（2）计算过程

第一步：对水位i赋初值；

第二步：根据水位i，按泄洪闸门运行规则，确定不同的闸门组合类型。

第三步：按闸门组合下的最大下泄流量，对流量进行分组；定义j为流量分组序号；对j赋初值，初值为1；j代表的流量分组为[j*LLLS-LLLS/2,j*LLLS+LLLS/2]，LLLS为流量间隔。

例如最大下泄流量5000，设流量间隔为100，分组数为50，即：[50~150],(150~250],(250,350]……（4950,5050]。

对流量进行分组处理，可以根据水位和流量，方便查找出闸门组合。

第四步：根据第二步得到的闸门组合类型，计算代表性闸门组合。

第五步：增大j，遍历水位i下的所有流量组；增大i，遍历所有的水位。

1.2闸门数字化表格的应用

闸门数字化表格应用的优化目标，是在用优化算法得到梯级水电站各时段的水位及下泄流量后，通过搜索闸门数字化表格，快速获得合理的闸门组合，并且通过对相邻两时段闸门开度的比较和优化，减少电站闸门启闭次数，降低电站的运行成本。

闸门数字化表格按照水位和流量有序排列，水位优先级高于流量。为了减少搜寻次数，本文采用二分法进行搜索。具体的计算步骤如下：

（2）

以定位流量为例，式中，a、c的初始值分别为最小流量和最大流量所在行的序号，为行数为时，流量的值，为时段，电站要求的闸门下泄流量。

为实现减少相邻两时段闸门开度变化的优化目标，选取闸门开度离差平方和最小和闸门开度变化个数最少作为目标函数，选取与上一个时段闸门开启方式最接近的闸门组合方式，其中闸门个数变化最少的原则优先级较高，具体的计算过程如下：

（3）

式中：分别为闸门在和时段的开度，为电站泄洪闸门总个数；为表示参数为0时，取值为0，参数不为0时，取值为1；为离差平方和；为时段与时段闸门开度变化的个数。

为了避免泄洪闸门运行状态变化过于频繁或长时间不变，通过设置电站闸门运行状态最小保持时间（比如12h）和最大保持时间（比如72h）来优化闸门的启闭次数。

采用有序聚类分析法确定洪水的闸门组合方式变化次数，识别和检验电站下泄流量跳跃成分。设突变点为，则突变点前后的离差平方和分别为：

（4）

（5）

式中：分别为前后两部分的均值。

离差平方和为：

（6）

当离差平方和最小时，为最优分割点，可推断为突变点。

采用上述方法对整场洪水进行分段，直到每个分割点时长在最小保持时间（比如12h）和最大保持时间（比如72h）之间。对于在范围之内但仍可以分割的部分（如时长在24h~72h），比较分割后前后两个部分的相似度来确定。如分割后，前后两个部分的平均值相差在200个流量之内，方差较大值与分段方差较小值相比小于1.2（根据具体情况设定比值），就可以认为前后两部分相似度较高，不予分割。

分割之后，就可以查找各部分平均流量和平均水位下的闸门开度组合。若该方法与优化算法结果不一致，可以按闸门开度去查询闸门的泄流曲线，比较下泄流量与优化算法得到的下泄流量，并把误差部分叠加到下一个时段，直到计算出所有的闸门分配方案。闸门数字化表格应用的具体步骤如下：

第一步：根据洪水各个时段的来水，以及水库的初水位，在给定末水位和容许的最高水位情况下，按照MSPOA算法计算各个时段的优化水位和优化下泄流量（其中t=1,2,3……,T）。

第二步：令得到的优化下泄流量为一个类，采用有序聚类法进行聚类分析，直到每个类的时段数在最小保持时段数（比如12h）和最大保持时段数（比如72h）之间。

第三步：令有序聚类得到的n个类为（），计算每个类的平均下泄流量，计算每个类的始末时段的平均水位。

第四步：对i（代表类的序号）赋初值，初值为1，根据，利用二分法和离差平方和最小的原则，在闸门数字化表格中查找闸门组合，得到类所在时段内的闸门组合。

第五步：根据闸门的开度状态及初始水位，重新计算内各时段的水位和下泄流量，根据时段的和新的水位和下泄流量，计算得到误差和（即用减去新得到的水位和下泄流量），和是为了修正由于闸门不能下泄优化流量而产生的误差（和为防洪调度初始误差，取值都为0）。

第六步：i=i+1，重新进行第四步和第五步计算，直到遍历所有类为止。

# 2 实例应用

雅砻江作为长江一级支流，水能及水资源非常丰富，暴雨等灾害性天气频发，汛期降水量约为全年的90％[5]。雅砻江梯级水库承担了雅砻江流域和长江流域的防洪任务，防洪总库容为20～30亿m3。雅砻江下游梯级电站由5个水电站组成，第5级桐子林电站在建。其中，锦屏一级为年调节电站，二滩水库为季调节电站，其余3个电站基本没有调节性能，水电站特征参数见表1。各电站的闸门泄流曲线条数和对应的闸门编号见表2。

表1 雅砻江流域梯级水电站特征参数表

Tab.1 Table of characteristic parameters of cascade reservoirs in Yalong River Basin

| 电站 | 坝顶高程/m | 死水位/m | 正常蓄水位/m | 设计洪水位/m | 校核洪水位/m | 总库容/亿m3 | 调节库容/亿m3 | 调节性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锦屏一级 | 1885 | 1800 | 1880 | 1880.37 | 1883.62 | 77.6 | 49.1 | 年 |
| 锦屏二级 | 1654 | 1640 | 1646 | 1648.83 | 1650.64 | 0.14 | 0.0496 | 日 |
| 官地电站 | 1334 | 1321 | 1330 | 1330.18 | 1330.44 | 7.6 | 1.23 | 日 |
| 二滩电站 | 1205 | 1155 | 1200 | 1200.00 | 1203.5 | 58.0 | 33.7 | 季 |

表2各电站泄流曲线概况

Tab.2Profile of discharge curves of various hydropower stations

| 电站 | 泄洪闸门个数 | 泄流曲线条数 | 对应的泄洪闸门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锦屏一级 | 10 | 5 | 1#~4#表孔；泄洪洞；1#、5#深孔；2#、4#深孔；3#深孔 |
| 锦屏二级 | 5 | 1 | 1#~5#泄洪闸 |
| 官地 | 5 | 1 | 1#~5#表孔 |
| 二滩 | 15 | 5 | 1#~7#表孔；1#、2#泄洪洞；1#、6#中孔；2#、5#中孔；3#、4#中孔 |

2.1闸门数字化

下面以二滩电站为例说明闸门数字化具体实现过程，二滩闸门数字化的思路见图1。

（1）输入数据

二滩水电站有5条泄流曲线，表孔泄流曲线水位范围为1188.5~1203.3m，等间距离散间隔为0.1m，表孔可以局部开启，开启范围为0%~100%，等间距离散间隔为5%；中孔泄流曲线水位范围为1120.00~1203.30m，等间距离散间隔为0.1m，中孔不能局部开启；泄洪洞泄流曲线水位范围为1163.00~1203.30m，等间距离散间隔为0.1m，泄洪洞可以局部开启，开启范围为0%~100%，等距离离散间隔为5%。

（2）计算过程

第一步：对水位i（代表水位为1142.0+i/10m）赋初值，初值为0；

第二步：当水位小于1163.0m时，则中孔参与泄洪。当水位大于等于1163.0m，并小于1188.5m时，则有泄洪洞泄洪；中孔泄洪；泄洪洞和中孔共同泄洪三种泄洪方式。当水位大于等于1188.5m时，则有泄洪洞泄洪；中孔泄洪；泄洪洞和中孔泄洪；表孔泄洪；表孔和中孔泄洪；表孔、泄洪洞和中孔共同泄洪共6种泄洪方式；根据闸门运行规则，总结闸门组合类型见表3。

第三步：计算闸门组合下的最大下泄流量，对流量进行分组，LLLS取100，分组为[j*100-50,j*100+50]。

第四步：根据第二步得到的闸门组合类型，计算代表性闸门组合。如水位在[1188.5,1203.2]，有6种闸门组合方式泄洪，当计算7个表孔和6个中孔组合的下泄流量时，根据泄洪规则，中孔只能全开，表孔需要对称开启，相当于只有4组表孔开度可以变化，调整表孔的开度，计算所有可能的闸门组合方式，并计算下泄流量，比较下泄流量是否在[j*100+xs*0.0156*100,j*100+xs*0.0156*100]之间，其中xs为系数，初值为1；当闸门组合流量不在这个范围内时，xs增大到2倍，直到xs*0.0156大于0.5；如果找不到闸门组合流量，则说明此种闸门组合方式不能下泄这个流量组的流量，找到足够数量的代表性闸门组合就终止循环，并按照组合闸门的泄流量对代表性闸门组合排序。

第五步：增大j，遍历水位i下的所有流量组；增大i，遍历所有的水位。

图1二滩闸门数字化流程图

Fig.1Flow chart of gate digitization of Ertan Hydropower Station

表3二滩各水位组合下的闸门组合方式

（表中B=表孔，Z=中孔，X=泄洪洞）

Tab.3Gate combination mode at various water level combinations of Ertan Hydropower Station

| 水位范围/m | 闸门组合方式 | 具体组合 |
| --- | --- | --- |
| 1122.0~1162.9 | Z | 3# |
|  |  | 3#、4# |
|  |  | 3#~5# |
|  |  | 2#~5# |
|  |  | 2#~6# |
|  |  | 1#~6# |
| 1163.0~1169.9 | Z | 3# |
|  |  | 3#、4# |
|  |  | 3#~5# |
|  |  | 2#~5# |
|  |  | 2#~6# |
|  |  | 1#~6# |
|  | X | 2# |
|  | X、Z | X2#和Z3# |
|  |  | X2#和Z3#、Z4# |
|  |  | X2#和Z3#~Z5# |
|  |  | X2#和Z2#~Z5# |
|  |  | X2#和Z2#~Z6# |
|  |  | X2#和Z1#~Z6# |
| 1170.0~1188.4 | Z | 3# |
|  |  | 3#、4# |
|  |  | 3#~5# |
|  |  | 2#~5# |
|  |  | 2#~6# |
|  |  | 1#~6# |
|  | X | 1#、2# |
|  | X、Z | X1#、X2#和Z3# |
|  |  | X1#、X2#和Z3#、Z4# |
|  |  | X1#、X2#和Z3#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和Z2#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和Z2#~Z6# |
|  |  | X1#、X2#和Z1#~Z6# |

表3（续表）二滩各水位组合下的闸门组合方式

（表中B=表孔，Z=中孔，X=泄洪洞）

Tab.3（continued）Gate combination mode at various water level combinations of Ertan Hydropower Station

| 水位范围/m | 闸门组合方式 | 具体组合 |
| --- | --- | --- |
| 1188.5~1203.2 | Z | 3# |
|  |  | 3#、4# |
|  |  | 3#~5# |
|  |  | 2#~5# |
|  |  | 2#~6# |
|  |  | 1#~6# |
|  | X | 1#、2# |
|  | X、Z | X1#、X2#和Z3# |
|  |  | X1#、X2#和Z3#、Z4# |
|  |  | X1#、X2#和Z3#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和Z2#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和Z2#~Z6# |
|  |  | X1#、X2#和Z1#~Z6# |
|  | B | 4# |
|  |  | 3#~5# |
|  |  | 2#~6# |
|  |  | 1#~7# |
|  | B、Z | B3#~B5#和Z3#、Z4# |
|  |  | B3#~B5#和Z2#~Z5# |
|  |  | B2#~B6#和Z3#、Z4# |
|  |  | B2#~B6#和Z2#~Z5# |
|  |  | B1#~B7#和Z2#~Z5# |
|  |  | B2#~B6#和Z1#~Z6# |
|  |  | B1#~B7#和Z1#~Z6# |
|  | X、B、Z | X2#和B3#~B5#和Z3#、Z4# |
|  |  | X2#和B3#~B5#和Z2#~Z5# |
|  |  | X2#和B2#~B6#和Z3#、Z4# |
|  |  | X2#和B2#~B6#和Z2#~Z5# |
|  |  | X2#和B1#~B7#和Z2#~Z5# |
|  |  | X2#和B2#~B6#和Z1#~Z6# |
|  |  | X2#和B1#~B7#和Z1#~Z6# |
|  |  | X1#、X2#和B3#~B5#和Z3#、Z4# |
|  |  | X1#、X2#和B3#~B5#和Z2#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和B2#~B6#和Z3#、Z4# |
|  |  | X1#、X2#和B2#~B6#和Z2#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和B1#~B7#和Z2#~Z5# |
|  |  | X1#、X2#和B2#~B6#和Z1#~Z6# |
|  |  | X1#、X2#和B1#~B7#和Z1#~Z6# |

采用上述思路对闸门泄流曲线进行组合，获得闸门数字化表格，二滩电站的闸门数字化表格罗列出在给定水位和流量情况下，闸门的部分代表性组合见表4。

表4二滩水电站在1200米水位部分闸门组合数据

Tab.4Combination data of some gates of Ertan Hydropower Station at 1200 meter water level

| 组合流量 /（m3/s） | 各闸门开度/（％） |
| --- | --- |
|  | B1# | B2# | B3# | B4# | B5# | B6# | B7# | X1# | X2# | Z1# | Z2# | Z3# | Z4# | Z5# | Z6# |
| 9897 | 0 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 0 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9897.5 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
|  | 40 | 45 | 50 | 55 | 50 | 45 | 40 | 75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 9899.1 | 0 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 95 | 100 | 95 | 0 | 0 | 75 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 9901.2 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 75 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

由于二滩电站闸门个数多，闸门组合方式复杂，表4只列出了二滩水电站水位在1200.0m，流量范围在[9850,9950]部分的闸门组合类型，流量单位m3/s。从表中可以看出，二滩水电站闸门的开启方式符合先开启4#表孔，再开启3#、5#表孔，然后开启3#、4#中孔，然后开启2#、5#中孔及2#、6#表孔（或2#、6#表孔及2#、5#中孔），最后开启1#、6#中孔及1#、7#表孔的原则。

下面仍以二滩电站为例，分析比较运用闸门数字化表格计算得到的闸门开度与二滩电站实际运行的闸门开度。

2.2 资料的选取

二滩电站于1998年8月开始并网发电，有17年的运行资料。二滩电站泄洪设施在汛期使用，为了寻找合理具有代表性的运行资料，需要寻找二滩电站典型洪水。

本次研究选取二滩电站典型洪水发生于2005年8月4号至2005年8月17号。图2列出了该场洪水的入库流量、发电流量和泄洪闸门下泄流量（简称泄洪流量）。

图2二滩实际运行数据

Fig.2Actual operation data of Ertan Hydropower Station

图4中，二滩电站泄洪流量变化较大的时刻是闸门开度发生变化的时刻，对二滩电站实际运行的资料进行总结，得到表5，列出了二滩电站泄洪闸门开度大小和变化情况。

表5二滩实际运行电站闸门开度变化表

Tab.5Table of changes in gate opening in actual operation of Ertan Hydropower Station

| 时间 | X1# | X2# | Z2# | Z3# | Z4# | Z5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | O | Q | O | Q | O | Q | O | Q | O | Q | O |
| 08/04 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 100 | 940 | 100 | 0 | 0 |
| 08/05 20:00 | 0 | 0 | 1631 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08 20:00 | 0 | 0 | 1854 | 63 | 0 | 0 | 966 | 100 | 966 | 100 | 0 | 0 |
| 08/09 17:00 | 0 | 0 | 1908 | 63 | 964 | 100 | 971 | 100 | 971 | 100 | 964 | 100 |
| 08/10 14:00 | 0 | 0 | 2786 | 90 | 964 | 100 | 971 | 100 | 971 | 100 | 964 | 100 |
| 08/12 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 100 | 981 | 100 | 981 | 100 | 0 | 0 |
| 08/13 02:00 | 0 | 0 | 1140 | 36 | 978 | 100 | 985 | 100 | 985 | 100 | 978 | 100 |
| 08/14 17:00 | 0 | 0 | 1154 | 36 | 0 | 0 | 989 | 100 | 989 | 100 | 0 | 0 |
| 08/15 14:00 | 1489 | 45 | 1182 | 36 | 0 | 0 | 996 | 100 | 996 | 100 | 0 | 0 |
| 08/15 23:00 | 1488 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 100 | 996 | 100 | 0 | 0 |
| 08/16 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 100 | 999 | 100 | 0 | 0 |
| 08/16 20:00 | 2237 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 100 | 999 | 100 | 0 | 0 |
| 变化次数 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |

其中，O代表开度，单位为%；Q代表流量单位为m3/s，未列出的泄洪闸门开度均为0。在不同水位下，同一闸门在同一开度下泄流量不同。

2.3采用闸门数字化对闸门运行过程进行优化

对2005年8月4号至2005年8月17号间发生的洪水，用MSPOA算法进行计算，并对下泄流量进行闸门分配，可以得到优化调度下各时刻的水库水位、泄洪闸门泄洪流量和各个泄洪闸门的开度情况。各个时刻优化计算的泄洪闸门泄洪流量与电站实际的泄洪闸门泄洪流量对比情况见图3，电站各个时刻的水位对比见图4，优化计算的泄洪闸门开度情况见表6。

图3二滩电站泄洪闸门泄洪流量

Fig.3Discharge capacity of the floodgates of Ertan Hydropower Station

图4二滩电站实际坝前水位和优化坝前水位

Fig.4Actual water level and optimized water level in front of dam of Ertan Hydropower Station

表6优化调度闸门开度变化表

Tab.6Table of changes in the opening of optimized scheduling gate

| 时间 | X1# | X2# | Z3# |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q | O | Q | O | Q | O |
| 08/04 08:00 | 1643 | 65 | 1393 | 55 | 0 | 0 |
| 08/06 05:00 | 1717 | 75 | 1372 | 60 | 0 | 0 |
| 08/08 02:00 | 1321 | 60 | 1321 | 60 | 909 | 100 |
| 08/09 08:00 | 1224 | 55 | 1113 | 50 | 918 | 100 |
| 08/10 08:00 | 2261 | 85 | 1995 | 75 | 0 | 0 |
| 08/11 08:00 | 1957 | 65 | 1505 | 50 | 962 | 100 |
| 08/12 11:00 | 1598 | 50 | 1598 | 50 | 976 | 100 |
| 08/13 23:00 | 1818 | 55 | 1653 | 50 | 986 | 100 |
| 08/14 23:00 | 1673 | 50 | 1673 | 50 | 989 | 100 |
| 08/16 14:00 | 2156 | 65 | 1659 | 50 | 0 | 0 |
| 变化次数 | 9 | 4 | 4 |

其中，O代表开度，单位为%；Q代表流量单位为m3/s，没有列出的泄洪闸门开度均为0。

2.3结果对比

通过对优化调度结果和实际运行情况比较分析，可得出以下结论：

二滩电站实际运行时，有1#、2#泄洪洞和2#~5#中孔参与泄洪，闸门开度变动次数为18次；泄洪洞在部分开度运行时，推荐部分开度大于1/2 开度运行，而实际运行中，有部分时刻泄洪洞运行开度处于1/4~1/2。优化调度运行时，有1#、2#泄洪洞和3#中孔参与泄洪，闸门开度变化次数为17次，闸门开度均符合闸门运行规则。由图3可见，优化计算结果水库下泄流量变幅较小，有利于减少闸门启闭次数。由图4可见，水库水位前期下降，后期均匀上升，水位均在允许范围内变动，未增加防洪风险，且腾空水库以迎接洪水有利于充分利用水库防洪库容，降低运行风险，增加水库利用效益。从上面分析可知，优化调度闸门运行优于实际调度的闸门运行，闸门数字化表格非常实用，闸门调度方法切实可行。

# 3 结论

本文取得的研究成果如下：

（1）闸门数字化表格。闸门数字化表格用来解决闸门泄流的约束问题，该表由很多单元组成，每个单元为在给定的水位下，由特定的流量范围内的闸门组合组成，每个单元里面有多种不同类型的组合方式，每种组合方式下有多个代表性闸门组合。通过对闸门数字化表格代表组合与电站推荐的闸门组合比较分析可以得出，闸门数字化是可行的。

（2）闸门数字化表格应用于梯级电站防洪优化调度。单个闸门组合在一场洪水调度中，不能频繁开启和长时间运行，本文通过限定闸门组合最短运行时间和最长运行时间，保证闸门的优化运行，并绘制了闸门数字化表格应用于防洪优化调度的思路图。按照闸门数字化表格运用思路图，对二滩电站进行防洪优化调度，并与电站实际运行情况进行比较，考虑闸门运行的防洪优化调度的下泄流量较二滩电站实际运行的下泄流量均匀，闸门开启次数少于二滩电站实际运行时闸门开启次数。

通过对雅砻江梯级电站进行防洪优化调度，利用闸门数字化表格将泄洪流量快速准确的分配给各个泄洪闸门，提高了闸门运行效率，对雅砻江梯级电站闸门的实际运行具有指导意义，并可运用到其他流域梯级水库调度运行中。

参考文献：

[1]XiaJun,SuRenqiong,etal.WaterResourcesproblems andcountermeasures in China[J]． Journal of ChineseAcademyof Sciences,2008,23(2) :116-120.[夏军，苏人琼，何希吾，黄铁青. 中国水资源问题与对策建议[J]. 战略与决策研究，2008,23(2): 116-120.]

[2]Liu Jun.Research on Key Technologies of reservoir flood resource scheduling[D].Wuhan:Wunan University, 2005.[刘攀. 水库洪水资源化调度关键技术研究[D]. 武汉：武汉大学，2005.]

[3]Zhu chengjun.The theory and method of joint optimal operation of Three Gorges Cascade Hydropower Station[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology, 2008.[朱承军. 三峡梯级水电站联合优化调度的理论和方法研究[D]. 武汉：华中科技大学，2008.]

[4]Optimal Reservoir Operation for Flood Control Using Folded Dynamic Programming[J] . D. Nagesh Kumar,Falguni Baliarsingh,K. Srinivasa Raju. Water Resources Management . 2010 (6)

[5]JiaJianwei,FanKexu,ZhangJing.Analysis of water resources characteristics of westernroutefirst stage of South-to-North Water Diversion Project[J].Yangtze River,2008,39(17): 106-108. [贾建伟，范可旭，张晶. 南水北调西线一期工程水源区水资源特性分析[J]. 人民长江，2008,39(17): 106-108.]

[6]Wang Caijun.Study on the operation and risk of the Three Gorges Reservoir[D].Wuhan:Wunan University, 2005. [王才君. 三峡水库运行调度及风险研究[D]. 武汉：武汉大学，2004.]

[7]Yuan Peng, Chang Jiang，Zhu Bing， et al． Applying the inertia weight model of particle swarm optimization in reservoir flood control operation[J].Journal of Sichuan University:Engineering Science Edition， 2006， 38(5) : 54 － 57．［袁鹏，常江，朱兵，等．粒子群算法的惯性权重模型在水库防洪调度中的应用［J］．四川大学学报:工程科学版，2006， 38(5) : 54 － 57．］

[8]Li Yu，GuoShenglian，Zhou Yanlai，et al. Optimal flood control operation for the cascade reservoirs considering stochastic reservoir inflow hydrograph[J].Journal of Sichuan University: Engineering Science Edition，2010，44(6) : 13 － 20．［李雨，郭生练，周研来，等．考虑入库洪水随机过程的梯级水库防洪优化调度［J］．四川大学学报:工程科学版，2010，44(6):13－20．］

[9]Joint Operation and Dynamic Control of Flood Limiting Water Levels for Cascade Reservoirs[J] . Jionghong Chen,Shenglian Guo,Yu Li,Pan Liu,Yanlai Zhou. Water Resources Management . 2013 (3)