模糊化模型概率的IMM-SUPF机动面目标跟踪

## 石 杰，李银伢，戚国庆，盛安冬

（南京理工大学 自动化学院，江苏 南京  210094）

摘 要：为了提高跟踪系统对水面机动目标的跟踪能力，本文将水面目标建模为椭圆形面目标，提出一种基于交互多模型(interacting multiple model, IMM)算法的机动面目标跟踪方法。首先，利用现代高分辨率雷达获得的面目标扩展测量，给出了基于面目标的跟踪测量方程。其次，将强无迹粒子滤波(strong unscented particle filter, SUPF)算法引入到IMM中得到IMM-SUPF。该SUPF利用强跟踪无迹卡尔曼滤波(strong tracking unscented Kalman filter, STUKF)产生粒子建议分布。由于STUKF采用渐消因子调整UKF的状态模型协方差和观测模型协方差的比例，使得建议分布更符合真实状态的后验概率分布，从而提高了IMM算法中子模型滤波器的估计精度。最后，基于模糊隶属度函数对粒子的模型概率进行模糊化，从而在提高真实模型滤波器中粒子模型概率的同时减小非匹配模型滤波器中粒子模型概率，进而提高了IMM算法的估计融合精度。Monte-Carlo仿真实验表明，相比于传统的基于质点目标的IMM-UPF算法，文中所提的基于面目标的IMM算法跟踪精度更高，且所提算法的误差超调量更小，收敛更快。此外，所提面目标IMM算法的跟踪精度也要高于面目标IMM-UPF算法。针对水面机动目标跟踪问题，不同于传统的质点目标IMM算法，文中将水面目标建模为椭圆形面目标，并利用面目标扩展测量信息设计了模糊化模型概率的IMM-SUPF算法。该算法进一步提高了跟踪系统对水面机动目标的跟踪能力。

关键词：交互多模型; 机动面目标; 强无迹粒子滤波; 模型概率

中图分类号： TP202                文献标识码：A

### Fuzzed Model Probability based IMM-SUPF for Maneuvering Area Target Tracking

SHI Jie, LI Yinya, QI Guoqing, SHENG Andong

（School of Automation, Nanjing Univ. of Sci. and Technol., Nanjing ,210094, China）

Abstract: In order to improve the tracking ability of the surface maneuvering target, the surface target was modeled as an elliptical area target, and an interacting multiple model (IMM) algorithm was proposed for the maneuvering area target tracking. Firstly, the measurement equation of the elliptical area target tracking was derived by using the extended area target measurements of the modern radar. Then, the IMM-SUPF was obtained by introducing the strong unscented particle filter (SUPF) into IMM. The strong tracking unscented Kalman filter (STUKF) was utilized to generate the proposal distribution in SUPF, and a fading factor was provided in STUKF for adjusting the proportion of state-model covariance and measurement-model covariance. Hence, the proposal distribution was more consistent with the posterior probability distribution of true state, and the estimation precision of the sub-filters for IMM algorithm would be higher. At last, the model probabilities of particles were fuzzed by the proposed fuzzy membership function. The model probabilities of particles for filter with true target model would be higher while the model probabilities of particles for the incompatible filters would be lower; the fusion accuracy of the IMM algorithm was improved accordingly. Monte-Carlo simulation results demonstrated that, the tracking precision of IMM algorithm for the area target was higher as compared with that of IMM algorithm for the particle target, and the proposed IMM algorithm had faster convergence speed and slighter overshoot than the traditional one. Moreover, the developed IMM algorithm provided higher precision than the IMM-UPF for the area target. In this paper, the surface target was modeled as an elliptical area target. Owing to that the fuzzed model probability based IMM-SUPF was designed by adding the extended area target

收稿日期：2016-8-20

基金项目: 国家自然科学基金(61273076)

作者简介：石 杰(1987年--)，男，博士研究生。研究方向：非线性滤波及机动目标跟踪。E-mail: sjwyf6288@163.com

网络出版时间:                              网络出版地址:

measurements of the modern radar, the proposed IMM algorithm achieved better estimation performance than the traditional IMM algorithm for the particle target.

Key words: interacting multiple model; maneuvering area target; strong unscented particle filter; model probability

随着电子技术的进步和信号处理水平的提高，诸多学者将大长宽比目标(如水面舰船)建模为非质点椭圆形面目标，使得高分辨率雷达除了获得目标的传统测量外，还可以得到基于面目标的扩展测量。例如，在海上监视和舰船跟踪时，在给定合理信噪比的情况下高分辨率雷达可测得目标的顺向距离和横向距离[1-4]。随着水面目标的机动能力日益增强，利用面目标扩展测量提高水面机动目标跟踪性能对于舰载火控系统具有重要意义。

机动目标跟踪问题一直是状态估计和信息融合领域的热点之一。相关研究表明，IMM算法可以很好地解决这一问题[5]。众所周知，滤波器的选择是IMM算法中的重要问题。面目标扩展测量与目标状态之间的强非线性使得面目标跟踪本质上是非线性估计问题[4]。现代计算机技术的飞速发展以及粒子滤波(particle filter, PF)巨大的潜能使得PF成为解决目标跟踪中非线性估计问题的有力工具[6-8]。Foo[6]将IMM-PF用于多基雷达机动目标跟踪。Wu等[7]提出一种基于扩展Kalman粒子滤波的卫星跟踪定位算法。郭跃等[8]利用IMM-UPF研究了自由段弹道导弹跟踪问题。在IMM算法中，除了与目标实际运动匹配的子模型滤波器外，其余子模型滤波器的运动模型都与目标实际运动不符，故利用传统PF算法跟踪时，所得建议分布就难以接近真实状态后验概率分布。此外，在IMM算法中，目标最终状态估计是基于模型概率的各子模型跟踪滤波器的状态估计融合[9]。上述研究中没有考虑子滤波器的粒子模型概率对IMM算法融合精度的影响。

针对上述问题，借鉴STUKF理论[10-11]，提出一种基于STUKF的改进粒子滤波算法SUPF，并与IMM结合得到IMM-SUPF算法。SUPF利用STUKF更新粒子，调整IMM子模型跟踪滤波器中运动模型和测量模型对估计值的影响，得到较高精度的概率分布。从而提高了IMM算法中子模型滤波器的估计精度。同时，利用模糊隶属度函数对粒子的模型概率进行模糊化，提高真实模型滤波器中粒子的选择概率，进而提高了IMM算法的估计融合精度。

1 问题描述

在笛卡尔坐标系下，目标的运动模型可描述为

式中：为时刻的目标状态； 为零均值方差为的高斯白噪声。目标状态包括目标位置及速度等。

图1 面目标测量模型

Fig.1 Area target measurement model

如图1所示，将水面舰船建模为椭圆形面目标。 k时刻高分辨率雷达可以测量基于面目标的顺向距

离，横向距离。则附加面目标扩展测量后，跟踪测量方程可表示为[1]

其中，

式中：分别为目标主轴长度及其长宽比，即目标形状参数；、和、分别为目标的斜距离、方位角(传统测量)以及面目标顺向距离、横向距离(面目标扩展测量)的测量值；、和、为对应真实值；、和、为相应测量误差，它们为零均值高斯白噪声序列，方差分别为、和、；且、和、互不相关。

参考文献[4]，在实际应用时，对于非合作目

标，其形状参数可由机器视觉测量方法获取。令为测量值，为真值，为测量误差。则有

其中，为Jacobi矩阵，为Hessian矩阵。

令为零均值，方差的高斯白噪声向量，则跟踪系统测量误差的均值和方差：

式中

2 IMM-SUPF算法

借鉴STUKF理论，提出一种基于STUKF的改进SUPF算法，在SUPF算法中利用了STUKF更新粒子，并根据STUKF计算结果形成更精确的建议分布。与标准UKF相比，STUKF将渐消因子引入协方差阵中，故渐消因子起着调节状态模型信息和测量模型信息的作用。采样时刻STUKF的估计值和相应的协方差矩阵分别为

其中：

式中，为时刻sigma点通过状态方程后的一步预测量，。为sigma点通过测量方程后的一步预测量，；和为协方差和均值的权值，，为状态维数。

渐消因子可由下式确定[10]

式中，，，为未引入渐消因子时的协方差阵，为理论残差。为矩阵求迹运算，和为遗忘因子和弱化因子。

设Markov模型转移概率为，各模型概率为，为子模型数量，为粒子数目。IMM-SUPF算法具体实现步骤可描述如下：

步骤1  根据采样时刻各模型状态变量均值和协方差抽取粒子集

步骤2  对各模型相应粒子进行输入交互

其中，。

步骤3  基于SUPF的子模型滤波器

1)  各子模型相应粒子Sigma点及权重

相应权重为

其中，为的维数，为一比例系数；决定周围sigma点的分布情况，通常为一较小正数，反映关于状态的先验分布，对于高斯分布而言，最优；表示矩阵平方根的第列。

2)  时间更新

3)  UKF测量更新

4)  引入渐消因子。获得协方差阵，，后，根据式计算渐消因子，利用式-进行STUKF量测更新，得到粒子集。

步骤4  模型概率更新

其中，	。

步骤5  重要性抽样及权值计算。利用粒子的重要性密度抽样个粒子。其归一化权值为

步骤6  残差重采样。利用残差重采样产生等权重样本。由于残差重采样算法的计算效率相对较高且计算协方差相对较小[12]，因此文中采用残差重采样。

步骤7  输出交互

3 模型概率模糊化

模型概率表示第个模型滤波器中第个粒子的估计结果在最终估计融合中所占的比重。显然，提高与目标实际运动匹配的粒子的模型概率并减小与目标实际运动不匹配的粒子的模型概率，可以进一步提高IMM算法的最终融合精度。为此，设定两个门限概率，若，则可认为该粒子与目标实际运动匹配度较低；若，则可认为该粒子与目标实际运动匹配度较高；若，可根据下述模糊隶属度函数得到粒子置信度(与目标实际运动的匹配度)

模糊隶属度函数如图2所示，对输入进行模糊化，门限概率。置信度随的变化在区间上变化。当越靠近，粒子的置信度越低；当越靠近，粒子的置信度越高。

图2 模糊隶属度函数

Fig.2 Fuzzy membership function

利用代替第个模型滤波器中第个粒子的模型概率，由于模型概率需要满足

则归一化后新的粒子模型概率为

带模型概率模糊化的IMM-SUPF算法的流程如图3所示

图3 算法流程图

Fig.3 The flow diagram of the proposed algorithm

4 仿真与分析

以单雷达单机动目标跟踪系统为例来说明所提IMM算法的跟踪性能。高分辨率雷达的探测周期

，且传感器静止于原点。目标和方向初始位置和速度分别为和。目标在平面做直线-转弯机动，运动过程如下：

(1) ，目标做直线运动；

(2) ，目标做角速度的转弯机动；

(3) ，目标做直线运动；

(4) ，目标做角速度的转弯机动；

(5) ，目标做直线运动。

在实际应用时，目标的机动形式以及具体机动时刻对于跟踪系统而言是未知的。因此，如何建立目标的运动模型集是机动目标跟踪研究的热点[5]，本文就不做详细讨论。这里假设所建立的模型集可以包含目标可能的运动模式，但雷达对于目标机动大小和机动时刻未知。采用匀速直线运动(CV)模型和匀速转弯运动(CT)模型对水面目标运动进行建

模[9]，模型个数。采样时刻，目标的状态为，其中为目标在方向上的位置，为相应的目标速度，为转弯角速度。

对于CV模型，其状态方程为

式中，

CV模型过程噪声方差为

其中，分别表示方向上的过程噪声系数，。

对于CT模型，其状态方程为

式中，

其过程噪声方差为

其中，同上。为转弯速度噪声系数。

目标形状参数为：；跟踪过程中目标形状参数误差为：。面目标跟踪系统的距离测量均方差，角度测量均方差；面目标横向距离测量均方差，顺向距离测量均方差。令IMM算法中CV和CT模型各粒子的初始模型概率均为，且Markov矩阵为。模型概率模糊化的门限概率。STUKF滤波参数设置如下：，，，遗忘因子，弱化因子。粒子数。

算法的跟踪误差可利用目标位置和速度方向上的均方根误差(RMSE)和累计均方根误差(ARMSE)来评价，其定义如下

其中，Monte-Carlo仿真次数，为仿真总采样周期数。、为第次Monte-Carlo仿真、方向位置真值，与其对应的位置估计值分别为、。同理可得速度方向上跟踪误差。

图4 目标运动轨迹

Fig.4 Target trajectory

图4给出了水面目标的真实运动轨迹。为了说明文中所提面目标IMM算法的跟踪性能，将所提算法分别与传统质点目标IMM-UPF算法以及面目标IMM-UPF算法进行比较。

(a)

(b)

图5 文中算法与质点目标IMM-UPF算法RMSE对比

Fig.5 Comparison of RMSEs of the proposed algorithm and IMM-UPF for particle target

图5给出了所提面目标IMM算法和传统质点目标IMM-UPF算法的RMSE曲线对比。从图中容易看出，文中所提面目标IMM算法在位置和速度方向上的RMSE都明显低于传统的质点目标IMM算法。且所提算法的位置和速度RMSE曲线更为平稳，即所提算法的误差超调更小，收敛更快。这可以说明面目标扩展测量可用于提高机动目标跟踪精度。

(a)

(b)

图6 文中算法与面目标IMM-UPF算法RMSE对比

Fig.6 Comparison of RMSEs of the proposed algorithm and IMM-UPF for area target

图6给出了所提算法和面目标IMM-UPF算法的RMSE曲线对比。结果表明，文中算法在跟踪精度上也要高于面目标IMM-UPF算法。尤其在目标机动时刻，所提算法的跟踪误差要明显小于面目标IMM-UPF算法。

为了进一步考察所提算法的性能，在表1中给出了不同跟踪算法位置ARMSE、位置最大误差以及速度ARMSE、速度最大误差的对比。从表中容易看出，文中所提算法跟踪性能均优于传统质点目标IMM-UPF算法以及面目标IMM-UPF算法。

表1 算法跟踪性能对比

Tab.1 The tracking performance comparison of different algorithms

| 跟踪性能 | IMM-UPF | 文中算法 |
| --- | --- | --- |
|  | 质点 | 面目标 |  |
| 位置ARMSE/m | 9.79 | 6.70 | 5.72 |
| 位置最大误差/m | 13.56 | 7.65 | 6.68 |
| 速度ARMSE/m/s | 4.34 | 0.93 | 0.75 |
| 速度最大误差/m/s | 8.12 | 2.11 | 1.58 |

5 结论

本文针对水面机动目标跟踪问题，将水面目标建模为椭圆形面目标，并基于面目标扩展测量信息提出一种模糊化模型概率的IMM-SUPF算法。SUPF算法利用STUKF对粒子进行更新，形成高精度的建议分布；同时利用模糊隶属度函数对粒子的模型概率进行模糊化，从而提高算法的融合精度。仿真结果表明所提IMM算法跟踪精度高于质点以及面目标IMM-UPF算法，这为机动面目标跟踪问题提供了有益的参考。如何进一步研究三维空间中机动面目标跟踪问题，是我们下一步打算展开的工作。

参考文献：

[1]	Angelova D, Mihaylova L. Extended object tracking using Monte Carlo methods [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2008, 56(2): 825-832.

[2]	Zhong Z W, Meng H D, Wang X Q. A comparison of posterior Cramer-Rao bounds for point and extended target tracking [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2010, 17(10): 819-822.

[3]	Meng H D, Zhong Z W, Wang X Q. Performance bounds of extended target tracking in cluttered environments [J]. Science China Information Sciences, 2013, 56(7): 1-12.

[4]	Shi J, Li Y Y, Qi G Q, et al. Extended target tracking filter with intermittent observations[J]. IET Signal Processing, 2016, 10(6): 592-602.

[5]	He You, Xiu Jianjuan, Guan Xin, et al. Radar data processing with applications[M]. 3th edition. Beijing: publishing house of electronic industry, 2013:191-193. [何友，修建娟，关欣，等. 雷达数据处理及应用[M]. 第3版.北京：电子工业出版社，2013:191-193.]

[6]	Foo P H. Combining the interacting multiple model method with particle filters for manoeuvring target tracking with a multistatic radar system[J]. IET radar, sonar & navigation, 2011, 5(7): 697-706.

[7]	Wu P L, Cai Y D, Wang B B. Satellite bearings-only tracking using extended Kalman particle filter[J]. Infrared and Laser Engineering, 2011, 40(10): 2008-2013.

[8]	Guo Yue, Liu Xinxue, Wang Caihong. A study on IMM-UPF of tracking ballistic missile at free-flight phase in mixed coordinate system[J]. Journal of ballistics, 2015, 27(1): 12-17.[郭跃, 刘新学, 王才红. 混合坐标系下跟踪自由段弹道导弹的 IMM-UPF 算法研究[J]. 弹道学报, 2015, 27(1): 12-17.]

[9]	Guo Zhi, Dong Chunyun, Cai Yuanli, et al. Time-varying transition probability based IMM-SRCKF algorithm for maneuvering target tracking[J]. Systems Engineering and Electronics, 2015, 37(1): 24-30. [郭志, 董春云, 蔡远利, 等. 时变转移概率IMM-SRCKF机动目标跟踪算法[J]. 系统工程与电子技术, 2015, 37(1): 24-30.]

[10]	Wang Xiaoxu, Zhao Lin, Xia Quanxi, et al. Strong tracking filter based on unscented transformation[J]. Control and Decision, 2010, 25(7): 1063-1068.[王小旭, 赵琳, 夏全喜, 等. 基于 Unscented 变换的强跟踪滤波器[J]. 控制与决策, 2010, 25(7): 1063-1068.]

[11]	He X, Wang Z, Wang X, et al. Networked strong tracking filtering with multiple packet dropouts: algorithms and applications[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(3): 1454-1463.

[12]	Speekenbrink M. A tutorial on particle filters[J]. Journal of Mathematical Psychology, 2016, 73: 140-152.