昆明理工大学2019年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：876               考试科目名称 ：工程热力学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

选择题（每题2分，共20分） 已知工质的表压力Pg=0.17MPa，环境压力Pa=0.1MPa。则工质的绝对压力为 。 A.0.17MPa B.0.27MPa C.0.07MPa D.0.1MPa 下列说法中， 不表示热力学第一定律。 A.热可以变为功，功可以变为热，在转换中是有一定比例关系的 B.在孤立系统内能量总数保持不变 C.热机热效率不能等于1 D.第一类永动机是造不成的 功不是状态参数，热力学能与推动功之和（ ） A. 不是状态参数 B. 是状态参数 C. 不是广延量 D. 没有意义 4、对于理想气体下列（ ）不是温度的单值函数。 A. 内能 B. 焓 C. 比热 D. 熵 闭口系统经历一不可逆过程，做功15kJ，放热5kJ，则系统的熵变为 。 A.正值 B.负值 C.零 D.不能确定 6、采用回热后的压缩空气制冷循环的制冷系数 循环压缩比 。 A.不变，降低 B.增加，降低 C.降低，提高 D.降低，降低 7、为使入口为超音速的气流增速， 应采用 型喷管。 A.缩放 B.渐扩 C.渐缩 D.直管 8、内燃机混合加热理想循环的热效率随压缩比ε的 、定容增压比λ的 、定压预胀比ρ的 ，而提高。 A.增大，增大，减小 B.增大，减小，减小 C.增大，增大，增大 D.增大，减小，增大 9、若测得湿空气的露点温度、干球湿度和湿球温度，若测量值分别为19℃、22℃、25℃三个值，其中（ ）是湿球温度。 A.19 ℃ B.22 ℃ C.25℃ D.都不是 10、朗肯循环中采取再热后，汽轮机出口蒸汽的干度 ，耗汽率 。 A.增加，降低 B.增加，增加 C.降低，降低 D.降低，增加 二、填空题（每空1分，共25分） 1、描述简单可压缩系得到状态参数有 个，分别是 、 、 和 。 2、汽轮机蒸汽进口焓为3454kJ/kg，出口焓为2116kJ/kg，汽轮机散热量为20kJ/kg，当忽略进出口动能差和位能差时，其技术功为 。 3、空气压缩机绝热压缩空气，入口参数为p1=0.1MPa，t1=20℃，出口参数为p2=0.6MPa，则t2= ℃。 4、一闭口系进行某热力过程，工质吸热20kJ，对外作功10kJ，工质热力学能的变化为 kJ，气体的温度 （填“升高”，“不变”或“降低”）。 5、孤立系统的熵是朝 方向变化的；当闭口系统经历 过程时，熵的变化为零。 6、未饱和湿空气由 和 组成。 7、绝热压缩、多变压缩和定温压缩中， 消耗的功量最多， 消耗的功量最少。 8、理想气体混合物由氧气和氮气组成，其质量分数分别为0.4和0.6，其折合气体常数为 kJ/(kg·K)，容积分数分别为 、 。 9、水蒸气的汽化潜热在低温时较 ，在高温时较 ，在临界温度时为 。 10、朗肯循环中采取中间压力较高的再热后，耗汽率 ，循环热效率 。（填“增加”，“不变”或“降低”） 11、工程上，压缩蒸汽制冷循环中，采用过冷的方式，制冷量 ，制冷系数 ，压缩机功耗 。（填“提高”、“降低”或“不变”） 三、名词解释（每题4分，共20分） 1、孤立系统 2、绝热节流 3、过热度 4、卡诺循环 5、露点温度 四、简答题(每题5分，共25分) 1、热力学第一定律和第二定律的实质分别是什么？ 2、工质膨胀时是否必须对工质加热？对工质加热，其温度反而降低，有否可能？ 3、有时为获得较高压力的压缩气体，往往采用多级压缩，采用多级压缩有何好处？ 4、什么是回热？热力循环中若能采取回热措施，从热力学角度简单来说会带来什么好处？ 5、有关国标规定，在设有中央空调系统的公用建筑中，室内温度不应设置过低，为什么？ 五、计算题（第1、2、3题每题10分，4题15分，第5题15分，共60分） 1、已知进入汽轮机水蒸气的焓h1=3232kJ/kg，流速cf1=50m/s，流出汽轮机时蒸汽的焓h2=2302kJ/kg，流速cf2=120m/s，散热损失和位能差可略去不计。求： （1）1kg水蒸气流经汽轮机时对外界所作的功； （2）若蒸汽流量为10t/h，求汽轮机的功率。 2、有1kg空气，初始状态为p1=0.5MPa，t1=500℃ （1）绝热膨胀到p2=0.1MPa； （2）定温膨胀到p2=0.1MPa； （3）多变膨胀到p2=0.1MPa，多变指数为n=1.2。试计算各过程的熵变∆s1-2。设过程可逆，且比热容cv=718J/(kg·K)，气体常数Rg=287J/(kg·K)。 3、如图所示的循环试判断下列哪些情况是可逆的？哪些情况是不可逆的？哪些情况是不可能的？ （1）QL=1000kJ，W=250kJ； （2）QL=2000kJ，W=2400kJ； （3）QL=3000kJ，W=250kJ。 4、进出口截面积A2=10cm2的减缩喷管的空气初速度很小可以忽略不计， 初参数为p1=2×106Pa、t1=27℃。求空气经喷管射出时的速度及流量。设空气取定值比热容，cp=1005J/kg·K，κ=1.4，喷管的背压pb分别为1.5MPa和1MPa，已知空气的νcr=0.528，Rg=287J/kg·K。 5、如图所示，某蒸汽动力循环采用一次抽气回热循环，已知蒸汽初、终态参数为p1=2.4MPa，t1=390℃，抽气压力pa=0.12MPa，乏汽压力p2=5kPa。试求： （1）简单朗肯循环的热效率； （2）回热循环的循环热效率ηt； （3）回热循环的循环耗汽率d。 蒸汽的有关参数如下： 状态点 p/MPa t/℃ h/kJ/kg 1 2.4 390 3219.18 a 0.12 2575.85 2 0.005 2138.2 3 0.005 137.77 4 3 439.36

# Text boxes

第3题图

第2题图

第5题图