绍兴文理学院2019年硕士研究生入学考试初试试题（A卷）

报考专业：  建筑与土木工程   考试科目：  土木工程施工与管理

科目代码：       844

注意事项：本试题的答案必须写在规定的答题纸上，写在试题上不给分。

一、名词解释（每小题5 分，共5 题；总分25 分） 1. 工作自由时差（5分） 2. 施工缝（5分） 3. 先张法（5分） 4. BIM技术（5分） 5. 过火石灰（5分） 二、单选题（每小题5 分，共6题；总分30 分） 1. 在进行土方平衡调配时，需要重点考虑的土方性能参数是（ ）。 A、天然含水率 B、天然密度 C、密实度 D、可松性 2. 土方工程中，按照（ ）把土划分为八类。 A、含水率 B、开挖难易程度 C、塑性指数 D、渗透性 3. 安全问题中的“三宝”不包括（ ）。 A、安全帽 B、安全网 C、安全带 D、安全锤 4. 工程应用中，钢筋的塑性指标通常用（ ）表示。 A、抗拉强度 B、伸长率 C、屈服强度 D、强屈比 5. 预制静压管桩的施工工艺中，不包括（ ）环节。 A、桩机就位 B、接桩 C、送桩 D、放钢筋笼 6. 粉煤灰水泥的表示符号是（ ）。 A、P·S B、P·O C、P·F D、P·P 三、多选题（每小题6分，共5题；少选得2分，错选不得分；总分30分） 1. 下列哪些内容与柱的吊装有关( )。 A、旋转法 B、标高的校正 C、正向扶直 D、斜向绑扎法 2. 在基坑中常用( )可作既挡土又防水的支护结构。 A、地下连续墙 B、灌注桩 C、土层锚杆 D、连续钢板桩 3. 混凝土结构施工缝宜留设在( )位置。 A、剪力最小 B、剪力最大 C、施工方便 D、弯矩最小 4. 正铲挖土机的挖土特点，不正确是（ ）。 A、 后退向下，强制切土 B、 前进向上，强制切土 C、 后退向下，自重切土 D、 前进向上，自重切土 5. 实测以下4组混凝土试块的强度组合中，能够评定强度的是（ ）。 A、 29、30、31 MPa B、 21、20、19 MPa 40、33、48 MPa D、 45、44、39 MPa 四、简答题（总分35 分） 1. 何为材料的耐水性？衡量材料耐水性的指标是什么？（5分） 2. 简述提高混凝土耐久性的技术措施。（7分） 3. 说明影响工程质量的4M1E具体内容。（10分） 4. 简述泥浆护壁成孔灌注桩的施工工序。（7分） 5. 钢筋混凝土现场施工时，采用振动棒振捣混凝土时应遵循哪些原则。（6分） 五、计算题（总分30 分） 已知某工程施工中有以下A-H共8个工作，各工作之间的逻辑关系及时间如下表。 工作名称 A B C D E F G H 持续时间/天 3 7 6 4 2 4 5 3 紧前工作 / A A A B C D F G 问题1：以上表为基础，画出各工作间的双代号网络图。（12分） 问题2：按照图例在图上标出6时标。（18分）