2020年硕士研究生招生考试试题

科目代码及名称：914材料力学Ⅱ      适用专业：土木水利

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效） 一、判断题（对的打√，错的打×，每小题2分，共20分）。 1. 所谓变形，是指在外力作用下构件几何形状和尺寸的改变。 2. 连续性假设认为材料的力学性能与其在构件中的位置无关。 3. 应力是指截面上一点处外力分布的集度。 4. 受轴向拉伸的杆件，变形后横截面仍保持为平面，两平面相对移动了一段距离，这个假设称为平面假设。 5. 工程上常用上屈服强度作为材料的屈服强度。 6. 仅由静力平衡方程不能确定全部未知力的问题，称为超静定问题。 7. 工程中的连接件在外力作用下受剪切时，剪切面上的切应力是均匀分布的。 8. 均布荷载作用的梁上，剪力图为直线，弯矩图为抛物线。 9. 第一强度理论建立的依据是铸铁、石料等材料单向拉伸时的断裂面垂直于最大拉应力。 10. 根据莫尔定理计算出的位移为正，即表示所求位移与所加单位荷载同向。 二、单项选择题（每小题2分，共30分）。 1. 车辆在桥面上行驶时，桥梁不允许有过量的变形，桥梁构件有抵抗变形的能力，即有足够的（ ）。 A. 强度 B. 刚度 C. 稳定性 D. 硬度 2. 计算压杆稳定时，一端铰支、一端固定约束情况下的长度因数值取（ ）。 A. 1.0 B. 2.0 C. 0.5 D. 0.7 3. 在垂直于杆轴线的平面内作用一对转向相反的外力偶作用，杆件会产生（ ）变形。 A. 轴向拉压 B. 剪切 C. 扭转 D. 弯曲 4. 可以限制物体两个方向的移动，但不能限制物体转动的约束为（ ）。 A. B. C. D. 5. 工程上常以伸长率为（ ）%作为界限将材料分为塑性材料和脆性材料两类。 A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 6. 当某梁段的弯矩图为斜直线时，对应的剪力图应为（ ）。 A. 斜直线 B. 水平线 C. 抛物线 D. 剪力为零 7. 对于横力弯曲梁，当梁的跨度与横截面高度之比大于（ ）时，横截面上的正应力分布规律与纯弯曲时几乎相同。 A. 3 B. 5 C. 10 D. 20 8. 对于脆性材料，抗拉强度、抗压强度与抗剪强度之间一般满足如下关系（ ）。 A. 抗拉强度 > 抗压强度 > 抗剪强度 B. 抗压强度 > 抗剪强度 > 抗拉强度 C. 抗压强度 > 抗拉强度 > 抗剪强度 D. 抗拉强度 > 抗剪强度 > 抗压强度 9. 适用于塑性屈服的强度理论是（ ）。 A. 最大拉应力理论 B. 最大拉应变理论 C. 畸变能理论 D. 以上三个选项都适用 10. 图示外伸梁AB弯矩图的形状为（ ）。 斜直线 B. 水平线 C. 抛物线 D. 弯矩为零 11. 细长压杆临界力的大小（ ）。 A. 与压杆所受的轴向压力大小有关 B. 与压杆的柔度大小有关 C. 与压杆的材料无关 D. 与压杆的柔度大小无关 12. 二向应力状态是指主单元体中（ ）。 A. 最大主应力为零 B. 仅有1个主应力非零 C. 仅有1个主应力为零 D. 没有主应力为零 13. 计算压杆稳定时，一端铰支、一端固定约束情况下的细长压杆临界力的计算公式为（ ）。 A. B. C. D. 14. 单位长度的扭转角与（ ）无关。 A. 杆的长度 B. 扭矩 C. 材料性质 D. 截面几何性质 15. 矩形梁横截面上的最大切应力等于平均应力的（ ）倍。 A. 1 B. 2 C. 4/3 D. 3/2 三、简答题（共20分）。 1. （6分）简述什么是强度失效？在常温、静载情况下，材料的强度失效主要形式有哪几种？ 2. （4分）简述何为卡氏定理？应用卡氏定理时，如需求的位移不存在与其相应的广义力，应如何求解？ （6分）简述何为材料力学中变形固体的连续性假设、均匀性假设和各向同性假设？ （4分）构件连接部位应满足哪几方面的强度条件？在设计分析时，按不同强度条件确定构件尺寸和许用荷载时如何取值？ 四、计算题（共80分）。 1. （15分）已知F = 40 kN，圆截面钢杆AB的直径d = 20mm，杆BC是工字钢，其横截面积为1430mm2，钢材的弹性模量E = 200 GPa。求节点B的铅垂位移和水平位移。 2. （10分）正方形混凝土柱，浇筑在混凝土基础上，已知F = 200 kN，假定地基对混凝土板的反力均匀分布，混凝土的许用切应力[τ] = 1.5MPa，试计算为使基础不被破坏，所需的厚度δ值。 3. （15分）某钢轴直径d = 80mm，扭矩T = 2.4 kN·m，材料的许用切应力[τ] = 45 MPa，单位长度许用扭转角[θ] = 0.5(o)/m，切变模量G = 80 GPa，试校核此轴的强度和刚度。 4. （10分）一截面尺寸如图所示，求此截面的形心坐标zC和yC。 5. （15分）有一铸铁构件，其危险点的应力状态如下图所示。 ①试用解析法求危险点的主应力和主方向，并画出主平面示意图。 ②若已知材料的许用应力，，试校核此构件的强度。 6. （15分）一正方形截面的尺寸及受荷如下图所示。已知材料的许用正应力，许用切应力。试校核该梁的正应力强度和切应力强度。

# Text boxes

F